Задание:

1. Составить технологическую схему производства таблеток цэфедрина;

2. Определить расход всех видов сырья, необходимого для производства таблеток цэфедрина 0,025г №50,  производительностью 1500 тыс. банок в год.

Характеристика готового продукта

Таблетки цэфедрина 0,025 г г имеют плоскоцилиндрическую форму, белого цвета, с фаской, диаметром 8,0 мм, высотой (2.4±0.2) мм, средней массой (0,2±0.01)г.

Структурная формула

цэфедрин

Состав на одну таблетку:

Цэфедрин                                                                     0,025 г

Кальция фосфат двузамещенный                              0,126 г

Кальция стеарат                                                           0,002 г

Крахмал картофельный				 0,046 г

Тальк							 0,001 г

0,2 г

Характеристика сырья

| Наименование материалов | ГОСТ или ТУ | Описание | Содержание основного вещества и примесей, % | Применение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное сырье: Цэфедрин Крахмал картофельный Кальция стеарат Кальция фосфат двузамещенный Тальк Вода очищенная | ВФ-4211-6481 ГОСТ 7699-78 ТУ-2634-003-48602470-99 НД 42-11282-00 ФС 42- 0066-01 ФС 42-2619-97 | Белый порошок Белый с кристаллическим блеском порошок Белый порошок слегка желтоватым или сероватым оттенком Порошок Белый рассыпчатый порошок Бесцветная прозрачная жидкость, без запаха и вкуса | Цэфедрин - не менее 99 % Отсутствие примесей других видов крахмалов и металломагниевых примесей Влажность – не более 20% рН – от 6.0 до 8.0 зола общая – не более 0.5% Серного ангидрида – не более 0.005% Железа – не более 0.001% Тяжелые металлы – не более 0.001% Кальция стеарата – не менее 98%. Воды – не более 3%. Железа – не более 0.005%. Мышьяка – не более 0.0001%. Хлоридов – не более 0.05%. Сульфатов – не более 0.02%. Нитратов – не более 0.05%. Кальция фосфат двузамещенный, не менее 98,0% Тальк, не менее 99,8 % | Приготовление массы для таблетирования Приготовление массы для таблетирования Приготовление массы для таблетирования Приготовление массы для таблетирования Приготовление массы для таблетирования Приготовление увлажнителя |

Описание технологического процесса

Цэфедрин, крахмал картофельный, кальция стеарат, кальция фосфат двузамещенный, тальк просеивают на вибрационном сите. Сырье, подлежащее просеву, загружают вручную в бункер. Просеянное сырье поступает через нижний лоток в сборник для просеянного сырья. Оставшийся на сите отсев поступает через верхний лоток в сборник отходов. Отсев отправляют на утилизацию. Выходы на стадии просеивания: для цэфедрина – 98,7%, крахмала картофельного, кальция стеарата, кальция фосфата двузамещенного – 98,1 %, талька – 97,9%.

Приготовление 5 % крахмального клейстера.

В аппарат загружают очищенную воду, пуском пара в рубашку доводят воду до кипения. В это время необходимое количество крахмала картофельного (8% от общего количества крахмала) смешивают в емкости вместимостью три литра с небольшим количеством воды очищенной до получения однородной суспензии. Полученную суспензию при непрерывном перемешивании осторожно выливают в горячую воду, продолжают перемешивать до получения однородной массы. Полученный клейстер охлаждают до 30-370С подачей холодной воды в рубашку. Выход 99,9%.

В смеситель загружают кальция фосфат двузамещенный, крахмал картофельный (92 % от общего количества), цэфедрин, кальция стеарат и перемешивают 10 минут. По окончании перемешивания к смеси приливают крахмальный клейстер и снова перемешивают 15-20 минут до равномерного распределения крахмального клейстера. Выход 99,7 %. Готовую массу выгружают в чистую сухую емкость и затем вручную совком загружают в бункер гранулятора с диаметром отверстий 5 мм. Гранулят принимают в приемник влажного гранулята и передают на сушку. Выход 99,6 %. Сушка влажного гранулята осуществляется на противнях полочной сушилки при 55-60 °С до массовой доли вдаги в грануляте 1-2 %. Во время сушки гранулы перемешивают каждые 0,5 часа стальной лопаткой для равномерного высыхания массы. Высушенный гранулят охлаждают на воздухе до температуры 18-20 °С и направляют на сухую грануляцию. Сухой гранулят загружают в бункер гранулятора с диаметром отверстий 2-3 мм и передают на опудривание. Выход 98,5 %.  В смеситель совком загружают сухой гранулят, тальк и перемешивают 10 минут.  Выход 99,6 %

Общий выход на стадии получения массы для таблетирования 97,4 %.

Готовую таблеточную массу таблетируют на РТМ42. Перед проведением технологического процесса проверяют исправность и чистоту оборудования, работу, работу роторной таблеточной машины на холостом ходу, заземления, работу приточно-вытяжной вентиляции, воздух помещения на микробиологическую загрязненность. В загрузочный бункер роторной таблеточной машины  из сборника вручную совком порциями загружают массу для таблетирования. Включают машину в работу и начинают процесс таблетирования. Первую порцию таблеток загрязненных смазочными маслами направляют на сжигание, у остальных проверяют внешний вид, цвет и форму. В процессе таблетирования каждые 5-10 мин взвешивают по 20 шт. таблетки от гранулята отделяют от гранулята на капроновом сите, одновременно проводят отбраковку по внешнему виду. Кондиционные таблетки собирают в сборник и пробу таблеток отдают в цеховую лабораторию для определения качества. Затем таблетки направляют на стадию фасовки и упаковки таблеток. Выход 96,2 %.

Расфасовка таблеток цефедрина по 50 штук осуществляется в банки оранжевого стекла на электронно-счетной машине. Выход на стадии УМО 94,4%.

Годовой фонд времени работы оборудования принять 342 дня.