Раздаточный материал к лекции 8

Пример описания аппарата:

Ферментер – вертикальная цилиндрическая емкость с эллиптическими крышкой и днищем объемом 63 м3, снабженный устройствами для аэрации, перемешивания и теплообмена. Коэффициент заполнения аппарата 60 %. Перемешивающее устройство – открытые турбинные мешалки, установленные в 5 ярусов. Привод размещен на двухопорной стойке. Вал установлен в промежуточную и концевую опоры. Для герметизации ввода вала в аппарат применено торцовое уплотнение с термическим затвором типа ТТ. В корпусе аппарата размещены три отражательные перегородки. Устройство для аэрации – барботер, воздуховод которого выведен наружу в нижней части аппарата и прикреплен к корпусу. Теплообменное устройство представляет собой секционную рубашку на корпусе аппарата. Внутренний теплообменник состоит из трех вертикальных секционных спиральных змеевиков. Теплоноситель – холодная вода. Корпус ферментера изготовлен из двухслойной стали 09Г2С + 12Х18Н10Т, внутренние устройства – из стали 12Х18Н1 ОТ, рубашка – из Ст3.

Аппарат снабжен необходимыми технологическими штуцерами для подачи пара для стерилизации, питательной среды, посевного материала, теплоносителей, КИП. Выгрузка продукта осуществляется под давлением стерильного сжатого воздуха через нижний спуск.

Таблица 5.3.1 – Гидродинамические и массообменные характеристики биохимических реакторов

| Технико-экономические показатели | Барботажно-эрлифтные | Колонные барботажные | С самовсасыва-ющими турбинными мешалками | Струйные | С механическим перемешиванием (Ф-63-1К-01) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент заполнения, % | 30-35 | 35-40 | 45-55 |  | 40-50 |
| Удельный расход воздуха, м3/м3 ·мин | 0,8-1,0 | 0,9-1,2 | 0,8-1,2 |  | 0,7-10,0 |
| Степень использования кислорода, % | 10-15 | 15-22 | 20-30 |  | 25-30 |
| Удельная скорость массопередачи О2, кг/м3 ·час | 1,5-2,0 | 3,0-4,0 | 5-8 | 5-7 | 4,0-4,5 |
| Удельные затраты электроэнергии на 1 кг О2, кВт ·ч/к | 0,8-1,0 | 0,6-0,8 | 0,9-1,2 | 0,6-0,9 | 0,8-1,1 |

Таблица 5.5.2 – Основные технические средства, наиболее часто используемые для контроля технологических параметров культивирования

| Контролируемый (измеряемый) параметр | Технические средства (датчики, приборы) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Температура | Стеклянные термометры в защитной оправе. Манометрические термометры ТГ, ТЭ, ТДГ, ТПЖ | Предел измерения 0(200 °С |
|  | Термометры сопротивления ТСП, ТСМ в комплекте с логометром Л-64 | Предел измерения -200(750 °С |
|  | Термометры ХА, ХК, ПП в комплекте с милливольтметром М-64 или уравновешенным электронным потенциометром КСП-4 |  |
| Давление | Манометры МЭД, МТИ с разделительной мембраной РМ, системы ГСП с преобразователем давления в пропорциональный электрический сигнал прибора МП-Э или в пневматический | Пределы измерения соответствуют ряду чисел 1: 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10,0 системы автоматики, сигнализации и блокировки, измерение избыточного давления газа |
|  | Манометры пружинные серии ЭКМ с одновременным измерением сигнала. Мембранные манометры серии НМП-52 |  |
| Расход жидкости и газа | Диафрагмы (камерные, бескамерные) с дифференцированными манометрами. | Чистые жидкости |
|  | Индукционные расходомеры ИР-11 со счетной приставкой и барабанным электромеханическим счетчиком СИ-61Р | Для электропроводящих жидкостей и растворов при расходе от 0,32 до 2500 м3/ч и средней скорости 1,25-10,0 м/с |
|  | Тепловой анемометр с полупроводниковым герметизированным датчиком температуры | Жидкости и газы |
|  | Бесконтактные тепловые расходомеры |  |
|  | Ферментные электроды | Аналитический контроль, малые количества специальных веществ |
| рН | Измерительный электрод ЭСП-41-11 | До температуры 120 °С. Пределы измерения рН от1 до 14 |
|  | Стеклянный каломельный или сурьмяный электрод с устройством для крепления электродной системы ДПГ, ДПР |  |
| Концентрация растворенного О2 | Полярографическая ячейка с платиновым и хлорсеребряным электродом, защищенным фторопластовой мембраной. Ячейка снабжена фотоэлектрическим усилителем. Электрохимические твердые электроды, защищенные газопроницаемой мембраной. Гальванический анализатор ЭГ-152-003 | Чувствительность 100мкА/мм.рт.ст. О2 |
|  | Полярографический датчик типа «полет иглы» | – |
| Концентрация растворенного СО2 | Стеклянный электрод с фторопластовой мембраной | Чувствительность к изменению температуры СО2 от 1,07 до 25,3 кПа (8-190 мм.рт.ст.) |
|  | Эластичные трубки с избирательной проницательностью совместно с газоанализатором | – |
| Расход биомассы | Спектрофотометр двухлучевой, четырехканальный, двухволновый | – |
| Уровень жидкостей | Электронные сигнализаторы ЭСУ | Пределы измерения 0(2 м |
|  | Буйковые уровнемеры УБ. Дистанционные уровнемеры с пневматическим и электрическим сигналом УД-1 | Пределы измерения 0(16 м |
|  | Электронный сигнализатор уровня МЭСУ | Как для электропроводящих, так и для непроводящих жидкостей |
|  | Бесконтактные акустические уровнемеры ЭХО-1-6, ЭХО-1-40 | Для рабочих давлений 0,6 и 4 МПа |
| Индикация пены | Контактные электропроводящие датчики – трубки из нержавеющей стали, изолированные от корпуса аппарата и гуммированные силиконовой резиной | До температуры 150 °С |