Таблица 4 Обозначение веществ, транспортируемых по трубопроводам по ГОСТ 14202-69

| Цифровые обозначения | Транспортируемое вещество Наименование | Цифровые обозначения | Транспортируемое вещество Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вода | 6 | Кислоты |
| 1.1 | питьевая | 6.1 | серная |
| 1.2 | техническая | 6.2 | соляная |
| 1.3 | горячая (водоснабжение) | 6.3 | азотная |
| 1.4 | горячая (отопление) | 6.4 | резерв |
| 1.5 | питательная | 6.5 | неорганические кислоты и их растворы |
| 1.6 | резерв | 6.6 | органические растворы и их растворы |
| 1.7 | резерв | 6.7 | растворы кислых солей |
| 1.8 | конденсат | 6.8 | резерв |
| 1.9 | прочие виды воды | 6.9 | прочие жидкости кислотной реакции |
| 1.0 | отработанная, сточная | 6.0 | отработанные кислоты и кислые стоки (при рН<6,5) |
| 2 | Пар | 7 | Щелочи |
| 2.1 | низкого давления (до 0,2 МПа) | 7.1 | натриевые |
| 2.2 | насыщенный | 7.2 | калийные |
| 2.3 | перегретый | 7.3 | известковые |
| 2.4 | отопление | 7.4 | известковая вода |
| 2.5 | влажный (соковый) | 7.5 | неорганические щелочи и их растворы |
| 2.6 | отборный | 7.6 | органические щелочи и их растворы |
| 2.7 | резерв | 7.7 | резерв |
| 2.8 | вакуумный | 7.8 | резерв |
| 2.9 | прочие виды пара | 7.9 | прочие жидкости щелочной реакции |
| 2.0 | отработанный | 7.0 | отработанные щелочи и щелочные стоки (при рН>8,5) |
| 3 | воздух | 8 | Жидкости горючие |
| 3.1 | атмосферный | 8.1 | жидкости категории А (температура вспышки <28 °С) |
| 3.2 | кондиционированный | 8.2 | жидкости категории Б (температура вспышки от 28 °С до120 °С) |
| 3.3 | циркуляционный | 8.3 | жидкости категории В (температура вспышки > 120 °С) |
| 3.4 | горячий | 8.4 | смазочные масла |
| 3.5 | сжатый | 8.5 | прочие органические горючие жидкости |
| 3.6 | пневмотранспорта | 8.6 | взрывоопасные жидкости |
| 3.7 | кислород | 8.7 | резерв |
| 3.8 | вакуум | 8.8 | резерв |
| 3.9 | прочие виды воздуха | 8.9 | прочие горючие жидкости |
| 3.0 | отработанный | 8.0 | горючие стоки |
| 4 | газы горючие | 9 | Жидкости негорючие |
| 4.1 | светильный | 9.1 | жидкие пищевкусовые продукты |
| 4.2 | генераторный | 9.2 | водные растворы (нейтральные) |
| 4.3 | ацетилен | 9.3 | прочие растворы (нейтральные) |
| 4.4 | аммиак | 9.4 | водные суспензии |
| 4.5 | водород и газы его содержащие | 9.5 | прочие суспензии |
| 4.6 | углеводороды и их производные | 9.6 | эмульсии |
| 4.7 | окись углерода и газы ее содержащие | 9.7 | резерв |
| 4.8 | резерв | 9.8 | резерв |
| 4.9 | прочие виды горючих газов | 9.9 | прочие негорючие жидкости |
| 4.0 | отработанные горючие газы | 9.0 | негорючие стоки (нейтральные) |
| 5 | Газы негорючие | 0 | Прочие вещества |
| 5.1 | азот и газы его содержащие | 0.1 | порошкообразные материалы |
| 5.2 | резерв | 0.2 | сыпучие материалы зернистые |
| 5.3 | хлор и газы его содержащие | 0.3 | смеси твердых материалов с воздухом |
| 5.4 | углекислый газ и газы его содержащие | 0.4 | гели |
| 5.5 | инертные газы | 0.5 | пульпы водяные |
| 5.6 | сернистый газ и газы его содержащие | 0.6 | пульпы прочих жидкостей |
| 5.7 | резерв | 0.7 | резерв |
| 5.8 | резерв | 0.8 | резерв |
| 5.9 | прочие виды негорючих газов | 0.9 | резерв |
| 5.0 | отработанные негорючие газы | 0.0 | отработанные твердые материалы |

Примечание. В случае необходимости, каждая из подгрупп может быть распределена на десять более мелких подразделений, обозначаемых третьим знаком цифрового обозначения (например, в укрупнённой группе 4 “Газы горючие” в составе подгруппы 6 “Углеводороды и их производные” этилен может быть выделен третьим знаком – 4.61).