Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Инженерная школа новых производственных технологий

Направление подготовки 18.04.01 Химическая технология (Химия и технология биологически активных соединений)

Научно-образовательный центр Н.М. Кижнера

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ООП 18.04.01 Химия и технология биологически активных веществ

__________ _______ Сарычева Т.А.

(Подпись)      (Дата)           (Ф.И.О.)

ЗАДАНИЕ

на выполнение курсовой работы

## Студенту Уланбек уулу Эрболу

1 Тема курсовой работы

Производство лекарственного препарата «Ципрофлоксацин, таблетки 500 мг»

2 Срок сдачи студентом готовой работы 06 июня 2020 г.

3 Содержание текстового документа (перечень подлежащих разработки вопросов)

- Разработать технологическую схему производства таблеток ципрофлоксацина.

- Составить характеристику исходного сырья и готового продукта по ОСТ 64-02-003-2002 и указанной в задании нормативной документации.

- Определить расход всех видов сырья, необходимого для производства таблеток ципрофлоксацина 0,5 г №10, производительностью 556600 упаковок в месяц.

4. Дата выдачи задания 10 февраля 2020 г.

#### Руководитель                             ___________________ Лесина Ю.А.

#### «10» февраля 2020 г.

Задание принял к исполнению: ___________________ Уланбек уулу Э.

#### «10» февраля 2020 г.

Характеристика готового продукта, сырья

Структурная формула ципрофлоксацина

Состав на одну таблетку:

Ципрофлоксацина гидрохлорид		0,5888 г

Крахмал кукурузный				0,0415 г

Аэросил						0,0075 г

Коллидон					0,0300 г

Магния стеарат				0,0075 г

Микрокристаллическая  целлюлоза		0,0747 г

Ципрофлоксацин – таблетки диаметром 18,0 мм, высота 8,5 мм, форма таблеток продолговатая со скругленными концами с риской. Средняя масса таблеток 0,750±5,0%.

| Лекарственное средство/Вспомогательное вещество | Нормативно-техническая документация |
| --- | --- |
| Ципрофлоксацин | ГФ XIV, т.3 |
| Крахмал кукурузный | ГОСТ 32159-2013 |
| Аэросил | ГОСТ 14922-77 |
| Вода очищенная | ГФ XIV, т.3 |

| Наименование | Обозначение НТД | Сорт или артикул | Показатели, обязательные для проверки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А) Основное сырье: |
| Коллидон | НД 42-8871-98 | Имп. | 1 Белый или желтовато-белый гигроскопичный порошок 2. Насыпная плотность 0,4-0,5 г/мл |  |
| Магния стеарат | ТУ-6-09-16-1533-90 | фармакопейный | 1. Внешний вид: белый порошок слегка сероватым оттенком 2. Магния стеарата – не менее 98,5 % 3. Потери при высушивании: 2,8%. 4. Содержание тяжелых металлов (Pb): менее 0,001%. 5. Содержание Cd: менее 0,0003%. 6. Содержание Ni: менее 0,0005%. |  |
| Микрокристаллическая целлюлоза | ФС 42-3728-99 | фармакопейная | 1. Порошок белого цвета без запаха 2. Содержание основного вещества, не менее 99 % |  |

Описание технологического процесса

Ципрофлоксацина гидрохлорид, крахмал кукурузный, магния стеарат, аэросил, МКЦ предварительно просеивают на вибросите с диаметром отверстий 0,219±0,022 мм. Выход составляет 99,8%.

66% от общей массы крахмала кукурузного используется для приготовления массы для таблетирования, 15 % – для приготовления клейстера, 19 % – для опудривания гранулята.

Клейстер крахмальный с массовой долей 3% готовят, используя крахмал кукурузный и воду очищенную. В реактор для приготовления крахмального клейстера наливают воды и нагревают ее до кипения подачей пара в рубашку аппарата. Одновременно в 5 литровой емкости готовят суспензию крахмала, для чего на весах взвешивают крахмал и смешивают его с холодной водой. После чего в реактор с кипящей водой приливают приготовленную суспензию. При этом происходит заваривание крахмального клейстера. Приготовленный клейстер охлаждают до 20-30 °С подачей холодной воды в рубашку аппарата. Выход 99,5%.

В смеситель загружают ципрофлоксацина гидрохлорид, МКЦ, крахмал кукурузный, коллидон и перемешивают 1-3 минуты. Из емкости загружают воду очищенную (1 кг воды на 3,5 кг ципрофлоксацина гидрохлорида) и перемешивают 1 минуту. Выход 100 %. Затем влажную массу гранулируют на гранутяторе FZB-300 с диаметром отверстий сетки 4,0 мм. Потери составляют 0,5%. Влажный гранулят сушат в сушилке-грануляторе при температуре 40-45 °С до остаточной влажности 3,5-4,5 %. Выход 99%.

Высушенную массу гранулируют на грануляторе FZB-300 с диаметром отверстий сетки 1,2 мм. Потери составляют 0,5%. Затем гранулят снова подают в сушилку-гранулятор и при температуре  40-45 °С распыляют крахмальный клейстер. После внесения гранулирующего клейстера, гранулят сушат до остаточной влажности 2,5 %. Потери на операции сушки 1 %.

Опудривание проводят в смесителе трехнаправленного действия, куда загружают сухой гранулят, крахмал кукурузный, магния стеарат и аэросил в течение 1-2 минут. Выход 100%. Приготовленные гранулы таблетируют на прессе RONCHIGA. После настройки машины приступают к таблетированию, отбирая от 20 таблеток каждые 30 минут и взвешивая каждую таблетку на весах. Выход на стадии таблетирования – 98,5%, в т.ч. потери 0,36 % - некондиционные таблетки, 0,18 % - таблетки, загрязненные смазочными маслами, 0,96% - потери механические.

Таблетки-ядра, удовлетворяющие требованиям оценки качества, передают на УМО. Потери на стадии фасовки и упаковки составляют 0,5 %.

Месячный фонд времени работы оборудования принять 22 дня.