| ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ по дисциплине Процессы и аппараты химической технологии курс III |  | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Химико-технологический факультет Кафедра Общей химической технологии |
| --- | --- | --- |

“УТВЕРЖДАЮ”

Зав. кафедрой_______________В.В. КОРОБОЧКИН

“____”______________2008г.

## ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №

- Абсорбция. Способа организации процесса физической абсорбции. Материальный баланс. Уравнение рабочей линии для однокорпусной абсорбции.

- Статика сушки. Формы связи влаги с материалом. Равновесная влажность. Движущая сила воздушной сушки.

## ЗАДАЧА

Раствор в количестве 2200 кг/ч с температурой 190С упаривается под атмосферным давлением от 7 до 24% (масс.). Суммарные температурные потери при этом составляют 7,50К. Выпаривание производится насыщенным водяным паром (Ризб.=2кгс/см2). Коэффициент теплопередачи 1100 Вт/(м2К). Определить требуемую поверхность теплообмена в аппарате и расход греющего пара, если температурные потери составляют 5% от суммы (Qнагр+Qиспар), а влажность пара 5%.

Документ: C:\Мои документы\Лотова\Рабочая программа М\ Экз. билеты

Дата разработки: 21.12.2008

Составил(а)

“УТВЕРЖДАЮ”

Зав. кафедрой_______________В.В. КОРОБОЧКИН

“____”______________2008г.

## ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №

- Гидростатика. Диф. уравнения равновесия Эйлера (вывод). Основное уравнение гидростатики (вывод).

- Разделение неоднородных систем под действием центробежной силы. Принцип работы циклона и центрифуги. Расчет процесса центрифугирования.

## ЗАДАЧА

Какая наибольшая удельная тепловая нагрузка (в Вт/м2)может быть в испарителе толуола, если стальные трубы испарителя толщиной 4 мм с обеих сторон покрыты ржавчиной? Толщина слоя ржавчины 0,6 мм. Испаритель обогревается насыщенным паром (Ризб=3 кгс/см2). Толуол кипит под атмосферным давлением. Считать, что термическое сопротивление стенки и двух слоев ржавчины значительно больше суммы всех других термических сопротивлений.

Документ: C:\Мои документы\Лотова\Рабочая программа М\ Экз. билеты

Дата разработки: 21.12.2008

Составил(а)

| ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ по дисциплине Процессы и аппараты химической технологии курс III |  | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Химико-технологический факультет Кафедра Общей химической технологии |
| --- | --- | --- |