Серия

«Учебники Томского политехнического

Университета»

# А. М. Малышенко, О. С. Вадутов

# СБОРНИК

# ТЕСТОВЫХ ЗАДАЧ

# ПО ТЕОРИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО

# УПРАВЛЕНИЯ

Рекомендовано Учебно-методическим объединением вузов Российской Федерации по образованию в области радиотехники, электроники, биомедицинской техники и автоматизации в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся

по направлению подготовки 220200 «Автоматизация и управление»

Издательство

Томского политехнического университета

2008

УДК  681.5.01:519 (075.1)

###### ББК   32.817:22.1я73

М207

Малышенко А. М.

М207      Сборник тестовых задач по теории автоматического управления [Текст] : учеб. пособие для вузов (Серия «Учебники Томского поли-технического университета») / А. М. Малышенко, О. С. Вадутов ; Томский политехн. ун-т. – Томск: Изд-во Томского политехн. ун-та, 2008. – 367 с. : ил. ; 20 см. –  Библиогр.: с. 356–357. – 250 экз. – ISBN 5-98298-103-6 (в пер.).

Пособие содержит свыше 1000 тестовых задач, которые не требуют больших временных затрат на их решение и в этой связи позволяют оперативно проверять уровень усвоения студентами курса «Теория автоматического управления», изучаемых в нем принципов построения, методов анализа и синтеза систем авто-матического управления. Оно может быть использовано при проведении практических занятий, контрольных работ, других внутрисеместровых и итого-вых тестовых испытаний, а также для самоконтроля изучающими теорию автоматического управления приобретенных теоретических знаний и практи-ческих навыков.

УДК  681.5.01:519 (075.1)

ББК 32.817:22.1я73

Рекомендовано к печати Редакционно-издательским советом

Томского политехнического университета

Р е ц е н з е н т ы :

кафедра автоматики Новосибирского государственного техниче-ского университета (зав. кафедрой – д.т.н., проф.  А. С. Востриков);

Д. Х. Имаев. – д.т.н., проф. Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета  «ЛЭТИ»

(  А. М. Малышенко, О. С. Вадутов, 2008

(  Томский политехнический университет, 2008

(  Оформление: Издательство ТПУ, 2008

ISBN 5-98298-103-6

#### СОДЕРЖАНИЕ

| Предисловие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 |
| --- | --- |
| Список сокращений (аббревиатуры) . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8 |
| Типовые задачи и принципы управления. Классификация систем автоматического управления . . . . . . . . . . | 9 |
| 1.1. Типовые задачи управления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 |
| 1.2. Основные принципы управления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 12 |
| 1.3. Классификация систем автоматического управления. . . . . . . . . . . . | 14 |
| Математические модели процессов в устройствах и системах автоматического управления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 17 |
| 2.1. Математическое описание процессов в устройствах и системах автоматического управления . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 17 |
| 2.2. Преобразование математических моделей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 22 |
| 2.3. Типовые математические модели состояний и процессов . . . . . . | 24 |
| 2.4. Приведение математических моделей к типовым формам . . . . . . | 27 |
| Типовые характеристики динамических свойств линейных непрерывных объектов и систем автоматического управления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 32 |
| 3.1. Передаточные функции и передаточные матрицы . . . . . . . . . . . . | 32 |
| 3.2. Типовые временные характеристики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 39 |
| 3.3. Частотные характеристики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 44 |
| Типовые динамические звенья линейных непрерывных систем и их характеристики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 59 |
| Операторно-структурные схемы и графы линейных непрерывных систем автоматического управления . . . . . . . . . | 73 |
| 4.1. Составление операторно-структурных схем . . . . . . . . . . . . . . . . . | 73 |
| 4.2. Преобразование операторно-структурных схем . . . . . . . . . . . . . . | 76 |
| 4.3. Векторно-матричные схемы и графы линейных непрерывных систем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 82 |
| 5. Фундаментальные свойства объектов и систем автоматического управления . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 87 |
| 5.1. Инерционность, память и каузальность объектов и систем управления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 87 |
| 5.2. Управляемость, наблюдаемость, достижимость и восстанавливаемость объектов управления . . . . . . . . . . . . . . . . . | 93 |
| 6. Устойчивость линейных непрерывных систем автоматического управления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 101 |
| 6.1. Условия устойчивости линейных и линеаризованных непрерывных систем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 101 |
| 6.2. Алгебраические критерии устойчивости . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 104 |
| 6.3. Критерий устойчивости Михайлова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.4. Критерий устойчивости Найквиста. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 111 116 |
| 6.5. Выделение областей устойчивости в пространстве параметров системы (Д-разбиение). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 124 |
| Установившиеся режимы в линейных непрерывных системах автоматического управления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 129 |
| 7.1. Установившиеся режимы при постоянных по величине внешних воздействиях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 129 |
| 7.2. Установившиеся режимы при гармонических воздействиях . . . . | 139 |
| Ряд ошибок и его использование для оценки установившихся режимов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 143 |
| 7.4. Методы повышения точности линейных непрерывных систем автоматического управления в установившихся режимах | 146 |
| 8. Переходные процессы в линейных непрерывных системах автоматического управления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 154 |
| 8.1. Оценка качества процессов по переходным характеристикам . . . | 154 |
| 8.2. Корневые оценки качества . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 158 |
| 8.3. Частотные оценки качества . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 164 |
| 8.4. Интегральные оценки качества переходных процессов . . . . . . . . | 171 |
| 9. Особые системы автоматического управления . . . . . . . . . . . . . | 177 |
| 9.1. Системы с запаздыванием . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 177 |
| 9.2. Системы с распределенными параметрами . . . . . . . . . . . . . . | 182 |
| 9.3. Системы с переменными и с интервально-определенными параметрами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 185 |
| 9.4. Системы с амплитудной модуляцией . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 191 |
| 10. Синтез систем автоматического управления по их линейным моделям . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 194 |
| 10.1. Выбор схемотехнических решений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 194 |
| 10.2. Параметрическая настройка систем автоматического управления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 200 |
| 10.3. Синтез корректирующих устройств по логарифмическим частотным характеристикам. . . . . . . . . . . . . . . . | 205 |
| 10.4. Модальный синтез систем автоматического управления. . . . . . . . . . | 214 |
| 11. Импульсные и цифровые системы автоматического управления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 220 |
| 11.1. Общие сведения об импульсных и цифровых системах . . . . . . . | 220 |
| 11.2. Математический аппарат исследования импульсных и цифровых систем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 224 |
| 11.3. Разностные уравнения, передаточные функции и частотные характеристики импульсных систем . . . . . . . . . . . . 11.4. Устойчивость линейных дискретных систем . . . . . . . . . . . . . . . . | 229 234 |
| 11.5. Установившиеся режимы в дискретных системах . . . . . . . . . . . . | 240 |
| 11.6. Переходные процессы в линейных дискретных системах . . . . . | 245 |
| 11.7. Синтез импульсных и цифровых систем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 250 |
| 12. Нелинейные системы автоматического управления . . . . . . . . | 256 |
| 12.1. Особенности и методы исследования нелинейных систем автоматического управления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.2. Анализ процессов в нелинейных системах на фазовой плоскости . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 256 260 |
| 12.3. Устойчивость состояний равновесия и процессов в нелинейных системах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 268 |
| 12.4. Исследование периодических режимов методом гармонической линеаризации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 276 |
| 13. Статистическая динамика систем автоматического управления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 289 |
| 13.1. Характеристики случайных процессов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 289 |
| 13.2. Анализ линейных систем при случайных воздействиях . . . . . . . | 296 |
| 13.3. Анализ нелинейных систем при случайных воздействиях . . . . | 306 |
| 13.4. Синтез систем автоматического управления при случайных воздействиях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 311 |
| Оптимальные и адаптивные системы автоматического управления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 315 |
| Классификация и методы решения задач оптимального управления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.2. Оптимальные системы автоматического управления . . . . . . . . . . . | 315 325 |
| 14.3. Системы экстремального управления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 333 |
| 14.4. Адаптивные системы автоматического управления . . . . . . . . . . | 339 |
| Использованные термины и их определение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 343 |
| Приложение. Критерии устойчивости систем с интервально-определенными параметрами (серых систем) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Библиографический список . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ответы к задачам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 352 356 358 |

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное учебное пособие предназначено для студентов вузов, изучаю-щих теорию автоматического управления (ТАУ), и может быть использо-вано ими с целью более качественного усвоения теоретического материала курса и приобретения навыков применения ТАУ для решения практиче-ских задач.

Приведенные в сборнике задачи могут быть также использованы профессорско-преподавательским составом для проверки знаний студен-тов на практических занятиях, в контрольных работах и во время итоговой аттестации. Форма задач и предлагаемые для выбора варианты ответов приняты в сборнике такими, что позволяют применять как безмашинный, так и машинный метод контроля.

В сборник намеренно включены только нетрудоемкие задачи, которые требуют от обучающегося лишь «квантиков» знаний из теории автомати-ческого управления для решения каждой из них. Тем самым обеспечи-вается оперативная оценка, обладает ли их решающий необходимыми знаниями по изучаемым разделам ТАУ и может ли их использовать для решения практических задач, связанных с анализом или синтезом систем автоматического управления.

В основу данного пособия положены изданные в 1976 и 1978 гг. в Томском политехническом институте первая и вторая части «Сборника программированных задач по курсу «Теория автоматического управле-ния»», которые были подготовлены под общей редакцией А. М. Малы-шенко  авторским   коллективом  в  составе:   В. Ф. Аникин,  О. С. Вадутов,

И. А. Гончар, В. И. Гончаров, А. М. Малышенко [1,2]. Этот сборник до сих пор успешно используется в учебном процессе Томского политехниче-ского университета и ряда других вузов страны. Произошедшие с момента его выхода в свет изменения в программах курсов ТАУ, в используемом в теории автоматического управления математическом аппарате, получен-ные новые теоретические результаты побудили авторов переработать указанное пособие и существенно расширить его за счет включения задач по ряду новых разделов ТАУ и новых методов анализа и синтеза систем автоматического управления.

Авторы надеются, что предлагаемый читателю сборник будет удоб-ным средством для оперативного контроля освоения теории автоматиче-ского управления, её разделов, традиционно включаемых вузами в рабочие программы подготовки специалистов по автоматизации и управлению.

Несмотря на уже полуторавековую историю развития теории автома-тического управления, используемая в ней терминология еще не сложи-лась окончательно. Поэтому в сборник включен раздел, отражающий основные использованные в нем термины, и даны их определения, а также другие часто используемые их синонимы.

Работа над сборником была распределена между авторами следующим образом: главы 1–10, 13  написаны А. М. Малышенко;  главы 11, 12, 14 – О. С. Вадутовым.

Авторы выражают свою искреннюю признательность рецензентам: кафедре автоматики Новосибирского государственного технического уни-верситета (зав. кафедрой  – д. т. н., профессор А. С. Востриков), д.т.н., профессору Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета  «ЛЭТИ» Д. Х. Имаеву и к.т.н., доценту Томского политех-нического университета С. А. Гайворонскому  за полезные замечания по содержанию сборника, а также инженерам Т. Н. Лебедевой и О. А. Бори-совой –  за помощь в его оформлении.

Отзывы, критические замечания и пожелания по этому учебному пособию просьба направлять по адресу: 634034, г. Томск, ул. Советская, 84, Кибернетический центр Томского политехнического университета, кафедра  интегрированных  компьютерных  систем управления или же по e-mail: mam@tpu.ru.

Авторы