Задача №1

Средняя температура кипения 10,50 и 90 % дизельной фракции отобранной в интервале температур 150÷350°С нефти Советского месторождения 169, 248 и 327°С соответственно, плотность при 20°С () 0,8370 г/см3. Рассчитать цетановый индекс по ГОСТ 27768 – 88, и международному стандарту ASTMD4737 и сравнить полученные значения.

Задача №2

Средняя температура кипения 10,50 и 90 % дизельной фракции отобранной в интервале температур 200÷350°С нефти Советского месторождения 210, 269 и 344°С соответственно, плотность при 20°С () 0,8470 г/см3. Рассчитать цетановый индекс по ГОСТ 27768 – 88, и международному стандарту ASTMD4737 и сравнить полученные значения.

Задача №3

Средняя температура кипения 10,50 и 90 % дизельной фракции отобранной в интервале температур 240÷320°С нефти Советского месторождения 247, 278 и 312°С соответственно, плотность при 20°С () 0,8518 г/см3. Рассчитать цетановый индекс по ГОСТ 27768 – 88, и международному стандарту ASTMD4737 и сравнить полученные значения.

Задача №4

Средняя температура кипения 10,50 и 90 % дизельной фракции отобранной в интервале температур 240÷350°С нефти Советского месторождения 250, 290 и 341°С соответственно, плотность при 20°С () 0,8580 г/см3. Рассчитать цетановый индекс по ГОСТ 27768 – 88, и международному стандарту ASTMD4737 и сравнить полученные значения.

Задача №5

Средняя температура кипения 10,50 и 90 % дизельной фракции отобранной в интервале температур 150÷350°С нефти Соболиного месторождения 171, 261 и 336°С соответственно, плотность при 20°С () 0,8385 г/см3. Рассчитать цетановый индекс по ГОСТ 27768 – 88, и международному стандарту ASTMD4737 и сравнить полученные значения.

Задача №6

Средняя температура кипения 10,50 и 90 % дизельной фракции отобранной в интервале температур 200÷350°С нефти Соболиного месторождения 217, 281 и 337°С соответственно, плотность при 20°С () 0,8475 г/см3. Рассчитать цетановый индекс по ГОСТ 27768 – 88, и международному стандарту ASTMD4737 и сравнить полученные значения.

Задача №7

Средняя температура кипения 10,50 и 90 % дизельной фракции отобранной в интервале температур 240÷350°С нефти Соболиного месторождения 253, 290 и 339°С соответственно, плотность при 20°С () 0,8525 г/см3. Рассчитать цетановый индекс по ГОСТ 27768 – 88, и международному стандарту ASTMD4737 и сравнить полученные значения.

Задача № 8

Средняя температура кипения 10,50 и 90 % дизельной фракции отобранной в интервале температур 150÷350°С нефти Средне-нюрольского месторождения 169, 254 и 325°С соответственно, плотность при 20°С () 0,8255 г/см3. Рассчитать цетановый индекс по ГОСТ 27768 – 88, и международному стандарту ASTMD4737 и сравнить полученные значения.

Задача № 9

Средняя температура кипения 10,50 и 90 % дизельной фракции отобранной в интервале температур 200÷350°С нефти Средне-нюрольского месторождения 216, 270 и 333°С соответственно, плотность при 20°С () 0,8370 г/см3. Рассчитать цетановый индекс по ГОСТ 27768 – 88, и международному стандарту ASTMD4737 и сравнить полученные значения.

Задача № 10

Средняя температура кипения 10,50 и 90 % дизельной фракции отобранной в интервале температур 240÷350°С нефти Средне-нюрольского месторождения 252, 293 и 336°С соответственно, плотность при 20°С () 0,8425 г/см3. Рассчитать цетановый индекс по ГОСТ 27768 – 88, и международному стандарту ASTMD4737 и сравнить полученные значения.

Задача № 11

Средняя температура кипения 10,50 и 90 % дизельной фракции отобранной в интервале температур 150÷350°С нефти Полуденного  месторождения 174, 254 и 296°С соответственно, плотность при 20°С () 0,8420 г/см3. Рассчитать цетановый индекс по ГОСТ 27768 – 88, и международному стандарту ASTMD4737 и сравнить полученные значения.

Задача № 12

Средняя температура кипения 10,50 и 90 % дизельной фракции отобранной в интервале температур 200÷350°С нефти Полуденного  месторождения 215, 276 и 335°С соответственно, плотность при 20°С () 0,8495 г/см3. Рассчитать цетановый индекс по ГОСТ 27768 – 88, и международному стандарту ASTMD4737 и сравнить полученные значения.

Задача № 13

Средняя температура кипения 10,50 и 90 % дизельной фракции отобранной в интервале температур 240÷350°С нефти Полуденного  месторождения 250, 297 и 340°С соответственно, плотность при 20°С () 0,8575 г/см3. Рассчитать цетановый индекс по ГОСТ 27768 – 88, и международному стандарту ASTMD4737 и сравнить полученные значения.

Задача № 14

Средняя температура кипения 10,50 и 90 % дизельной фракции отобранной в интервале температур 150÷350°С нефти Лугинецкого  месторождения 168, 253 и 332°С соответственно, плотность при 20°С () 0,8470 г/см3. Рассчитать цетановый индекс по ГОСТ 27768 – 88, и международному стандарту ASTMD4737 и сравнить полученные значения.

Задача № 15

Средняя температура кипения 10,50 и 90 % дизельной фракции отобранной в интервале температур 200÷350°С нефти Лугинецкого  месторождения 212, 276 и 337°С соответственно, плотность при 20°С () 0,8550 г/см3. Рассчитать цетановый индекс по ГОСТ 27768 – 88, и международному стандарту ASTMD4737 и сравнить полученные значения.

Задача № 16

Средняя температура кипения 10,50 и 90 % дизельной фракции отобранной в интервале температур 240÷350°С нефти Лугинецкого  месторождения 253, 300 и 339°С соответственно, плотность при 20°С () 0,8590 г/см3. Рассчитать цетановый индекс по ГОСТ 27768 – 88, и международному стандарту ASTMD4737 и сравнить полученные значения.

Задача № 17

Средняя температура кипения 10,50 и 90 % дизельной фракции отобранной в интервале температур 150÷350°С нефти Самотлорского  месторождения 172, 254 и 286°С соответственно, плотность при 20°С () 0,8418 г/см3. Рассчитать цетановый индекс по ГОСТ 27768 – 88, и международному стандарту ASTMD4737 и сравнить полученные значения.

Задача № 18

Средняя температура кипения 10,50 и 90 % дизельной фракции отобранной в интервале температур 200÷350°С нефти Самотлорского  месторождения 212, 278 и 336°С соответственно, плотность при 20°С () 0,8515 г/см3. Рассчитать цетановый индекс по ГОСТ 27768 – 88, и международному стандарту ASTMD4737 и сравнить полученные значения.

Задача № 19

Средняя температура кипения 10,50 и 90 % дизельной фракции отобранной в интервале температур 240÷350°С нефти Самотлорского  месторождения 252, 298 и 340°С соответственно, плотность при 20°С () 0,8600 г/см3. Рассчитать цетановый индекс по ГОСТ 27768 – 88, и международному стандарту ASTMD4737 и сравнить полученные значения.