## Slide 1
2019
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ПРОЦЕССА КОНСТРУИРОВАНИЯ
Конструирование и технология в приборостроении

## Slide 2: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ПРОЦЕССА КОНСТРУИРОВАНИЯ
Движущий фактор создания нового изделия
Потребность – необходимость, надобность, в чём-либо в зависимости от ситуации
Рис. 1. Жизненный цикл товара
Объем продаж
Прибыль
Время
Спад
Зрелость
Рост
Внедрение
Создание изделия
Объем продаж и прибыль
Объем продаж и прибыль
Убытки

## Slide 3: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ПРОЦЕССА КОНСТРУИРОВАНИЯ
Маркетинг (исследование рынка)
Снабжение
Подготовка производства
Производство
Контроль
Проектирование и конструирование
Реализация
Хранение
Эксплуатация
Сервис
Утилизация
Рис. 2. Жизненный цикл изделия

## Slide 4: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ПРОЦЕССА КОНСТРУИРОВАНИЯ
Создание изделия
Проектирование
Конструирование
Выбор технологий
Разработка технологического процесса
Поиск научно-обоснованных, технически осуществимых и экономически целесообразных инженерных решений для создания проекта.
Создание конкретной конструкции изделия.
Конструкция – строение, устройство, взаимное расположение частей объекта
Проект – прототип (прообраз) разрабатываемого объекта в виде комплекта документации (модели)
Технология – способ обработки материалов
Технологический процесс – порядок воздействий на предмет труда для получения изделия

## Slide 5: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ПРОЦЕССА КОНСТРУИРОВАНИЯ
Виды изделий*
деталь – изделие, изготовленное без сборочных операций;
сборочная единица – изделие, составные части которого соединяются сборочными операциями (свинчиванием, сваркой, склеиванием и т. п.).
комплексы – два и более изделия, не соединенные сборочными операциями, предназначенные для выполнения взаимосвязанных эксплуатационных функций;
комплекты это два и более изделия, не соединенные на сборочными операциями, имеющие общее эксплуатационное.
*ГОСТ 2.101-68. ЕСКД. Виды изделий

## Slide 6: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ПРОЦЕССА КОНСТРУИРОВАНИЯ
Системный подход
Системный подход – направление научного познания, в основе которого лежит исследование объекта как системы:
определение границ системы и границ окружающей ее среды, внешних связей;
определение структуры, внутренних связей, установление закономерностей функционирования отдельных элементов и системы в целом;
конкретизация (определение) целей существования системы и ее элементов;
разработка модели системы.

## Slide 7: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ПРОЦЕССА КОНСТРУИРОВАНИЯ
Система – совокупность взаимосвязанных элементов, которая обладает качествами, которые присущи только системе в целом.
Подсистема – часть системы. Любая система допускает разделение ее на конечное число подсистем в зависимости от вида решаемых задач и степени сложности ее построения. В подсистемы обычно выделяют более или менее самостоятельно функционирующие части системы.
Элемент – объект, который при конкретном рассмотрении системы нецелесообразно далее разделять на части.

## Slide 8: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ПРОЦЕССА КОНСТРУИРОВАНИЯ
мера величины
измерительные преобразователи и датчики
измерительные приборы
измерительные системы
Способ конструктивной реализации средств измерения (CИ)* с точки зрения системного подхода
*РМГ 29-99 ГСИ. Метрология. Основные термины и определения

## Slide 9: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ПРОЦЕССА КОНСТРУИРОВАНИЯ
Мера физической величины – СИ для воспроизведения и (или) хранения физической величины заданных размеров с требуемой точностью.
Пример. Резистор – воспроизведение сопротивления определенного размера с известной точностью.
Измерительный прибор – СИ для получения значений измеряемой физической величины в установленном диапазоне

## Slide 10: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ПРОЦЕССА КОНСТРУИРОВАНИЯ
Измерительный преобразователь – СИ для преобразования измеряемой величины в другую величину, удобную для обработки, хранения, передачи.
Входит в состав какого-либо измерительного прибора, измерительной установки, измерительной системы и др.
Датчик – конструктивно обособленный первичный преобразователь (взаимодействует непосредственно с исследуемым объектом).
Пример. Пьезоэлектрический акселерометр (датчик) – преобразование механической величины в электрическую.

## Slide 11: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ПРОЦЕССА КОНСТРУИРОВАНИЯ
Измерительная установка – совокупность функционально объединенных мер, измерительных приборов, измерительных преобразователей и др. для измерений физических величин (расположена в одном месте)
Измерительная машина – измерительная установка крупных размеров

## Slide 12: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ПРОЦЕССА КОНСТРУИРОВАНИЯ
Измерительная система – совокупность функционально объединенных мер, измерительных приборов, измерительных преобразователей, ЭВМ и др., размещенных в разных точках контролируемого объекта и т.п.
Измерительно-вычислительный комплекс – функционально объединенная совокупность СИ, ЭВМ и т.д. для выполнения в составе измерительной системы конкретной измерительной задачи

## Slide 13: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ПРОЦЕССА КОНСТРУИРОВАНИЯ
Индикатор – СИ для установления наличия какой-либо физической величины или превышения уровня ее порогового значения.
Эталон – СИ (или комплекс СИ), обеспечивающее воспроизведение и хранение единицы физической величины для передачи её размера нижестоящим по поверочной схеме СИ, выполненное по особой спецификации и официально утверждённое в качестве эталона.

## Slide 14: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ПРОЦЕССА КОНСТРУИРОВАНИЯ
Мера физической величины
Измерительный прибор
Измерительная установка
Измерительно-вычислительный комплекс
Измерительная система

## Slide 15: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ПРОЦЕССА КОНСТРУИРОВАНИЯ
Конструкция прибора
Чувствительный элемент
Преобразо-ватель
Измерительная схема
Усилительное устройство
Показывающее устройство
Рис. Структурная схема прибора
Источник питания

## Slide 16: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ПРОЦЕССА КОНСТРУИРОВАНИЯ
Конструктивные составляющие прибора (пример)
Показывающее устройство средства измерений – совокупность элементов СИ, которые обеспечивают визуальное восприятие значений измеряемой величины или связанных с ней величин
Указатель СИ – часть показывающего устройства, положение которой относительно отметок шкалы определяет показания СИ
Шкала СИ – часть показывающего устройства средства измерений, представляющая собой упорядоченный ряд отметок вместе со связанной с ними нумерацией.

## Slide 17: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ПРОЦЕССА КОНСТРУИРОВАНИЯ
Качество изделия – совокупность его свойств, обуславливающих его пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с его назначением.
Требования к изделию
Техническое совершенство продукции – совокупность наиболее существенных свойств продукции, определяющих ее качество характеризующих научно-технические достижения в развитии данного вида продукции.
Техничко-экономические показатели – совокупность критериев, определяющих уровень технического .

## Slide 18: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ПРОЦЕССА КОНСТРУИРОВАНИЯ
По виду характеризуемых свойств различают показатели:
назначения;
надежности;
эстетические;
экономного использования ресурсов;
технологичности;
стандартизации и унификации;
транспортабельности;
патентно-правовые;
эргономические;
экологические;
безопасности.

## Slide 19: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ПРОЦЕССА КОНСТРУИРОВАНИЯ
Стадии создания нового товара
Многоступенчатость процесса и высокие требования к качеству принимаемых решений – сложность решаемой задачи, т.к. ошибки проекта приводят к их устранению в ходе производства (неоправданные затраты времени и средств).
Стадии:
I. Формирование концепции изделия
II. Разработка и создание изделия
III. Освоение производства
IV. Продвижение изделия на рынок

## Slide 20: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ПРОЦЕССА КОНСТРУИРОВАНИЯ
генерация и отбор идей нового изделия;
анализ рынка: возможный спрос на новое изделие, конкурентные позиции других произ­водителей, по­тенциал предприятия и др.
разработка концепции продукции – системы базисных представлений предприятия о создаваемом изделии: экономическая целесообразность, техническая возможность, основные парамет­ры и т.д.
I. Формирование концепции изделия

## Slide 21: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ПРОЦЕССА КОНСТРУИРОВАНИЯ
II. Создание изделия
Стандарт* устанавливает пять стадий разработки конструкторской документации на изделия всех отраслей промышленности:
техническое задание,
техническое предложение,
эскизный проект,
технический проект,
рабочая документация.
*ГОСТ 2.103-68. ЕСКД. Стадии разработки

## Slide 22: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ПРОЦЕССА КОНСТРУИРОВАНИЯ
перечень документально оформленных требований перед исполнителем проектно-исследовательских работ.
Техническое задание
наименование продукции, ее назначение и область применения;
технические и экономические характеристики;
…
Техническое задание
Исходный документ на создание изделия:

## Slide 23: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ПРОЦЕССА КОНСТРУИРОВАНИЯ
Техническое задание
Техническое предложение
анализа технического задания;
сопоставления различных вариантов создания изделия;
сравнительной оценки особенностей разрабатываемого и существующих изделий
Пакет конструкторских документов с уточненными технико-экономическими обоснованиями целесообразности создания изделия
Техническое предложение
На основе:

## Slide 24: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ПРОЦЕССА КОНСТРУИРОВАНИЯ
Техническое предложение
Эскизный проект
Техническое задание
Совокупность конструкторских документов:
отражают конструкцию устройства;
дают представление об устройстве и принципе работы изделия;
раскрывают основные параметры изделия.
Эскизный проект

## Slide 25: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ПРОЦЕССА КОНСТРУИРОВАНИЯ
Техническое задание
Техническое предложение
Эскизный проект
Технический проект
Совокупность конструкторских документов:
окончательные технические решения;
полное представление об устройстве разрабатываемого изделия;
исходные данные для разработки рабочей документации.
Технический проект

## Slide 26: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ПРОЦЕССА КОНСТРУИРОВАНИЯ
Техническое задание
Техническое предложение
Эскизный проект
Технический проект
Рабочий проект
Технический проект, адаптированный к конкретному производству:
разработка рабочих чертежей всех деталей и т.д.;
составление технологической документации;
составление спецификаций, паспорта изделия, инструкции по эксплуатации и ряда других документов.
Рабочий проект

## Slide 27: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ПРОЦЕССА КОНСТРУИРОВАНИЯ
Техническое задание
Техническое предложение
Эскизный проект
Технический проект
Рабочий проект
Опытный образец
Образец продукции для проверки посредством испытаний его соответствия заданным техническим требованиям
Возможность постановки на производство
Необходимость внесения изменений в конструкторскую и технологическую документацию.
Опытный образец

## Slide 28: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ПРОЦЕССА КОНСТРУИРОВАНИЯ
Комплекс работ по проектированию нового производства
Совокупность опытных образцов, изготовленные для контроля соответствия продукции заданным требованиям и принятия решения о постановке ее на производство
После испытания и доводки опытной партии.
III. Освоение производства
Техническая подготовка производства
Опытная партия
Серийный выпуск

## Slide 29: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ПРОЦЕССА КОНСТРУИРОВАНИЯ
Техническое задание
Техническое предложение
Эскизный проект
Технический проект
Рабочий проект
Опытный образец
Опытная партия
Серийный выпуск
Техническая подготовка
На всех стадиях проектирования и конструирования:
уточняются все технические и экономические характеристики изделия
определяется целесообразность использования первоначально выбранного пути создания продукта
принимается решение о его выпуске.

## Slide 30: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ПРОЦЕССА КОНСТРУИРОВАНИЯ
IV. Продвижение изделия на рынок
Продвижение изделия – совокупность различных видов деятельности:
по доведению информации о достоинствах товара до потенциальных потребителей;
по стимулированию возникновения у них желания купить товар.

## Slide 31: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ПРОЦЕССА КОНСТРУИРОВАНИЯ
Комплектность конструкторских документов
Виды обязательных проектных документов:
Ведомости технического предложения (ПТ), эскизного проекта (ЭП), технического проекта (ТП)-перечни надлежащих документов.
Пояснительная записка (ПЗ).

## Slide 32: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ПРОЦЕССА КОНСТРУИРОВАНИЯ
3. Чертеж общего вида (ВО).
Определяет конструкцию изделия , взаимодействие его составных частей, включая форму деталей (например, обозначение диаметра деталей круглой формы)
Содержит посадки, техническими требованиями к изделию (например, в части покрытий, пропитки обмоток, методов сварки), технические характеристики (например, модуль зубчатого зацепления и числа зубьев колес, необходимые для разработки рабочих чертежей).
Является обязательным документом только на стадии “Технический проект”

## Slide 33: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ПРОЦЕССА КОНСТРУИРОВАНИЯ
4. Сборочный чертеж (СБ), содержащий изображение сборочной единицы и изделия
чертеж содержит: необходимое количество изображений;
габаритные размеры;
установочные;
присоединительные размеры, а также размеры, характеризующие изделие;
размеры, необходимые для контроля;
указания о способе выполнения неразъемных соединений, например сварных, паяных; номера позиций составных частей, входящих в сборочную единицу.
…
стадия “Рабочий проект”

## Slide 34: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ПРОЦЕССА КОНСТРУИРОВАНИЯ
5. Спецификация – документ, определяющий состав сборочной единицы, комплекса или комплекта.
Спецификация состоит из разделов:
документация;
сборочные единицы;
детали;
стандартные изделия;
прочие изделия;
материалы.
стадия “Рабочий проект”

## Slide 35: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ПРОЦЕССА КОНСТРУИРОВАНИЯ
6. Рабочий чертеж детали
Детали изображают полностью законченными.
Чертеж является основой всего технологического процесса изготовления и контроля. Необходимое количество изображений зависит от формы детали.
На чертеже детали должны быть даны:
размеры с предельными отклонениями;
шероховатость поверхностей,
покрытия,
термообработка.

## Slide 36
2019
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ПРОЦЕССА КОНСТРУИРОВАНИЯ
Конструирование и технология в приборостроении