## Slide 1
2019
ОСНОВЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ
Конструирование и технология в приборостроении

## Slide 2: ОСНОВЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ
2
Важнейшим показателем качества изделия в приборостроении является точность всех его составных частей.
Точность изготовления деталей существенно влияет на функционирование изделия, его выходные характеристики, надежность и др.

## Slide 3: ОСНОВЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ
3
Взаимозаменяемость – свойство элементов конструкции, изготовленных с определённой точностью геометрических, механических, электрических и иных параметров, обеспечивать заданные эксплуатационные показатели вне зависимости от времени и места изготовления при сборке, ремонте и замене этих элементов.
Взаимозаменяемость находится на стыке таких сфер деятельности, как конструирование, изготовление и контроль различных параметров деталей, узлов и механизмов.

## Slide 4: ОСНОВЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ
4
Взаимозаменяемость в России обеспечивается единой системой допусков и посадок (ЕСДП), в основу которой положена Международная система допусков и посадок (ИСО).
Этой системой установлены основные показатели точности изготовления деталей и предусмотрено их нормирование.
Основные положения данной системы даны в стандарте ГОСТ 25346-82.

## Slide 5: ОСНОВЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ
5
Данным стандартом вводятся два термина – вал и отверстие:
для обозначения наружных (охватываемых) поверхностей детали применяют термин вал (не путать с деталью под названием «вал»),
для внутренних (охватывающих) – термин отверстие (это понятие охватывает тоже не только цилиндрические поверхности, но и элементы изделия другой формы).

## Slide 6: ОСНОВЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ
6
Размер – числовое значение линейной величины (диаметр, длина, расстояние между поверхностями и т. д.) в выбранных единицах измерения.
Действительный размер – размер, установленный измерением допустимой погрешностью изготовленной детали (изделия).
Предельные размеры – два предельно допустимых размера, наибольший и наименьший, между которыми должен находиться действительный размер детали. Номинальный размер – размер, проставленный на чертеже и служащий началом отсчета отклонений.

## Slide 7: ОСНОВЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ
7
Предельное отклонение – алгебраическая разность между предельным и номинальным размерами. Так как предельных размеров два, поэтому различают верхнее и нижнее предельные отклонения.
Действительное отклонение – алгебраическая разность между действительным и номинальным размерами.

## Slide 8: ОСНОВЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ
8
Нулевая линия – линия, соответствующая номинальному размеру, от которой отсчитываются отклонения размеров при графическом изображении.
Допуск – разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами.
Поле допуска – поле, ограниченное верхним и нижним отклонениями.
Поле допуска определяется величиной допуска и его положением относительно номинального размера.

## Slide 9: ОСНОВЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ
9
При графическом изображении поле допуска заключено между двумя линиями, соответствующими верхнему и нижнему отклонениям относительно нулевой линии.
Рис. 1. Графическое изображение поля допуска
d, D – номинальные размеры для вала и отверстия; dmax, dmin, Dmax, Dmin – наибольший и наименьший размеры вала и отверстия; es, ei - верхнее и нижнее отклонения вала; ES, EI – верхнее и нижнее отклонения отверстия; Td, TD – допуск размеров вала и отверстия.
отверстие
вал

## Slide 10: ОСНОВЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ
10
Рис. 2. Классификация конструктивных элементов деталей по трем группам: а – размеры валов; б – размеры отверстий; в – размеры, не относящиеся к отверстиям и валам

## Slide 11: ОСНОВЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ
11
На этапе разработки изделия конструктору необходимо
определить номинальные размеры деталей (изделия),
выбрать для каждого размера величину допуска и его расположение относительно нулевой линии.
Величина допуска будет определять точность дальнейшего изготовления изделия, а расположение поля допуска размера зависит от вида сопряжения (соединения) поверхности, соответствующей размеру с поверхностью другой детали.

## Slide 12: ОСНОВЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ
12
Квалитет – совокупность допусков, соответствующих одинаковой степени точности для всех номинальных размеров.
Посадка – характер соединения деталей, определяемый величиной получающихся в нем зазоров или натягов.
Номинальный размер посадки – номинальный размер, общий для отверстия и вала, составляющих соединение.
Зазор – разность размеров отверстия и вала, если размер отверстия больше размера вала.
Натяг – разность размеров вала и отверстия, если размер вала больше размера отверстия.

## Slide 13: ОСНОВЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ
13
Посадка с зазором – посадка, при которой обеспечивается гарантированный зазор в соединении, т. е. поле допуска отверстия расположено над полем допуска вала. К посадкам с зазором относятся также посадки, в которых нижняя граница поля допуска отверстия совпадает с верхней границей поля допуска вала.
Посадка с натягом – посадка, при которой обеспечивается гарантированный натяг в соединении. Поле допуска отверстия расположено под полем допуска вала.
Переходная посадка – посадка, при которой возможно получение как зазора, так и натяга. Поля допусков отверстия и вала перекрываются.

## Slide 14: ОСНОВЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ
14
Рис. 3. Схемы посадок: а – посадка с зазором; б – переходная посадка; в – посадка с натягом

## Slide 15: ОСНОВЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ
15
Квалитеты 1-4 назначают при изготовлении особо точных средств измерения и эталонов
Квалитеты 4-10 - для сопрягаемых размеров (посадок)
Квалитеты 13-17 для несопрягаемых (неответственных) размеров.

## Slide 16
16
Значения допусков (значения в микрометрах)

## Slide 17: ОСНОВЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ
17
Рис. 4. Основные отклонения отверстий и валов

## Slide 18: ОСНОВЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ
18
Три способа посадок:
сохранение предельных размеров отверстия для одного квалитета постоянными и изменением предельных размеров вала. При этом основное отклонение отверстия принимают равным нулю (Н) – система отверстия;
сохранение предельных размеров вала для одного квалитета постоянными и изменением предельных размеров отверстия. При этом основное отклонение вала принимают равным нулю (h) – система вала.
изменение предельных размеров как отверстия, так и вала – комбинированная система.

## Slide 19: ОСНОВЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ
19
Наибольшее распространение получила система отверстия – при этом сокращается номенклатура режущего инструмента (сверл, зенкеров, разверток и др.)
Валы обрабатываются на токарных и шлифовальных станках без замены инструмента при изменении поля допуска вала (изменяется только настройка станка).
Таким образом, для выполнения различных посадок в системе отверстия требуется один набор режущих инструментов для обработки валов и один для обработки отверстий.

## Slide 20: ОСНОВЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ
20
При сопряжении деталей в системе вала во столько раз увеличивается потребность в наборах режущих инструментов для отверстий, сколько имеется посадок.
На практике бывают случаи необходимости применения системы вала (посадки наружных колец подшипников в корпус, посадки па один вал отверстий разных деталей, когда нецелесообразно делать ступенчатый вал, и т. д.).
Третий вариант можно применять только в технически и экономически обоснованных случаях.

## Slide 21: ОСНОВЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ
21
Условное обозначение на чертежах допусков и посадок
Предельные отклонения линейных размеров указывают одним из трех способов:
условными обозначениями полей допусков (например, 31Н7; 31к6);
численными значениями предельных отклонений (31+0’025 ; 3 1+о )
условными обозначениями полей допусков с указанием справа в скобках численных значений предельных отклонений (31Н7 (+0>025); 31к6 (+о,оо! )
Посадки записывают в виде дроби, в числителе которой проставляют предельные отклонения для отверстия, а в знаменателе – для вала.

## Slide 22: ОСНОВЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ
22
Многократно повторяющиеся предельные отклонения размеров, выполненные по одному квалитету, можно не указывать на чертеже, а оговаривать общей записью, например:
«Неуказанные предельные отклонения размеров по Н12, h12».

## Slide 23
23
Рис. 5. Пример обозначений полей допусков и посадок на чертежах

## Slide 24: ОСНОВЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ
24
Выбор посадок
Посадки выбирают в зависимости от назначения и условий работы приборов и узлов, их точности, условий сборки.
При этом необходимо учитывать и возможность достижения точности при различных методах обработки изделия.
В первую очередь должны применяться предпочтительные посадки. Как уже отмечалось, в основном из системы отверстия.

## Slide 25: ОСНОВЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ
25
Допуски отверстия и вала в посадке не должны отличаться более, чем на 1-2 квалитета.
Больший допуск, как правило, назначают для отверстия.
Зазоры и натяги следует рассчитывать для большинства типов соединений, в особенности для посадок с натягом.
Во многих случаях посадки могут назначаться по аналогии с ранее проектированными изделиями, сходными по условиям работы.

## Slide 26: ОСНОВЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ
26
Посадки с зазором
Посадки с зазором получили наибольшее распространение.
ЕСДП предусматривает 40 рекомендованных посадок в системе отверстия (из них 11 предпочтительные) и 39 посадок в системе вала (из них 6 предпочтительные).
Посадки H5/h4 и H6/h5 применяются для особо точного центрирования.

## Slide 27: ОСНОВЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ
27
Посадка H7/h6 применяется при высоких требованиях к центрированию часто разбираемых или регулируемых соединений. Может использоваться, например: для центрирования зубчатых колес, муфт и пр.; на валах передач; для центрирующих корпусов под подшипники качения. Применяют для подвижных соединений с коротким рабочим ходом, с целью повышения точности направления вместо посадки с гарантированным зазором H7/g6.
Посадка H8/h7 используется для центрирующих поверхностей при пониженных требованиях к соосности. Обеспечивает большую легкость сборки и регулировки узла.

## Slide 28: ОСНОВЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ
28
Посадки H8/h8, H8/h9, Н9/h8, H9/h9 широко применяются для неподвижно закрепляемых деталей при невысоких требованиях к точности механизмов, небольших нагрузках и необходимости обеспечить легкую сборку, например, шкивы, муфты, зубчатые колеса и другие детали, соединяющиеся с валом при помощи шпонок, штифтов в передачах средней и низкой точности.
В подвижных соединениях их применяют при медленных или редких вращательных и поступательных перемещениях.

## Slide 29: ОСНОВЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ
29
Посадки H10/h9, H10/hl0, H11/h11, H12/h12 применяются для неточных соединений, центрирования фланцев и крышек, соединений под расклепку, пайку или сварку.
В подвижных соединениях - для посадок при большой длине сопряжения.

## Slide 30: ОСНОВЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ
30
Посадки типа H/g гарантируют небольшой зазор.
Эти посадки свободные, обеспечивающие взаимное осевое перемещение сопряженных деталей при сохранении высокой точности центрирования.
Эти посадки очень чувствительны к увеличению зазора, поэтому их применяют лишь в точных квалитетах.
Рекомендованных посадок три: H5/g4, H6/g5 и H7/g6, из них последняя предпочтительная.
…

## Slide 31: ОСНОВЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ
31
Посадки типа H/f гарантируют зазор, достаточный для вращения или поступательного движения соединяемых деталей со средней скоростью.
Посадки типа Н/е – свободные, могут применяться в 6, 7, 8 и 9-м квалитетах в зависимости от интенсивности режима работы, точности центрирования, относительной трудоемкости обработки посадочных поверхностей и требуемой долговечности.

## Slide 32: ОСНОВЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ
32
Посадки типа H/d дают легкоподвижные соединения общего применения, которые допускают радиальное перемещение и компенсируют погрешности взаимного расположения трущихся поверхностей вследствие перекоса и прогиба вала, погрешности формы в осевом и радиальном сечениях, эксцентриситетов опор и шеек вала в многоопорных конструкциях.
Они используются в тех случаях, когда необходимо компенсировать погрешности сборки или температурные деформации.

## Slide 33: ОСНОВЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ
33
Посадки типов Н/а, Н/b, Н/с характеризуются очень большими гарантированными зазорами.
Применяются, в основном, в грубых квалитетах (11, 12-м), поэтому колебания зазоров очень велики.
Они используются для грубых, неответственных соединений, требующих свободной, легкой сборки.
Для обеспечения относительного перемещения деталей в условиях загрязнения, температурных перепадов и пр.

## Slide 34: ОСНОВЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ
34
Переходные посадки
Предназначены для неподвижных соединений деталей, подвергающихся при ремонтах или по условиям эксплуатации, сборке и разборке.
Взаимная неподвижность деталей обеспечивается шпонками, штифтами и пр.
Менее тугие посадки назначают при необходимости в частых разборках соединения, неудобствах разборки и возможности повреждения соседних деталей;
более тугие - если требуется высокая точность центрирования, при ударных нагрузках и вибрациях.

## Slide 35: ОСНОВЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ
35
В переходных посадках поля допусков отверстия и вала перекрываются, и в соединении возможно появление как зазора, так и натяга.
Эти посадки очень чувствительны к изменению зазора и натяга, поэтому предусматриваются только в точных квалитетах (4-7-й).
Посадки типа H/js применяются в легкоразъемных неподвижных соединениях, подвергающихся частой разборке.

## Slide 36: ОСНОВЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ
36
Посадки типа Н/k широко применяются в неподвижных разъемных соединениях для точного центрирования в тех случаях, когда охватывающая деталь вместе с охватываемой является подвижной сборочной единицей, например, неподвижные закрепляемые зубчатые колеса, шкивы, муфты, монтируемые на валах.
Посадки характеризуются тем, что вероятность появления в соединении зазора или натяга примерно одинакова.
Они обеспечивают хорошее центрирование при достаточно легкой сборке. По этой причине они применяются чаще других переходных посадок.

## Slide 37: ОСНОВЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ
37
Посадки типа Н/m характеризуются значительно большей вероятностью получения натяга (95 %). Практически посадка обеспечивает точное центрирование сопрягаемых деталей с эксцентриситетом, равным нулю.
Эти посадки применяются для установки штифтов, в соединении тонкостенных втулок с валами, в посадках втулок подшипников в стенки редукторов и пр.
Посадки типа Н/n дают натяг в 99 % соединений и являются наиболее прочными из переходных посадок. Сборка соединений с данной посадкой производится под прессом.

## Slide 38: ОСНОВЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ
38
Посадки с натягом
Гарантируют неподвижность соединения.
Выбор величины натяга производят из условия обеспечения прочности соединения (наименьший натяг) и прочности детали (наибольший натяг).
Для применения посадок с натягом, особенно в массовом производстве, рекомендуется предварительная опытная проверка. Сборка таких соединений осуществляется с помощью прессов.

## Slide 39: ОСНОВЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ
39
Отклонения формы и расположения поверхностей
Реальная поверхность - поверхность, ограничивающая деталь и отделяющая ее от окружающей среды.
Номинальная поверхность - идеальная поверхность, форма которой задана чертежом.

## Slide 40: ОСНОВЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ
40
Отклонение формы - отклонение формы реальной поверхности или реального профиля от формы номинальной поверхности или поминального профиля.
Допуск формы - наибольшее допустимое значение отклонения формы.
Поле допуска формы - область в пространстве или yа плоскости, внутри которой должны находиться все точки реального рассматриваемого элемента в пределах нормируемого участка.

## Slide 41: ОСНОВЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ
41
База - одна из плоскостей или осей систем координат, по отношению к которой задается допуск расположения или определяется отклонение расположения рассматриваемого элемента (например, базовая плоскость, базовая ось, …).
Отклонение расположения – отклонение реального расположения рассматриваемого элемента от его поминального расположения.
Допуск расположения – предел, ограничивающий допустимое значение отклонения расположения.
…

## Slide 42: ОСНОВЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ
42
Отклонения формы
Рис. 6. Отклонение от прямолинейности

## Slide 43: ОСНОВЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ
43
Допуск прямолинейности образующей конуса
Допуск прямолинейности оси отверстия
Допуск прямолинейности поверхности 0,25 мм на всей длине и 0,1 на длине 100 мм
Допуск прямолинейности поверхности в двух направлениях

## Slide 44: ОСНОВЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ
44
Рис. 7. Отклонение от плоскостности

## Slide 45: ОСНОВЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ
45
Допуск плоскостности
Допуск плоскостности поверхности на площади 100х100
Допуск плоскостности относительно общей прилегающей
Допуск плоскостности каждой плоскости

## Slide 46: ОСНОВЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ
46
Рис. 8. Отклонение от круглости

## Slide 47: ОСНОВЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ
47
Допуск круглости вала
Допуск круглости конуса
Допуск цилиндричности
Допуск цилиндричности на длине 50 мм
Допуск круглости

## Slide 48: ОСНОВЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ
48
Рис. 9. Отклонение профиля продольного сечения

## Slide 49: ОСНОВЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ
49
Допуск круглости вала 0,01
Допуск профиля продольного сечения 0,016 мм
Допуск профиля продольного сечения 0,1 мм

## Slide 50: ОСНОВЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ
50
Основные виды отклонений расположения
Отклонение от параллельности: плоскостей; оси (или прямой) и плоскости; отклонение осей (или прямых).
Отклонение от перпендикулярности: плоскостей; плоскости или оси (или прямой) относительно оси (прямой); оси (или прямой) относительно плоскости.
Отклонение наклона: плоскости относительно плоскости или оси (или прямой); наклона оси (или прямой) относительно оси (прямой) или плоскости.

## Slide 51: ОСНОВЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ
51
Допуск параллельности поверхности относительно поверхности А 0,02
Допуск параллельности относительно общей прилегающей
Допуск параллельности каждой плоскости

## Slide 52: ОСНОВЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ
52
Допуск параллельности относительно основания
Допуск параллельности осей отверстий в общей плоскости 0,1
Допуск перекоса осей отверстий 0,2
База – ось отверстий А
Допуск параллельности оси отверстия относительно оси отверстия А D0,2

## Slide 53: ОСНОВЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ
53
Допуск перпендикулярности поверхности относительно поверхности А
Допуск перпендикулярности оси отверстия относительно оси отверстия А 0,06 мм
Допуск перпендикулярности оси выступа относительно поверхности А

## Slide 54: ОСНОВЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ
54

## Slide 55: ОСНОВЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ
55

## Slide 56: ОСНОВЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ
56
Полное радиальное биение - разность А наибольшего и наименьшего расстояний от всех точек реальной поверхности в пределах нормируемого участка до базовой оси (а).
Полное торцевое биение - разность А наибольшего и наименьшею расстояний от точек всей торцевой поверхности до плоскости, перпендикулярной к базовой оси (б).

## Slide 57
57

## Slide 58: ОСНОВЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ
58
Отклонение формы заданного профиля - наибольшее отклонение А точек реального профиля от номинального профиля, определяемое по нормали к номинальному профилю в пределах нормируемого участка.
Отклонение формы заданной поверхности - наибольшее отклонение А точек реальной поверхности от номинальной поверхности, он-

## Slide 59: ОСНОВЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ
59