## Slide 1
2020
ЕДИНАЯ СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Конструирование и технология в приборостроении

## Slide 2: ЕДИНАЯ СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
2
К технологическим документам (ТД) относят текстовые и графические документы отдельно или в совокупности определяющие ТП изготовления или ремонта изделия с учетом контроля и перемещения, комплектацию деталей и сборочных единиц и маршрут прохождения изготовляемого или ремонтируемого изделия по службам предприятия.

## Slide 3: ЕДИНАЯ СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
3
Единая система технологической документации (ЕСТД) – комплекс государственных стандартов и рекомендаций, устанавливающих взаимосвязанные правила и положения по порядку разработки, комплектации, оформления и обращения технологической документации, применяемой при изготовлении и ремонте изделий (включая сбор и сдачу технологических отходов).

## Slide 4: ЕДИНАЯ СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
4
Виды описания технологического процесса
1. Маршрутное описание – сокращенное описание всех технологических операций в маршрутной карте в последовательности их выполнения без указания переходов и технологических режимов (единичное и мелкосерийное).
2. Операционное описание – полное описание всех технологических операций в последовательности их выполнения с указанием переходов и технологических режимов (средне и крупносерийное, массовое производство).
3. Маршрутно-операционное описание – сокращенное описание ТО в маршрутной карте в последовательности их выполнения с полным описанием отдельных операций в других технологических документах (разные технологии, например, сборка-сварка)

## Slide 5: ЕДИНАЯ СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
5
В зависимости от назначения технологические документы подразделяют на:
основные – документы, полностью и однозначно определяющие ТП (операцию) изготовления или ремонта изделия (составных частей изделия)
вспомогательные – документы, применяемые при разработке, внедрении и функционировании ТП и операций, например, карту заказа на проектирование технологической оснастки, акт внедрения ТП и др.
Виды технологических документов

## Slide 6: ЕДИНАЯ СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
6
Основные ТД: документы общего и специального назначения.
ТД общего назначения – технологические документы, применяемые в отдельности или в комплектах документов на ТП (операции), независимо от применяемых технологических методов изготовления или ремонта изделий (составных частей изделий).

## Slide 7: ЕДИНАЯ СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
7

## Slide 8: ЕДИНАЯ СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
8
Документы специального назначения – документы, применяемые при описании ТП в зависимости от типа и вида производства и применяемых технологических методов.

## Slide 9: ЕДИНАЯ СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
9

## Slide 10: ЕДИНАЯ СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
10

## Slide 11: ЕДИНАЯ СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
11

## Slide 12: ЕДИНАЯ СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
12

## Slide 13: ЕДИНАЯ СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
13

## Slide 14: ЕДИНАЯ СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
14
Комплектность технологических документов на единичные ТП зависит от типа производства, стадии разработки документов, степени детализации описания ТП, применяемых технологических методов изготовления и ремонта изделий.
Комплектность документов для каждого ТП устанавливает разработчик документов применительно к конкретным условиям производства.
Каждый комплект включает обязательные для оформления документы и документы, применяемые по усмотрению разработчика.

## Slide 15: ЕДИНАЯ СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
15

## Slide 16: ЕДИНАЯ СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
16

## Slide 17: ЕДИНАЯ СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
17

## Slide 18: ЕДИНАЯ СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
18
Содержание информации, вносимой в строки МК, КТП, ВОП, ОК
А Номер цеха, участка, рабочего места, где выполняется операция, номер операции, код и наименование операции, обозначение документов, применяемых при выполнении операции
Б Код, наименование оборудования и информация по трудозатратам
В Номер цеха, участка, рабочего места, где выполняется операция, номер операции, код и наименование операции
Г Обозначение документов, применяемых при выполнении операции
Д Код, наименование оборудования
Е Информация по трудозатратам

## Slide 19: ЕДИНАЯ СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
19
К Информация по комплектации изделия (сборочной единицы) составными частями с указанием наименования деталей, сборочных единиц, их обозначений, обозначения подразделений, откуда поступают комплектующие составные части, кода единицы величины, единицы нормирования, количества на изделие и нормы расхода
Л Информация по комплектации изделия (сборочной единицы) составными частями с указанием наименования деталей, сборочных единиц
М Информация о применяемом основном материале и исходной заготовке, информация о применяемых вспомогательных и комплектующих материалах с указанием наименования и кода материала, обозначения подразделений, откуда поступают материалы, кода единицы величины, единицы нормирования, количества на изделие и нормы расхода

## Slide 20: ЕДИНАЯ СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
20
Н Информация по комплектации изделия (сборочной единицы) составными частями с указанием обозначения деталей, сборочных единиц, обозначения подразделений, откуда поступают комплектующие составные части, кода единицы величины, единицы нормирования, количества на изделие и нормы расхода
О Содержание операции (перехода)
Р Технологический режим операции (перехода)
Т Информация о применяемой при выполнении операции технологической оснастке

## Slide 21: ЕДИНАЯ СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
21
Состав и последовательность строк МК, КТП, ВОП, ОК

## Slide 22: ЕДИНАЯ СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
22
Маршрутная карта
Формы МК являются универсальными по составу информации, поэтому помимо своей основной функции выполнения роли МК, они могут выполнять и функции других видов документов, установленных ГОСТ 3.1102-81:
 карты технологического процесса (КТП);
 карты типового (группового) технологического процесса (КТТП);
 операционной карты (ОК);
 карты типовой (групповой) операции (КТО);
 карты технологической информации (КТИ);
 ведомости деталей (сборочных единиц) к типовому (групповому) технологическому процессу (операции) (ВТП, ВТО);
 ведомости оснастки (ВО);
 ведомости оборудования (ВОБ);
 комплектовочной карты (КК) и др.

## Slide 23: ЕДИНАЯ СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
23
Формы и правила оформления МК приведены в ГОСТ 3.1118-82.
Выбор и установление области применения соответствующих форм МК зависят от разрабатываемых видов ТП, специализированных по применяемым методам изготовления и ремонта изделий и их составных частей, назначения формы в составе комплекта документов и применяемых методов проектирования документов.
Всего существует 6 основных видов форм МК.

## Slide 24: ЕДИНАЯ СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
24
Традиционно чаще используют формы с горизонтальным расположением поля подшивки (альбомная ориентация листа).
Для ТП изготовления деталей применяют форму. 1 (рис. 1) для первого листа и форму 1б для последующих листов.
Для ТП сборки изделий применяют форму 2 для первого листа и форму 1б (см. рис. 2) для последующих листов.
Форму 1а применяют в качестве оборотной стороны листа в обоих случаях при двухсторонней печати МК.

## Slide 25: ЕДИНАЯ СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
25

## Slide 26: ЕДИНАЯ СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
26

## Slide 27: ЕДИНАЯ СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
27

## Slide 28: ЕДИНАЯ СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
28

## Slide 29: ЕДИНАЯ СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
29

## Slide 30: ЕДИНАЯ СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
30

## Slide 31: ЕДИНАЯ СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
31

## Slide 32: ЕДИНАЯ СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
32

## Slide 33: ЕДИНАЯ СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
33

## Slide 34: ЕДИНАЯ СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
34

## Slide 35: ЕДИНАЯ СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
35

## Slide 36: ЕДИНАЯ СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
36