## Slide 1
2021
ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ
Надежность технических систем и техногенный риск

## Slide 2: АКТУАЛЬНОСТЬ
Развитие производительных сил
(средства производства (средства и предметы труда ) + люди)
Трудно предсказуемые техногенные и экологические последствия чрезвычайных происшествий
Под сомнением существование человеческого общества
Кризисная ситуация

## Slide 3: АКТУАЛЬНОСТЬ
Кризисная ситуация РФ
Низкая культура безопасности и технологическая недисциплинированность персонала
Конструктивное несовершенство используемого промышленного и транспортного оборудования
угольная и горнорудная;
химическая;
нефтегазовая;
металлургическая;
транспорт;
атомная энергетика;

## Slide 4: ТЕХНОСФЕРА, ТЕХНИКА, ТЕХНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Техносфера – часть биосферы, коренным образом преобразованная человеком в технические и техногенные объекты (механизмы, здания, сооружения, горные выработки, дороги и т.д.) с помощью прямого или косвенного воздействия технических средств в целях наилучшего соответствия социально-экономическим потребностям человека.*
*ГОСТ Р 52104-2003. Ресурсосбережение. Термины и определения

## Slide 5
Преобразования
Технические средства
Технология
Техника
Технические система
Для воздействия на предметы труда
Для замены человека при выполнении технологических функций.
Для ответа на вопрос «Как?»
(из чего, чем, с какой точностью, за какое время…)
ТЕХНОСФЕРА, ТЕХНИКА, ТЕХНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

## Slide 6
*БЭС
Техника – совокупность средств человеческой деятельности, созданных для осуществления процессов производства и обслуживания непроизводственных потребностей общества.*
По функциональному назначению – техника:
производственная,
военная и медицинская,
бытовая,
для научных исследований и образования,
культуры и др.
ТЕХНОСФЕРА, ТЕХНИКА, ТЕХНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

## Slide 7: ТЕХНОСФЕРА, ТЕХНИКА, ТЕХНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Основная доля – производственная техника:
машины и механизмы,
инструменты,
аппаратура управления машинами и технологическими процессами,
производственные здания и сооружения, коммуникации и т. д.
Техника – по отраслевой структуре производства (машиностроительная, авиационная, сельскохозяйственная, энергетическая, химическая, горная и т.п.)

## Slide 8: ТЕХНОСФЕРА, ТЕХНИКА, ТЕХНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ТС:
отдельные узлы и механизмы, приборы и аппаратура (двигатель, датчики…);
машины (станки, транспорт…);
сложные комплексы взаимосвязанных машин, аппаратов, сооружений и т.п. (производственные линии, цехи, заводы…)
Техническая система (ТС) – искусственно созданный объект для удовлетворения потребностей, состоящий из объединёнными связями элементов*.
*Философия науки и техники: тематический словарь

## Slide 9: ТЕХНОСФЕРА, ТЕХНИКА, ТЕХНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Технология (в широком смысле) – объем знаний, которые можно использовать для производства товаров и услуг из экономических ресурсов.**
**Финансовый словарь «Финам»
Технология – совокупность приёмов и способов получения, обработки или переработки сырья, материалов, полуфабрикатов или изделий, осуществляемых в различных отраслях промышленности, в строительстве и т. д.*
*БСЭ
Технологический процесс – порядок действий над предметом труда для получения готового изделия.

## Slide 10: ТЕХНОСФЕРА, ТЕХНИКА, ТЕХНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Техника – монорельсовый поезд, ж/д пути
Техническая система – Московская монорельсовая дорога
Технология – перевозка пассажиров
При этом монорельсовый поезд, ж/д пути – ТС

## Slide 11: АКСИОМЫ О ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ ТС*
*Электронное учебное пособие для специалистов РСЧС и студентов МЧСhttp://www.obzh.ru/nad/
Аксиома 1. Любая ТС потенциально опасна.
Аксиома 2. Техногенные опасности существуют, если потоки вещества, энергии и информации в техносфере превышают пороговые значения.
Аксиома 3. Источники – техногенных опасностей элементы техносферы.
Аксиома 4. Техногенные опасности оказывают негативное воздействие на человека, природную среду и элементы техносферы одновременно.
Аксиома 5. Техногенные опасности ухудшают здоровье людей, приводят к травмам, материальным потерям, деградации природной среды.

## Slide 12
АКСИОМЫ О ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ ТС
Аксиома 6. Техногенные опасности действуют в пространстве и во времени.
Травмоопасные воздействия – кратковременно и спонтанно в ограниченном пространстве (аварии, катастрофы, взрывы, разрушения зданий и т.д.). Зоны влияния, как правило, ограничены (искл. АЭС).
Вредные воздействия – длительно или периодически. Зоны вредных воздействий изменяются в широких пределах от рабочих и бытовых зон до размеров всего земного пространства (воздействия выбросов парниковых и озоноразрушающих газов, поступление радиоактивных веществ в атмосферу и т.п.).

## Slide 13: НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Основные причины крупных техногенных аварий:
отказы ТС: просчеты проектирования, дефекты при изготовлении, нарушение режимов/правил эксплуатации;
ошибочные действия операторов ТС;
внешние негативные воздействия на технические объекты.
Оценка и обеспечение надежности и безопасности ТС – одна из важнейших задач в современном мире.

## Slide 14: НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Надёжность – свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, хранения и транспортирования*
*ГОСТ 27.002-89 «Надёжность в технике. Основные понятия. Термины и определения»
Безопасность – состояние защищённости личности, общества, государства и среды жизнедеятельности от внутренних и внешних угроз или опасностей.**
**Словарь терминов МЧС
Цель обеспечения безопасности – нейтрализация/исключение опасностей.

## Slide 15: НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
*Словарь терминов МЧС
Опасность – процесс, свойство или состояние природы, общества или техники, представляющее угрозу для жизни, здоровья или благосостояния людей, объектов хозяйства или окружающей среды.*
Наличие потенциальной опасности в ТС не всегда сопровождается ее негативным воздействием на объект – необходимо выполнение минимум трех условий:
опасность присутствует;
объект находится в зоне действия опасности;
объект не имеет достаточных средств защиты.

## Slide 16: НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Процесс развития опасности:
нарушение технологического процесса, условий содержания и т.п.
образование и накопление поражающих факторов, приводящих к аварии ТС;
разрушение конструкции;
образование и выброс поражающих факторов;
воздействие поражающих факторов на окружающую природной среду, человека, объекты техносферы, пр.
реакция на поражающее воздействие.

## Slide 17: НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Непосредственная причина аварии:
«Вследствие многократного возникновения дополнительных нагрузок переменного характера на гидроагрегат, связанных с переходами через не рекомендованную зону, образовались и развились усталостные повреждения узлов крепления гидроагрегата, в том числе крышки турбины. Вызванные динамическими нагрузками разрушения шпилек привели к срыву крышки турбины и разгерметизации водоподводящего тракта гидроагрегата»
Авария на Саяно-Шушенской ГЭС

## Slide 18: НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Итоговый доклад
Авария на СШГЭС с многочисленными человеческими жертвами стала следствием целого ряда причин технического, организационного и нормативного правового характера. Большинство этих причин носит системный многофакторный характер, включая недопустимо низкую ответственность эксплуатационного персонала, недопустимо низкую ответственность и профессионализм руководства станции, а также злоупотребление служебным положением руководством станции. Не был должным образом организован постоянный контроль технического состояния оборудования оперативно-ремонтным персоналом…
Основной причиной аварии стало непринятие мер к оперативной остановке второго гидроагрегата и выяснения причин вибрации

## Slide 19: НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Предпосылки
Гидроагрегат № 2 пущен 5 ноября 1979 года
7 ноября 1986 года гидроагрегат был введён в работу со штатным рабочим колесом
Нормативный срок службы гидротурбины заводом-изготовителем установлен в 30 лет.
Конструкция гидротурбин РО230/833-В-677 характеризуется рядом недостатков:
наличие обширной зоны не рекомендованной работы, в которой работа турбины сопровождается сильными гидравлическими ударами (резкое увеличение нагрузок)

## Slide 20: НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Гидроагрегат № 2 проходил последний капитальный ремонт в 2005 году, его последний средний ремонт был проведён в период с 14 января по 16 марта 2009 года.
После проведённого ремонта гидроагрегат был принят в постоянную эксплуатацию; при этом были зафиксированы повышенные вибрации оборудования, остававшиеся, тем не менее, в пределах допустимых значений.
В ходе эксплуатации гидроагрегата его вибрационное состояние постепенно ухудшалось и в конце июня 2009 года перешло допустимый уровень.

## Slide 21: НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Ухудшение продолжилось и в дальнейшем:
к 8:00 17 августа 2009 года амплитуда вибрации подшипника крышки турбины составляла 600 мкм при максимально допустимых 160 мкм;
в 8:13 (непосредственно перед аварией) – 840 мкм.
Главный инженер станции был обязан остановить гидроагрегат с целью выяснения причин повышенной вибрации (одна из главных причин развития аварии).
Система непрерывного виброконтроля, установленная на гидроагрегате № 2 в 2009 году, не была введена в эксплуатацию и не учитывалась оперативным персоналом и руководством станции при принятии решений.

## Slide 22: НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Пороговый уровень опасности
1. Для человека – уровень опасности, при котором организм способен компенсировать их негативное воздействие.
Оценивается предельно допустимыми значениями (уровень, концентрация и др.)
2. Для ТС – уровень опасности, при котором они могут сопротивляться до определенного предела и в течение определенного времени негативным воздействиям или полезным (рабочим) нагрузкам, сохраняя при этом свои заданные функции.
Оценивается показателями надежности элементов ТС и ТС в целом.

## Slide 23: НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Каждому событию можно приписать показатель – вероятность, как степень возможности наступления некоторого события:
вероятность отказа технической системы;
вероятность аварийного исхода;
вероятность образования поражающих факторов;
вероятность поражения объектов воздействия;
вероятность вторичных поражающих факторов;
вероятность воздействия;
вероятность поражения.

## Slide 24: МЕТОДЫ ОБНАРУЖЕНИЯ ОПАСНОСТЕЙ
Идентификация опасностей – установление количественных, временных, пространственных и иных характеристик для разработки профилактических и оперативных мероприятий, направленных на обеспечение нормального функционирования ТС и качества жизни:
наименования опасностей,
вероятность их проявления,
координаты,
возможный ущерб и др.

## Slide 25: МЕТОДЫ ОБНАРУЖЕНИЯ ОПАСНОСТЕЙ
Инженерный – определение опасности с вероятностной природой происхождения.
Экспертный – поиск отказов и их причин.
Социологический – определение опасности путем опроса мнения населения.
Регистрационный – использование информации о конкретных событиях (затраты, количество жертв).
Органолептический – использование информации, получаемой органами чувств человека (зрением, осязанием, обонянием, вкусом и др.), например, внешний визуальный осмотр техники, определение на слух (по монотонности звука) четкости работы двигателя и пр.

## Slide 26: ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
ТС, как любой технический объект, характеризуется набором показателей, отражающих ее состояние.
Технико-экономические показатели (система измерителей)
Степень технического совершенства изделия
Сравнительная оценка изделия с аналогичным, произведенным конкурентами

## Slide 27
По виду характеризуемых свойств различают показатели:
назначения;
надежности;
экономного использования ресурсов;
технологичности;
транспортабельности;
эргономические;
экологические;
эстетические;
патентно-правовые;
стандартизации и унификации;
безопасности.
ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

## Slide 28
ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
П. надежности характеризуют, в какой степени ТС может выполнять свои функции в заданном режиме
П. назначения характеризуют функциональные свойства ТС, пригодность ее удовлетворять определенные потребности в соответствии с назначением
П. экономичности характеризуют затраты на разработку, изготовление, эксплуатацию ТС.
П. технологичности характеризуют свойства ТС, обусловливающие оптимальное распределение затрат материалов, времени и средств труда при технической подготовке производства, изготовлении и эксплуатации продукции.

## Slide 29
ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
П. транспортабельности характеризуют приспособленность ТС к подготовке к транспортированию, транспортированию, операциям после транспортирования.
Эргономические п. характеризуют систему «человек-изделие-среда» – степень соответствия ТС комплексу требований:
гигиенических (уровень освещенности, влажности, температуры…),
антропометрических (соответствие размерам, форме, весу человека),
физиологических (соответствие силовым, зрительным, …, слуховым возможностям),
психофизиологических (соответствие к возможностям восприятия)

## Slide 30
ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Экологические п. характеризуют уровень вредных воздействий на окружающую среду, возникающих при эксплуатации ТС:
содержание вредных примесей, выбрасываемых в окружающую среду;
сохранение и рациональное использование биологических ресурсов;
…
Эстетические п. характеризуют информационную выразительность, целостность композиции, стабильность товарного вида

## Slide 31
ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
П. унификации и стандартизации отражают степень применения стандартных, унифицированных и оригинальных компонентов в составе продукта.
Унификация – приведение к единообразию (применение в различных изделиях одинаковых деталей, узлов)
П. безопасности характеризуют особенности продукции, обеспечивающие безопасность человека (обслуживающего персонала) при эксплуатации или потреблении продукции, монтаже, обслуживании, ремонте, хранении, транспортировании от механических, электрических, тепловых воздействий, ядовитых и взрывчатых паров, акустических шумов, радиоактивных излучений и т. п.

## Slide 32
ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Патентно-правовые п. характеризуют новизну технических решений, принимаемых при разработке, а именно:
патентную защиту – юридическая защита права авторства, предпринимательской деятельности, предусматривающая оформление по закону и выдачу патента на изобретение…
патентную чистоту – юридическое свойство объекта, заключающееся в том, что он может быть использован кем-то без нарушения действующих патентов исключительного права, принадлежащих третьим лицам

## Slide 33: ОСНОВЫ НАДЕЖНОСТИ
Предмет и методология надежности
Надежность – отрасль науки, изучающая закономерности изменения определенных показателей качества изделий с течением времени.
«Надежность» – процесс изменения этих показателей с течением времени.
На основании этого разрабатываются методы, обеспечивающие с наименьшими затратами времени и средств необходимую надежность ТС.
Отраслевые науки – вопросы достижения определенного уровня показателей качества машин (точность, мощность, КПД, производительность и других)

## Slide 34: ОСНОВЫ НАДЕЖНОСТИ
Исследования в области надежности развивались по двум основным направлениям.
Первое направление возникло в радиоэлектронике и связано:
с развитием математических методов оценки надежности, особенно применительно к сложным ТС,
со статистической обработкой эксплуатационной информации,
с разработкой методов, обеспечивающих высокий уровень надежности, в первую очередь, за счет оптимизации структуры сложной системы.

## Slide 35: ОСНОВЫ НАДЕЖНОСТИ
Второе направление возникло в машиностроении и связано:
с изучением физики процессов старения (изнашивания, усталостного разрушения, коррозии и др.),
с разработкой соответствующих методов расчета ка долговечность,
с применением технологических приемов, обеспечивающих необходимую надежность машины.
Дальше – взаимное слияния этих двух направлений.

## Slide 36: ОСНОВЫ НАДЕЖНОСТИ
Таким образом, при изучении надежности должны учитываться:
физика явлений,
вероятностная природа этих процессов,
статистические вариации характеристик исследуемых объектов,
широкий диапазон тех задач, которые выполняют технические устройства.

## Slide 37: ОСНОВЫ НАДЕЖНОСТИ
Первая теоретическая основа:
теория вероятностей и математическая статистика,
теория случайных процессов и теория информации,
методы теории автоматического управления
теория массового обслуживания
другие разделы математических наук.

## Slide 38: ОСНОВЫ НАДЕЖНОСТИ
Вторая теоретическая основа – результаты наук, изучающие физико-химические процессы разрушения, старения и изменения свойств материалов, из которых изготовлены ТС или которые необходимы для их функционирования (топливо, смазочные материалы)
Сопротивление материалов – механические виды разрушения материалов.
Трибология – контактное взаимодействия твёрдых деформируемых тел при их относительном перемещении.
Механика – нагрузки как статические, так и динамические.
…

## Slide 39: ОСНОВЫ НАДЕЖНОСТИ
Цель теории надежности машин – разработка различных методов оценки показателей надежности на различных стадиях создания машин:
с учетом специфики их конструкции,
назначения и условий эксплуатации.

## Slide 40: ОСНОВЫ НАДЕЖНОСТИ
Основные задачи теория надежности
На этапе проектирования:
расчет сроков службы основных элементов машины (по износу, усталостной прочности),
прогнозирование надежности ТС по ее выходным параметрам
анализ вариантов и выбор рациональной конструкции по показателям надежности,
оценка оптимальных режимов работы и области применения машины с учетом заданного периода сохранения работоспособности

## Slide 41: ОСНОВЫ НАДЕЖНОСТИ
На этапе изготовления:
создание системы управления качеством и надежностью,
обеспечение надежности технологического процесса изготовления деталей и узлов машины,
разработка методов испытания образцов машин по параметрам качества и надежности.

## Slide 42: ОСНОВЫ НАДЕЖНОСТИ
На этапе эксплуатации
разработка рациональной системы технического обслуживания и ремонта машины,
создание методов и средств для диагностирования состояния машины в процессе эксплуатации,
создание информационной базы данных о надежности машины и ее элементов.

## Slide 43
2021
ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ
Надежность технических систем и техногенный риск