## Slide 1
2018
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЁЖНОСТИ
Надежность технических систем и техногенный риск

## Slide 2: ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ
Мероприятия по обеспечению надежности
Выбор и обоснование принципов техобслуживания
Выбор основного показателя надежности
Распределение норм надежности системы по элементам
Назначение норм надежности

## Slide 3: ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ
Выбор и обоснование принципов техобслуживания
Основные виды ТО
По календарным срокам независимо от наработки объекта
По выработке установленных заранее межремонтных ресурсов
По техническому состоянию
Неоправданные материальные затраты – не учитывается степень использования объекта
Незначительно усложняет конструкцию за счет измерителя наработки. Организация ТО сравнительно проста.
Контролируется определяющий параметр. Решение о ТО принимается, если данный параметр характеризует приближение ТС к отказу. Сокращаются затраты на обслуживание, повышается надежность.

## Slide 4: ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ
Выбор показателей надежности
Рис. 1. Функции надежности двух объектов
При сравнении двух модификаций объекта 1 и 2 показатели надежности могут быть неравнозначны.
Вероятность безотказной работы:
P1(tр)<P2(tр).
Средняя наработка на отказ, как площадь под кривой P(t) – :
Т1(t)>Т2(t)
P(t)
P(t)
t
1
2
tр

## Slide 5: ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ
Если принять во внимание:
вероятность безотказной работы P(t) в течение ресурса – предпочтительнее вторая модификация.
среднюю наработку на отказ T – предпочтительнее первая модификация.
Требуется методика выбора нормируемых показателей надежности.

## Slide 6: ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ
Общая методика выбора показателей надежности
Существуют специальные методики по выбору показателей, но есть общие подходы.
Показатели надежности сложной системы имеют характер системы показателей. Большее число показателей надежности – бо­лее подробный анализ.
Перечень показателей должен не только полным, но и целесообразным.
В системе показателей надежности целесообразно выделять главные показатели и вспомогательные.

## Slide 7: ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ
1. Сбор сведений о ТС объекта и анализ факторов, влияющих на надежность.
2. Установка назначения объекта:
а) работа в ТС, эффективность которых может быть оценена экономическими показателями;
б) функционирование может быть связано с обеспечением безопасности (работа в ТС различного назначения).

## Slide 8: ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ
Объекты первого типа
В основном применяют следующие критерии – математическое ожидание:
выходного полезного эффекта ξ – mξ
затрат на техобслуживание и эксплуатацию η – mη.
Например, для восстанавливаемых объектов с допустимыми перерывами в работе:
ξ=fξ(Tо, Tв) и η=fη(Tо, Tв).
mξ=f(Tо, Tв)=Э и mη=f(Tо, Tв)=W.
где Э – средний выходной эффект,
W – средние затраты,
To, Tв – среднее время наработки на отказ и среднее время восстановления.

## Slide 9: ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ
Основные показатели надежности – To и Tв или комплексный показатель коэффициент готовности
Для восстанавливаемых объектов с недопустимустимыми перерывами полезный эффект может быть получен при безотказной работе в течение заданного времени (ti, ti+1).
Основной показатель надежности – вероятность безотказной работы P(t1,t2).

## Slide 10: ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ
Назначают одну характеристику надежности:
для неремонтируемых изделий – функция надежности p(t) или интенсивность отказов λ(t);
для ремонтируемых изделий невосстанавливаемых в процессе применения – вероятность безотказной работы P(t1,t2) на интервале времени (t1,t2).
Объекты второго типа
для ремонтируемых восстанавливаемых в процессе применения изделий, перерывы в работе которых:
допустимы – функция готовности g(t);
недопустимы – P(t1,t2).

## Slide 11: ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ
Основные рекомендации по выбору показателей:
1. Если невосстанавливаемый объект работает однократно в течение небольшого заданного отрезка времени tзад<<Tср, то в качестве показателя надежности целесобразно выбрать вероятность безотказной работы за заданное время – P(tзад)
Этот же показатель используется в случае периодически обслуживаемых систем, например на борту самолета, когда во время полета ремонт невозможен. В таком случае показатель характеризует отсутствие отказов за время полета.
2. Если необходимо гарантировать ВБР невосстанавливаемого изделия на уровне не ниже заданного, а наработка (ресурс) может быть назначена проектировщиком, тогда в качестве показателя надежности целесообразно выбрать гамма – процентную наработку (наработка, в течение которой гарантируется безотказная работа объекта с заданной вероятностью Pзад(t), выбираемой обычно в диапазоне 0,8…0,99). Сюда относятся электромеханические устройства типа запоминающих устройств на магнитных лентах и дисках, а также печатающие устройства, характеризуемые возрастающий функцией интенсивности отказов. Их надежная работа в ответственных системах обеспечивается своевременной заменой.
3. Если отказ невосстанавливаемого объекта не влечет за собой опасных последствий и объект эксплуатируется, как правило, до наступления отказа, тогда целеобразно характеризовать его надежность через среднюю наработку до отказа Tср. Этот показатель используется также в первую очередь для характеристики электромеханических устройств, применяемых в менее ответственных системах.
4. Если невосстанавливаемый объект характеризуется постоянством интенсивности отказов, то в качестве показателя надежности целесообразно использовать ее значение λ. Этот показатель используется для большинства элементов, модулей РЭА (резисторы конденсаторы, интегральные микросхемы и др.)
5. Если время восстановления объекта пренебрежимо мало по сравнением с временем безотказной работы, целесообразно использовать параметр потока отказов ω(t) или среднюю наработку на отказ, если ω(t)=const.
6. Если доля полезного времени работы восстанавливаемого объекта имеет существенное значение, в качестве показателя надежности целесообразно использовать коэффициент готовности Кт. Этот показатель применяется в первую очередь для универсальных вычислительных систем и вычислительных центров, где существенное значение имеют потери машинного времени.
7. Если особо важное значение имеет безотказная работа объекта в период выполнения операции, то как показатель надежности применяется коэффициент оперативной готовности R(t).

## Slide 12: ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ
На практике при известном (предполагаемом) законе распределения P(t) задают:
1. При показательном распределении один из следующих показателей:
интенсивность отказов λi;
среднюю наработку до отказа T;
вероятность безотказной работы P(Δt) на заданном интервале времени Δt.

## Slide 13: ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ
2. При двухпараметрическом законе распределения наработки до отказа или между отказами используются два показателя (например, при нормальном распределении):
T;
P(t1), P(t2) – значения вероятности безопасной работы при двух значениях интервала времени работы (0, t1) и (0, t2).
3. При неизвестном законе рекомендуется задавать один из параметров:
P(t) или λ(t);
другие показатели надежности…

## Slide 14: НАЗНАЧЕНИЕ НОРМ НАДЕЖНОСТИ
Необходимо задать значения выбранных показателей надежности с учетом экономических соображений и возможностей производства.
Нахождение норм надежности, соответствующих возможностям производства
Уточнение норм
Выбор мероприятий по повышению надежности, наиболее выгодных экономически

## Slide 15: НАЗНАЧЕНИЕ НОРМ НАДЕЖНОСТИ
Необходим прототип и знание тенденций изменения его характеристик с учетом:
технических характеристик проектируемого объекта;
технического прогресса за время его проектирования и изготовления;
изменений условий эксплуатации;
лимитирующих факторов (стоимость, вес, габариты и т.д.);
…

## Slide 16: НАЗНАЧЕНИЕ НОРМ НАДЕЖНОСТИ
Учет технических характеристик проектируемого объекта
Показатели проектируемого объекта выбирают на основе анализа показателей существующих аналогов.
Наибольшее распространение получили методы аппроксимации.
Аппроксимация – процесс нахождения математической функции, приближенно описывающей функциональную зависимость двух физических величин.
Существует несколько методов аппроксимации, наиболее простой – линейная аппроксимация

## Slide 17: НАЗНАЧЕНИЕ НОРМ НАДЕЖНОСТИ
Chart: x
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
 | 2.5 | 4 | 3.5 | 5 | 5.5
Рис. 2. Пример аппроксимирующей функции
P(x)=ax+b.
Условие для расчета коэффициентов a и b (метод наименьших квадратов)
Линейная аппроксимация
Составляется система уравнений

## Slide 18: НАЗНАЧЕНИЕ НОРМ НАДЕЖНОСТИ
Chart: x
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
 | 1 | 2 | 3.5 | 5 | 8
Chart: x
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
 | 1 | 2 | 3.5 | 5 | 8
Рис. 3. Аппроксимация экспоненциальной функцией
Рис. 4. Параболическая аппроксимация

## Slide 19: НАЗНАЧЕНИЕ НОРМ НАДЕЖНОСТИ
Пример аппроксимации
Имеются нормированные значения и
Wi, Wср – потребляемая мощность и средняя потребляемая мощность i-го объекта;
Pi(t), Pср(t) – вероятность безотказной работы и средняя вероятность i-го объекта.
Показатель | Значение показателя аналогов |  |  | 
xотн | 1 | 2 | 3 | 4
yотн | 1 | 1,7 | 3 | 3,5
Найти значение yотн проектируемого объекта при xотн=2,5

## Slide 20: НАЗНАЧЕНИЕ НОРМ НАДЕЖНОСТИ
Chart: xотн
| 1 | 2 | 3 | 4
y | 1 | 1.7 | 2 | 3.5
Рис. 5. Линейная аппроксимация
В Microsoft Excel построена точечная диаграмма (рис. 5).
Анализ позволяет сделать вывод: изменение области значений можно описать уравнением прямой, вид которого найдем построением линии тренда. Подставив в него значение xотн=2,5, найдем yотн=2,05

## Slide 21: НАЗНАЧЕНИЕ НОРМ НАДЕЖНОСТИ
Можно ориентировочно оценить влияние изменения технических характеристик объекта на величину показателя (нормы) надежности.
Найти коэффициент Kт
- проектируемого объекта
- прототипа.

## Slide 22: НАЗНАЧЕНИЕ НОРМ НАДЕЖНОСТИ
Учет технического прогресса
Между датой выпуска прототипа и проектируемого объекта может пройти несколько лет.
Совершенствуется конструкция и технология изготовления объектов.
Изменяются значения показателей надежности.
Необходимо экстраполировать изменение показателя надежности.

## Slide 23: НАЗНАЧЕНИЕ НОРМ НАДЕЖНОСТИ
Chart: год
| 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020
y | 1 | 1.7 | 2 | 3.5 | 4
экстраполяция
Рис. 6. Изменение P(t) по годам
Прототип
Проектируемый объект
аппроксимация

## Slide 24: НАЗНАЧЕНИЕ НОРМ НАДЕЖНОСТИ
Учет изменений работы
Проектируемый объект и прототип могут работать в разных условиях.
Производят перерасчет показателя надежности на условия применения объекта.
Существует несколько методов, один из которых – определение коэффициента условий применения Kу (справочные данные, рекомендации по расчету в СНИП), учитывающий отклонения в принятой расчетной модели от реальных условий работы конструкций.

## Slide 25: НАЗНАЧЕНИЕ НОРМ НАДЕЖНОСТИ
Уточнение норм надежности и выбор мероприятия по ее повышению
Для изделий с определяемым экономически эффектом от эксплуатации и зависящим от:
стоимости;
показателей надежности,
экономических показателей эксплуатации:
экономический эффект от выполнения задания;
средние потери от отказа;
ущерб из-за вынужденного простоя объекта.

## Slide 26: НАЗНАЧЕНИЕ НОРМ НАДЕЖНОСТИ
Компромисс:
повышение надежности изделия → повышение его себестоимости.
эксплуатация более надежного изделия обходится много дешевле, т.к. сокращается ущерб из-за отказов, уменьшаются затраты на ремонт и профилактические работы.
Назначения норм надежности, которые обеспечивали бы максимальный экономический эффект.

## Slide 27: НАЗНАЧЕНИЕ НОРМ НАДЕЖНОСТИ
Рассматривают приведенный к определенному моменту времени (началу эксплуатации) средний выходной эффект.
Для неремонтируемых объектов, когда эффект от работы прямо пропорционален проработанному времени:
Э(t) = −( β 1+ β2) + γТо
β1 – себестоимость объекта;
β2 – затраты, связанные с отказом;
γ – доход или экономический эффект в единицу времени функционирования.

## Slide 28: НАЗНАЧЕНИЕ НОРМ НАДЕЖНОСТИ
При каждом приведенном мероприятии по изменению показателей надежности определяется величина:
ΔЭПi = ЭПi −ЭП0
ЭП0 – средний приведенный эффект для исходного варианта объекта;
ЭПi – средний приведенный эффект для i-го мероприятия по повышению надежности.
Процесс – до отрицательного значения.
За оптимальное значение показателя надежности – значение, полученное на предыдущем этапе.

## Slide 29: НАЗНАЧЕНИЕ НОРМ НАДЕЖНОСТИ
Необходимо найти значение показателей надежности блоков, функциональных узлов и элементов.
Выбор способа зависит от имеющейся у разработчика информации о ТС.
Распределение норм надежности по элементам

## Slide 30: НАЗНАЧЕНИЕ НОРМ НАДЕЖНОСТИ
Основные методы распределения норм надежности
По принципу равнонадежности элементов
С учетом существующего соотношения показателей надежности элементов
С учетом стоимости проектирования, производства и эксплуатации элементов
С учетом перспектив совершенствования элементов

## Slide 31: НАЗНАЧЕНИЕ НОРМ НАДЕЖНОСТИ
Методы, подтверждающие выполнение норм надежности
Основные методы
Контрольные испытания на надежность
Моделирование отказов на экспериментальных стендах
Вероятностное моделирование на ЭВМ, PC…
Контрольные расчеты надежности
Ускоренные испытания
Для уникальных объектов. За основу берут показатели прототипов. При необходимости их экстраполируют .
При невозможности контрольных испытаний
При громоздкости контрольных расчетов
Основной метод
Получение информации в более короткий срок, чем в предусмотренных условиях и режимах эксплуатации

## Slide 32: НАЗНАЧЕНИЕ НОРМ НАДЕЖНОСТИ
Ускоренные испытания:
сокращенные – без интенсификации процессов, вызывающих отказы. В сокращенных испытаниях уменьшение сроков получения показателей надежности достигается за счет прогнозирования поведения объекта испытаний на период, больший, чем продолжительность испытаний.
форсированные – ускоренные испытания, основанные на интенсификации процессов, вызывающих отказы. При форсированных испытаниях проводится преднамеренное увеличение скорости утраты работоспособности изделия.

## Slide 33
2018
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЁЖНОСТИ
Надежность технических систем и техногенный риск