## Slide 1
2019
ОСНОВЫ НАДЕЖНОСТИ
Надежность технических систем и техногенный риск

## Slide 2: ОСНОВЫ НАДЕЖНОСТИ
Чем дальше от доски конструктора обнаруживается ненадежность, тем дороже она обходится.
А.Н. Туполев
Технические устройства, машины и технические системы на их основе настолько внедрились в нашу жизнь, что без них и общество в целом, и каждый из нас не только не смогут нормально функционировать, но окажутся на грани выживания.

## Slide 3: ОСНОВЫ НАДЕЖНОСТИ
Машина – это устройство, выполняющее работу с целью преобразования энергии, материалов, информации.
Несмотря на многообразие по конструкции и назначению машин имеется общая логика их развития, поэтому есть единые подходы для оценки степени их совершенства.
В мире идет непрерывный процесс обновления машинного парка:
появляются новые образцы;
совершенствуются существующие;
ликвидируются устаревшие.

## Slide 4: ОСНОВЫ НАДЕЖНОСТИ
При создании новых машин и ТС – тенденция повысить их технико-экономические характеристики, наделить их новыми функциями для обеспечения конкурентоспособности.
Направления развития:
увеличение степени автоматизации, объединение машин в системы с единым управлением;
расширение технологических режимов (режимов работы) – нагрузок, скоростей, температур;
уменьшение габаритов и веса;
повышение требований к точности функционирования.

## Slide 5: ОСНОВЫ НАДЕЖНОСТИ
Для эффективного использования ТС необходимо, чтобы они обладали высокими показателями качества, в т.ч. и надежности.
Качество ТС – совокупность его свойств, обусловливающих его способность удовлетворять определенные потребности в соответствии с его назначением.
Любая ТС эксплуатируется обычно в течение длительного периода времени, поэтому под влиянием различных факторов происходит изменение свойств, которые определяют ее качество.
Важно иметь совокупностью показателей, которые характеризуют изменение качества ТС во времени.

## Slide 6: ОСНОВЫ НАДЕЖНОСТИ
Надёжность – свойство (комплексное) объекта сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции.
Надежность изделия является одним из основных показателей его качества.
Стремление обеспечить высокий уровень качества – основа создания новых ТС.
Показатель надежности – количественная характеристика одного или нескольких свойств, составляющих надежность объекта

## Slide 7: ОСНОВЫ НАДЕЖНОСТИ
Качество
Технико-экономические показатели
Назначения
Надежности*
…
Безотказности
Долговечности
Ремонтопригодности
Сохраняемости
*ГОСТ 27.002-89 Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения

## Slide 8: ОСНОВЫ НАДЕЖНОСТИ
Безотказность – свойство объекта непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки.
Долговечность – … сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта.
Ремонтопригодность – … в приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта
Сохраняемость – … сохранять в заданных пределах значения параметров, характеризующих способности объекта выполнять требуемые функции, в течение и после хранения и (или) транспортирования

## Slide 9: ОСНОВЫ НАДЕЖНОСТИ
Показатели безотказности:
вероятность безотказной работы – вероятность того, что в пределах заданной наработки отказ объекта не возникнет
средняя наработка до отказа –
…
Показатели долговечности
гамма-процентный ресурс – Суммарная наработка, в течение которой объект не достигнет предельного состояния с вероятностью γ %
…
…

## Slide 10: ОСНОВЫ НАДЕЖНОСТИ
Маркетинг (исследование рынка)
Снабжение
Подготовка производства
Производство
Контроль
Проектирование и конструирование
Реализация
Хранение
Эксплуатация
Сервис
Утилизация
Рис. 1. Жизненный цикл изделия
Мероприятия, проводимые в области обеспечения качества, затрагивают все стадии жизненного цикла изделия.

## Slide 11: ОСНОВЫ НАДЕЖНОСТИ
Этап проектирования и конструирования – закладываются все основные технические характеристики машины:
устанавливаются и обосновываются необходимые требования к надежности, что обеспечивается за счет конструкции и применяемых материалов;
разрабатываются методы зашиты машины от различных вредных воздействий;
оценивается приспособленность машины к ремонту и техническому обслуживанию;
…

## Slide 12: ОСНОВЫ НАДЕЖНОСТИ
При изготовлении и производстве ТС обеспечивается и контролируется ее надежность в аспекте качества:
изготовленных деталей;
методов контроля выпускаемой продукции;
возможностей управления ходом технологического процесса;
качества сборки машины и ее узлов;
методов испытания и доводки;
других показателей технологического процесса.

## Slide 13: ОСНОВЫ НАДЕЖНОСТИ
При эксплуатации машины реализуется её надежность в аспекте:
методов и условий эксплуатации машины,
принятой системы ее ремонта,
методов технического обслуживания, применяемых режимов работы
других эксплуатационных факторов.

## Slide 14: ОСНОВЫ НАДЕЖНОСТИ
Методы повышения качества и надежности, имея общую для всех машин и ТС направленность, обладают, как правило, теми или иными специфическими особенностями в зависимости от:
конструкции;
назначения;
требований, которые предъявляются к конкретному образцу.

## Slide 15: ОСНОВЫ НАДЕЖНОСТИ
Категория машин (ТС) | Назначение | Примеры машин | Основные требования
Технологические | Изменение формы и свойств объекта труда | Станки, прессы, сварочные машины, текстильные, дорожно-строительные | Качество продукции, производительность
Химико- технологические | Получение новых материалов и продуктов | Машины химических и пищевых отраслей промышленности | Качество продукции, производительность, безопасность
Транспортные | Перемещение объекта | Автомобили, самолеты, железнодорожный и водный транспорт, подъемно- транспортные машины | Скорость, безопасность, грузоподъемность
Энергетические | Преобразование одного вида энергии в другой | Электродвигатели, двигатели внутреннего сгорания, реактивные двигатели, турбины, атомные реакторы, паровые котлы | КПД, мощность, безопасность

## Slide 16: ОСНОВЫ НАДЕЖНОСТИ
Категория машин (ТС) | Назначение | Примеры машин | Основные требования
Сельско-хозяйственные | Выращивание и обработка биомассы | Комбайны, доильные агрегаты. чаеуборочные машины | Качество продукции, производительность
Горнодобывающие и обогатительные | Добыча и обработка полезных ископаемых | Буровые установки, дробильное оборудование | Производительность
Контрольные и испытательные | Оценка параметров объекта | Контрольно-измерительные, испытательные, диагностические агрегаты | Точность и скорость оценок
Военные | Поражение объекта | Орудия, ракеты, танки, военная авиация | Выполнение боевого задания
Медицинские | Восстановление здоровья человека | Искусственные органы (почки. сердце), хирургические агрегаты | Точность функционирования, безопасность
… | … | … | …

## Slide 17: ОСНОВЫ НАДЕЖНОСТИ
Недостаточный уровень надежности ТС (как новой, так и «изношенной») может привести к последствиям при нарушении ее работоспособности, основными из которых являются:
гибель изделия, когда оно перестает функционировать в результате поломки, деформации, заклинивания механизмов, возникновения катастрофических процессов (разрушения конструкции, пожара, радиации, химических реакций и др.);
снижение эффективности работы изделия, когда оно способно функционировать, но с меньшими скоростями, КПД, производительностью, мощностью, точностью и другими техническими характеристиками.

## Slide 18: ОСНОВЫ НАДЕЖНОСТИ
Первая категория недопустима и часто связана не только с уровнем надежности изделия, но и с другими обстоятельствами, которые рассматриваются в проблеме безопасности.
Вторая категория последствий характерна для «нормального» функционирования большинства машин и технических устройств.
Оценка параметрической надежности машины и анализ причин и последствий изменения ее технических характеристик в процессе длительной эксплуатации является фундаментом всей проблемы надежности.

## Slide 19: ОСНОВЫ НАДЕЖНОСТИ
Надежность машин и общечеловеческие проблемы
Задача обеспечения надежности и эффективности работы ТС непосредственно связана с проблемой обеспечения безопасности жизнедеятельности человека.
Ненадежность ТС наносит травмы обществу не только при экстраординарных событиях (авариях, катастрофах), когда гибнут изделия и даже люди и нарушается ритм жизни, но и при обычных отклонениях от нормальной работы машин, к которым мы привыкли и приспособились.

## Slide 20: ОСНОВЫ НАДЕЖНОСТИ
Надежность и затраты на восстановление работоспособности машинного парка
Огромные средства затрачиваются в мире для того, чтобы машинный парк находился в работоспособном состоянии.
Создание ремонтных предприятий и заводов по изготовлению запасных частей, применение многоцелевых служб по ремонту и техническому обслуживанию машин – следствие того, что машины теряют свою работоспособность из-за процессов изнашивания, коррозии, усталостного разрушения и других процессов.

## Slide 21: ОСНОВЫ НАДЕЖНОСТИ
По разным источникам на ремонт и техническое обслуживание машин за все время их эксплуатации затрачивается в 5-10 раз больше средств, чем на изготовление новых.
Поэтому все большее внимание во всем мире уделяется вопросам эксплуатации и ремонта промышленных изделий.
Прогноз развития ведущих отраслей промышленности показывает, что в XXI веке по большинству отраслей в сфере эксплуатации и ремонта будет занято до 80...90% всех трудовых ресурсов.
Повышение надежности машин приведет к существенному сокращению непроизводительных затрат.

## Slide 22: ОСНОВЫ НАДЕЖНОСТИ
Надежность и эффективность труда
Последствия недостаточной надежности машины связаны с нарушением ритма производства, возможна остановка связанных с данной машиной других машин Это приводит к снижению эффективности труда на данном производственном комплексе.
Ненадежная работа технологического оборудования может привести к выпуску некачественной продукции и к снижению производительности.

## Slide 23: ОСНОВЫ НАДЕЖНОСТИ
Надежность и автоматизация
Одно из основных направлений повышения эффективности работы машин и ТС – автоматизация. Производство оснащается сложными высокоэффективными машинами-автоматами, автоматизированными комплексами и системами.
С одной стороны обеспечивается повышение технических характеристик, сокращение ручного труда, с другой – требуются дополнительные затраты на техническое обслуживание и ремонт.
Без высокого уровня надежности изделий, эти затраты, и без того огромные, возрастут еще больше.

## Slide 24: ОСНОВЫ НАДЕЖНОСТИ
Надежность и безопасность
Недостаточный уровень надежности ТС приводит к повышенной вероятности причинения вреда здоровью человека, включая их гибель.
Безопасность функционирования машин – комплексная проблема, которая включает вопросы, связанные с деятельностью человека, с организацией труда, с социально-политической ситуацией (например, возможность диверсии), с обученностью персонала, его дисциплинированностью.

## Slide 25: ОСНОВЫ НАДЕЖНОСТИ
Надежность и экология
Выход из строя технических устройств оказывают непосредственное влияние на окружающую среду и экологическую обстановку.
Выбросы в атмосферу вредных веществ, тепловые воздействия на окружающую среду, последствия аварий, пожары, загрязнение океана нефтью и другие события непосредственно зависят от уровня надежности технических устройств.
Огромный машинный парк планеты даже при незначительных воздействиях порождает серьезные проблемы.
Повышается параметрическая надежность машин.

## Slide 26: ОСНОВЫ НАДЕЖНОСТИ
Надежность и маркетинг*
В проблеме создания конкурентоспособной продукции существенную рать играет уровень надежности поставляемых потребителю машин и ТС.
Отказ машины в процессе использования наносит серьезный моральный ущерб фирме-изготовителю и подрывает доверие к ней.
Чем выше гарантированный изготовителем уровень надежности машины, тем, при прочих равных условиях, большей конкурентоспособностью она будет обладать.
*Организационная функция и совокупность процессов создания, продвижения и предоставления продукта или услуги покупателям и управление взаимоотношениями с ними с выгодой для организации

## Slide 27: ОСНОВЫ НАДЕЖНОСТИ
Экономический аспект надежности
Принятие решения о необходимости повышения уровня надежности машины должно опираться на экономический анализ.
Вопрос – в затратах для достижения поставленной цели.
Имеется широкий диапазон разнообразных возможностей по повышению уровня надежности машины за счет изменения ее конструкции, применения более качественных материалов, выбора различных вариантов технологического процесса, использования специальных методов повышения надежности изделий, применения той или иной системы ремонта и технического обслуживания машин и т.п.
Сделанные затраты на эти мероприятия могут быть столь высоки, что эффект от повышенной надежности объекта не возместит их, и суммарный результат от проведенных мероприятий будет отрицательным.

## Slide 28: ОСНОВЫ НАДЕЖНОСТИ
Предмет и методология надежности
Надежность – отрасль науки, изучающая закономерности изменения определенных показателей качества изделий с течением времени.
На основании этого разрабатываются методы, обеспечивающие с наименьшими затратами времени и средств необходимую надежность ТС.
Отраслевые науки – вопросы достижения определенного уровня показателей качества машин (точность, мощность, КПД, производительность и других)
«Надежность» – процесс изменения этих показателей с течением времени.

## Slide 29: ОСНОВЫ НАДЕЖНОСТИ
Исследования в области надежности развивались по двум основным направлениям.
Первое направление возникло в радиоэлектронике и связано:
с развитием математических методов оценки надежности, особенно применительно к сложным ТС,
со статистической обработкой эксплуатационной информации,
с разработкой методов, обеспечивающих высокий уровень надежности, в первую очередь, за счет оптимизации структуры сложной системы.

## Slide 30: ОСНОВЫ НАДЕЖНОСТИ
Второе направление которое возникло в машиностроении и связано:
с изучением физики процессов старения (изнашивания, усталостного разрушения, коррозии и др.),
с разработкой соответствующих методов расчета ка долговечность,
с применением технологических приемов, обеспечивающих необходимую надежность машины.
Дальше – взаимное слияния этих двух направлений.

## Slide 31: ОСНОВЫ НАДЕЖНОСТИ
Таким образом, при изучении надежности должны учитываться:
физика явлений,
вероятностная природа этих процессов,
статистические вариации характеристик исследуемых объектов,
широкий диапазон тех задач, которые выполняют технические устройства.

## Slide 32: ОСНОВЫ НАДЕЖНОСТИ
Первая теоретическая основа
теория вероятностей и математическая статистика,
теория случайных процессов и теория информации,
методы теории автоматического управления
теория массового обслуживания
другие разделы прикладных математических наук.

## Slide 33: ОСНОВЫ НАДЕЖНОСТИ
Вторая теоретическая основа
Результаты наук, которые изучают физико-химические процессы разрушения, старения и изменения свойств материалов, из которых изготовлены машины или которые необходимы для их функционирования (топливо, смазочные материалы)

## Slide 34: ОСНОВЫ НАДЕЖНОСТИ
Сопротивление материалов – механические виды разрушения материалов.
Трибология – контактное взаимодействия твёрдых деформируемых тел при их относительном перемещении.
Механика – нагрузки как статические, так и динамические.
…
Цель теории надежности машин – разработка различных методов оценки показателей надежности, особенно на ранних стадиях создания машин с учетом специфики их конструкции, назначения и условий эксплуатации, является основным содержанием.

## Slide 35: ОСНОВЫ НАДЕЖНОСТИ
Теория надежности позволяет решать следующие основные задачи.
На этапе проектирования - расчет сроков службы основных элементов машины (по износу, усталостной прочности), прогнозирование надежности машины по ее выходным параметрам, анализ вариантов и выбор рациональной конструкции по показателям надежности, оценка оптимальных режимов работы и области применения машины с учетом заданного периода сохранения работоспособности

## Slide 36: ОСНОВЫ НАДЕЖНОСТИ
На этапе создания нового образца - создание системы управления качеством и надежностью, обеспечение надежности технологического процесса изготовления деталей и узлов машины, разработка методов испытания образцов машин по параметрам качества и надежности.

## Slide 37: ОСНОВЫ НАДЕЖНОСТИ
На этапе эксплуатации - разработка рациональной системы технического обслуживания и ремонта машины, создание методов и средств для диагностирования состояния машины в процессе эксплуатации, создание информационной базы данных о надежности машины и ее элементов.

## Slide 38: ОСНОВЫ НАДЕЖНОСТИ
Машина во взаимодействии с окружающей средой
Показатели надежности зависят от тех условий, в которых эксплуатируется машина, и от режимов ее работы
Любая машина, выполняя возложенные на нее функции, воспринимает различные воздействия от окружающей среды и от осуществляемых ею рабочих процессов, связанных с назначением машины.

## Slide 39: ОСНОВЫ НАДЕЖНОСТИ
При эксплуатации ТС оговариваются категории возможных условий работы и вводятся относительные коэффициенты, характеризующие интенсивность внешних воздействий.
Пример:
для морских судов все географические зоны делятся на четыре района,
для землеройных машин учитываются категории грунта,
для металлорежущих станков рассматриваются легкие, средние или тяжелые условия эксплуатации в зависимости от обрабатываемых материалов
и т.п.

## Slide 40: ОСНОВЫ НАДЕЖНОСТИ
При решении задач надежности необходимо установить, как будет вести себя ТС при выполнении своих функций и во взаимодействии с окружающей средой.
Изменение состояния машины происходит из-за воздействия на ТС различных видов энергии:
механической,
тепловой,
химической,
электромагнитной
…

## Slide 41: ОСНОВЫ НАДЕЖНОСТИ
Механическая энергия передается по всем звеньям механизмов машин в процессе работы, воздействует на машину в виде статических и динамических нагрузок.
Тепловая энергия действует на ТС и ее элементы при колебаниях температуры окружающей среды, при осуществлении рабочего процесса (особенно сильные тепловые воздействия имеют место при работе двигателей и ряда технологических машин), при работе приводных механизмов. электротехнических и гидравлических устройств.

## Slide 42: ОСНОВЫ НАДЕЖНОСТИ
Химическая энергия оказывает существенное влияние на работу ТС, например, в виде коррозии отдельных узлов и элементов машин и ТС.
Электромагнитная энергия в виде радиоволн (электромагнитных колебаний) пронизывает все пространство вокруг машины и может оказывать влияние на работу электронной аппаратуры, которая все в большем объеме применяется в современных машинах

## Slide 43: ОСНОВЫ НАДЕЖНОСТИ
Биологические факторы также могут влиять на работоспособность машины и вызывать биоповреждения, например, в виде биокоррозии металла, когда на его поверхности развиваются микроорганизмы (водородные бактерии). Особенно интенсивны эти процессы в тропических странах, где имеются микроорганизмы, которые не только разрушают некоторые виды пластмасс, но могут воздействовать и на металл.

## Slide 44: ОСНОВЫ НАДЕЖНОСТИ
Основные источники энергетических воздействий на машину:
действие энергии окружающей среды, в которой находится ТС в процессе эксплуатации, включая человека, исполняющего функции оператора;
внутренние источники энергии, связанные с рабочими процессами, протекающими в ТС, и с работой отдельных механизмов машины;
потенциальная энергия, которая накоплена в материалах и деталях машины в процессе их изготовления (например, монтажные напряжения);
воздействия на машину при производстве ремонтных работ и при техническом обслуживании

## Slide 45: ОСНОВЫ НАДЕЖНОСТИ
Часть процессов являются обратимыми – временно изменяют параметры деталей, узлов ТС в некоторых пределах, без тенденции прогрессивного ухудшения.
Пример – упругая деформация узлов и деталей машин, происходящая под действием внешних и внутренних сил, и тепловые деформации конструкций.
Необратимые процессы приводят к прогрессивному ухудшению технических характеристик ТС с течением времени (процессы старения)
Пример – изнашивание, коррозия, усталость*.
*Процесс постепенного накопления повреждений под действием переменных (часто циклических) нагрузок, приводящий к изменению свойств материала, образованию трещин, их развитию и разрушению материала за указанное время

## Slide 46: ОСНОВЫ НАДЕЖНОСТИ
Для получения закона надежности (полной характеристикой изменения параметров ТС во времени с учетом их вероятностной природы) необходимо выполнить ряд расчетов или исследований, раскрывающих отдельные взаимосвязи в рассматриваемой физико-вероятностной модели.
При этом необходимо установить показатели, которые смогут охарактеризовать такое сложное свойство, каким является надежность.
Главная цель всех расчетов и исследований в этом направлении - дать возможно более полную и достоверную оценку надежности и выявить факторы, определяющие это основное свойство машины.

## Slide 47
2019
ОСНОВЫ НАДЕЖНОСТИ
Надежность технических систем и техногенный риск