ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2.

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ УГЛЕЙ, УГЛЕВМЕЩАЮЩИХ ПОРОД И ЗОЛО -ШЛАКОВЫХ ОТХОДОВ ИЗЫХСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Цель работы: Оценить воздействие углей, углевмещающих пород и золо-шлаковых отходов Изыхского месторождения на окружающую среду.

Порядок выполнения работы:

1.	Оценить токсичность углей, углевмещающих пород и золо-шлаковых отходов используя данные таблиц 1, 2, 3 и формулы 1-3. Результат представить в виде табл. 4. На основании проделанной работы дать заключение о возможности дальнейшего использования углей, углевмещающих пород и золо - шлаковых отходов (используя также данные о содержании ценных компонентов в углях из таблицы 1).

2.	Оценить мощность экспозиционной дозы основных рабочих угольных пластов (табл.5), рассчитать их суммарную эффективную удельную активность А эфф. (используя таблицу 6 и формулу 4) и оценить возможность использования (таблица 7).

Введение

В последнее время возросли требования к экологической безопасности в различных отраслях промышленности, в том числе и в топливной энергетике, работающей на угольном сырье. В связи с этим, к экологической безопасности углей и продуктов их переработки предъявляются все более жесткие требования. Учет содержания в них экологически опасных компонентов в ближайшем будущем должен стать обязательным при сертификации углей.

В настоящее время отсутствуют государственные стандарты на содержание в углях токсичных, в том числе радиоактивных элементов. В качестве основных регламентирующих документов для геологоразведочных предприятий рекомендованы "Инструкция по изучению и оценке попутных твердых полезных ископаемых и компонентов при разведке месторождений угля и горючих сланцев"(1987), "Инструкция по изучению токсичных компонентов при разведке угольных и сланцевых месторождений" (1982), Временный классификатор токсичных промышленных отходов и «Методические рекомендации по определению класса токсичности отходов» (1987) и "Методические рекомендации по изучению токсичных элементов в угольных месторождениях" (1984). В них определены ориентировочные цифры предельно допустимых концентраций отдельных токсичных элементов в углях и углистых сланцах. Кроме того, при оценке экологической безопасности продуктов использования углей (зол и шлаков) в первом приближении можно ориентироваться на ПДК токсичных элементов в почвах (ГОСТ 17.4.1.02-83).

Данные по среднему содержанию токсичных элементов в опробованных пластах Изыхского месторождения показаны в таблице 1. Здесь же приведены ориентировочные ПДК (Инструкция.., 1987) и максимальные установленные в единичных пробах концентрации элементов в углях.

Таблица 1 - Средние содержания химических элементов в угольных пластах и товарной продукции Изыхского месторождения, г/т.

| Элемент | ПДК в углях1 | Варианты | Товарная продукция | Maксимальные содержания в пробах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |
| Be | 50 | 1,7 | 2,2 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 7,7 | 1,4 | 3,9 | 3,8 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 10 |
| V | 100 | 9,1 | 35 | 3,8 | 18,9 | 14,1 | 90 | 38,5 | 11,5 | 7,7 | 45,1 | 22,1 | 10,4 | 150 |
| Co | 100 | 21,6 | 10,6 | 15,9 | 21,8 | 28,3 | 11 | 2,2 | 3,8 | 8,6 | 6,73 | 5,7 | 3,1 | 93 |
| Cd | 1,2* | 0,34 | 0,36 | 0,07 | 0,24 | 0,15 |  | 0,09 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,16 | 0,24 | 0,46 |
| Mn | 1000 | 34 | 120 | 388 | 48 | 36 | 333 | 670 | 31 | 22 | 14 | 130 | 109 | 1400 |
| Ni | 100 | 73,3 | 71 | 32 | 76 | 55,9 | 53,3 | 97 | 84 | 47 | 53 | 30,8 | 31,5 | 200 |
| Hg | 1 | 0,06 | <0,03 | 0,029 | 0,058 | 0,01 |  | 0,24 | 0,01 | 0,09 | 0,08 | 0,12 | 0,08 | 0,84 |
| Pb | 50 | 8,5 | 5,0 | 1,9 | 4,4 | 1,5 | 33,3 | 3,3 | 3,1 | 2,7 | 2,6 | 3,9 | 5,55 | 40 |
| Se | 1000* | 11,0 | 4,0 | 1,5 | 2,1 | 0,8 |  | 4,3 | 1,7 | 0,7 | 1,8 | 1,8 | 4,6 | 30,7 |
| Zn | 200* | 18,3 | 45,2 | 22,5 | 33,5 | 19,9 | 73,3 | 24 | 55,2 | 45,6 | 31,3 | 29,9 | 40,8 | 112 |
| F | 500 | 148 | 120 | 134 | 154 | 140 |  | 108 | 146 | 131 | 98 | 82 | 173 | 450 |
| Cr | 100 | 28,7 | 20,0 | 22,9 | 23,5 | 19,3 | 57,7 | 7,7 | 9,3 | 22,2 | 30,6 | 42,4 | 42,1 | 108 |
| U |  | 4,6 | 5,8 | 1,9 | 1,8 | 1,2 | 4,8 | 2,5 | 4,2 | 1,8 | 5,23 | 2,7 | 3,2 | 20,8 |
| Th |  | 4,3 | 2,4 | 4,1 | 3,1 | 2 | 4,7 | 5,34 | 7,7 | 3,6 | 2,2 | 3,8 | 5,34 | 13,3 |

Примечание: 1- По "Инструкция по изучению...., 1987"* - "Ценные и токсичные..., 1996"; выделены содержания, превышающие ориентировочные ПДК в угле.

В таблице 2 приведены данные о содержаниях в золо-шлаковых отходах и углевмещающих породах токсичных элементов. Для оценки уровня токсичности отходов используются ПДК для почв. Специальной методики оценки токсичности отвальных пород и золо-шлаковых отходов для предприятий угольной промышленности не разработано. Однако для оценки токсичных промышленных отходов разработан "Временный классификатор..." (1987). В нем в основу определения классов токсичности отходов положен расчетный метод, основанный на вероятностном принципе возможного влияния отходов на окружающую среду, использовании гигиенических регламентов с использованием сравнительно доступных гигиенических, токсикологических и физико-химических параметров.

Для определения класса токсичности на основе ПДК химических веществ в почве рассчитывается индекс токсичности (Kj) по формуле (1):

величину Ki округляют до первого знака после запятой.

где ПДКi- предельно допустимая концентрация в почве i-го компонента, содержащегося в отходе;

S- безразмерный коэффициент растворимости токсичного компонента в воде,;

Сb - содержание данного компонента в общей массе отходов в т/т (для соблюдения размерности (г/т) в формуле (1) используется: Сb = С·10-6.

Коэффициент растворимости (S) золо-шлаковых отходов, углей и углевмещающих пород в справочной литературе не приводится. Для оценки растворимости в качестве ориентировочных величин были использованы результаты, полученные в процессе специализированных геоэкологических исследований угольного разреза Чалпан (Язиков и др, 2000). Для углевмещающих пород было принято среднее арифметическое значение растворимости пород различных породных отвалов, равное 0,18% (S=0,0018). Расчетные значения растворимости для углей 0,41% (S=0,0041) и золо - шлаковых отходов 0,1% (S=0,001) приняты в соответствии с растворимостями товарных углей марки ДР и золо-шлаковых отходов котельной разреза Чалпан. Используемые значения сопоставимы с данными по растворимости отвальных пород Канско-Ачинского бассейна полученными при статистической обработке водных вытяжек, различных разрезов (Кочетков и др., 1996).

Таблица 2 Средние содержания элементов в углевмещающих породах и золошлаковых отходах

| Элемент | ПДК для почв | Содержание в углевмещающих породах | Среднее по углевмещаю-щим породам | Содержа-ние в ЗШО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | аргиллит | алевролит | песчаник | Переслаива-ние алевро-лита, аргил-лита, песча-ника | туф | Карбонат-ная порода |  | Зола уноса | шлак |
| Mn | 1000 | 780 | 270 | 4850 | 1690 | 200 | 3000 | 1560 | 448 | 119 |
| Sr | -(10) | 225 | 245 | 133 | 250 | 100 | 300 | 190 | 1440 | 1070 |
| V | 150 | 84 | 137 | 78 | 158 | 10 | 3 | 93 | 161 | 66 |
| Ni | 4* | 208 | 200 | 79 | 165 | 3 | 10 | 131 | 200 | 90 |
| Mo | -(5) | 2,4 | 1,5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,8 | 5 | 4 |
| Cu | 3* | 60 | 68 | 12 | 90 | 6 | 3 | 47 | 50 | 73 |
| Pb | 32 | 7,1 | 7,5 | 2,5 | 14,1 | 10 | 15 | 8,2 | 5,7 | 2,8 |
| Zn | 23* | 122 | 125 | 69 | 129 | 40 | 20 | 97 | 158 | 74 |
| Be | 10 | 3,6 | 3,4 | 1,9 | 2,8 | 1 | 1 | 2,6 | 23,5 | 7,5 |
| Cr | 6* | 98,7 | 121 | 197 | 90 | 17,3 | 41 | 105 | 210 | 219 |
| Sn | -(50) | 4,8 | 4,2 | 3,3 | 4 | 4 | 3 | 4,1 | 4 | 5,5 |
| Hg | 2,1 | 0,13 | 0,09 | 0,016 | 0,03 | - | - | 0,059 | 0,094 | 0,05 |
| Cd | -(3) | 0,34 | 0,35 | 0,13 | 0,28 | - | - | 0,27 | 0,36 | 0,09 |
| Co | 5* | 9,2 | 10,8 | 5,0 | 13,8 | - | - | 9,7 | 18,5 | 6,4 |
| Se | 0,01** | 5,4 | 11,8 | 0,9 | 29,1 | - | - | 11,8 | 9,3 | 0,5 |
| F | 2* | 153 | 330 | 115 | 288 | - | - | 222 | 400 | 180 |
| Th | 6** | 8,6 | 6,2 | 1,7 | 3 | 6,7 | 6,6 | 5,2 | 22,5 | 16 |
| U | 5 | 5,5 | 7,3 | 3,3 | 2,6 | 4,4 | 3,1 | 4,6 | 21,8 | 11,9 |

Примечание: * - подвижная форма; **- среднее содержание в почвах                                   (по А.П. Виноградову, 1956); прочерк – норматива нет; в скобках приведены ПДК для почв Германии по Kloke A (1980 г.).

Рассчитав Кi для всех элементов, выбирают 1-3 ведущих компонента, имеющих минимальное значение Кi, причем K1 < К2 <К3. При этом должно соблюдаться условие (2),:

2K1 > К3                                   (2)

Затем определяется суммарный индекс токсичности (КΣ) по формуле (3).

где n≤3.

После этого определяется класс токсичности отходов по вспомогательной таблице 3.

Таблица 3

| Расчетная величина К по ПДК в почве | Класс токсичности | Степень опасности |
| --- | --- | --- |
| Менее 2 | I | Чрезвычайно опасные |
| От 2 до 16 | II | Высоко опасные |
| От 16,1 до 30 | III | Умеренно опасные |
| Более 30 | IV | Малоопасные |

Таблица 4 - Токсичность углей, углевмещающих пород и золо - шлаковых отходов.

| Элемент | Содержание г/т | пдк г/т | Индекс токсичности | Суммарный индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | среднее | максим. |  | По средним содержа-ниям | По мак-симальным содержа-ниям | По средним содержа-ниям | По максималь-ным содержа-ниям |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Для углей |
| Для золо - шлаковых отходов |
| Для углевмещающих пород |

Оценка радиоэкологической безопасности углей не входит в комплекс обязательных работ по изучению и сертификации углей. Вместе с тем известно, что в ряде случаев в углях устанавливаются "ураганные" содержания радиоэлементов. Образующиеся после их использования золы обладают повышенной радиоэкологической опасностью и требуют специальных методов утилизации. Такие концентрации, сопоставимые с содержанием урана в собственных его рудных месторождениях установлены, например, на ряде угледобывающих предприятий КАТЭКа (Бородинский разрез, Итатское месторождение и др.). В связи с отсутствием соответствующих нормативных документов на содержание радиоактивных элементов в углях, в настоящее время возможна оценка лишь только углевмещающих пород и продуктов сжигания углей (зол уноса и шлаков), рассматривая их в качестве строительных материалов на основе НРБ -99, санитарных норм "Ограничение облучения населения от природных источников ионизирующего излучения. Временные критерии для принятия решения..., 1990" и межгосударственного ГОСТа 30108-94 «Материалы и изделия строительные".

Измерение гамма-активности основных рабочих угольных пластов проводилось с помощью радиометра СРП - 68 - 01 (таблица 5).

Таблица 5 Значение мощности экспозиционной дозы (МЭД) для пластов месторождения

| Наименование пласта | Число замеров | М Э Д, мкР/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | средняя | наименьшая | наибольшая |
| 1 | 50 | 15 | 12 | 25 |
| 2 | 8 | 13 | 11 | 21 |
| 3 | 4 | 17 | 16 | 19 |
| 4 | 6 | 18 | 15 | 23 |
| 5 | 6 | 13 | 10 | 15 |
| б | 5 | 12 | 9 | 15 |
| 7 | 8 | 11 | 10 | 12 |

Для оценки содержания основных гамма-излучающих радионуклидов было выполнено изучение 7 проб угля на гамма - спектрометре на базе комплекса IN - 1200 (Франция) с полупроводниковым детектором ДГДК - 100. Полученные содержания природных радионуклидов приведены в таблице 6. Далее необходимо рассчитать суммарную эффективную удельную активность радионуклидов Аэфф по формуле (4).

Таблица 6 - Содержание природных радионуклидов (Бк/кг)

| Вариант | № пробы | Положение пробы | Th232 | Ra226 | K40 | Ad | Аэфф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | А-99-85 | Прикровельная часть пласта | 66,6 | 42,5 | 2,7 | 0,45 |  |
| 2 | А-99-101 | Прикровельная часть пласта | 65 | 18 | 2,7 | 0,,27 |  |
| 3 | А-99-112 | Средина пласта | 12,6 | 11,5 | <2.7 | 0,2 |  |
| 4 | А-99-119 | Средина пласта | 25,6 | 7,2 | 37.9 | 0,18 |  |
| 5 | А-99-127 | Средина пласта | 6,5 | 25,2 | 21,1 | 0,08 |  |
| 6 | А-99-129 | Припочвенная часть пласта | 8,8 | 10,5 | 27 | 0,17 |  |
| 7 | А-99-131 | Прикровельная часть пласта | 32,3 | 33,1 | 53,7 | 0,1 |  |

Аэфф=АRa+ 1,31АTh+085Ак    (4)

По таблице 7 определить возможность использования угля.

Таблица 7

| Класс радиационной опасности | Эффективная удельная активность, Бк/кг | Ограничение использования угля и порядок обращения с золошлаковыми отходами |
| --- | --- | --- |
| Первый (слабо радиоактивный уголь) | Аэфф < 370· Ad | Ограничений на использование угля и золошлаковых отходов, в том числе для бытовых нужд. - нет |
| Второй (умеренно радиоактивный уголь) | 370·Ad < Аэфф≤ 740·Ad | Уголь пригоден для сжигания только в промышленных и коммунальных котельных |
| Третий (радиоактивный уголь) | Аэфф > 740·Ad | Уголь пригоден для сжигания только в промышленных котельных, в том числе на ТЭС, ГРЭС, имеющих организованное золошлакоудаление и специально оборудованные золошлакохранилища |

Таблица __ - Токсичность углей, углевмещающих пород и золо - шлаковых отходов.

| Элемент | Содержание г/т | ПДК г/т | Индекс токсичности | Суммарный индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | среднее |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 6 | 5 7 |
| Для углей |
| Be |  |  |  |  |
| V |  |  |  |  |
| Co |  |  |  |  |
| Cd |  |  |  |  |
| Mn |  |  |  |  |
| Ni |  |  |  |  |
| Hg |  |  |  |  |
| Pb |  |  |  |  |
| Se |  |  |  |  |
| Zn |  |  |  |  |
| F |  |  |  |  |
| Cr |  |  |  |  |
| U |  |  |  |  |
| Th |  |  |  |  |
| Для золо - шлаковых отходов |
| Mn |  |  |  |  |
| Sr |  |  |  |  |
| V |  |  |  |  |
| Ni |  |  |  |  |
| Mo |  |  |  |  |
| Cu |  |  |  |  |
| Pb |  |  |  |  |
| Zn |  |  |  |  |
| Be |  |  |  |  |
| Cr |  |  |  |  |
| Sn |  |  |  |  |
| Hg |  |  |  |  |
| Cd |  |  |  |  |
| Co |  |  |  |  |
| Se |  |  |  |  |
| F |  |  |  |  |
| Th |  |  |  |  |
| U |  |  |  |  |
| Для углевмещающих пород |
| Mn |  |  |  |  |
| Sr |  |  |  |  |
| V |  |  |  |  |
| Ni |  |  |  |  |
| Mo |  |  |  |  |
| Cu |  |  |  |  |
| Pb |  |  |  |  |
| Zn |  |  |  |  |
| Be |  |  |  |  |
| Cr |  |  |  |  |
| Sn |  |  |  |  |
| Hg |  |  |  |  |
| Cd |  |  |  |  |
| Co |  |  |  |  |
| Se |  |  |  |  |
| F |  |  |  |  |
| Th |  |  |  |  |
| U |  |  |  |  |