ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

по дисциплине «Нагнетатели ТЭС»

# ТЕМА 2. Расчет сети конденсатного насоса

Варианты 1-20

## Условие задачи

Рассчитать сеть конденсатного насоса и подобрать насос, обеспечивающий подачу заданного расхода Qзад (Gзад).

Установить регулировочную частоту вращения nР этого насоса, при которой насос, работая на сеть, будет подавать заданный (регулировочный) расход Qзад.

Рис. 1. Расчетная схема сети конденсатного насоса 1 – конденсатор; 2 – конденсатный насос; 3 – подогреватели низкого давления; 4 - деаэратор

Примечания.

- 1 м вод.ст. = 0,0981 бар;

- плотность воды принять равной 1000 кг/м3;

- ускорение свободного падения принять равным 9,8 м/с2;

- принять на всасывающем трубопроводе 1 поворот и 1 задвижку;

- принять на напорном трубопроводе 4 поворота и 4 задвижки и 1 обратный клапан;

- коэффициенты местных сопротивлений принять равными: для задвижек =0,3; для поворотов =0,25; для обратного клапана =5 ( учитываются согласно варианту);

- скорости на всасывающем и нагнетательном участках сети принять равными =2 м/с и =3 м/c, соответственно;

- гидравлические потери в подогревателях низкого давления (Δ РПНД) учитываются согласно варианту;

- считать независящим от расхода суммарное гидравлическое сопротивление ПНД.

Таблица 1. Исходные данные

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , бар | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 |
| , м вод.ст. | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
| , т/ч | 12,0 | 18,0 | 25,0 | 14,0 | 17,0 | 12 | 20,0 | 22,0 | 19,0 | 17,0 |
| , м | 15 | 25 | 25 | 19 | 28 | 15 | 28 | 26 | 20 | 15 |
| , м | 1,5 | 0 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 1 | 1,5 | 0,4 | 0,5 |
| , м | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| , м | 40 | 35 | 30 | 41 | 50 | 35 | 40 | 29 | 33 | 41 |
|  | 0,02 | 0,025 | 0,03 | 0,015 | 0,02 | 0,025 | 0,03 | 0,035 | 0,03 | 0,025 |
|  | 0,015 | 0,02 | 0,025 | 0,03 | 0,02 | 0,015 | 0,03 | 0,015 | 0,02 | 0,02 |
| , бар | 3,5 | 5,0 | 0 | 4,2 | 4,7 | 0 | 5,3 | 4,6 | 5,1 | 4,5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 |

Таблица 1. Исходные данные

|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , бар | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 |
| , м вод.ст. | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
| , т/ч | 10,0 | 18,0 | 25,0 | 17,0 | 15,0 | 12 | 20,0 | 22,0 | 19,0 | 17,0 |
| , м | 15 | 25 | 25 | 19 | 28 | 15 | 28 | 26 | 20 | 15 |
| , м | 1,5 | 0 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 1 | 1,5 | 0,4 | 0,5 |
| , м | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| , м | 42 | 30 | 28 | 33 | 50 | 45 | 35 | 25 | 40 | 30 |
|  | 0,02 | 0,025 | 0,03 | 0,015 | 0,02 | 0,025 | 0,03 | 0,035 | 0,03 | 0,025 |
|  | 0,015 | 0,02 | 0,025 | 0,03 | 0,02 | 0,015 | 0,03 | 0,015 | 0,02 | 0,02 |
| , бар | 3 | 5,0 | 5,1 | 4,2 | 0 | 0 | 5,3 | 4,6 | 5,1 | 4,5 |
|  | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Примечания:

|  | - абсолютное давление в деаэраторе, бар |
| --- | --- |
|  | - абсолютное давление в конденсаторе, м вод.ст. |
|  | - заданный массовый расход воды, т/ч |
|  | - объемный расход воды, м3/ч |
| , м | - геометрическая высота уровня жидкости в деаэраторе, м |
| , м | - геометрическая высота уровня жидкости в конденсаторе, м |
| , м | - длина всасывающего участка сети, м |
| , м | - длина нагнетательного участка сети, м |
|  | - коэффициент сопротивления трения всасывающего трубопровода |
|  | - коэффициент сопротивления трения нагнетательного трубопровода |
|  | - суммарное гидравлическое сопротивление ПНД, бар |