ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ

взрывозащищенные с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента для запорной и запорно-регулирующей арматуры

(с функциями: регулирования скорости, контроля и поддержания заданного крутящего момента, остановки в любом промежуточном положении, встроенной системы самодиагностики)

| Наименование параметра | Исполнения электроприводов «Ангстрем» | «Атлант» | Исполнения электроприводов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Б.400.20.У1 | В.1000.20.У1 | Д.10000.6.У1 | Г.5000.У1 | «ЭПЦ-15000» | «ЭПЦ-20000» | «ЭПЦ-50000» |
| Обозначение ТУ, дата утверждения (согласования) в Компании | ТУ 3791-004-36280469-99 (утверждено в ОАО «Центрсибнефтепровод» - 28.12.1999 г. Согласовано в Компании - 10.01.2000 г.) | ТУ 3791-011-00139181-2002 (утв.- 9.08.2002 г.) | ТУ 3791-019-00139181-2006 (утверждено - 28.02.2006 г.) |
| Тип и конструктивные размеры присоединительных элементов электропривода к арматуре Типоразмерный ряд арматуры, на который устанавливается электропривод Диапазон регулирования крутящего момента на выходном звене, Нм, Частота вращения выходного звена, об/мин, не менее Номинальная мощность (при синхронной частоте вращения, об/мин) электродвигателя, кВт Диапазон регулирования по положению, в оборотах выходного звена, в пределах Погрешность остановки выходного звена в заданном положении, угл.град, не более Максимальное усилие на маховике ручного дублера, Н, не более Контроль положения выходного звена, при отсутствии напряжения питания, в течении, не менее Рабочее расстояние передачи данных с пульта дистанционного управления, м, в пределах Напряжение трехфазной питающей сети, В, частотой 50 Гц ± 1% Масса, кг Режим работы при ПВ не менее 25%, время цикла 60 минут Встроенная система самодиагностики: контроль сопротивления изоляции обмоток статора электродвигателя; проверка обрыва фаз электродвигателя; проверка наличия подключения электродвигателя. 16. Виды защит блока управления: защита от межфазных коротких замыканий обмоток электродвигателя; защита от однофазных коротких замыканий обмотки электродвигателя на корпус; защита от токов перегрузки электродвигателя (обратнозависимая время-токовая характеристика); защита от работы на двух фазах (обрыв фазы питающего напряжения); защита от повышения питающего напряжения более + 20% от номинального напряжения, выдержка времени до 3 сек; защита минимального напряжения на время пуска электродвигателя изделия: уставка по напряжению минус 50% от номинального напряжения, значение выдержки времени устанавливается программно до 20 сек.; защита от перегрева и переохлаждения собственных силовых модулей (при необходимости отключается пользователем). 17. Тип связи с системой телемеханики: дискретные входы (3 дискретных входа 24В DC или 3 дискретных входа 220V АС) дискретные выходы (8 дискретных выходов сигнализации от 6 до 250V AC/DC) последовательный интерфейс RS-485 с поддержанием протокола Modbus RTU (SLAVE) Программируемый закон перемещения (разгон – движение – торможение) с возможностью точной остановки в любом промежуточном положении Необходимость подключения электродвигателя через пускатели в ЩСУ Диаметр отверстия под выдвижной шпиндель арматуры, мм Сейсмостойкость (MSK-64) Климатическое исполнение Степень защиты от внешних воздействий | Тип «Б» DN 100-400 PN 1,6-6,3 40 … 400 5 … 18 0,55 (1500) 0 … 100 10 300 5 лет 0,75 от 323 до 418 В 50 S3 да да да да да да да нет нет да да да да да нет 45 10 УХЛ1 IP 67 | Тип «В» DN 150-500 PN 1,6-8,0 100 … 1000 5 … 18 1,5 ( 1500 ) 0 … 100 10 750 5 лет 0,75 от 323 до 418 В 60 S3 или S1 да да да да да да да нет нет да да да да да нет 70 10 УХЛ1 IP 67 | Тип «Д» DN 500-1200 PN 1,6-10,0 1000 … 10 000 3 … 5,5 4,0 ( 1500 ) 0 … 100 10 750 5 лет 0,75 от 323 до 418 В 140 S3 да да да да да да да нет нет да да да да да нет 138 10 УХЛ1 IP 67 | Тип «Г» DN 350-800 PN 1,6-10,0 500 … 5000 3 … 5,5 2,5 (1500) 0 … 100 10 750 5 лет 0,75 от 323 до 418 В 120 S3 да да да да да да да нет нет да да да да да нет 120 10 УХЛ1 IP 67 | Тип «Д» DN 800-1200 PN 8,0-15,0 3000 …15000 10 15 (1500) 0 … 9999 10 750 5 лет 0,75 от 323 до 418 В 750 S3 да да да да да да да да да да да да да да нет 144 10 баллов УХЛ1 (- 60…+40 0С) IP 67 | «F40» ISO 5211 DN 800-1200 PN 8,0-15,0 4000 … 20000 10 18 (1500 ) 0 … 9999 10 750 5 лет 0,75 от 323 до 418 В 750 S3 да да да да да да да да да да да да да да нет 144 10 баллов УХЛ1 (- 60…+40 0С) IP 67 | «F48» ISO 5211 DN 1000-1200 PN 8,0-15,0 20000 … 50000 8 37 (1500 ) 0 … 9999 10 750 5 лет 0,75 от 323 до 418 В 1200 S3 да да да да да да да да да да да да да да нет 144 10 баллов УХЛ1 (- 60…+40 0С) IP 67 |

Область применения: запорная, запорно-регулирующая арматура и шаровые краны на линейных магистральных и технологических нефте-, продуктопроводах НПС и резервуарных парков, в узлах учета нефти, системах пожаротушения и т.д, где требуется частое управление арматурой и оперативный контроль за состоянием и работоспособностью электропривода.