Таблица применяемости электроприводов
к шиберным задвижкам DN 350…1200, PN 8,0…15,0 МПа (ТУ 374137-002-05785572-97), г. Алексин

| DN | PN, МПа | (Р, МПа | Резьба, мм | Кол-во оборотов | Мкр, Н.м | Электропривод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Открытие | Закрытие | Обозначение | Мпр, Н.м | Частота вращения, об/мин | Время перестановки, сек | Масса, кг |
|  |  |  |  |  |  |  |  | min | max |  |  |  |
| 350 | 8.0 | 8.0 | Tr 70x10 | 42 | 1 600 | 1 600 | ЭПЦ-4000 Г.18.Т220.УХЛ1-а | 1 000 | 4 000 | 18 | 126 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | ЭВИМТА 13.2 Г УХЛ1 | 1 500 | 2 500 | 14 | 180 | 210 |
|  | 10.0 | 10.0 |  |  | 2 000 | 2 000 | ЭПЦ-4000 Г.18.Т220.УХЛ1-а | 1 000 | 4 000 | 18 | 126 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | ЭВИМТА 13.2 Г УХЛ1 | 1 500 | 2 500 | 14 | 180 | 210 |
| 500 | 8.0 10.0 | 5.0 | Tr 70x10 | 58 | 2 100 | 2 100 | ЭПЦ-4000 Г.18.Т220.УХЛ1-а | 1 000 | 4 000 | 18 | 193 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | ЭВИМТА 13.2 Г УХЛ1 | 1 500 | 2 500 | 14 | 248 | 210 |
| 700 | 8.0 10.0 | 3.0 | Tr 70x10 | 78 | 3 100 | 3 100 | ЭПЦ-4000 Г.18.Т220.УХЛ1-а | 1 000 | 4 000 | 18 | 260 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | ЭВИМТА 13.1 Г УХЛ1 | 3 000 | 5 000 | 7 | 668 | 210 |
|  |  | 5.0 | Tr 75x24 | 33 | 5 000 | 5 000 | ЭПЦ-10000 Д.12.Т220.УХЛ1-а | 5 000 | 10 000 | 12 | 165 | 120 |
| 800 | 8.0 | 3.0 | Tr 90x24 | 37 | 6 000 | 6 000 | ЭПЦ-10000 Д.12.Т220.УХЛ1-а | 5 000 | 10 000 | 12 | 185 | 120 |
|  |  |  |  |  |  |  | ЭВИМТА 11.2 Д УХЛ1 | 6 000 | 9 400 | 4 | 555 | 350 |
|  |  | 5.0 |  |  | 8 000 | 8 000 | ЭПЦ-10000 Д.12.Т220.УХЛ1-а | 5 000 | 10 000 | 12 | 185 | 120 |
|  | 10.0 | 3.0 | Tr 90x24 | 37 | 6 000 | 6 000 | ЭПЦ-10000 Д.12.Т220.УХЛ1-а | 5 000 | 10 000 | 12 | 185 | 120 |
|  |  |  |  |  |  |  | ЭВИМТА 11.2 Д УХЛ1 | 6 000 | 9 400 | 4 | 555 | 350 |
|  |  | 5.0 |  |  | 8 000 | 8 000 | ЭПЦ-10000 Д.12.Т220.УХЛ1-а | 5 000 | 10 000 | 12 | 185 | 120 |
|  |  | 10.0 | Tr 100x24 |  | 18 000 | 18 000 | ЭПЦ-20000 F40.10.Т220.УХЛ1-а | 4 000 | 20 000 | 10 | 222 | 750 |
| DN | PN, МПа | (Р, МПа | Резьба, мм | Кол-во оборотов | Мкр, Н.м | Электропривод |
|  |  |  |  |  | Открытие | Закрытие | Обозначение | Мпр, Н.м | Частота вращения, об/мин | Время перестановки, сек | Масса, кг |
|  |  |  |  |  |  |  |  | min | max |  |  |  |
| 1000 | 8.0 | 3.0 | Tr 90x24 | 46 | 8 000 | 8 000 | ЭПЦ-10000 Д.12.Т220.УХЛ1-а | 5 000 | 10 000 | 12 | 230 | 120 |
|  |  | 5.0 |  |  | 12 500 | 12 500 | ЭПЦ-15000 Д10.Т220.УХЛ1-а | 3 000 | 15 000 | 10 | 276 | 750 |
|  |  | 7.0 | Tr 100x24 |  | 17 000 | 17 000 | ЭПЦ-20000 F40.10.Т220.УХЛ1-а | 4 000 | 20 000 | 10 | 276 | 750 |
|  |  | 8.0 | Tr 120x24 |  | 24 000 | 24 000 | ЭПЦ-50000 F48.8.Т220.УХЛ1-а | 20 000 | 50 000 | 8 | 345 | 1200 |
|  | 10.0 | 3.0 | Tr 90x24 | 46 | 8 000 | 8 000 | ЭПЦ-10000 Д.12.Т220.УХЛ1-а | 5 000 | 10 000 | 12 | 230 | 120 |
|  |  | 5.0 |  |  | 12 500 | 12 500 | ЭПЦ-15000 Д10.Т220.УХЛ1-а | 3 000 | 15 000 | 10 | 276 | 750 |
|  |  | 7.0 | Tr 100x24 |  | 17 000 | 17 000 | ЭПЦ-20000 F40.10.Т220.УХЛ1-а | 4 000 | 20 000 | 10 | 276 | 750 |
|  |  | 8.0 | Tr 120x24 |  | 24 000 | 24 000 | ЭПЦ-50000 F48.8.Т220.УХЛ1-а | 20 000 | 50 000 | 8 | 345 | 1200 |
|  |  | 9.0 |  |  | 26 000 | 26 000 | ЭПЦ-50000 F48.8.Т220.УХЛ1-а | 20 000 | 50 000 | 8 | 345 | 1200 |
|  |  | 10.0 |  |  | 28 000 | 28 000 | ЭПЦ-50000 F48.8.Т220.УХЛ1-а | 20 000 | 50 000 | 8 | 345 | 1200 |
|  | 12.5 | 3.0 | Tr 90x24 | 46 | 8 000 | 8 000 | ЭПЦ-10000 Д.12.Т220.УХЛ1-а | 5 000 | 10 000 | 12 | 230 | 120 |
|  |  | 5.0 |  |  | 12 500 | 12 500 | ЭПЦ-15000 Д10.Т220.УХЛ1-а | 3 000 | 15 000 | 10 | 276 | 750 |
|  |  | 7.0 | Tr 100x24 |  | 17 000 | 17 000 | ЭПЦ-20000 F40.10.Т220.УХЛ1-а | 4 000 | 20 000 | 10 | 276 | 750 |
|  |  | 8.0 | Tr 120x24 |  | 24 000 | 24 000 | ЭПЦ-50000 F48.8.Т220.УХЛ1-а | 20 000 | 50 000 | 8 | 345 | 1200 |
|  |  | 9.0 |  |  | 26 000 | 26 000 | ЭПЦ-50000 F48.8.Т220.УХЛ1-а | 20 000 | 50 000 | 8 | 345 | 1200 |
|  |  | 10.0 |  |  | 28 000 | 28 000 | ЭПЦ-50000 F48.8.Т220.УХЛ1-а | 20 000 | 50 000 | 8 | 345 | 1200 |

| DN | PN, МПа | (Р, МПа | Резьба, мм | Кол-во оборотов | Мкр, Н.м | Электропривод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Открытие | Закрытие | Обозначение | Мпр, Н.м | Частота вращения, об/мин | Время перестановки, сек | Масса, кг |
|  |  |  |  |  |  |  |  | min | max |  |  |  |
| 1050 | 8.0 | 3.0 | Tr 90x24 | 47 | 9 000 | 9 000 | ЭПЦ-15000 Д10.Т220.УХЛ1-а | 3 000 | 15 000 | 10 | 282 | 750 |
|  |  | 5.0 |  |  | 13 500 | 13 500 | ЭПЦ-15000 Д10.Т220.УХЛ1-а | 3 000 | 15 000 | 10 | 282 | 750 |
|  |  | 7.0 | Tr 100x24 |  | 18 000 | 18 000 | ЭПЦ-20000 F40.10.Т220.УХЛ1-а | 4 000 | 20 000 | 10 | 282 | 750 |
|  | 10.0 | 3.0 | Tr 90x24 | 47 | 9 000 | 9 000 | ЭПЦ-15000 Д10.Т220.УХЛ1-а | 3 000 | 15 000 | 10 | 282 | 750 |
|  |  | 5.0 |  |  | 13 500 | 13 500 | ЭПЦ-15000 Д10.Т220.УХЛ1-а | 3 000 | 15 000 | 10 | 282 | 750 |
|  |  | 7.0 | Tr 100x24 |  | 18 000 | 18 000 | ЭПЦ-20000 F40.10.Т220.УХЛ1-а | 4 000 | 20 000 | 10 | 282 | 750 |
|  |  | 10.0 | Tr 120x24 |  | 29 000 | 29 000 | ЭПЦ-50000 F48.8.Т220.УХЛ1-а | 20 000 | 50 000 | 8 | 362 | 1200 |
| 1050 | 12.5 | 3.0 | Tr 90x24 | 47 | 9 000 | 9 000 | ЭПЦ-15000 Д10.Т220.УХЛ1-а | 3 000 | 15 000 | 10 | 282 | 750 |
|  |  | 5.0 |  |  | 13 500 | 13 500 | ЭПЦ-15000 Д10.Т220.УХЛ1-а | 3 000 | 15 000 | 10 | 282 | 750 |
|  |  | 7.0 | Tr 100x24 |  | 18 000 | 18 000 | ЭПЦ-20000 F40.10.Т220.УХЛ1-а | 4 000 | 20 000 | 10 | 282 | 750 |
|  |  | 10.0 | Tr 120x24 |  | 29 000 | 29 000 | ЭПЦ-50000 F48.8.Т220.УХЛ1-а | 20 000 | 50 000 | 8 | 362 | 1200 |
|  | 15.0 | 5.0 | Tr 100x24 | 47 | 15 000 | 15 000 | ЭПЦ-20000 F40.10.Т220.УХЛ1-а | 4 000 | 20 000 | 10 | 282 | 750 |

| DN | PN, МПа | (Р, МПа | Резьба, мм | Кол-во оборотов | Мкр, Н.м | Электропривод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Открытие | Закрытие | Обозначение | Мпр, Н.м | Частота вращения, об/мин | Время перестановки, сек | Масса, кг |
|  |  |  |  |  |  |  |  | min | max |  |  |  |
| 1200 | 8.0 | 2.0 | Tr 90x24 | 54 | 9 000 | 9 000 | ЭПЦ-10000 Д.12.Т220.УХЛ1-а | 5 000 | 10 000 | 12 | 270 | 120 |
|  |  | 3.0 |  |  | 12 500 | 12 500 | ЭПЦ-15000 Д10.Т220.УХЛ1-а | 3 000 | 15 000 | 10 | 324 | 750 |
|  |  | 5.0 | Tr 100x24 |  | 17 000 | 17 000 | ЭПЦ-20000 F40.10.Т220.УХЛ1-а | 4 000 | 20 000 | 10 | 324 | 750 |
|  |  | 7.0 | Tr 120x24 |  | 27 000 | 27 000 | ЭПЦ-50000 F48.8.Т220.УХЛ1-а | 20 000 | 50 000 | 8 | 405 | 1200 |
|  |  | 8.0 |  |  | 33 000 | 33 000 | ЭПЦ-50000 F48.8.Т220.УХЛ1-а | 20 000 | 50 000 | 8 | 405 | 1200 |
| 1200 | 10.0 | 3.0 | Tr 90x24 | 54 | 12 500 | 12 500 | ЭПЦ-15000 Д10.Т220.УХЛ1-а | 3 000 | 15 000 | 10 | 324 | 750 |
|  |  | 5.0 | Tr 100x24 |  | 17 000 | 17 000 | ЭПЦ-20000 F40.10.Т220.УХЛ1-а | 4 000 | 20 000 | 10 | 324 | 750 |
|  |  | 7.0 | Tr 120x24 |  | 27 000 | 27 000 | ЭПЦ-50000 F48.8.Т220.УХЛ1-а | 20 000 | 50 000 | 8 | 405 | 1200 |
|  |  | 8.0 |  |  | 33 000 | 33 000 | ЭПЦ-50000 F48.8.Т220.УХЛ1-а | 20 000 | 50 000 | 8 | 405 | 1200 |
|  |  | 9.0 |  |  | 36 000 | 36 000 | ЭПЦ-50000 F48.8.Т220.УХЛ1-а | 20 000 | 50 000 | 8 | 405 | 1200 |
|  |  | 10.0 |  |  | 39 000 | 39 000 | ЭПЦ-50000 F48.8.Т220.УХЛ1-а | 20 000 | 50 000 | 8 | 405 | 1200 |

| DN | PN, МПа | (Р, МПа | Резьба, мм | Кол-во оборотов | Мкр, Н.м | Электропривод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Открытие | Закрытие | Обозначение | Мпр, Н.м | Частота вращения, об/мин | Время перестановки, сек | Масса, кг |
|  |  |  |  |  |  |  |  | min | max |  |  |  |
| 1200 | 12.5 | 3.0 | Tr 90x24 | 54 | 12 500 | 12 500 | ЭПЦ-15000 Д10.Т220.УХЛ1-а | 3 000 | 15 000 | 10 | 324 | 750 |
|  |  | 5.0 | Tr 100x24 |  | 17 000 | 17 000 | ЭПЦ-20000 F40.10.Т220.УХЛ1-а | 4 000 | 20 000 | 10 | 324 | 750 |
|  |  | 7.0 | Tr 120x24 |  | 27 000 | 27 000 | ЭПЦ-50000 F48.8.Т220.УХЛ1-а | 20 000 | 50 000 | 8 | 405 | 1200 |
|  |  | 8.0 |  |  | 33 000 | 33 000 | ЭПЦ-50000 F48.8.Т220.УХЛ1-а | 20 000 | 50 000 | 8 | 405 | 1200 |
|  |  | 9.0 |  |  | 36 000 | 36 000 | ЭПЦ-50000 F48.8.Т220.УХЛ1-а | 20 000 | 50 000 | 8 | 405 | 1200 |
|  |  | 10.0 |  |  | 39 000 | 39 000 | ЭПЦ-50000 F48.8.Т220.УХЛ1-а | 20 000 | 50 000 | 8 | 405 | 1200 |
|  |  | 11.0 |  |  | 44 000 | 44 000 | ЭПЦ-50000 F48.8.Т220.УХЛ1-а | 20 000 | 50 000 | 8 | 405 | 1200 |
|  | 15,0 | 8.0 | Tr 120x24 | 54 | 35 000 | 35 000 | ЭПЦ-50000 F48.8.Т220.УХЛ1-а | 20 000 | 50 000 | 8 | 405 | 1200 |