ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

комплектации запорной арматуры ОАО «ТЯЖПРОМАРМАТУРА», г.Алексин

электроприводами типа «ЭПЦ», «Ангстрем» и «Атлант»

| DN,мм | PN, МПа | Обозначение арматуры | Тип привода | Резьба шпинделя | Ход шпинделя, мм | Количество оборотов грузовой гайки | Крутящий момент, Нм | Модель электропривода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | открытие | закрытие |  |
| 80 | 1,6 2,5 4,0 | МА 11021-80 МА 11022-80 МА 11024-80 | А | Tr 20х4 | 100 | 25 | 60 | 50 | «ЭПЦ-100» А.25 (50).ХХХ. УХЛ1-а(р) |
| 100 | 1,6 2,5 4,0 | МА 11021-100 МА 11022-100 МА 11024-100 |  |  | 112 | 28 |  |  |  |
| 150 | 1,6 | МА 11021-150 |  | Tr 28х5 | 184 | 31 | 80 | 70 |  |
| 100 | 6,3 10,0 | МА 11057-100 МА 11006-100М | Б | Tr 32х6 | 130 120 | 22 21 | 150 220 | 115 190 | «АНГСТРЕМ» Б.400.20(40). W(Y)-а(р) УХЛ1 «ЭПЦ-400» Б.20 (40).ХХХ. УХЛ1-а(р) |
| 150 | 2,5 4,0 | МА 11022-150 МА 11024-150 |  |  | 165 | 28 | 110 150 | 100 145 |  |
| 200 | 1,6 2,5 4,0 | МА 11021-200 МА 11022-200 МА 11024-200 |  |  | 220 | 37 | 250 | 220 |  |
| 250 | 1,6 2,5 | МА 11021-250 МА 11022-250 |  | Tr 40х6 | 260 | 43 | 240 290 | 140 260 |  |
| 300 | 1,6 | МА 11021-300 |  |  | 330 | 54 | 300 | 250 |  |
| 350/300 |  | МА 11021-350 |  |  | 325 |  |  |  |  |
| 400/300 |  | МА 11021-400 |  |  | 330 |  |  |  |  |
| 150 | 6,3 10,0 | МА 11057-150 МА 11006-150М | В | Tr 40х6 | 190 188 | 32 31 | 310 530 | 290 480 | «АНГСТРЕМ» В.700.40.W(Y)-а(р) УХЛ1 «АНГСТРЕМ» В.1000.20.W(Y)-а(р) УХЛ1 «ЭПЦ-800» В.40.ХХХ.УХЛ1-а(р) «ЭПЦ-1000» В.20.ХХХ.УХЛ1-а(р) |
| 200/150 | 10,0 | МА 11006-200М |  |  | 188 | 31 | 530 | 480 |  |
| 200 | 6,3 | МА 11057-200М |  |  | 245 | 41 | 550 | 250 |  |
| 250 | 4,0 | МА 11024-250 |  |  | 260 | 43 | 470 | 410 |  |
| 300 | 2,5 | МА 11022-300 |  |  | 330 | 55 | 470 | 340 |  |
| 400/300 |  | МА 11022-400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 | 4,0 | МА 11024-300 |  |  | 325 | 54 | 800 | 630 | «АНГСТРЕМ» В.1000.20.W(Y)-а(р) УХЛ1 «ЭПЦ-1000» В.20.ХХХ.УХЛ1-а(р) |
| 350/300 |  | МА 11024-350 |  |  |  |  |  |  |  |
| 400/300 |  | МА 11024-400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 | 1,6 | МА 11021-500 |  | Tr 60х8 | 550 | 70 | 900 | 800 |  |
| 350 | 8,0 | МА 11003-350 | Г | Tr 70х10 | 390 | 39 | 2420 | 2340 | «Электропривод «АТЛАНТ» Г.5000. 8,5(17).W(Y)-а(р) УХЛ1 «ЭПЦ-4000» Г.9 (18).ХХХ. УХЛ1-а(р) |
|  | 8,0 | МА 11103-350* |  |  | 415 | 42 | 1600 | 1400 |  |
|  | 10,0 |  |  |  |  |  | 1700 | 1500 |  |
| 500 | 2,5 | МА 11022-500 |  | Tr 60х8 | 550 | 70 | 2000 | 1600 |  |
|  | 8,0 10,0 | МА 11103-500* |  | Tr 70х10 | 575 | 58 | 1700 | 1200 |  |
| 300 400/300 | 6,3 | МА 11057-300 МА 11015-400 |  | Tr 55х8 | 344 | 43 | 1660 | 1190 |  |
| 600 | 1,6 | МА 11021-600 |  | Tr 60х8 | 656 | 82 | 2000 | 1800 |  |
|  | 2,5 | 30c927нЖ |  | Tr 70х10 | 660 | 66 |  |  |  |
| 700* | 8,0 | МА 11103; -1 |  |  | 775 | 78 | 3300 | 3500 |  |
| 500 | 8,0 | МА 11003-500 | Д | Tr 90х24 (Р12) | 600 | 25 | 8400 | 8220 | «АНГСТРЕМ» Д.1000.6.W(Y)-а(р) УХЛ1 ЭПЦ-10000» Д.6 (12).ХХХ. УХЛ1-а(р) «ЭПЦ-10000А» (кроме Ду 700) |
| 1000* | 8,0 | МА 11103-1000 |  |  | 1092 | 46 | 10 000 | 6500 |  |
|  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700* | 8,0 | МА 11103-09;-10 |  | Tr 70х10 | 775 | 78 | 4500 | 4000 |  |
|  | 10,0 | МА 11103-700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 800* | 8,0 | МА 11103-800 |  |  |  | 37 | 7500 | 5000 |  |

* - задвижки шиберные  (остальные задвижки –клиновые)

| Наименование изделия | Условное обозначение | Ду, мм | Ру, кгс/см2 | Мкр.,Нм | Резьба шпинделя | Ход шпинделя, мм | Тип привода | Модель электропривода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | откр. | закр. |  |  |  |  |
| Задвижка клиновая | ЗКЛПЭ-75 | 500 | 80 | 8400 | 8220 | Tr 90х24 | 600 | Д | «АНГСТРЕМ» Д.1000.6.W(Y)-а(р) УХЛ1 ЭПЦ-10000» Д.6 (12).ХХХ. УХЛ1-а(р) или «ЭПЦ-10000А» |
| Задвижка клиновая | ЗКЛПЭ-75 | 350 | 80 | 2420 | 2340 | Tr 70х10 | 390 | Г | «Электропривод «АТЛАНТ» Г.5000. 8,5(17).W(Y)-а(р) УХЛ1 «ЭПЦ-4000» Г.9 (18).ХХХ. УХЛ1-а(р) |

Зам. начальника СКБ ОАО «Центрсибнефтепровод»                                                                           В.К. Никульчиков