Лабораторная работа №1

РАСЧЕТ УСТАНОВИВШЕГОСЯ РЕЖИМА  В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ ЭЭС НА ОСНОВЕ УРАВНЕНИЙ В ФОРМЕ БАЛАНСОВ ТОКОВ

Цель работы. Моделирование установившихся режимов ЭЭС на основе линейных уравнений узловых напряжений в среде Mathcad.

1.1.Теоретические сведения

Задача расчета и анализа установившихся режимов является базовой как при проектировании, так и при управлении электроэнергетическими системами (ЭЭС). При проектировании ЭЭС расчет установившихся режимов производится с целью выбора и уточнения параметров проектируемой системы. В процессе эксплуатации подобные расчеты позволяют оперативно управлять и прогнозировать работу ЭЭС. При этом осуществляется оценка допустимости режима по техническим условиям оборудования.

Установившийся режим энергосистемы – состояние энергетической системы, характеризующееся совокупностью постоянных условий и параметров на некотором интервале времени.

Расчет установившихся режимов в ЭЭС – трудоемкая задача, так как ЭЭС включает в себя большое количество элементов, вырабатывающих, преобразующих, передающих, распределяющих, потребляющих электроэнергию и образующих  сложно-замкнутую разветвленную систему. Задача расчета установившихся режимов ЭЭС заключается в определении совокупности параметров, характеризующих работу системы:

- напряжений в узлах системы,

- токов в  элементах,

- потоков и потерь мощности.

Установившийся режим электрических систем можно рассчитывать при различных способах задания исходных данных в зависимости от физической сути и цели расчета. В данной работе рассмотрим наиболее простой случай, когда известны параметры всех пассивных элементов электрической цепи, то есть все сопротивления, проводимости и задающие токи  (линейные источники тока). В этом случае в основе решения задачи лежит использование математической модели, представляющей собой линейные уравнения состояния, например, уравнения узловых напряжений в форме баланса токов.

Как правило, ЭЭС имеет сложную разветвленную структуру с большим количеством ветвей и узлов в схеме замещения. В этом случае в целях упрощения расчетов применяют матрично-топологические методы, позволяющие понизить порядок системы линейных алгебраических уравнений.

В матричной форме система уравнений, составленная по методу узловых напряжений, имеет вид

,                                          (1.1)

где J – вектор задающих токов,

– матрица узловых проводимостей,

U – матрица узловых напряжений,

А –  узловая матрица,

– транспонированная матрица А,

– матрица проводимостей ветвей.

На основании (1.1) матрица узловых напряжений определяется следующим образом

.                                         (1.2)

1.2. Задание

Выбрать схему согласно варианту (таблицы 1.1, 1.2, 1.3, рис. 1.1).

| Рис. 1.1 | 1. Рассчитать напряжения в узлах схемы сети переменного тока, используя уравнения узловых напряжений (рис. 1.1). 2. Рассчитать токи в ветвях схемы. 3. Сделать проверку результатов по балансу токов. |
| --- | --- |

Таблица 1.1

| № | Сопротивления ветвей, Ом |
| --- | --- |
|  | Z12 | Z23 | Z14 | Z15 | Z25 | Z36 | Z45 | Z56 |
| 1 | 10+j200 | 2+j5 | 0.1+j0.02 | 20+j120 | 4+j12 | ∞ | 10+j10 | ∞ |
| 2 | 0.1+j0.3 | 30+j120 | ∞ | 5+j4 | 1+j6 | 9+j25 | ∞ | 9+j25 |
| 3 | 4+j12 | 0.1+j0.02 | 10+j130 | 9+j25 | 5+j4 | 4+j8 | 10+j20 | 10+j20 |
| 4 | 12+j20 | ∞ | 0.3+j0.1 | 2+j15 | 2+j5 | ∞ | 6+j30 | 4+j8 |
| 5 | 5+j4 | 1+j6 | 10+j5 | ∞ | ∞ | 5+j4 | 1+j6 | 5+j4 |
| 6 | ∞ | 9+j25 | 4+j12 | 1+j6 | 0.1+j0.1 | 2+j12 | 12+j20 | 10+j5 |
| 7 | 4+j8 | 2+j5 | 10+j5 | ∞ | 4+j8 | 1+j2 | 10+j100 | 10+j5 |
| 8 | 100+j100 | 2+j9 | 5+j4 | 0.2+j0.1 | 10+j5 | 05+j4 | ∞ | ∞ |
| 9 | 20+j120 | 10+j20 | ∞ | ∞ | 4+j12 | 4+j8 | 1+j0.6 | 1+j2 |
| 10 | 0.1+j0.02 | 50+j120 | 2+j9 | ∞ | 11+j12 | 2+j7 | 1+j0.5 | 2+j50 |
| 11 | 4+j8 | ∞ | 40+j100 | 2+j9 | 9+j25 | ∞ | 11+j12 | 0.1+j1 |
| 12 | 0.1+j0.5 | 2+j9 | ∞ | 20+j120 | 10+j20 | 4+j12 | ∞ | 12+j20 |

Таблица 1.2

| № | Проводимости ветвей, См |
| --- | --- |
|  | Y10 | Y20 | Y30 | Y40 | Y50 | Y60 |
| 1 | 0 | 0.02+j0.08 | 0.06+j0.1 | 0.2+j1.5 | 0.04+j0.1 | 0 |
| 2 | 0.07+j0.5 | 0 | 1+j10 | 0 | 0.03+j0.09 | 0.04+j0.1 |
| 3 | 0 | 0.03+j0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.08+j0.8 |
| 4 | 0.02+j0.05 | 0.04+j0.1 | 0 | 0 | 0.01+j0.09 | 0.02+j0.05 |
| 5 | 2+j15 | 0.08+j0.08 | 0 | 0.01+j0.09 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0.04+j0.1 | 0.02+j0.05 | 0.04+j0.1 | 0 |
| 7 | 0 | 0.08+j0.8 | 0.3+j1.7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0.03+j0.09 | 0 | 0 | 0.03+j0.09 | 0.01+j0.09 | 0.06+j0.1 |
| 9 | 0.01+j0.09 | 3+j17 | 0 | 0 | 0.06+j0.1 | 0.02+j0.05 |
| 10 | 0.06+j0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.08+j0.8 | 0.07+0.01 |
| 11 | 0.07+j0.01 | 0.06+j0.1 | 0 | 3+j20 | 0 | 0.03+j0.09 |
| 12 | 0.01+j0.09 | 0.07+0.01 | 0.04+j0.1 | 0 | 0.01+j0.09 | 0 |

Таблица 1.3

|  | Напряжение базисного узла UБ = 110 кВ |
| --- | --- |
| № | Базисный узел | Задающие токи, А |
|  |  | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 |
| 1 | 1 | – | 0.2 +j0.4 | -0.1-j0.4 | 0.3+j0.34 | 0.3+j0.34 | 0 |
| 2 | 2 | 0.9+j0.1 | – | 0.6-j0.7 | 0 | 0.3-j0.5 | 0.62+j0.2 |
| 3 | 3 | 0.3-j0.5 | 0.5+j0.5 | – | 0.5-j0.5 | 0.2+j1 | 0.1+j0.65 |
| 4 | 4 | 0.9+j0.9 | –0.8–j0.2 | 0 | – | 0.5–j0.5 | 0.3–j0.95 |
| 5 | 5 | 0.3+j0.55 | 0.45+j0.1 | 0.62+j0.2 | 0.5-j0.5 | – | 0.4–j0.3 |
| 6 | 6 | 0 | 0.2+j1 | 0.1+j0.65 | 0.3-j0.5 | 0.62+j0.2 | – |
| 7 | 1 | – | 0.4-j0.3 | 0.3-j0.95 | 0.9+j0.9 | 0.1+j0.65 | 0.1+j1 |
| 8 | 2 | 0.62+j0.2 | – | 0.5–j0.5 | 0 | 0.3-j0.95 | 0 |
| 9 | 3 | 0.1+j0.65 | -0.35-j0.1 | – | 0 | 0.2+j1 | 0.4-j0.3 |
| 10 | 4 | 0.3–j0.95 | 0.3–j0.5 | –0.35–j0.1 | – | –0.35–j0.1 | 0.1+j1 |
| 11 | 5 | 0.4-j0.3 | 0.9+j0.9 | 0 | 0.62+j0.2 | – | 0.2+j1 |
| 12 | 6 | 0.35–j0.1 | –0.3+j0.55 | 0.1+j1 | 0 | 0.3–j0.5 | – |

1.3. Методические указания

1. Изобразим схему цепи рис. 1.1 исключив ветви с бесконечными сопротивлениями и нулевыми проводимостями согласно варианту (рис. 1.2).

| Рис. 1.2 | Рис. 1.3 |
| --- | --- |

Далее изобразим направленный граф цепи (рис. 1.3), приняв балансирующий узел также согласно варианту. Для рассматриваемого примера балансирующим является узел 1. На графе показываются:

- ветви   ,

- узлы (Б, 2, 4, 5, 6),

- направления токов в ветвях.

Порядок нумерации ветвей и направления токов в ветвях выбираются произвольно.

Для всех вариантов напряжение базисного узла UБ  = 110 кВ. Для рассматриваемого примера UБ  = U1 =  110 кВ.

В среде Mathcad желательно установить индексацию массивов с единицы командой ORIGIN:=1 (по умолчанию индексы элементов массивов начинаются с нуля).

Сформируем матрицу узловых проводимостей Y

.

Узловая матрица А описывает связь ветвей и узлов схемы и имеет размерность n x m, где n = у –1 (у – число узлов), m – число ветвей. Базисный узел в матрице А не учитывается. В рассматриваемом примере А имеет размерность 4 х 10 и равна

.

К узлу 2 присоединены ветви 1, 2, 5. Причем ток в 1-й ветви направлен от узла, а во 2-й и 3-ей ветвях – к узлу. Поэтому в первой строке матрицы А в первом столбце поставлена 1, а во втором и пятом столбцах (–1). Для 4-го, 5-го и 6-го узлов (2-я, 3-я и 4-я строки матрицы А) правила заполнения строк аналогичны.

Транспонированная матрица  определяется в среде Mathcad

.

Матрица проводимостей ветвей  квадратная и имеет размерность

m x m. Для данного примера  имеет размерность 10 х 10. В главной диагонали матрицы записываются проводимости ветвей в порядке, соответствующем принятой нумерации ветвей на графе цепи. Например, проводимость 1-й ветви (рис. 1.2) равна Y20, проводимость 2-й ветви 1/Z12 и т.д.

.

Далее в среде Mathcad осуществляем операцию умножения полученных матриц

.

Определим вектор задающих токов J, число строк которого равно n. Для данного примера n = 5 – 1 = 4. Порядок строк должен быть таким же, как в матрице А. Первая строка соответствует узлу 2, вторая строка – узлу 4 и т.д.

Вектор J  – это правые части уравнений, составленных по методу узловых напряжений, в которые входят только известные величины.

.

Токи I2, I4, I5, I6 – задающие токи, согласно исходным данным, входящие соответственно в узлы 2, 4, 5, 6. Во всех вариантах учитываются со знаком «+».  Узлы 2, 4, 5 связаны с балансирующим узлом через ветви 1-2, 1-4, 1-5. Проводимости этих ветвей равны  Токи в смежных ветвях 1-2, 1-4, 1-5 учитываются в правых частях уравнений составляющими  также всегда со знаком «+». Узел 6 с балансирующим узлом не связан.

Следующим шагом решения будет определение матрицы напряжений в узлах схемы

.

2. Определим токи в ветвях через известные потенциалы (рис. 1.2)

Остальные токи в ветвях схемы определяются аналогично.

3.  Сделаем проверку расчета по балансу токов. Согласно первому закону Кирхгофа, например, для узлов 2 и 4 (рис. 1.2) имеем

Если эти равенства выполняются – расчет сделан верно. Расчет баланса токов можно произвести только для двух узлов.