Лабораторная работа №3

МАТЕМАТИЧЕКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

В ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ

Уравнения переменных состояния

Цель работы. Исследование возможностей применения метода переменных состояния и графического моделирования в двухмерном пространстве в среде Mathcad при решении электротехнических задач.

3.1.Теоретические сведения

Метод переменных состояния – один из методов расчета переходных процессов и установившихся режимов. Суть метода переменных состояния заключается в составлении и решении системы уравнений состояния – уравнений, разрешенных относительно первых производных токов (потокосцеплений) индуктивных элементов и напряжений (зарядов) емкостных элементов. При этом уравнения переменных состояния – это уравнения Кирхгофа, записанные для мгновенных значений и представленные в нормализованной форме (форме Коши) [1]. Эти уравнения включают в себя кроме переменных состояния только параметры элементов цепи и источников.

В качестве переменных, их называют переменными состояния, обычно выбирают величины, подчиняющиеся законам коммутации, а именно – ток в индуктивном и напряжение на емкостном элементах. При таком выборе переменных порядок системы будет минимальным.

Для расчета токов и напряжений в электрической цепи методом переменных состояния желательно, чтобы схема замещения цепи удовлетворяла некоторым условиям, в противном случае составление уравнений состояния становится намного сложнее. Во-первых, схема не должна содержать зависимых источников (как, например, в схеме замещения транзистора), и, во-вторых, в ней не должно быть особых контуров, состоящих только из емкостных элементов  и источников ЭДС, и особых сечений, у которых в каждой ветви есть индуктивные элементы или источники тока.

Дифференциальные уравнения состояния для цепи n-го порядка записываются в матричной форме

,                                           (3.1)

где  – матрица-столбец производных переменных состояния (размера ),

Х – матрица-столбец переменных состояния (размера ),

V – матрица-столбец ЭДС и токов источников (размера ),

А – квадратная матрица порядка n,

В – матрица связи (размера ),

n – число переменных состояния,

m – число источников.

Для выходных величин (если определяются зависимые величины – напряжение на индуктивности, ток в емкости и т.д.) в матричной форме система алгебраических уравнений имеет вид

,                                           (3.2)

где  – матрица-столбец (размера ),

М – матрица связи (размера ),

N – матрица связи (размера ),

l – число неизвестных.

Элементы этих матриц определяются топологией и параметрами цепи.

3.2. Задание

Выбрать схему электрических соединений согласно варианту (таблица 3.1, рис. 3.1).

1. Сформировать математическую модель цепи в виде системы уравнений переменных состояния.

2. Рассчитать ток в индуктивном и напряжение на емкостном элементах в среде  Mathcad,  полагая e(t) = E = const  (j(t) = J = const), сделать проверку: рассчитать собственные числа главного определителя и корни характеристического уравнения.

3. Сформировать графическую модель процесса в среде Mathcad.

4. Используя закон Ома и законы Кирхгофа, определить частное решение системы – ток в индуктивности IL и напряжение на емкости Uc в установившемся режиме. Сравнить результаты, полученные в п.3, 4.

Таблица 3.1

| Вариант, № схемы | L, мГн | Em, В | Jm А | С, мкФ | R, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 150 | 4 | - | 40 | 10 |
| 2 | 200 | - | 3 | 45 | 2 |
| 3 | 300 | 3 | - | 60 | 6 |
| 4 | 150 | - | 4 | 30 | 25 |
| 5 | 500 | 2 | - | 100 | 4 |
| 6 | 250 | - | 6 | 40 | 7 |
| 7 | 350 | 7 | - | 40 | 3 |
| 8 | 120 | - | 2 | 20 | 10 |
| 9 | 100 | 5 | - | 15 | 5 |
| 10 | 300 | - | 4 | 70 | 8 |
| 11 | 210 | 10 | - | 65 | 9 |
| 12 | 200 | - | 5 | 85 | 10 |
| 13 | 250 | 4 | - | 35 | 3 |
| 14 | 400 | - | 8 | 90 | 5 |
| 15 | 250 | 2 | - | 48 | 6 |
| 16 | 300 | - | 9 | 80 | 2 |
| 17 | 150 | 9 | - | 40 | 8 |
| 18 | 200 | - | 3 | 60 | 6 |
| 19 | 300 | 10 | - | 50 | 9 |
| 20 | 150 | - | 8 | 70 | 10 |

1                                       2                                    3

4                                       5                                    6

7                                       8                                    9

10                                       11                                    12

13                                       14                                    15

16                                       17                                    18

19                                       20

Рис. 3.1

3.3. Методические указания

В схеме (рис. 3.2) L = 0,01 Гн, C = 2 мкФ, R = 10 Ом,  е(t)= Е = 1 В определить методом переменных состояния напряжение на емкости и ток в индуктивности.

1. Электрическую схему, содержащую два реактивных элемента, можно описать двумя дифференциальными уравнениями первого порядка. Полученную систему можно решить непосредственно, важно лишь, чтобы выбранные переменные однозначно определяли поведение цепи и позволяли наиболее просто найти начальные значения.

| Рис. 3.2 | Для схемы по рис. 3.2, в качестве переменных состояния выберем ток в индуктивности iL и напряжение на емкости uc.. Записывая систему уравнений по законам Кирхгофа и учитывая, что , а , имеем |
| --- | --- |

(3.3)

Из второго уравнения системы (3.3) выразим ток . Подставим это выражение в первое уравнение

(3.4)

Выразим из системы (3.4) производные

(3.5)

Запишем систему дифференциальных уравнений переменных состояния (3.5) в матричной форме.

.                        (3.6)

2. Решим систему (3.6) с помощью пакета Mathcad.

Документ Mathcad 3.1

Задаем исходные данные

E := 1     R := 10      L := 0.01     C := 0.000002

Определяем собственные числа матрицы А

λ:=eigenvals(A)

Проверка. Определим корни характеристического уравнения через импеданс схемы Z(p). По методу входного сопротивления определим эквивалентное сопротивление схемы относительно зажимов ветви с емкостью

.                          (3.7)

Приведя (3.7) к общему знаменателю и приравняв к нулю получим квадратное уравнение

.                          (3.8)

Определим корни уравнения (3.8)

Продолжение документа Mathcad 3.1

Решим систему обыкновенных дифференциальных уравнений (3.6) методом Рунге-Кутта (функция rkfixed(x, t1, t2, n, D))

3.  Графическая модель в среде Mathcad.

Напряжение на емкости

а

Ток в индуктивности

б

Рис. 3.3

4. Определим значения напряжения и тока, рассчитываемых в установившемся режиме, как произведение обратной матрицы А и матрицы В

Определим частное решение системы (3.5), соответствующее установившемуся (принужденному) режиму. При E = const ток в индуктивности IL = const и напряжение на емкости и  Uc.= const. Очевидно, что при постоянном источнике . Подставив постоянные величины в систему (3.5) и сократив первое уравнение на величину 1/ С, а второе уравнение на 1/ L, получим

(3.7)

После несложных преобразований (3.7) имеем

.                                       (3.8)

Как известно, для постоянного тока в установившемся режиме емкость является разрывом, а индуктивность – закороткой. Из схемы рис. 3.2 очевидно, что при таких условиях ток через индуктивность  А, а напряжение на емкости  В, что соответствует установившемуся режиму на графиках рис. 3.2 и формулам (3.8), полученным на основании (3.5).