| Постоянный ток Карточка №17 |
| --- |
| 1. | Найти эквивалентное сопротивление цепи относительно зажимов «ab», сопротивления на схеме заданы в Омах. |  |
| 2. | Мощность в ветви с током - . Определить мощность, вырабатываемую источником ЭДС. Сопротивления на схеме даны в Омах. |  |
| 3. | Определить ток , если сопротивления на схеме даны в Омах а) методом контурных токов; б) методом преобразований. |  |
| 4. | Найти ток амперметра а) методом узловых потенциалов; б) методом наложения. |  |
| 5. | Найти методом эквивалентного генератора, если Сопротивления на схеме заданы в Омах. |  |

| Постоянный ток Карточка №18 |
| --- |
| 1. | Найти эквивалентное сопротивление цепи относительно зажимов «ab», сопротивления на схеме даны в Омах. |  |
| 2. | Ток Определить значение ЭДС, если сопротивления на схеме даны в Омах. |  |
| 3. | Определить ток , если сопротивления на схеме даны в Омах а) методом контурных токов; б) методом преобразований. |  |
| 4. | Найти ток амперметра а) методом узловых потенциалов; б) методом наложения. |  |
| 5. | Найти методом эквивалентного генератора, если Сопротивления на схеме заданы в Омах. |  |

| Постоянный ток Карточка №19 |
| --- |
| 1. | Найти эквивалентное сопротивление цепи относительно зажимов «ab», сопротивления на схеме даны в Омах. |  |
| 2. | Определить показание вольтметра, если сопротивления на схеме даны в Омах. |  |
| 3. | Определить ток , если сопротивления на схеме даны в Омах а) методом контурных токов; б) методом преобразований. |  |
| 4. | Найти ток амперметра а) методом узловых потенциалов; б) методом наложения. |  |
| 5. | Найти методом эквивалентного генератора, если Сопротивления на схеме заданы в Омах. |  |

| Постоянный ток Карточка №20 |
| --- |
| 1. | Найти эквивалентное сопротивление цепи относительно зажимов «ab», сопротивления на схеме даны в Омах. |  |
| 2. | Вольтметр показывает Определить значение ЭДС, если сопротивления на схеме даны в Омах. |  |
| 3. | Определить ток , если сопротивления на схеме даны в Омах а) методом контурных токов; б) методом преобразований. |  |
| 4. | Найти ток амперметра а) методом узловых потенциалов; б) методом наложения. |  |
| 5. | Найти методом эквивалентного генератора, если сопротивления на схеме заданы в Омах. |  |

| Постоянный ток Карточка №21 |
| --- |
| 1. | Найти эквивалентное сопротивление цепи относительно зажимов «ab», сопротивления на схеме даны в Омах. |  |
| 2. | Определить показание амперметра, если сопротивления на схеме даны в Омах. |  |
| 3. | Определить ток , если сопротивления на схеме даны в Омах а) методом контурных токов; б) методом преобразований. |  |
| 4. | Найти ток а) методом узловых потенциалов; б) методом наложения. |  |
| 5. | Найти методом эквивалентного генератора, если сопротивления на схеме заданы в Омах. |  |

| Постоянный ток Карточка №22 |
| --- |
| 1. | Найти эквивалентное сопротивление цепи относительно зажимов «ab», сопротивления на схеме даны в Омах. |  |
| 2. | Определить показание вольтметра, если сопротивления на схеме даны в Омах. |  |
| 3. | Определить ток , если сопротивления на схеме даны в Омах а) методом контурных токов; б) методом преобразований. |  |
| 4. | Найти ток а) методом узловых потенциалов; б) методом наложения. |  |
| 5. | Найти методом эквивалентного генератора, если сопротивления на схеме заданы в Омах. |  |

| Постоянный ток Карточка №23 |
| --- |
| 1. | Найти эквивалентное сопротивление цепи относительно зажимов «ab», сопротивления на схеме даны в Омах. |  |
| 2. | Вольтметр показывает Определить показание амперметра, если сопротивления на схеме даны в Омах. |  |
| 3. | Определить ток , если сопротивления на схеме даны в Омах а) методом контурных токов; б) методом преобразований. |  |
| 4. | Найти ток а) методом узловых потенциалов; б) методом наложения. |  |
| 5. | Найти методом эквивалентного генератора, если сопротивления на схеме заданы в Омах. |  |

| Постоянный ток Карточка №24 |
| --- |
| 1. | Найти эквивалентное сопротивление цепи относительно зажимов «ab», сопротивления на схеме даны в Омах. |  |
| 2. | Как изменится мощность всей цепи после замыкания ключа, если сопротивления на схеме даны в Омах. |  |
| 3. | Определить ток , если сопротивления на схеме даны в Омах а) методом контурных токов; б) методом преобразований. |  |
| 4. | Найти ток а) методом узловых потенциалов; б) методом наложения. |  |
| 5. | Найти методом эквивалентного генератора, если сопротивления на схеме заданы в Омах. |  |

| Постоянный ток Карточка №25 |
| --- |
| 1. | Найти эквивалентное сопротивление цепи относительно зажимов «ab», сопротивления на схеме даны в Омах. |  |
| 2. | Как изменится мощность в ветви с током после замыкания ключа, если до замыкания амперметр показывал Сопротивления на схеме даны в Омах. |  |
| 3. | Определить ток , если сопротивления на схеме даны в Омах а) методом контурных токов; б) методом преобразований. |  |
| 4. | Найти ток амперметра а) методом узловых потенциалов; б) методом наложения. |  |
| 5. | Найти методом эквивалентного генератора, если сопротивления на схеме заданы в Омах. |  |

| Постоянный ток Карточка №26 |
| --- |
| 1. | Найти эквивалентное сопротивление цепи относительно зажимов «ab», сопротивления на схеме даны в Омах. |  |
| 2. | Как изменится мощность, вырабатываемая источником ЭДС, после замыкания ключа, если до замыкания амперметр показывал Сопротивления на схеме даны в Омах. |  |
| 3. | Определить ток , если сопротивления на схеме даны в Омах а) методом контурных токов; б) методом преобразований. |  |
| 4. | Найти мощность, потребляемую , а) методом узловых потенциалов; б) методом наложения. |  |
| 5. | Найти методом эквивалентного генератора, если сопротивления на схеме заданы в Омах. |  |

| Постоянный ток Карточка №27 |
| --- |
| 1. | Найти эквивалентное сопротивление цепи относительно зажимов «ab», сопротивления на схеме даны в Омах. |  |
| 2. | Что покажет амперметр после замыкания ключа, если до замыкания он показывал Сопротивления на схеме даны в Омах. |  |
| 3. | Определить ток , если сопротивления на схеме даны в Омах а) методом контурных токов; б) методом преобразований. |  |
| 4. | Найти мощность, потребляемую , а) методом узловых потенциалов; б) методом наложения. |  |
| 5. | Найти методом эквивалентного генератора, если сопротивления на схеме заданы в Омах. |  |

| Постоянный ток Карточка №28 |
| --- |
| 1. | Найти эквивалентное сопротивление цепи относительно зажимов «ab», сопротивления на схеме даны в Омах. |  |
| 2. | Найти показание вольтметра. Сопротивления на схеме даны в Омах. |  |
| 3. | Определить ток , если сопротивления на схеме даны в Омах а) методом контурных токов; б) методом преобразований. |  |
| 4. | Найти ток а) методом узловых потенциалов; б) методом наложения. |  |
| 5. | Найти методом эквивалентного генератора, если сопротивления на схеме заданы в Омах. |  |