## Slide 1: МЕДНЫЕ СПЛАВЫ

## Slide 2
Медь – цветной металл, обладающий высокой тепло- и электропроводностью.

## Slide 3
Медные сплавы - сплавы на основе меди с добавками олова, цинка, алюминия, свинца, никеля и др. элементов.

## Slide 4
Различают три группы медных сплавов: - латуни - бронзы - сплавы меди с никелем

## Slide 5
Латунями называют двойные или многокомпонентные сплавы на основе меди, в которых основным легирующим элементом является цинк.

## Slide 6
Особенности:
Большая прочность
Коррозионной стойкость
Механическая прочность латуней выше, чем меди, и они лучше обрабатываются
Низкая стоимость

## Slide 7
Латуни обозначают начальной буквой Л, затем ставят цифру указывающую средний процент меди в этом сплаве.
Л96 – томпак, меди 96%, цинка 4%

## Slide 8
Бронза – это двойной или многокомпонентный сплав, состоящий из меди и других элементов, улучшающих основные свойства металла, кроме цинка.

## Slide 9
В качестве легирующих компонентов применяются марганец, олово, бериллий, свинец, кремний, хром, фосфор, железо, алюминий и другие элементы.
Маркируют сплавы сочетанием «Бр», буквами, которые обозначают основные легирующие компоненты и цифрами, указывающими их содержание.
БрО5 – оловянная бронза
БрА5 – алюминиевая бронза

## Slide 10: Классификация
По химическому составу различают:
Оловянные бронзы
Безоловянные бронзы
По технологическому признаку:
Деформируемые
Литейные

## Slide 11: Свойства
Если провести сравнение с латунью, то бронза характеризуется более высокой коррозионной стойкостью, прочностью и антифрикционными свойствами. Она довольно стойкая на воздухе, в соленой воде, углекислых растворах и растворах многих органических кислот. Большинство видов бронзы поддаётся сварке и пайке твёрдыми и мягкими припоями.

## Slide 12: Виды и применение бронзы

## Slide 13
Бериллиевая
бронза

## Slide 14
Алюминиевая бронза

## Slide 15
Свинцовистая бронза

## Slide 16
Оловянная бронза

## Slide 17
Медно-никелевые сплавы – это сплавы на основе меди, в которых основным легирующим компонентом является никель.

## Slide 18: Свойства, маркировка
В результате смешивания меди и никеля полученный сплав обладает повышенной стойкостью против коррозий, электросопротивление и прочность возрастают.
Медно-никелевые сплавы существуют двух типов электротехнические и конструкционные.
MН10