ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИГНД:

___________   А.К. Мазуров

«___» _________ 2009 г.

Т.В. Усманова

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА НОРМАТИВОВ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМОГО CБРОСА ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ВОДОЕМЫ

Методические указания к выполнению практической работы по дисциплине «Экология геолого-разведочных работ и горнодобычного производства. Рекультивация земель» для студентов очного и заочного обучения специальности 020804 (013600) «Геоэкология»

Издательство

Томского политехнического университета

Томск 2009

УДК 622:574(076.5)

ББК  33:20.1я73

У757

Т.В. Усманова

У757 Разработка проекта нормативов предельно допустимого сброса загрязняющих веществ в водоемы: методические указания к выполнению практической работы по дисциплине «Экология геолого-разведочных работ и горнодобычного производства. Рекультивация земель»  для студентов очного и заочного обучения специальности 020804 (013600) «Геоэкология». – ТПУ, 2009.- 20 с.

УДК 628.544.002.8(07)

ББК 33:20.1я73

Методические указания рассмотрены и рекомендованы к изданию методическим семинаром кафедры геоэкологии и геохимии ИГНД

«28» января 2009г.

Зав. кафедрой ГЭГХ

профессор, доктор геол.-минерал.. наук_______________Л.П. Рихванов

Председатель учебно-методической

комиссии                                                   ________________Н.А. Осипова

Рецензент:

профессор, доктор геолого-минералогических наук Е.Г. Язиков

©Усманова Т.В., 2009

© Томский политехнический университет, 2009

© Оформление. Издательство Томского

политехнического университета

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Цель работы – применить теоретические знания, полученные в курсе «Экология геологоразведочных работ и горнодобычного производства. Рекультивация земель» посредством составления проекта нормативов предельно допустимого сброса (ПДС) загрязняющих веществ в водоемы.

В задачи исследований входит:

  - изучение теоретических основ расчета нормативов ПДС загрязняющих веществ в водоемы;

  - расчет величины ПДС;

  - вывод об обеспечении нормативного качества поверхностных вод в контрольном створе при сбросе сточных вод с данного предприятия.

Материал для выполнения данной работы предлагается в виде вариантов расчетных заданий для предприятия, имеющего единственный выпуск сточных вод в водоток.

Вариант задачи выбирается для студентов очного обучения по номеру в списке группы, а заочного – по номеру зачетной книжки (приложение 1).

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Основными загрязнителями поверхностных вод являются металлургия, нефтедобыча и нефтепереработка, целлюлозно-бумажная промышленность, коммунальное и сельское хозяйство. В ряду загрязняющих веществ на первом месте стоят нефть и нефтепродукты, фенолы, тяжелые металлы, токсичные органические соединения.

Рисунок 1 - Виды загрязнения поверхностных вод

С каждым годом номенклатура поступающих в водные объекты загрязняющих веществ расширяется, гигиеническая наука не успевает устанавливать нормативы их предельного содержания в воде. Так, всего на сегодняшний день утверждено около 2000 норм ПДК и ОДУ (в том числе — 1200 для водных объектов хозяйственно-питьевого и коммунально - бытового и 900 — рыбохозяйственного назначения). В то же время число химических веществ, содержащихся в воде, исчисляется десятками тысяч.

С целью ограничения загрязнения поверхностных вод в нашей стране разработан ряд нормативно-технических документов, регламентирующих водопользование [1,2,3,4,7,9,10,12].

Охрана поверхностных вод от загрязнения на народно-хозяйственном уровне "обеспечивается экономическими, юридическими и техническими мероприятиями. Согласно [1] установлены экологические нормативы качества природных вод (ПДК) и экологические нормативы загрязнения вод (ПДС — предельно допустимый сброс). Величину ПДС устанавливают из расчета, чтобы обеспечить нормативное качество вод в контрольном створе.

При использовании водных объектов для различных целей необходимо проводить комплекс мероприятий по предотвращению их загрязнения, засорения и истощения. При этом, в случае одновременного использования водного объекта (или его участков) для нескольких видов водопользования, следует исходить из наиболее жестких требований в ряду одноименных нормативов качества природных вод.

При любом виде водопользования необходимо:

а)  принимать меры к максимальному сокращению сброса в водные объекты сточных вод, содержащих загрязняющие вещества;

б)  содержать в исправном состоянии очистные и иные водохозяйственные сооружения;

в) использовать водные объекты для сброса промышленных, бытовых, коммунальных, дренажных и иных сточных вод только с разрешения территориального водоохранного органа.

При этом сброс загрязняющих веществ со сточными водами разрешается только в случае, если он не приводит к увеличению содержания в водном объекте загрязняющих веществ свыше установленных норм.

Требуемая степень очистки сточных вод определяется с учетом их состава и свойств, а также — ассимилирующей способности водного объекта, требований водопользователей к качеству воды.

Нормирование качества природных поверхностных вод включает в себя:

а) общие требования к составу и свойствам поверхностных вод;

б)  перечень ПДК и ОДУ вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и коммунально-бытового назначения;

в) перечень ПДК и ОБУВ вредных веществ в воде водных объектов рыбохозяйственного назначения.

Согласно  принятой в России концепции гигиенического нормирования загрязнения водных объектов, требования к качеству и свойствам воды [3,4] должны соблюдаться, начиная с контрольного створа до самого пункта водопользования. А контрольный створ при этом должен располагаться:

а)  на водотоках — в 1000 м выше по течению от пункта водопользования;

б) на водоемах — в радиусе 1000 м от пункта водопользования. Если же водопользование осуществляется в населенном пункте, то данные требования предъявляются к воде на протяжении всего населенного пункта. Следовательно, содержание в сточных водах загрязняющих веществ и их температура должны быть такими, чтобы с учетом процессов разбавления и самоочищения в воде в контрольном створе вода отвечала нормативным требованиям [3,4].

Важно отметить, что нормативные документы запрещают сбрасывать в водные объекты сточные воды:

а)  содержащие загрязняющие вещества, для которых до настоящего времени не установлены нормативы ПДК или ОДУ. А также те, для которых еще не разработаны методы аналитического контроля;

б) которые могут быть устранены путем организации бессточных производств, применением водосберегающих технологий, максимально использованы в системах оборотного водоснабжения;

в)  неочищенные и недостаточно очищенные, в том числе поверхностный сток с территории промышленных площадок и населенных пунктов.

В целях санитарной охраны вод, используемых для хозяйственно-питьевых и иных нужд населения, установлены прибрежные водоохранные зоны. Размеры этих зон по берегам водоемов и водотоков устанавливаются решением территориального органа исполнительной власти. В пределах водоохранных зон существенно ограничивается хозяйственная деятельность.

Действующие нормативные документы [3, 4] запрещают сброс сточных вод в пределах населенных пунктов. Это может быть разрешено лишь в порядке исключения. В этом случае требования к качеству и свойствам поверхностных вод предъявляются к самим сточным водам.

Важным отличием нормирования загрязнения поверхностных вод от нормирования загрязнения атмосферного воздуха является введение понятия ЛПВ (лимитирующего показателя вредности). Суть ЛПВ заключается в том, что загрязняющее вещество может оказывать на водные экосистемы и здоровье человека неблагоприятное воздействие нескольких видов, каждое из которых характеризуется своей безопасной концентрацией. То из воздействий, безопасная концентрация для которого минимальна, и является лимитирующим.

Для водных объектов хозяйственно-питьевого и коммунально-бытового водопользования СанПиН № 4630-88 выделяет три вида ЛПВ:

1.  Санитарно-токсикологический (характеризует токсическое действие вещества на организм человека и водных животных)

2.  Общесанитарный (характеризует влияние, оказываемое веществом на общесанитарное состояние водного объекта, в частности, на скорость протекания процессов самоочистки)

3.  Органолептический (характеризует способность вещества менять органолептические, т.е. оцениваемые органами чувств человека свойства воды — запах, привкус, цвет, появление пены)

Согласно [14] для водных объектов рыбохозяйственного назначения добавляются еще три вида ЛПВ:

4. Токсикологический

5. Санитарный

6. Рыбохозяйственный.

Правила охраны поверхностных вод требуют, чтобы при наличии в воде одновременно нескольких загрязняющих веществ с одинаковым ЛПВ в контрольном створе выполнялось неравенство:

<1                      			      (1)

причем суммируются лишь загрязняющие вещества с общим ЛПВ,

где Сi — концентрация i-ro ЗВ в контрольном створе;

ПДКi — ПДК i-ro ЗВ для данного типа водопользования. Как уже отмечалось, при промышленном водопользовании выбираются наиболее жесткие требования.

Непременное условие любого водопользования — экологический контроль. Контролю подлежат состав и свойства поверхностных вод в контрольном створе, состав и объемный расход сточных вод.

Все вышесказанное относится к случаю сброса сточных вод в природные поверхностные водные объекты. Условия же приема сточных вод в канализационные сети города (поселка) регулируются специальными правилами, разрабатываемыми управлением «Водоканал» населенного пункта, в котором расположено предприятие.

Методология разработки нормативов ПДС изложена в «Методике....»[13].

В ней содержатся алгоритмы расчета норм предельно допустимого сброса для трех видов водных объектов:

а) водотоков (реки, каналы);

б) водоемов (озера, водохранилища);

в) прибрежных зон морей.

В рамках данной практической работы мы рассмотрим лишь случай водотоков.

Как уже сказано, при сбросе сточных вод в водотоки нормы качества поверхностных вод должны соблюдаться, начиная с контрольного створа вплоть до пункта водопользования.

А для водотоков рыбохозяйственного назначения — начиная с контрольного створа на протяжении всего участка водопользования данного вида. Расположение контрольного створа в каждом конкретном случае устанавливается территориальным органом водоохраны, но не далее, чем в пятистах метрах вниз по течению от места выпуска сточных вод.

В случае же, если для какого-либо вещества фоновая концентрация в контрольном створе превышает ПДК, величину ПДС устанавливают, исходя из нормативных требований к качеству самих сточных вод. Если же фактический сброс какого-либо загрязняющего вещества меньше расчетного ПДС, то в качестве ПДС принимается фактический сброс.

Для расчета нормативов ПДС необходимы следующие данные:

а)  сведения о гидрологических характеристиках водотока (объемном расходе воды, скорости течения в месте расположения оголовка выпуска, коэффициенте смешения);

б)  сведения о гидрохимических характеристиках водотока (фоновой загрязненности воды всеми загрязняющими веществами в месте расположения контрольного створа);

в) данные об объемном расходе сточных вод, диаметре оголовка и скорости истечения струи сточных вод;

г) сведения о предполагаемом (фактическом) составе сточных вод.

В случае, если фактический (предполагаемый) сброс каких-либо веществ превышает расчетные значения ПДС для этих веществ, то предприятие-водопользователь обязано разработать и выполнить программу мероприятий для достижения уровня ПДС. На время выполнения данных мероприятий по этим веществам устанавливается лимит на сброс — временно согласованный сброс (ВСС) — на уровне фактического (предполагаемого) сброса.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

1. Постановка задачи

В данной работе рассматриваем самый простой случай. Пусть имеется единственный выпуск сточных вод в водоток. В сточных водах содержится только два консервативных загрязняющих вещества с одинаковым ЛПВ. При этом фоновая загрязненность воды водотока в контрольном створе отлична от 0 только для этих двух веществ.

Для любого загрязняющего вещества:

г/с           						     (2)

где q — объемный расход сточных вод, м3/с;

СПДСi—допустимая концентрация i-го ЗВ в сточных водах, мг/дм3 (г/м3).

Обычно q—заданная величина. Поэтому расчет ПДС сводится  к расчету допустимой концентрации i-ro ЗВ в сточных водах СПДСi

В наиболее общем случае (в рамках бассейнового подхода), когда приходится учитывать наличие на всем протяжении реки сотен водопользователей, сбрасывающих загрязняющие вещества, с их асинхронностью колебаний уровней объемных расходов, наличие поверхностного стока с больших площадей и множество прочих факторов, расчет ПДС становится крайне сложной задачей, решаемой с помощью мощных компьютеров.

Основное уравнение для расчета ПДС:

(3)

где n— кратность общего разбавления;

ПДКi— предельно допустимая концентрация i-ro ЗВ в воде водотоков данного типа водопользования, г/м3 (мг/дм3);

Сфi— фоновая концентрация i-гo ЗВ в воде в контролируемом створе, создаваемая вышерасположенными на водотоке водопользователями, г/м3 (мг/дм3).

Примечание: случай Сф >ПДКi уже рассмотрен выше, в этом случае Спдсi=ПДКi.

Следует отметить, что уравнение (3) не учитывает фактор       н е к о н с е р в а т и в н о с т и, т.е. тот факт, что некоторые ЗВ за время добегания воды в водотоке до контрольного створа из-за химических превращений изменяют свою концентрацию. В этом случае:

(4)

где k— фактор консервативности, 1/сут;

t— время добегания воды в водотоке от места выпуска до контрольного створа, сут.

Кратность общего разбавления:

(5)

где nн— кратность начального разбавления;

n0 — кратность основного разбавления.

Кратность начального разбавления nн ≠ 1 в двух случаях:

а) для напорных (сосредоточенных и рассеивающих) выпусков, если:

(6)

где — средняя скорость истечения сточных вод из оголовка выпуска, м/с;

d0 — диаметр оголовка, м;

Uр — скорость течения реки (водотока) в месте расположения

оголовка, м/с;

б) при                                          	    	              (7)

В остальных случаях nн =1.

Кратность начального разбавления рассчитывают так: сначала вычисляются вспомогательные параметры:

1)                            			            (8)

2)                            			    	  (9)

где U0— скорость движения воды на оси струи сточных вод на выходе из оголовка, м/с.

Далее по номограмме (рис.2) определяют вспомогательный параметр G.

После чего по номограмме (рис.3) находят искомую величину nн.

Следующий шаг — расчет кратности основного разбавления загрязненной струи в водотоке.

(10)

где — коэффициент смешения.

Коэффициент смешения зависит от ряда характеристик водотока: извилистости русла, места выпуска сточных вод, коэффициента турбулентной диффузии, расстояния до контрольного створа, наличия ледостава.

В данной работе для упрощения будем считать  заданной величиной.

Итак, рассчитав nн и n0, с учетом Сфi и q можно рассчитать ПДСi.

Но это еще не окончательное решение, ибо в воде водотока могут оказаться другие загрязняющие вещества с тем же ЛПВ. Особенность задачи в том, что она имеет несколько решений. В самом деле, можно добиться цели, например, в два раза сократив сброс обоих веществ; либо, при неизменном сбросе первого, в четыре раза сократив сброс второго и т.д. Как видно, число решений бесконечно. Правильным решением будет то которое позволяет достичь цели с минимальными материальными издержками. Иными словами, приходится решать оптимальную эколого-экономическую задачу.

Итак, в случае нескольких ЗВ, основное уравнение выглядит так:

(11)

где Сдопi  - допустимая концентрация i-го ЗВ в контрольном створе; причем должно быть соблюдено условие (12), в котором суммирование производится по всем группам ЗВ, имеющим общий ЛПВ, т.е. по всем ЛПВ.

(12)

2. Порядок выполнения расчетов

На первом этапе рассчитайте Спдс только для первого вещества (игнорируя наличие второго) по формуле (3). Для этого:

а)  возьмите необходимые исходные данные из своего индивидуального варианта (приложение 1), а значение ПДК— из приложения 2;

б) рассчитайте параметры m, F. По рис. 2 определите параметр G. Затем по рис. 3 найдите значение nн;

в) по формуле (10) рассчитайте n0;

г) найдя по формуле (5) величину n, рассчитайте значение Спдсi для первого вещества.

На втором этапе считайте, что в сточных водах содержатся оба вещества. Рассчитайте три варианта выполнения неравенства (12), произвольно задавая значение Сдоп1 и Сдоп2 попарно таким образом, чтобы В < 1.

Для каждой пары Сдоп1 и Сдоп2 рассчитайте соответствующие значения СПДС1 и СПДС2. Условно примите, что один из вариантов экономически целесообразнее. Именно его и можно выбрать в качестве решения, ибо он позволяет обеспечить нормативное качество поверхностных вод в контрольном створе с наименьшими издержками. Результаты расчетов представьте в форме итоговой таблицы 1.

Итоговая таблица 1

Итоговая таблица 1

| № вар-та | n | 1 этап Cпдс1, г/м3 | 2 этап |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 вариант | 2 вариант | 3 вариант |
|  |  |  | В | Cпдс1, г/м3 | Cпдс2, г/м3 | В | Cпдс1, г/м3 | Cпдс2, г/м3 | В | Cпдс1, г/м3 | Cпдс2, г/м3 |

Выводы.

а) если выполняется неравенство (12) для обоих ЗВ, фактические сбросы могут быть приняты в качестве ПДС;

б) в противном случае делается рекомендация предприятию-водопользователю разработать и выполнить программу мероприятий для достижения уровня ПДС. На время выполнения данных мероприятий по этим веществам устанавливается лимит на сброс — временно согласованный сброс (ВСС) — на уровне фактического (предполагаемого) сброса.

СОДЕРЖАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА

По выполненной практической работе предоставляется отчет на стандартных листах формата А4. Работа должна содержать:

- инвентаризацию сбросов;

- все выполняемые расчеты;

- итоговую таблицу (1);

- выводы;

- список использованных источников.

Образец оформления титульного листа проекта нормативов предельно допустимых выбросов представлен в приложении 3.

ЛИТЕРАТУРА

1. Закон Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды» от 19.12.91.— М.:Республика, 1992.-64с.;

2. Постановление Совета Министров — Правительства Российской Федерации № 545 от 3.08.92. «Об утверждении порядка разработки и утверждения экологических нормативов выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, лимитов использования природных ресурсов, размещения отходов»;

3. Правила охраны поверхностных вод.— М.:Госкомприроды СССР,1991;

4. Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения № 4630-88;

5. ГОСТ 17.1.1.01-87. Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Термины и определения;

6. ГОСТ 19179-73. Гидрология суши. Термины и определения;

7. ГОСТ 17.1.5.02-80. Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов;

8. ГОСТ 17.1.1.02-77. Охрана природы. Классификация водных объектов;

9. ГОСТ 17.1.3.05-82. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами;

10. ГОСТ 17.1.3.06-82. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране подземных вод;

11. ГОСТ 17.1.1.03-86. Охрана природы. Гидросфера. Классификация водопользовании;

12. ГОСТ 17.1.3.13-86. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения;

13. Методика расчета предельно допустимых сбросов (ПДС) веществ в водные объекты со сточными водами.— Харьков: ВНИИВО, 1990;

14. Обобщенный перечень предельно допустимых концентраций и ориентировочно безопасных уровней воздействия для вод рыбохозяйственных водоемов. Информационное письмо Госкомприроды РФ №19.04.16/72 от 28.03.91

Приложение 1 – Варианты расчетных заданий

| Вариант | Наименова-ние загряз-няющего вещества | Q, м3/с | q, м3/с | Сфi, г/м3 | d0, м | Up, м/с | U0 , м/с | γ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Алюминий Изопрен | 1450 | 1,1 | 0,089 0,0047 | 0,25 | 1,72 | 1,9 | 0,038 |
| 2 | Аммония сульфат Бензальдегид | 561 | 1,017 | 0,52 0,0012 | 0,45 | 0,96 | 1,21 | 0,069 |
| 3 | Фенолы Натрий | 2633 | 0,83 | 0,0004 85,0 | 0,38 | 1,47 | 2,69 | 0,055 |
| 4 | Скипидар Барий | 986 | 2,65 | 0,09 1,35 | 0,4 | 2,11 | 3,64 | 0,079 |
| 5 | Ацетон Капролактам | 3602 | 0,67 | 1,9 0,046 | 0,3 | 0,86 | 1,03 | 0,044 |
| 6 | Бензол Таллий | 1005 | 0,08 | 0,111 0,00008 | 0,2 | 1,31 | 1,86 | 0,041 |
| 7 | Бутилацетат Метанол | 777 | 1,84 | 0,28 0,028 | 0,45 | 1,74 | 3,18 | 0,073 |
| 8 | Калий Толуол | 4335 | 1,24 | 33,4 0,22 | 0,3 | 0,88 | 1,42 | 0,066 |
| 9 | Барий Селен | 2225 | 1,22 | 0,1 0,0044 | 0,43 | 1,95 | 2,91 | 0,028 |
| 10 | БПКполн. Нитраты | 3612 | 1,59 | 1,46 0,012 | 0,6 | 1,41 | 1,63 | 0,034 |
| 11 | Алкилсульфаты Глицерин | 1447 | 1,94 | 0,26 0,68 | 0,24 | 2,14 | 3,02 | 0,023 |
| 12 | Бериллий Нитриты | 15012 | 0,27 | 0,0009 2,65 | 0,32 | 1,02 | 1,46 | 0,071 |
| 13 | Калий Метанол | 885 | 5,27 | 44,0 0,013 | 0,55 | 2,22 | 3,9 | 0,066 |
| 14 | Бензальдегид Марганец | 1142 | 2,19 | 0,0026 0,058 | 0,4 | 0,87 | 1,52 | 0,052 |
| 15 | Барий Диметилсуль-фоксид | 4415 | 1,04 | 0,77 7,21 | 0,36 | 1,53 | 3,0 | 0,041 |

Продолжение приложения 1

| Вар-т | Наименование загрязняющего вещества | Q, м3/с | q, м3/с | Сфi, г/м3 | d0, м | Up, м/с | U0 , м/с | γ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 16 | Диметилфор-мамид Капролактам | 3287 | 0,17 | 6,34 0,63 | 0,22 | 1,37 | 1,87 | 0,021 |
| 17 | Фенолы Нитриты | 4561 | 1,42 | 0,0004 0,005 | 0,47 | 2,05 | 3,15 | 0,055 |
| 18 | Скипидар Сульфаты | 3352 | 1,88 | 0,17 83,9 | 0,6 | 1,33 | 2,0 | 0,047 |
| 19 | Триэтилфосфат Кислота муравьиная | 8963 | 1,47 | 0,16 2,38 | 0,31 | 1,95 | 3,2 | 0,077 |
| 20 | Бензол Мышьяк | 12034 | 0,48 | 0,31 0,02 | 0,2 | 2,34 | 2,55 | 0,038 |
| 21 | Изопрен Магний | 4512 | 4,54 | 0,0052 16,2 | 0,52 | 1,07 | 1,28 | 0,061 |
| 22 | Бутилацетат Метанол | 1223 | 0,56 | 0,11 0,039 | 0,46 | 0,85 | 1,11 | 0,029 |
| 23 | Аммония сульфат Медь | 4568 | 1,36 | 0,63 0,75 | 0,6 | 1,44 | 2,53 | 0,044 |
| 24 | Ацетон Диметилфор-мамид | 8410 | 0,52 | 1,86 8,11 | 0,25 | 2,14 | 2,46 | 0,071 |
| 25 | Толуол Диметилсуль-фоксид | 7741 | 2,19 | 0,33 7,8 | 0,42 | 0,79 | 1,43 | 0,068 |

Приложение 2

Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и коммунально-бытового (А), а также рыбохозяйственного (Б) водопользования [4]

| №п/п | Наименование загрязняющего вещества | ПДК, г/м3 (мг/дм3) | ЛПВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | Алкилсульфат | 0,5 | орг. |
| 2 | Алкилсульфонат | 0,5 | с.-т. |
| 3 | Алюминий | 0,5 | с.-т. |
| 4 | Аммония сульфат | 1,0 | орг. |
| 5 | Ацетальдегид | 0,25 | орг. |
| 6 | Ацетон | 2,2 | общ. |
| 7 | Барий | 2,0 | орг. |
| 8 | Барий | 0,13 | с.-т. |
| 9 | Бензальдегид | 0,003 | орг. |
| 10 | Бензол | 0,5 | с.-т. |
| 11 | Бериллий | 0,002 | с.-т. |
| 12 | БПКполн. | 3,0 | рыбохоз. |
| 13 | Бутилацетат | 0,3 | с.-т. |
| 14 | Бутилацетат | 0,1 | общ. |
| 15 | Гексахлорэтан | 0,01 | орг. |
| 16 | Глицерин | 0,5 | общ. |
| 17 | Глицерин | 1,0 | с.-т. |
| 18 | Диметилсульфоксид | 10,0 | орг. |
| 19 | Диметилформамид | 10,0 | общ. |
| 20 | Железо2+ | 0,3 | орг. |
| 21 | Изопрен | 0,01 | с.-т. |
| 22 | Калий+ | 50,0 | с.-т. |
| 23 | Капролактам | 1,0 | общ. |
| 24 | Кислота муравьиная | 3,5 | общ. |
| 25 | Кремний | 10,0 | с.-т. |
| 26 | Кислота фталевая | 0,5 | общ. |
| 27 | Латекс синтетический | 1,6 | рыбохоз. |
| 28 | Литий+ | 0,03 | с.-т. |
| 29 | Магний+ | 40,0 | с.-т. |
| 30 | Марганец2+ | 0,1 | орг. |
| 31 | Медь2+ | 1,0 | орг. |

Продолжение приложения 2

| № п/п | Наименование загрязняющего вещества | ПДК, г/м3 (мг/дм3) | ЛПВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 32 | Метанол | 0,1 | с.-т. |
| 33 | Метилакрилат | 0,1 | с.-т. |
| 34 | Мышьяк | 0,05 | с.-т. |
| 35 | Натрий+ | 200,0 | с.-т. |
| 36 | Натрий+ | 120,0 | с.-т. |
| 37 | Нитриты | 3,3 | с.-т. |
| 38 | Нитриты | 0,02 | рыбохоз. |
| 39 | Ртуть2+ | 0,005 | с.-т. |
| 40 | Свинец2+ | 0,03 | с.-т. |
| 41 | Селен | 0,01 | с.-т. |
| 42 | Сероуглерод | 1,0 | орг. |
| 43 | Скипидар | 0,2 | с.-т. |
| 44 | Сульфаты2- | 100,0 | с.-т. |
| 45 | Таллий | 0,0001 | с.-т. |
| 46 | Толуол | 0,5 | орг. |
| 47 | Толуол | 0,5 | рыбохоз. |
| 48 | Триэтилфосфат | 0,3 | общ. |
| 49 | Фенолы | 0,001 | орг. |
| 50 | Фенолы | 0,001 | рыбохоз. |

Приложение 3

CОГЛАСОВАНО                                                   УТВЕРЖДАЮ

Руководитель службы                                   Должность руководителя

по надзору в сфере                                       предприятия

природопользования                                 _________________(ФИО)

__________________(ФИО)                     «__»_____________20__ г.

«__»___________20__г.

СОГЛАСОВАНО

Главный  Государственный

санитарный врач

____________________(ФИО)

«__»_____________20__г.

ПРОЕКТ

нормативов предельно допустимого сброса загрязняющих веществ в водоемы для

_____________________________________________________

(наименование предприятия)

регистрационный

номер разрешения

на выбросы №

«__»______20__г.

Руководитель разработки:

ФИО

Город, 20__г.

Учебное издание

УСМАНОВА Татьяна Вячеславовна

Разработка проекта нормативов предельно допустимого сброса загрязняющих веществ в водоемы

Методические указания к выполнению практической работы по дисциплине «Экология геолого-разведочных работ и горнодобычного производства. Рекультивация земель» для студентов очного и заочного обучения специальности 020804 (013600) «Геоэкология»

Научный редактор

профессор, доктор геол.-мин. наук___________С.И. Арбузов

| Подписано к печати . .2009. Формат 60х84/16. Бумага «Снегурочка». Печать RISO. Усл. печ. л.1,16. Уч.-изд. л.1,05. Заказ . Тираж 50 экз. |
| --- |
|  | Томский политехнический университет Система менеджмента качества Томского политехнического университета сертифицирована NATIONAL QUALITY ASSURANCE по стандарту ISO 9001:2008 |  |
| . 634050, г. Томск, пр. Ленина, 30. |

# Text boxes

Рисунок 2 – Номограмма для определения вспомогательного параметра G

Рисунок 3 – Номограмма для определения начального разбавления nH