Расчет проницаемости неоднородного пласта

Проницаемость – важнейший параметр, характеризующий проводимость коллектора, т.е. способность пород пласта пропускать к забоям скважин нефть и газ при наличии перепада между пластовым и забойным давлениями.

В процессе эксплуатации нефтяных и газовых месторождений возможна различная фильтрация в пористой среде жидкостей и газов или их смесей – совместное движение нефти, воды и газа или воды и нефти, нефти и газа или только нефти или газа. При этом проницаемость одной и той же пористой среды для данной фазы в зависимости от количественного и качественного состава фаз в ней будет различной. Поэтому для характеристики проницаемости пород нефтесодержащих пластов введены понятия абсолютной, фазовой и относительной проницаемости.

Под абсолютной принято понимать проницаемость пористой среды, которая определена при наличии в ней лишь одной какой либо фазы, химически инертной по отношению к породе.

Фазовой называется проницаемость пород для данного газа или жидкости при наличии или движении в порах многофазных систем.

Относительной проницаемостью пористой среды называется отношение эффективной проницаемости этой среды для данной фазы к абсолютной.

Для оценки проницаемости горных пород обычно пользуются линейным законом фильтрации Дарси, по которому скорость фильтрации жидкости в пористой среде пропорциональна градиенту давления и обратно пропорциональна динамической вязкости:

,					(1)

где	v – скорость линейной фильтрации;

Q – объемный расход жидкости в единицу времени;

μ– динамическая вязкость жидкости;

F – площадь фильтрации;

ΔР – перепад давления;

L – длина пористой среды.

В этом уравнении способность породы пропускать жидкости и газы характеризуется коэффициентом пропорциональности k, который называют проницаемостью:

.					(2)

За единицу проницаемости в 1 м2 принимается проницаемость такой пористой среды, при фильтрации через образец которой площадью 1 м2, длиной 1 м и перепаде давления 1 Па расход жидкости вязкостью 1 Па·с составляет 1 м3/с.

Физический смысл размерности коэффициента проницаемости – это величина площади сечения каналов пористой среды горной породы, по которым происходит фильтрация флюидов.

За единицу проницаемости в 1 дарси (1Д) принимают проницаемость такой пористой среды, при фильтрации через образец которой площадью 1 см2 и длиной 1 см при перепаде давления 1 кГ/см2 расход жидкости вязкостью 1 спз (сантипуаз) составляет 1 см3/сек. Величина, равная 0,001 Д, называется миллидарси (мД). Учитывая, что 1 кГ/см2 = ~105 Па, 1 см3 = 10-6 м3, 1 см2 = 10-4 м2, 1 спз = 10-3 Па ( сек, получим следующее соотношение:

1. Расчет средней проницаемости пласта при горизонтально-линейной фильтрации для изолированных зон

Слои и участки расположены параллельно-последовательно, вид фильтрации: горизонтально-линейный:

Средняя проницаемость пласта оценивается следующим выражением:

(3)

где	 – средняя проницаемость пласта;

ki – проницаемость пропластков;

Li – длина i-го пропластка;

Lобщ – общая длина пласта;

Lобщ = ( Li, (для данного случая n = 4).

# Типовая задача

Рассчитать среднюю проницаемость пласта для условий:

Дано:

| № участка | Li, м | ki, мД |
| --- | --- | --- |
| 1 | 75 | 25 |
| 2 | 75 | 50 |
| 3 | 150 | 100 |
| 4 | 300 | 200 |

Найти:

2. Расчет средней проницаемости пласта при линейной фильтрации для изолированных зон

Слои и участки расположены параллельно. Допустим, длина и ширина у них одинаковые, а мощности пропластков (высоты) различны.

Средняя проницаемость пласта оценивается выражением:

(4)

где	 – средняя проницаемость пласта;

ki – проницаемость i-го пропластка;

hi – мощность (высота) i-го пропластка.

# Типовая задача

Рассчитать среднюю проницаемость пласта для условий:

Дано:

| № участка | hi, м | ki, мД |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6,0 | 100 |
| 2 | 4,5 | 200 |
| 3 | 3,0 | 300 |
| 4 | 1,5 | 400 |

Найти:

3. Расчет средней проницаемости пласта при радиальной фильтрации для изолированных зон

Слои и участки представляют собой цилиндрические дренируемые зоны, изолированные между собой. Если радиус скважины обозначить – rс, а радиус контура питания – rк, средняя проницаемость пласта оценивается выражением:

(5)

где	 – средняя проницаемость пласта, мД;

ki – проницаемость зон, мД;

ri – радиус i-той зоны, м;

rс – радиус скважины, см;

rк – радиус контура питания, м.

Типовая задача

Рассчитать среднюю проницаемость пласта для условий:

Дано:

| № участка | ri, м | ki, мД |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 75 | 25 | rc = 15 см |
| 2 | 150 | 50 |  |
| 3 | 300 | 100 | rk = 600 м |
| 4 | 600 | 200 |  |

Найти:

Решение: