## Slide 1: Газоразрядные источники плазмы. Физика газового разряда
Тип плазменного источника определяется методом создания плазмы.
Для процессов стимулируемых возбуждением молекулярных колебаний, наибольший КПД обычно достигается в достаточно узком диапазоне параметров плазмы:
Те должна поддерживаться на уровне ~ 1эВ,
Те должна значительно превышать поступательную (Т0 < 0,1эВ),
Степень ионизации должна быть не ниже 10-7 – 10-6,
Удельный энерговклад должен составлять ~ 1эВ/мол (~ 5Дж/см3·атм) или ~ 1,5кВт∙час/м3∙атм.
Практическая реализация различных методов плазмообразования, представляют собой самостоятельную сложную задачу, которая решена на сегодняшний день лишь в отдельных частных случаях.
Газоразрядные источники плазмы – основа большинства плазмохимических технологий. Плазменных и ионных источников

## Slide 2: Физика газового разряда
Содержание лекции:
Определения
Виды разрядов
Вольтамперная характеристика разряда
Несамостоятельный пробой.
Самостоятельный пробой.
Виды разрядов в зависимости от давления газа
Применение разрядов
Разряды разных типов
Типы разрядов в зависимости от частотного диапазона электрического поля.

## Slide 3: Определения
Разряд - процесс протекания электрического тока через ионизированный газ.
Пробой – формирование ионизированного газа или переход диэлектрика в проводящее состояние . Диэлектрик: вакуумный промежуток, газ (пониженного давления < 1 атм и повышенного >1 атм), жидкость, твердое тело
Физика газового разряда изучает процессы связанные с протеканием электрического тока в газах ↔ физика плазмы

## Slide 4: Газовый разряд.
Газовый разряд (a gas discharge) – процесс разряда заряженного конденсатора через цепь, включающую в себя газовый промежуток между электродами.
Рис.1

## Slide 5: Понятие газового пробоя.
Ионизированный газ образуется за время от 10-9с до нескольких секунд, чаще за время t = 10-4 – 10-8с. Пробой, как правило, сопровождается световой вспышкой. Результат пробоя - газоразрядная плазма, существует пока действует электрическое поле.
Электрическое поле вызывающее пробой : постоянное, импульсное, периодическое, поле электромагнитной и световой волны.
Степень ионизации от 10-8 (тлеющий разряд) до ~ 1 (дуговая стадия)
Главный элемент сложного процесса газового пробоя является электронная лавина - цепная реакция размножения электронов.
Инициирования пробоя происходит первичными электронами образуемыми за счет внешнего воздействия: облучение катода, космическое излучение, перенапряжение, … .
Явление пробоя имеет пороговый характер. Это связано с резкой зависимостью скорости ионизации атомов электронным ударом от значения электрического поля. Скорость рождения электронов определяется частотой ионизации и зависит от напряженности электрического поля.

## Slide 6: Виды разрядов
Несамостоятельный разряд существует только при наличии внешнего ионизатора.
Самостоятельный разряд – не требует для своего поддержания действия внешнего ионизатора.
Предшественником самостоятельного разряда всегда является несамостоятельный разряд.
Рис.2

## Slide 7: Вольтамперная характеристика разряда
а – ток увеличивается
с увеличением
напряжения (тихий разряд),
б - рост тока замедляется
в – все частицы,
возникающие под действием
внешнего ионизатора уходят
на катод и анод
г – несамостоятельный
лавинный разряд, сила тока
определяется внешним
ионизатором и газовым
усилением
д - самостоятельный разряд –
электрический пробой газа:
стримеры →искровой канал →
дуга (если достаточна мощность источника).
Рис 3

## Slide 8: Несамостоятельный пробой. Ток разряда
У катода появляются случайные электроны, электрическое поле движет их к аноду. Происходят процессы рождения заряженных частиц, гибели ионов и электронов. Гибнет тем меньшая часть, чем быстрее они проходят промежуток, т.е. чем сильнее поле. Поэтому электрический ток в цепи растет с повышением напряжения. Начиная с определенного напряжения (рис 3, участок в) ток достигает насыщения и перестает зависеть от напряжения, определяется только скоростью появления зарядов.
Ток на аноде и соответственно в цепи будет определяться следующим выражением:
i = i0 eαd (1)
i0 – ток с катода, фототок или ток электронного пучка, рис 2.
α – ионизационный коэффициент Таунсенда - α = υi vd
где - υi - скорость ионизации, vd - скорость дрейфа электронов,

## Slide 9: Несамостоятельный пробой. Вторичные процессы
При дальнейшем повышении напряжения (рис 3г, участок г) начинают играть роль вторичные процессы – рождение электронов под действием тех частиц, которые появляются в процессе первичной ионизации газа, особенно если это приводят к эмиссии электронов с катода.
С учетом вторичной эмиссии разрядный ток определяется формулой:
i = i0 eαd /[1-γ( eαd - 1)] (2)
где γ – эффективный коэффициент вторичной эмиссии с катода.
Формула подобного типа была впервые выведена Таунсендом в 1902году для объяснения процесса зажигания самостоятельного разряда.
Ток остается несамостоятельным пока знаменатель положителен.

## Slide 10: Вольтамперная характеристика электрического разряда постоянного тока

## Slide 11: Самостоятельный пробой.
Условия зажигания самостоятельного разряда. Если подать на электроды напряжение U > Uпр (см. рис.2) при котором коэффициент
μ = γ( eαd - 1) > 1,
то формула 2 не имеет физического смысла. Это означает, что ток не может быть стационарным.
Переход несамостоятельного разряда в самостоятельный есть наступление пробоя.
Протекание процесса пробоя во времени. Если сначала подать напряжение обеспечивающее U > Uпр и μ > 1 – расширенное воспроизводство электронов, то ионизация и ток будут нарастать пока это не будет остановлено процессами рекомбинации и падением напряжения на внешнем омическом сопротивлении цепи, рис1. При падении напряжения на сопротивлении цепи напряжение на электродах U уменьшится и когда достигнет Uпр рост тока (i) прекратится, самостоятельный ток станет стационарным.

## Slide 12: Самостоятельный пробой. Пробивное напряжение
Пробивное напряженеие (Uпр), зависит от рода газа, материала катода, давления газа, длины разрядного промежутка и подчиняется закону подобия:
Пробивное напряжение определяется произведением pd (p- давление газа, d – межэлектродный зазор):
Ut = B(pd)/(C+ln(pd)), Et/P = B/(C+ln(pd)). C = lnA/ln(1+1/γ) (3)
A,B,C – константы, определены в экспериментах для большинства газов
Экспериментальные зависимости, так называемые кривые Пашена были рассмотрены ранее
Согласно 3 существует минимальное напряжение пробоя
(pd)min = e/Aln(1/γ +1), (E/p)min =B,
Umin = eB/Aln(1+1/γ) (4)
Здесь e=2,72)

## Slide 13: Самостоятельный пробой. Пробивное напряжение
Для таунсендовского механизма пробоя характерны пониженные давления и не слишком большие pd < 1000тор*см. В случае недлинных промежутков и однородных полей механизм размножения лавин действует и при атмосферном давлении Для воздуха он реализуется до d < 5см (pd < 4000тор*см).
Для промежутков сантиметровых размеров характерны цифры
(E/p)t ~ 32кВ/см*атм.
В случае длинных воздушных промежутков в 10-ки см (E/p)t ~ 26 кВ/см*атм. Но при d > 5-6см действует уже стримерный механизм пробоя.
Пороги пробоя электроотрицательных газов очень высоки. Свойства высокой электрической прочности этих газов находит широкое применение в практике – электротехника, силовая электроника, мощные генераторы высоковольтных импульсов

## Slide 14: Кривая Пашена для воздуха в равномерном электрическом поле, Up=f(pS) при t=20°C
Рис.4

## Slide 15: Виды разрядов в зависимости от давления
Рис. 6
Тип разряда | Вакуумный разряд | Разряд при пониженном давлении | Искровой разряд
Давление | < 10мм рт ст | ≈ 0,01 – 1атм | > 1 атм
Состав плазмы (ионная компонента ) | Материал электродов | Рабочий газ | Рабочий газ Материал электродов
Использование | Источники света, Плазмотроны Сильноточные ускорители Вак. размыкатели | Источники света, Плазмохимия Управляемые коммутаторы Обработка материалов (дуга) | Разрядники Имп. Источники света Обработка материалов Плазмохимия

## Slide 16: Разряды разных типов
Типы разрядов в зависимости от частотного диапазона электрического поля.
Тлеющий разряд
Дуговые разряды
Искровой разряд
Коронный разряд
Разряд по поверхности изоляторов

## Slide 17: Типы разрядов в зависимости от частотного диапазона электрического поля.
Постоянные, низкочастотные, импульсные ≥ 10-4c
Высокочастотные электрические поля - 105 - 108 Гц или радиочастотные разряды. Могут электродными или безэлектродными (с твердым диэлектриком на поверхности электродов). В последнем случае – это разновидность барьерных разрядов, широко используемых в электроразрядных и плазмохимических методах . Использование нашли в индукционных ВЧ плазмотронах.
Сверхвысокочастотные разряды (СВЧ – разряды) или микроволновые разряды - 109 – 1011 Гц (λ = 30см – 3мм). Безэлектродный тип разряда. Наблюдается в волноводах, резонаторах используется в плазмотронах.
Оптические. Впервые были реализованы после изобретения лазеров (1963г). Электрические поля - 106 – 107 В/см, что соответствует интенсивности 109 – 1011 Вт/см2. Иницирование газового пробоя

## Slide 18: Типы разрядов в зависимости от частотного диапазона электрического поля.
Частота поля | Пробой | Неравновесная плазма | Равновесная плазма
Постоянное до 100-1000 Гц | Искра между электродами | Положительный столб тлеющего разряда | Положительный столб дуги высокого давления
ВЧ 105-108 Гц | Зажигание ВЧ разряда | ВЧ разряд в разреженных газах | ВЧ индукционный плазмотрон
СВЧ 109-1011 Гц | Пробой в волноводах и резонаторах | СВЧ разряд в разреженных газах | СВЧ плазмотрон
Свет 1014-1016 Гц | Пробой газов лазером | Завершающая стадия оптического пробоя | Непрерывный оптический разряд

## Slide 19: Разряды разных типов. Тлеющий разряд
Тлеющий разряд рассматривают традиционно как источник неравновесной слабоионизованной (n~1010см-3) холодной (Те ~ 0,5эВ) плазмы. Под тлеющим разрядом понимают самостоятельный разряд постоянного тока с холодным катодом, эмиссия электронов с которого обеспечивается его бомбардировкой быстрыми положительными ионами. Плотность тока на катоде <102А/см2. Электрическое поле не искажено объёмным зарядом. Тлеющий разряд может возникать при давлениях газа от 10-4 мм. рт. ст. вплоть до атмосферного.
В диапазоне 10-4 – 10-1 А напряжение горения и плотность тока на катоде остаются постоянными. При токах 10-1 – 1 А тлеющий разряд переходит в дуговой разряд. При этом плотность тока и напряжение горения резко возрастают, при дальнейшем повышении тока анодное свечение стягивается в пятно, напряжение горения резко падает, структура свечения характерная для тлеющего разряда исчезает.

## Slide 20: Тлеющий разряд. Феноменологическое описание

## Slide 21: Зависимость потерь энергии электрона при столкновениях от энергии электрона

## Slide 22: Разряды разных типов. Дуговые разряды
Дуговыми называются разряды, как правило, самоподдерживающие, в которых катодное падение потенциала имеет относительно низкую величину ~ 10эВ. В тлеющем разряде падение напряжения > 100 В.
Дуговым разрядам свойственны большие токи: ~ 1– 105 А ( в тлеющем разряде 10-4– 10-1 А).
Плотность тока на катоде - 102– 107 А/см2 ( в тлеющем разряде до 150А/см2).
Напряжение горения дуг низкие – в коротких дугах: 20-30В, в некоторых формах – всего несколько вольт.
Вакуумные дуги «горят» в парах материала электродов.
Катод находится в состоянии высокой эрозии (при межэлектродном расстоянии > 0,5 – 1см).
Плазма дугового разряда наиболее близка к равновесной среди все х видов постоянного разряда.

## Slide 23: Дуговые разряды. Виды дуг
Дуга с горячим термоэмиссионным катодом. К. нагрет до 3 000К, jк ~ 102– 104 А/см2 Применяется: в плазмотронах, сварочных аппаратах, в дуговой плавке металлов.
Дуги с внешним накалом катода (как в электронных лампах). Разряд несамостоятельный (!). Применяется в приборах низкого давления,термоэмиссионных преобразователях энергии в электрическуюплазмотронах, сварочных аппаратах, в дуговой плавке металлов.
Дуги с «холодным» катодом и «катодными пятнами». Плотность тока в пятнах 104– 107 А/см2 Применяется: в плазмотронах
4 . Вакуумная дуга. Применяется в вакуумных выключателях (гашение дуг).
Дуга сверхвысокого давления , p > 10атм. В плазме перерабатывается до 80-90% выделяющегося джоулевого тепла в излучение. Применяется: источниках света высокого давления (ксенон, пары ртути)
Дуги низкого давления , P ~ 10-3 - 1 тор. Отличаются от тлеющего разряда более высокой температурой плазмы.

## Slide 24: Разряды разных типов. Искровой разряд
Характерным представителем искрового разряда является молния.
В XVIII веке Б.Франклин доказал единство природы лабораторной искры и молнии.
Искровой пробой ↔ стримерный пробой (Леб, Мик, Ретер) –
40-ые годы XX –го столетия. Стример ← stream – поток.
p∙d < 200 тор∙см - таунсендовский механизм.
p∙d > 1000 тор∙см – стримерно – лидерный механизм

## Slide 25: Искровой разряд. Одиночная лавина.
Рис. 9

## Slide 26: Искровой разряд. Одиночный стример.
Рис. 10

## Slide 27: Области существования форм разряда
рd <200 Торр·см - таунсендовский механизм;
200< рd<5000 - промежуточные формы;
рd>5000 - стримерный механизм.
Особенности искрового канала. Температура в
канале достигает 20 000 К, плотность электронов nе~1017 см-3.
Удельное сопротивление ρ~102 Ом·см в канале Е~102 В/см.

## Slide 28: Стилизованная временная схема развития искрового канала с отрицательного стержня на плоскость (ступенчатый лидер) .
Рис. 11

## Slide 29: Разряды разных типов. Коронный разряд
Корона возникает только в неоднородных электрических полях, но при меньших напряжениях чем искра.
Корона проявляет себя по свечению в окрестности электрода малого радиуса.
Самостоятельный , слаботочный разряд
При постоянном напряжении ток замыкается движением электрических зарядов электронов и ионов
При переменном напряжении ток замыкается на противоположный электрод токами смещения.
Коронный разряд применяется в электрофильтрах для очистки газов, при нанесении порошковых и лакокрасочных покрытий.

## Slide 30: Разряды разных типов. Импульсная корона
При отрицательной полярности коронирующего электрода лавины распространяются в область слабого электрического поля.
При положительной полярности стримеры прорастают в область слабого поля.
а) Положительный импульс б) Отрицательный импульс
Рис. 12

## Slide 31: Разряды разных типов. Разряд по поверхности твердого тела, жидкости в газе (скользящий разряд
Разряд развивается вблизи поверхности без существенного взаимодействия с ней. Материал изолятора слабо влияет на характеристики разряда.
Электрическая прочность снижается по сравнению с газовым промежутком за счет образования на поверхности проводящих включений
Рис.13

## Slide 32: Литература
Я.Б. Зельдович, Ю.П. Райзер, Физика ударных волн и высокотемпературных гидродинамических явлений. М.: Наука, 1966.
Ю.П. Райзер, Физика газового разряда. М.: Наука, 1987.