Методические указания Ф ТПУ 7.1-21/01 по выполнению лабораторной работы

Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» Утверждаю Заведующий кафедрой ГЭГХ д. г.-м. н., профессор ______________Л.П. Рихванов «_____» ____________2007 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИРОДЫ РАДИОАКТИВНОСТИ ОБРАЗЦА С ПОМОЩЬЮ БЕТТА-ГАММА-РАДИОМЕТРА «ПРИПЯТЬ-С» Методические указания по выполнению лабораторной работы №6 по дисциплине «Радиоактивные элементы в окружающей среде. Радиоэкология» для студентов очного и заочного обучения специальности 020804 (013600) «Геоэкология» Институт геологии и нефтегазового дела Обеспечивающая кафедра: Геоэкологии и геохимии Томск 2007

Методические указания Ф ТПУ 7.1-21/01 по выполнению лабораторной работы УДК 628.544.002.8(07) Определение природы радиоактивности образца с помощью бетта-гамма-радиометра «Припять-С»: Методические указания по выполнению лабораторной работы №6 по дисциплине «Радиоактивные элементы в окружающей среде. Радиоэкология» для студентов очного и заочного обучения специальности 020804 (013600) «Геоэкология». – ТПУ, 2007.- с. Составитель: асс. Т.В. Усманова Рецензент: проф., д-р. геол.-минерал. наук Л.П. Рихванов Методические указания рассмотрены и рекомендованы к изданию методическим семинаром кафедры Геоэкологии и геохимии «___»____________2007г. Зав. кафедрой ГЭГХ профессор, доктор геол.-минерал.. наук_______________Л.П. Рихванов

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИРОДЫ РАДИОАКТИВНОСТИ ОБРАЗЦА С ПОМОЩЬЮ БЕТТА-ГАММА-РАДИОМЕТРА «ПРИПЯТЬ-С»

ПЛАН ОТЧЕТА ПО РАБОТЕ:

1 Назначение и общая характеристика бетта-гаммма-радиометра «Припять-С»

2 Методика выполнения измерений

3 Определение природы радиоактивности

а) измерение мощности экспозиционной дозы образца

б) измерение энергетического спектра гамма-излучения последовательно в каждом из 60 каналов (время измерения 10 сек)

в) построение спектрограммы

г) расшифровка спектрограммы и определение природы радиоактивности образца (вклад в радиоактивность тех или иных радионуклидов)

4 Вывод  о природе радиоактивности образца

1 НАЗНАЧЕНИЕ, СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА «ПРИПЯТЬ-С

Прибор «Припять-С» предназначен для обнаружения и оценки степени и характера радиоактивного загрязнения окружающей среды, для радиометрической съемки местности и изучения радиоактивности почв, горных пород, стройматериалов и природных, в том числе радоновых, вод. Полуавтоматическая радиометрическая оценка распределения массовых долей радионуклидов калия, уран (по радию) и тория в полевых условиях на поверхности производится блоком датчика гамма-излучения (БДГ). Оценка поверхностной бета активности проводится с помощью блока детектирования бета излучения (БДБ)

В состав прибора входит:

- пульт измерительный (ПИ);

- блок датчика (БДГ – для (-излучения или БДБ – для (-излучения);

- гамма-излучатель цинк-65 (энергетическая калибровка каналов).

Диапазон определения концентраций в равновесных рудах (средах) в массовых долях (г/г)100%:

Калий     от 10-1 до 50 %;

Уран       от 10-4 % до 0,1 %;

Торий     от 10-4 % 0,2 %.

Прибор может работать м следующих режимах:

- интегральный (И), в котором при использовании коэффициента преобразования, определяют мощность экспозиционной дозы (1 мкР/ч = 2,5 имп/c и зависит от типа датчика);

- спектральный (С) на 60 каналов – для БДГ ширина канала 50 кэВ и диапазон энергетического спектра от 50 кэВ до 3 МэВ;

- концентрометр (К, Р, Т). Время экспозиции – дискретное: 1с, 10с, 100с. с погрешностью 5%

Прибор сохраняет работоспособность в интервале температур от 0 до 400С и относительной влажности воздуха до 90 % при температуре +270С.

2 ПОРЯДОК РАБОТЫ

Процесс измерения сводится к последовательному выполнению простых операций:

1) установить блок детектирования подготовленного к работе прибора на «точку» измерения;

2) кратковременно нажать соответствующую кнопку Экспозиция и, подождать окончания времени экспозиции.

3) в зависимости от рода работы произвести необходимые отсчеты:

2.1 Для измерения плотности потока, мощности экспозиционной дозы (МЭД) гамма-излучения установить переключатель «Род работы» в положение «мкР/ч», переключатель «Время» - в положение «10» или «100» в зависимости от измеряемой величины и желаемой погрешности измерений. Выполнить измерения, разделив результат на 10 или 100 в зависимости от экспозиции. При непрерывных измерениях с экспозицией 1 сек запуск и остановка счетчика автоматические (нажатия кн. «Пуск» не требуется). На индикаторе высвечиваются значения МЭД в мкР/ч, определяемые с интервалом в 1 секунду.

2.2 При спектроскопическом режиме показания записывают для каждого канала (от 1 до 60) для полного спектра

2.2.1 Для снятия спектра с целью идентификации радионуклидов-гамма-излучателей выполнить последовательно измерения с экспозицией 10 сек в каждом из 60 каналов. Для этого установить переключатель «Род работы» в положение «С», переключатель «Время» в положение «10», ширина канала «50». Переводя переключатель «Каналы» поочередно от положения «01» до положения «59» и каждый раз проводя измерения, снять спектр энергий гамма-излучения (табл. 1) и построить спектрограмму (рис. 1).

Таблица 1 – Количество импульсов в каналах

| № канала | Количество импульсов |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |
| … |  |
| 60 |  |

Кол-во

импуль-

сов

Каналы

Рисунок 1 - Спектрограмма

3 Идентификация радионуклидов производится по аналитическим линиям спектра (их «пикам»), выделяющимся на графике, с использованием табличных значений энергий и  их интенсивности (приложение 1).

3.1 Расшифровка спектрограммы:

Определяем, какому каналу соответствует появившееся максимальное значение количества импульсов («пик») и вычисляем энергию (E), соответствующую этому пику (зависит от ширины канала, в нашем случае ширина канала равна 50 кэВ).

E =nl,     ( кЭв)

где: n – количество импульсов;

l – ширина канала.

4 По таблице (приложение 1) определяем, какому радионуклиду соответствует такая энергия.

СОДЕРЖАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА

По выполненной лабораторной работе предоставляется отчет на стандартных листах формата А4.

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 2.

Приложение 1

| № п/п | Энергия, КэВ | Нуклид, название | Период Полураспада | Выход (на 100 распадов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13.60 | Pu-239 | 24119.0 y | 4.4 |
| 2 | 13.85 | Ba-140 | 12.789 d | 1.2 |
| 3 | 14.41 | Co-57 | 270.9 d | 9.54 |
| 4 | 22.16 | Cd-109 | 462.6 d | 86.0 |
| 5 | 24.94 | Cd-109 | 462.6 d | 17.0 |
| 6 | 26.35 | Am-241 | 432.2 y | 2.4 |
| 7 | 27.4 | Sb-125 | 2.73 y | 61.92 |
| 8 | 29.97 | Ba-140 | 12.789 d | 10.73 |
| 9 | 31.00 | Sb-125 | 2.730 y | 12.89 |
| 10 | 31.82 | Cs-137 | 30.174 y | 1.96 |
| 11 | 32.19 | Cs-137 | 30.174 y | 3.61 |
| 12 | 35.50 | Sb-125 | 2.730 y | 4.23 |
| 13 | 36.4 | Cs-137 | 30.174 y | 1.31 |
| 14 | 42.8 | Eu-154 | 3127.0 d | 28.47 |
| 15 | 46.52 | Pb-210 | 22.3 y | 4.05 |
| 16 | 49.41 | Np-239 | 2.395 d | 0.1 |
| 17 | 51.62 | Pu-239 | 24119.0 y | 0.27 |
| 18 | 59.54 | Am-241 | 432.2 y | 35.9 |
| 19 | 59.54 | U-237 | 6.750 d | 33.48 |
| 20 | 60.01 | Eu-155 | 1741.0 d | 1.14 |
| 21 | 63.29 | Th-234 | 4.7E+09 y | 3.83 |
| 22 | 67.75 | Ta-182 | 114.74 d | 42.3 |
| 23 | 67.88 | Np-239 | 2.395 d | 0.9 |
| 24 | 72.00 | W-187 | 23.9 h | 10.77 |
| 25 | 79.62 | Xe-133 | 5.240 d | 0.60 |
| 26 | 80.11 | Ce-144 | 284.3 d | 1.6 |
| 27 | 80.18 | I-131 | 8.04 d | 2.62 |
| 28 | 81.00 | Ba-133 | 3981.0 d | 32.92 |
| 29 | 81.00 | Xe-133 | 5.240 d | 37.0 |
| 30 | 86.5 | Np-237 | 0.214 y | 12.6 |
| 31 | 86.54 | Eu-155 | 1741.0 d | 30.8 |
| 32 | 86.39 | Tb-160 | 72.3 d | 13.2 |
| 33 | 88.03 | Cd-109 | 426.6 d | 3.61 |
| 34 | 91.1 | Nd-147 | 10.98 d | 27.9 |
| 35 | 92.38 | Th-234 | 4.7E+09 y | 2.73 |
| 36 | 92.8 | Th-234 | 4.7E+09 y | 2.69 |
| 37 | 94.67 | Pu-239 | 24119.0 y | 0.37 |
| 38 | 97.43 | Sm-153 | 46.7 h | 0.73 |
| 39 | 97.43 | Gd-153 | 241.6 d | 27.6 |
| 40 | 98.44 | Pu-239 | 24119.0 y | 0.59 |
| 41 | 100.1 | Ta-182 | 114.74 d | 14.1 |
| 42 | 103.18 | Gd-153 | 241.6 d | 19.6 |
| 43 | 103.18 | Sm-153 | 46.7 h | 28.3 |

| № п/п | Энергия КэВ | Нуклид, Название | Период Полураспада | Выход (на 100 распадов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | 105.31 | Eu-155 | 1741.0 d | 20.50 |
| 45 | 106.12 | Np-239 | 2.355 d | 22.86 |
| 46 | 112.95 | Lu-177 | 6.71 d | 6.40 |
| 47 | 121.12 | Se-75 | 119.77 d | 17.32 |
| 48 | 121.78 | Eu-152 | 4868.6 d | 28.32 |
| 49 | 122.06 | Co-57 | 270.9 d | 85.59 |
| 50 | 123.14 | Eu-154 | 3127.0 d | 40.5 |
| 51 | 123.8 | Ba-131 | 11.8 d | 29.05 |
| 52 | 129.3 | Pu-239 | 24119.0 y | 0.64 |
| 53 | 133.02 | Hf-181 | 42.4 d | 41.0 |
| 54 | 133.54 | Ce-144 | 284.3 d | 10.8 |
| 55 | 134.25 | W-187 | 23.9 h | 8.56 |
| 56 | 136.00 | Se-75 | 119.77 d | 58.98 |
| 57 | 136.25 | Hf-181 | 42-4 d | 6.9 |
| 58 | 136.48 | Co-57 | 270.9 d | 10.61 |
| 59 | 140.51 | Tc-99M | 0.250 d | 88.9 |
| 60 | 142.65 | Fe-59 | 44.496 d | 1.02 |
| 61 | 143.21 | Np-237 | 0.214 y | 0.42 |
| 62 | 143.76 | U-235 | 0.738 y | 10.93 |
| 63 | 145.44 | Ce-141 | 32.5 d | 48.44 |
| 64 | 151.17 | Kr-85M | 0.185 d | 75.08 |
| 65 | 158.2 | Xe-135 | 9.083 h | 0.29 |
| 66 | 162.64 | Ba-140 | 12.789 d | 6.21 |
| 67 | 163.33 | U-235 | 0.704 y | 5.00 |
| 68 | 163.93 | Xe-131M | 12.000 d | 1.96 |
| 69 | 164.10 | Ba-139 | 84.6 m | 22.05 |
| 70 | 165.85 | Ce-139 | 137.7 d | 79.95 |
| 71 | 172.62 | Sb-125 | 2.73 y | 0.18 |
| 72 | 176.33 | Sb-125 | 2.73 y | 6.79 |
| 73 | 176.56 | Cs-136 | 13.16 d | 13.59 |
| 74 | 181.06 | Mo-99 | 2.751 d | 6.52 |
| 75 | 185.72 | U-235 | 0.738 y | 57.5 |
| 76 | 186.21 | Ra-226 | 1600.0 y | 3.28 |
| 77 | 192.35 | Fe-59 | 44.496 d | 3.08 |
| 78 | 196.2 | Kr-88 | 0.12 d | 26.3 |
| 79 | 205.31 | U-235 | 0.704 y | 5.03 |
| 80 | 208.01 | U-237 | 6.75 d | 21.67 |
| 81 | 208.36 | Lu-177 | 6.71 d | 11.0 |
| 82 | 209.75 | Np-239 | 2.355 d | 32.7 |
| 83 | 216.09 | Ba-131 | 11.8 d | 19.9 |
| 84 | 220.9 | Kr-89 | 3.17 m | 20.4 |
| 85 | 228.16 | Te-132 | 78.2 h | 88.2 |
| 86 | 228.18 | Np-239 | 2.355 d | 10.79 |
| 87 | 233.18 | Xe-33M | 2.19 d | 10.3 |
| 88 | 234.68 | Zr-95 | 64.02 d | 0.20 |
| 89 | 236.00 | Th-227 | 21.773 y | 11.05 |
| № п/п | Энергия КэВ | Нуклид, Название | Период полураспада | Выход (на 100 распадов) |
| 90 | 238.63 | Pb-212 | 1.4E+10 y | 44.6 |
| 91 | 240.98 | Ra-224 | 1.4E+10 y | 3.95 |
| 92 | 241.98 | Pb-214 | 1600 y | 9.00 |
| 93 | 244.7 | Eu-152 | 4868.6 d | 7.51 |
| 94 | 248.04 | Eu-154 | 3127.0 d | 6.59 |
| 95 | 249.44 | Ba-131 | 11.8 d | 2.8 |
| 96 | 249.79 | Xe-135 | 9.083 d | 89.9 |
| 97 | 252.45 | Eu-154 | 3127.0 d | 0.1 |
| 98 | 255.06 | Sn-113 | 115.09 d | 1.82 |
| 99 | 256.25 | Th-227 | 21.773 y | 6.71 |
| 100 | 258.41 | Xe-138 | 14.08 m | 31.5 |
| 101 | 258.79 | Pb-214 | 1600.0 y | 0.55 |
| 102 | 264.66 | Se-75 | 119.77 d | 59.1 |
| 103 | 273.7 | Bi-214 | 1600.0 y | 0.1 |
| 104 | 274.53 | Pb-214 | 1600.0 y | 0,33 |
| 105 | 276.4 | Ba-133 | 3981.0 d | 7.32 |
| 106 | 277,6 | Np-239 | 2.355 d | 14.2 |
| 107 | 279.19 | Hg-203 | 46.62 d | 31.55 |
| 108 | 279.54 | Se-75 | 119.77 d | 25.19 |
| 109 | 282.52 | Yb-175 | 1.19 d | 3.1 |
| 110 | 284.29 | I-131 | 8.04 d | 6.06 |
| 111 | 293.26 | Ce-143 | 1.38 d | 42 |
| 112 | 295.21 | Pb-214 | 1600.0 y | 19.7 |
| 113 | 295.94 | Eu-152 | 4868.6 d | 0.45 |
| 114 | 298.57 | Tb-160 | 72.3 d | 26.9 |
| 115 | 300.09 | Pb-212 | 1.4E+10 y | 3.41 |
| 116 | 302.85 | Ba-133 | 3981.0 d | 18.71 |
| 117 | 304.84 | Ba-140 | 12.789 d | 4.3 |
| 118 | 304.86 | Kr-85M | 0.187 d | 13.7 |
| 119 | 312.4 | K-42 | 0.51 d | 0.18 |
| 120 | 314.2 | Pb-214 | 1600.0 y | 0.79 |
| 121 | 319.41 | Nd-147 | 10.98 d | 1.95 |
| 122 | 320.08 | Cr-51 | 27.7 d | 9.83 |
| 123 | 328,77 | La-140 | 40.22 h | 20.5 |
| 124 | 329.43 | Eu-152 | 4868.6 d | 0.15 |
| 125 | 333.03 | Au-196 | 6.183 d | 22.85 |
| 126 | 334.31 | Np-239 | 2.355 d | 2.04 |
| 127 | 338.4 | Ac-228 | 1.4E+10 y | 11.4 |
| 129 | 340.57 | Cs-136 | 13.16 d | 48.55 |
| 130 | 344.28 | Eu-152 | 4868.6 d | 22.67 |
| 131 | 345.95 | Hf-181 | 42.4 d | 12.00 |
| 132 | 351.92 | Pb-214 | 1600.0 y | 38.9 |
| 133 | 355.73 | Au-196 | 6.183 d | 86.9 |
| № п/п | Энергия КэВ | Нуклид, Название | Период полураспада | Выход (на 100 распадов) |
| 134 | 356.01 | Ba-133 | 3981.0 d | 62.58 |
| 135 | 358.39 | Xe-135 | 9.083 h | 0.22 |
| 136 | 361.85 | I-135 | 6.61 h | 0.19 |
| 137 | 362.23 | Kr-88 | 0.12 d | 2.28 |
| 138 | 363.5 | Kr-88 | 0.12 d | 0.49 |
| 186 | 511.0 | Na-22 | 950.4 d | 90.0 |
| 187 | 511.0 | Y-88 | 106.66 d | 0.4 |
| 188 | 511.0 | Zn-65 | 244.10 d | 2.83 |
| 189 | 511.85 | Ru-106 | 368.2 d | 20.6 |
| 190 | 513.99 | Kr-85 | 10.72 y | 0.43 |
| 191 | 513.99 | Sr-85 | 64.84 d | 98.3 |
| 192 | 526.56 | Xe-135M | 15.65 | 80.51 |
| 193 | 529.89 | I-133 | 20.8 h | 87.3 |
| 194 | 531.02 | Nd-147 | 10.98 d | 13.09 |
| 195 | 533.69 | Pb-214 | 1600 y | 0.19 |
| 196 | 537.32 | Ba-140 | 12.789 d | 24.39 |
| 197 | 546.94 | Cs-138 | 32.2 m | 10.76 |
| 198 | 551.52 | W-187 | 23.9 h | 4.92 |
| 199 | 554.32 | Br-82 | 1.47 d | 70.6 |
| 200 | 555.61 | Y-91M | 9.52 h | 56.1 |
| 201 | 557.04 | Ru-103 | 39.35 d | 0.83 |
| 202 | 559.10 | As-76 | 26.32 h | 45.5 |
| 203 | 563.23 | Cs-134 | 753.1 d | 8.38 |
| 204 | 563.23 | As-76 | 26.32 h | 1.2 |
| 205 | 564.0 | Sb-122 | 2.714 d | 71.2 |
| 206 | 564.02 | Eu-152 | 4868.6 d | 0.49 |
| 207 | 566.42 | Eu-152 | 4868.6 d | 0.13 |
| 208 | 569.32 | Cs-134 | 753.1 d | 15.43 |
| 209 | 569.7 | Bi-207 | 38.0 y | 97.8 |
| 210 | 580.15 | Pb-214 | 1600 y | 0.37 |
| 211 | 583.19 | Tl-208 | 1.4E+10 y | 85.77 |
| 212 | 585.8 | Kr-89 | 3.17 m | 16.9 |
| 213 | 586.29 | Eu-152 | 4868.6 d | 0.46 |
| 214 | 591.74 | Eu-154 | 3127.0 d | 4.84 |
| 215 | 595.36 | I-134 | 52.6 m | 11.16 |
| 216 | 600.56 | Sb-125 | 2.73 y | 17.78 |
| 217 | 602.73 | Sb-124 | 60.2 d | 97.8 |
| 218 | 604.7 | Cs-134 | 753.1 d | 97.56 |
| 219 | 606.64 | Sb-125 | 2.73 y | 5.02 |
| 220 | 608.19 | Xe-135 | 9.083 h | 2.87 |
| 221 | 609.31 | Bi-214 | 1600 y | 43.3 |
| 222 | 610.33 | Ru-103 | 39.35 d | 5.64 |
| 223 | 616.2 | Ru-106 | 368.2 d | 0.7 |
| № п/п | Энергия КэВ | Нуклид, Название | Период Полураспада | Выход (на 100 распадов) |
| 224 | 618.28 | W-187 | 23.9 h | 6.07 |
| 225 | 619.07 | Br-82 | 1.47 d | 4.31 |
| 226 | 621.79 | I-134 | 52.6 m | 10.55 |
| 227 | 621.84 | Ru-106 | 368.2 d | 9.81 |
| 228 | 635.9 | Sb-125 | 2.73 y | 11.32 |
| 229 | 636.97 | I-131 | 8.04 d | 7.27 |
| 230 | 645.86 | Sb-124 | 60.2 d | 7.38 |
| 231 | 652.3 | Sr-91 | 9.52 h | 2.97 |
| 232 | 652.9 | Sr-91 | 9.52 h | 8.02 |
| 233 | 653.0 | Sr-91 | 9.52 h | 0.37 |
| 234 | 656.48 | Eu-152 | 4868.6 d | 0.15 |
| 235 | 657.05 | As-76 | 26.32 h | 6.17 |
| 236 | 657.71 | Rb-89 | 15.2 m | 10.1 |
| 237 | 657.76 | Ag-110M | 249.76 d | 94.64 |
| 238 | 661.66 | Cs-137 | 30.174 y | 85.21 |
| 239 | 665.45 | Bi-214 | 1600 y | 1.25 |
| 240 | 666.31 | Sb-126 | 12.4 d | 99.6 |
| 241 | 667.69 | I-132 | 2.3 h | 98.7 |
| 242 | 671.15 | Eu-152 | 4868.6 d | 0.23 |
| 243 | 675.89 | Au-198 | 2.696 d | 0.8 |
| 244 | 685.74 | W-187 | 23.9 h | 26.39 |
| 245 | 685.9 | Nd-147 | 10.98 d | 0.81 |
| 246 | 692.6 | Sb-122 | 2.714 d | 3.9 |
| 247 | 695.0 | Sb-126 | 12.4 d | 99.6 |
| 248 | 696.49 | Ce-144 | 284.3 d | 1.48 |
| 249 | 697.0 | Sb-126 | 12.4 d | 29.0 |
| 250 | 697.49 | Pr-144 | 284.3 d | 1.48 |
| 251 | 698.33 | Br-82 | 1.47 d | 27.9 |
| 252 | 702.63 | Nb-94 | 2.0E+4 y | 100.0 |
| 253 | 703.11 | Bi-214 | 1600 y | 0.47 |
| 254 | 715.76 | Eu-154 | 3127.0 d | 0.18 |
| 255 | 719.86 | Bi-214 | 1600 y | 0.41 |
| 256 | 720.5 | Sb-126 | 12.4 d | 53.8 |
| 257 | 722.79 | Sb-124 | 60.2 d | 10.76 |
| 258 | 722.89 | I-131 | 8.04 d | 1.8 |
| 259 | 722.95 | Ag-108M | 46385.0 d | 91.5 |
| 260 | 723.3 | Eu-154 | 3127.0 d | 19.7 |
| 261 | 724.2 | Zr-95 | 64.02 d | 44.1 |
| 262 | 727.17 | Bi-212 | 1.4E+10 y | 7.65 |
| 263 | 739.5 | Mo-90 | 2.71 d | 13.00 |
| 264 | 749.8 | Sr-91 | 9.52 h | 23.6 |
| 265 | 752.84 | Bi-214 | 1600 y | 0.13 |
| 266 | 756.73 | Zr-95 | 64.02 d | 54.5 |
| № п/п | Энергия КэВ | Нуклид, Название | Период Полураспада | Выход (на 100 распадов) |
| 267 | 763.94 | Ag-110M | 249.76 d | 22.29 |
| 268 | 765.79 | Nb-95 | 34.97 d | 99.79 |
| 269 | 768.36 | Bi-214 | 1600 y | 5.04 |
| 270 | 772.6 | I-132 | 2.3 h | 76.2 |
| 271 | 772.91 | W-187 | 23.9 h | 3.98 |
| 272 | 773.67 | Te-131M | 30.0 h | 38.06 |
| 273 | 776.49 | Br-82 | 1.47 d | 83.4 |
| 274 | 777.89 | Mo-99 | 2.751 d | 4.62 |
| 275 | 778.91 | Eu-152 | 4868.6 d | 12.96 |
| 276 | 785.46 | Bi-212 | 1.4E+10 y | 1.26 |
| 277 | 785.91 | Pb-214 | 1600 y | 1.1 |
| 278 | 786.1 | Bi-214 | 1600 y | 0.32 |
| 279 | 793.75 | Te-131M | 30.0 h | 13.82 |
| 280 | 795.85 | Cs-134 | 753.1 d | 85.44 |
| 281 | 801.93 | Cs-134 | 753.1 d | 8.73 |
| 282 | 810.77 | Co-58 | 70.82 d | 99.45 |
| 283 | 815.8 | La-140 | 40.22 h | 23.5 |
| 284 | 818.5 | Cs-136 | 13.16 d | 99.7 |
| 285 | 834.83 | Mn-54 | 312.7 d | 99.98 |
| 286 | 834.83 | Kr-88 | 0.12 d | 13.1 |
| 287 | 839.03 | Pb-214 | 1600 y | 0.59 |
| 288 | 845.44 | Kr-87 | 76.31 m | 7.34 |
| 289 | 846.7 | Co-56 | 78.76 d | 99.93 |
| 290 | 846.75 | Mn-56 | 0.107 d | 98.87 |
| 291 | 847.02 | I-134 | 52.5 m | 95.41 |
| 292 | 852.21 | Te-131M | 30.0 h | 20.57 |
| 293 | 856.7 | Sb-126 | 12.4 d | 17.6 |
| 294 | 860.56 | Tl-208 | 1.4E+10 y | 12.00 |
| 295 | 863.96 | Co-58 | 70.82 d | 0.68 |
| 296 | 871.1 | Nb-97 | 2.0E+4 y | 100.0 |
| 297 | 872.19 | Eu-154 | 3127.0 y | 11.5 |
| 298 | 875.37 | I-133 | 20.8 h | 4.4 |
| 299 | 879.35 | Tb-160 | 72.3 d | 29.5 |
| 300 | 884.09 | I-131 | 52.6 m | 61.88 |
| 301 | 881.6 | Ag-110M | 249.76 d | 72.68 |
| 302 | 889.26 | Sc-46 | 83.85 d | 99.98 |
| 303 | 898.2 | Y-88 | 106.66 d | 9.5 |
| 304 | 904.27 | Kr-89 | 3.17 m | 7.3 |
| 305 | 911.07 | Ac-228 | 1.4E+10 y | 27.7 |
| 306 | 925.24 | La-140 | 40.22 h | 7.09 |
| 307 | 937.49 | Ag-110M | 249.76 d | 34.36 |
| 308 | 954.55 | I-132 | 2.3 h | 18.1 |
| 309 | 964.13 | Eu-152 | 4868.6 d | 14.62 |
| № п/п | Энергия КэВ | Нуклид, Название | Период Полураспада | Выход (на 100 распадов) |
| 310 | 966.16 | Tb-160 | 72.3 d | 25.0 |
| 311 | 969.11 | Ac-228 | 1.4E+10 y | 16.6 |
| 312 | 989.03 | Sb-126 | 12.4 d | 6.8 |
| 313 | 996.32 | Eu-154 | 3127.0 d | 10.3 |
| 314 | 1001.03 | Pa-234M | 4.47E+9 | 0.59 |
| 315 | 1004.76 | Eu-154 | 3127.0 d | 17.89 |
| 316 | 1009.78 | Cs-138 | 32.2 m | 29.8 |
| 317 | 1024.3 | Sr-91 | 9.52 h | 33.4 |
| 318 | 1031.88 | Rb-89 | 15.2 m | 59.0 |
| 319 | 1037.8 | Co-56 | 78.76 d | 14.09 |
| 320 | 1043.97 | Br-82 | 1.47 d | 27.4 |
| 321 | 1048.07 | Cs-136 | 13.16 d | 79.72 |
| 322 | 1050.47 | Ru-106 | 368.2 d | 1.73 |
| 323 | 1063.62 | Bi-207 | 38.0 y | 74.91 |
| 324 | 1072.55 | I-134 | 52.6 m | 14.98 |
| 325 | 1076.7 | Rb-96 | 18.66 d | 8.78 |
| 326 | 1087.66 | Au-198 | 2.696 d | 0.16 |
| 327 | 1099.25 | Fe-59 | 44.496 d | 56.5 |
| 328 | 1112.12 | Eu-152 | 4868.6 | 13.56 |
| 329 | 1115.52 | Zn-65 | 244.1 d | 50.74 |
| 330 | 1120.29 | Bi-214 | 1600 y | 15.7 |
| 331 | 1120.52 | Sc-46 | 83.85 d | 99.99 |
| 332 | 1121.28 | Ta-182 | 114.74 | 35.0 |
| 333 | 1128.00 | Ru-106 | 368.2 d | 0.4 |
| 334 | 1131.51 | I-135 | 6.61 h | 22.5 |
| 335 | 1140.2 | Sb-122 | 2.714 d | 0.57 |
| 336 | 1167.94 | Cs-134 | 753.1 d | 1.81 |
| 337 | 1173.24 | Co-60 | 1925.18 d | 99.9 |
| 338 | 1177.94 | Tb-160 | 72.3 | 15.2 |
| 339 | 1189.05 | Ta-182 | 114.74 d | 16.3 |
| 340 | 1212.92 | As-76 | 26.32 h | 1.44 |
| 341 | 1216.08 | As-76 | 26.32 h | 3.42 |
| 342 | 1221.42 | Ta-182 | 114.74 d | 27.1 |
| 343 | 1228.52 | As-76 | 26.32 h | 1.22 |
| 344 | 1230.90 | Ta-182 | 114.74 d | 11.5 |
| 345 | 1235.34 | Cs-136 | 13.16 d | 19.78 |
| 346 | 1236.56 | I-133 | 20.8 h | 1.44 |
| 347 | 1238.11 | Bi-214 | 1600 y | 5.94 |
| 348 | 1238.3 | Co-56 | 78.76 d | 66.95 |
| 349 | 1248.1 | Rb-89 | 15.2 m | 43.0 |
| 350 | 1257.00 | Sb-122 | 2.174 d | 0.77 |
| 351 | 1260.41 | I-135 | 6.61 h | 28.6 |
| 352 | 12.74.45 | Eu-154 | 3127.0 d | 35.5 |
| № п/п | Энергия КэВ | Нуклид, Название | Период Полураспада | Выход (на 100 распадов) |
| 353 | 1274.51 | Na-22 | 950.4 d | 99.95 |
| 354 | 1291.6 | Fe-59 | 44.496 d | 43.2 |
| 355 | 1293.64 | Ar-41 | 0.8 d | 99.16 |
| 356 | 1298.33 | I-133 | 20.08 h | 2.27 |
| 357 | 1317.47 | Br-82 | 1.47 d | 26.9 |
| 358 | 1318.00 | Fe-59 | 44.496 d | Спаренный пик |
| 359 | 1332.5 | Co-60 | 1925.18 d | 99.98 |
| 360 | 1345.77 | Cu-64 | 0.529 d | 0.48 |
| 361 | 1368.53 | Na-24 | 0.63 d | 99.99 |
| 362 | 1377.82 | Bi-214 | 1600 y | 5.06 |
| 363 | 1384.3 | Ag-108M | 46385.0 d | 24.28 |
| 364 | 1408.01 | Eu-152 | 4868.6 d | 20.85 |
| 365 | 1420.5 | Ba-139 | 84.6 m | 0.3 |
| 366 | 1435.86 | Cs-138 | 32.2 m | 76.3 |
| 367 | 1457.56 | I-135 | 6.61 h | 8.6 |
| 368 | 1460.75 | K-40 | 0.128 y | 10.7 |
| 369 | 1472.76 | Kr-89 | 3.17 m | 7.00 |
| 370 | 1489.15 | Ce-144 | 284.3 d | 0.3 |
| 371 | 1524.00 | K-42 | 0.51 d | 17.9 |
| 372 | 1529.77 | Kr-88 | 0.12 d | 11.1 |
| 373 | 1573.73 | Nb-94 | 2.0E+4 | 0.15 |
| 374 | 1596.48 | Eu-154 | 3127.0 d | 1.67 |
| 375 | 1596.49 | La-140 | 40.22 h | 95.49 |
| 376 | 1642.4 | Cl-38 | 0.3 d | 32.8 |
| 377 | 1674.73 | Co-58 | 70.82 d | 0.52 |
| 378 | 1678.03 | I-135 | 6.61 h | 9.5 |
| 379 | 1690.98 | Sb-124 | 60.2 d | 47.3 |
| 380 | 1740.52 | Kr-87 | 76.31 m | 2.04 |
| 381 | 1764.49 | Bi-214 | 1600 y | 17.0 |
| 382 | 1768.26 | Xe-133 | 14.08 m | 16.7 |
| 383 | 1770.23 | Bi-207 | 38.0 y | 6.85 |
| 384 | 1771.40 | Co-56 | 78.76 d | 15.51 |
| 385 | 1791.2 | I-135 | 6.61 h | 7.7 |
| 386 | 1810.72 | Mn-56 | 0.107 d | 27.19 |
| 387 | 1836.01 | Y-88 | 106.66 d | 99.35 |
| 388 | 2004.75 | Xe-138 | 14.08 m | 12.3 |
| 389 | 2015.82 | Xe-138 | 14.08 m | 5.35 |
| 390 | 2090.94 | Sb-124 | 60.2 d | 5.58 |
| 391 | 2113.05 | Mn-56 | 0.107 d | 14.34 |
| 392 | 2167.5 | Cl-38 | 0.3 d | 44.0 |
| 393 | 2185.7 | Ce-144 | 284.3 d | 0.77 |
| 394 | 2195.84 | Kr-88 | 0.12 d | 13.3 |
| 395 | 2196.00 | Rb-89 | 15.2 m | 13.6 |
| № п/п | Энергия КэВ | Нуклид, Название | Период Полураспада | Выход (на 100 распадов) |
| 396 | 2204.22 | Bi-214 | 1600 y | 4.98 |
| 397 | 2218.00 | Cs-138 | 32.2 m | 15.2 |
| 398 | 2323.10 | Sb-124 | 60.2 d | 0.24 |
| 399 | 2392.11 | Kr-88 | 0.12 d | 35.00 |
| 400 | 2554.8 | Kr-87 | 76.31 m | 9.23 |
| 401 | 2558.1 | Kr-87 | 76.31 m | 3.92 |
| 402 | 2570.14 | Rb-89 | 15.2 m | 10.0 |
| 403 | 2598.5 | Co-56 | 78.76 d | 16.74 |
| 404 | 2614.53 | Tl-208 | 1.4E+10 y | 99.79 |
| 405 | 2753.9 | Na-24 | 0.63 d | 99.84 |

Приложение 2 - Пример оформления титульного листа

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра геоэкологии и геохимии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6

на тему: «Определение природы радиоактивности образца с помощью бетта-гамма-радиометра «Припять-С»»

Выполнил: студент гр.2630 ГЭГХ ИГНД

Ильенок С.С.

Проверила: асс. Усманова Т.В.

Томск 2007

Определение природы радиоактивности образца с помощью бетта-гамма-радиометра «Припять-С»

Методические указания

Составитель: асс. Т.В. Усманова

Подписано к печати   2007 г.

Тираж  экз. Заказ №. Бумага офсетная.

Формат 60×84/16. Объем п.л.

Печать RISO. Отпечатано в типографии.