# Методические указания к выполнению лабораторной работы №1.

Цель работы: наблюдение преобразований и искажений нелинейными элементами, ознакомление с методами расчёта в режимах большого и малого сигналов.

Порядок выполнения лабораторной работы.

- Режим малого сигнала.

  - Ознакомиться с теоретической частью лабораторной работы по методическим указаниям лабораторного практикума.

  - В пакете Electronics Workbench собрать схему представленную на рисунке 1.

  - Диод VD выбрать индивидуально.

  - Изменяя величину источника E, снять прямую и обратную ветви ВАХ диода. Результаты эксперимента занести в таблицу 1.

  - Построить зависимость I1 = f(U1). Научиться определять Rст и Rдиф.

  - Для наблюдения экспериментальных временных характеристик в режиме малого сигнала применить схему на переменном токе представленную на рисунке 2.

  - В параметрах функционального генератора установить:

- Тип сигнала – синусоидальный;

- Частоту сигнала (поле Frequency) – по усмотрению;

- Амплитуду сигнала Um (поле Amplitude) – установить в зависимости от снятой ВАХ диода;

- Смещение положения рабочей точки Uo (поле Offset) – также в зависимости от снятой ВАХ диода.

В осциллографе установить временную развёртку экрана (нажата кнопка Y/T).

1.7.	Смещением положения рабочей точки Uo и вариацией амплитуды входного сигнала Um посмотреть изменение нелинейных искажений.

1.8.	Зарисовать характерные осциллограммы.

1.9.	Ознакомиться с анализом нелинейной цепи в пакете MCAD.

- Исследование работы диодов в режиме сильного сигнала на примере двухполупериодного выпрямителя.

  - Ознакомиться с теоретической частью лабораторной работы по методическим указаниям лабораторного практикума.

  - В пакете Electronics Workbench собрать схему, представленную на рисунке 3.

  - Индивидуально выбрать параметры схемы в районе: E = 10 B, R = 50 Ом, L = 1 Гн, C = 100 мкФ, f = 50 Гц.

  - Снять осциллограммы на диоде (D3) и на нагрузке для трёх случаев:

- без C и L (включен ключ S1, S2 и S3 – выключены)

- с С (включены ключи S1, S3, а ключ S2 - выключен)

- с L (включен ключ S2, а S3 и S1 - выключены).

  - Ознакомиться с временным и частотным анализом.

- Подготовить отчёт по лабораторной работе (п. 1.1. – 1.9., 2.1. – 2.5.).

- В конце отчёта представить выводы по проделанной работе.

# Text boxes

Рисунок 1.

Таблица 1.	ВАХ диода.

Рисунок 2.

Рисунок 3.