ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

# Исследование ВАХ биполярного транзистора

Цель работы: наблюдение семейства ВАХ биполярного транзистора, работы усилителя.

1. Исследование ВАХ транзистора

1.1. Собрать схему как показано на рис. 1.

1.2. Необходимо исследовать зависимость тока коллектора транзистора  (показания прибора РА) от напряжения приложенного между коллектором и эмиттером транзистора  (показания прибора PV) при трех различных значениях тока базы  (0,1мА, 0,5мА и 1мА), который задается при помощи источника постоянного тока I.  задается при помощи реостата R, причем нажатие клавиши [R] приводит к уменьшению , а нажатие клавиш [R]+[Shift] – к увеличению.

1.3. Результаты исследований занести в таблицу

| =0,1(мА) | =0,5(мА) | =1(мА) |
| --- | --- | --- |
| , В | , мА | , В | , мА | , В | , мА |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| …. | …. | …. | …. | …. | …. |
| 10 | …. | 10 | …. | 10 | …. |

1.4. По результатам п.3. построить семейство ВАХ транзистора.

1.5. Оценить коэффициент усиления по току данного транзистора.

2. Усилитель переменного напряжения

2.1. Собрать схему как показано на рис .2

2.2. Установить параметры функционального генератора:

- тип сигнала	-	синусоидальный

- частота		-	1 кГц

- амплитуда	-	1 мВ

2.3. Настроить масштабные коэффициенты каналов А и В так, чтобы обе осциллограммы умещались на экране. Зарисовать графики полученных осциллограмм. Измерив амплитуду сигнала в канале А и канале В рассчитать коэффициент усиления схемы:

3.1. Оформить отчет.

# Text boxes

Рис. 2. Усилитель напряжения

Рис. 1. Схема для снятия ВАХ биполярного транзистора в схеме с ОЭ