## Slide 1: Обеспечение ядерной безопасности на предприятиях ядерного топливного цикла
Чередов Вячеслав Михайлович
Главный эксперт ОРБ АО «СХК»

## Slide 2: Общие сведения. ЯТЦ
Ядерный топливный цикл – совокупность технологических процессов, обеспечивающих экономичное и безопасное получение энергии на стационарных и транспортных ядерных энергетических установках с реакторами на тепловых и быстрых нейтронах.
Топливные циклы в ядерной энергетики
● Урановый топливный цикл;
● Уран – ториевый цикл (с зоной воспроизводства);
● Уран – плутониевый цикл (с зоной воспроизводства).
На ранней стадии развития атомной энергетики в мире стратегия обращения с отработавшим ядерным топливом определялась выбором замкнутого ядерного цикла.
Со временем позиция многих стран по этому вопросу значительно изменилась частично из-за экономической целесообразности переработки ядерного топлива, частично из-за изменений позиций правительства, общественного мнения, политических решений, технических и других факторов.

## Slide 3: Общие сведения. ЯТЦ

## Slide 4: Общие сведения. ЗЯТЦ

## Slide 5: Безопасность ОИАЭ

## Slide 6: Безопасность ОЯТЦ

## Slide 7: Принципы обеспечения безопасности

## Slide 8: Основные понятия. Радиоактивность.

## Slide 9: Радиоактивный распад
электромагнитный
(изомерный) переход (Z
и A не меняются)
переходы с
испусканием β-частиц,
(изменяется Z, а A
остается неизменным);
переходы с
испусканием тяжелых
частиц - нуклонов
(протонов) или α-
частицы (изменяются
как Z, так и A);
спонтанное деление
тяжелых ядер
с испусканием тяжелых
частиц - нуклонов
(нейтронов) и
образованием ядер-
осколков

## Slide 10: Что такое «Ядерная безопасность»
Ядерная безопасность – это создание и поддержание условий, исключающих возникновение самоподдерживающей реакции деления (СЦР) при переработке, хранении и транспортировке ЯДМ и снижению тяжести последствий ядерной аварии, если она произошла.
1. Ядерно-опасный делящийся нуклид – делящийся нуклид, присутствие которого в материале не исключает возможности возникновения СЦР при обращении с этим материалом. (уран-235, плутоний-239, уран-233 и т.д.)
2. Ядерный делящийся материал (вещество) – материал (вещество), содержащий ядерно-опасные делящиеся нуклиды ЯДМ (Н), при работе с которым не исключена возможность возникновения СЦР.

## Slide 11: Физические основы ядерной безопасности. Понятие критичности
Любые инциденты с радиоактивными материалами или веществами являются потенциально-опасными с точки зрения нанесения ущерба здоровью человека. Опасность заключается в излучении, которое неотъемлемо от этих материалов, а точнее во вредном биологическом воздействии излучения на живую ткань, на организм.
Самоподдерживающаяся цепная реакция деления - процесс деления ядер нуклидов, при котором число нейтронов, образующихся в процессе деления ядер за какой-либо интервал времени, равно или больше числа нейтронов, убывающих из системы вследствие утечки и поглощения за этот же интервал времени.

## Slide 12: Условия возникновения СЦР
  Ядерные реакции – процессы, происходящие при взаимодействиях различных частиц с атомными ядрами, приводящие к преобразованию исходных ядер в ядра нового типа.

## Slide 13: Реакция деления

## Slide 14: Области энергии нейтронов

## Slide 15: Спектры нейтронов

## Slide 16: Основные понятия. Ядерные реакции
  Микроскопическое сечение –
П - количество ядерных реакций, происходящих ежесекундно на 1 м2
Ns -число ядер на 1 м2
Ф- плотность потока нейтронов
Микроскопическое сечение –
мера вероятности взаимодействия нейтрона с ядром
σ= П / Ф
[], 1 барн =
Нейтрон вызывает ядерную реакцию всякий раз, когда он пересекает поверхность условного шара (черные кружки), площадь поперечного сечения которого равна σ
Обозначение сечений в зависимости от типа взаимодействия:
σa (absorption) – сечение поглощения;
σc (capture) – сечение радиационного захвата (n,γ);
σel (elastic) – сечение упругого рассеяния (n,n);
σin (inelastic) – сечения неупругого рассеяния (n,n’ );
σs (scattering) – сечение рассеяния;
σf (fission) – сечения деления (n,f);
σt (total) – полное сечение.

## Slide 17: Эффективный коэффициент размножения
Критическое состояние среды – это результат баланса между рождёнными и исчезнувшими нейтронами.
Кэф – это весьма важный, может даже главный параметр в ядерной безопасности

## Slide 18: Факторы, влияющие на критичность системы
Кэф – функция целого ряда факторов, влияющих на критичность, которые можно классифицировать на два направления:
факторы, связанные со свойствами
системы;
‒ Обогащение;
‒ Состав системы (активной зоны);
‒ Замедление;
‒ Поглощение.
Критический параметр (критическое значение параметра ядерной безопасности):
- критическая масса (количество для учетных единиц) Мкр,
- критическая концентрация Скр, критический объем Vкр,
- критический диаметр Dкр,
- или критическая толщина слоя Tкр
значение параметра содержащей ЯДМ (В, Н) системы, соответствующее эффективному коэффициенту размножения Кэф системы, равному 1.
факторы, влияющие на утечку нейтронов из системы.
‒ Влияние отражателя;
‒ Геометрические факторы;
‒ Температура.

## Slide 19: Факторы, влияющие на критичность системы. Обогащение
Обогащение урана, % | Металлический уран, кг | Смесь U+Н2О, кг U | UО2 + Н2О, кг U | UО2F2 + Н2О, кг U | UО2(NО3)2+ Н2О, кг U
95 | 22,8 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,9
40 | 109 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,3
20 | 190 | 5,2 | 5,2 | 5,6 | 5,9
10 | - | - | - | 13 | 17,4
5 |  | 35 | 35,4 | 37,1 | 75,4
3 |  | 91 | 93 | 116 | 465
2 |  | 260 | 275 | 310 | 
0,72 |  |  |  |  | 
Минимальные критические массы различных видов урана для сферы с водным отражателем

## Slide 20: Факторы, влияющие на критичность системы. Замедление
Нейтроны, выделяемые в реакции деления, имеют большую кинетическую энергию, а у большинства делящихся ядер микроскопическое сечение деления увеличивается с уменьшением кинетической энергии нейтрона, что показано для ядер 235U и 239Рu на рисунке.
Критическая масса урана (кг) |  |  |  |  | 
Замедление | Сut, г/см3 | U | UO2 | UF4 | UF6
H/U = 0 | 3,400 | 274,00 | 196,00 | 130,00 | 96,00
H/U = 20 | 0,346 | 46,60 | 44,40 42,6 | 42,60 | 41,00
H/U = 400 | 0,050 | 0,87 | 0,87 0,87 | 0,87 | 0,87
Критические массы урана обогащением 93,5 %
H/Ut – отношение числа атомов водорода и урана (степень замедления) (Ut = 235U + 238U). Cut –концентрация урана.

## Slide 21: Факторы, влияющие на критичность системы. Поглощение
Нейтроны поглощаются как делящимися ядрами (деление или радиационный захват), так и неделящимися (радиационный захват). Ядра, радиационно- захватывающие нейтроны, называют поглотителями нейтронов. Их присутствие увеличивает критические параметры. Некоторые поглотители намеренно используют, чтобы ослабить риск критичности, например, В, Cd, Gd и Hf. Обычно находящиеся в среде ядра также имеют значительные сечения захвата.
Гафний (Нf) | - | 100 барн
Бор (В) | - | 760 барн
Кадмий (Сd) | - | 2550 барн
Гадолиний (Gd) | - | 46000 барн
Литий-6 (6Li) | - | 945 барн
Сильные поглотители нейтронов
Все поглотители имеют резонансную структуру сечений поглощения.
Гомогенные поглотители эффективнее, чем гетерогенные поглотители, но могут выпасть в осадок.
Гетерогенные поглотители менее эффективные, но более надежные.
Могут быть в виде стержней, поглощающих вставок, облицованных материалов, колец РАШИГА.
Наиболее эффективны они в центре аппарата.

## Slide 22: Факторы, влияющие на критичность системы. Отражатель

## Slide 23: Факторы, влияющие на критичность системы. Геометрический фактор

## Slide 24: Параметры ядерной безопасности
Для ядерно-безопасной работы с ЯДМ вводят ряд ограничений исходя из которых в дальнейшем, организуется технологический процесс переработки. Такие параметры называются параметрами ядерной безопасности.
Основные объекты ограничений это:
масса ЯДН (ЯДВ, ЯДМ);
концентрация ядерно-опасного нуклида;
объем;
диаметр;
толщина слоя;
расстояние между единицами оборудования;
содержание поглотителей и замедлителей нейтронов в ЯДМ;
другие параметры, на которые накладываются ограничения с целью обеспечения ЯБ.

## Slide 25: Параметры ядерной безопасности
Параметр | Коэффициент запаса n
Безопасная (допустимая) масса | 2,1
Безопасная концентрация | 1,3
Безопасный (допустимый) объем | 1,3
Безопасный (допустимый) диаметр | 1,1
Безопасная (допустимая) толщина слоя | 1,1
Безопасный параметр (безопасное значение параметра ядерной безопасности) - это значение параметра ЯБ рассматриваемой системы, содержащей ЯДМ, в n раз меньше, чем значение соответствующего минимального критического параметра той же системы. Безопасный параметр должен обеспечивать значение Кэф системы не более 0,95.
Допустимый параметр (допустимое значение параметра ядерной безопасности) - это значение параметра ЯБ рассматриваемой системы, содержащей ЯДМ, в n раз меньше, чем значение соответствующего критического параметра той же системы. Безопасный параметр должен обеспечивать значение Кэф системы не более 0,95.

## Slide 26: Параметры ядерной безопасности

## Slide 27: Параметры ядерной безопасности

## Slide 28: Нормы ядерной безопасности
Норма загрузки (комплектации) – это масса ЯДМ, которую разрешается загружать в оборудование.
Норма концентрации – это массовая концентрация ЯДМ, при которой ЯДМ разрешается перерабатывать в оборудовании, а также хранить или транспортировать в упаковках.
Норма накопления – это масса ЯДМ, которую разрешается накапливать во вспомогательном оборудовании (фильтрах, коммуникациях, ловушках и т.п.), т.е. в оборудовании, в которое ЯДМ не должен загружаться в соответствии с технологическим процессом, но может попадать в процессе эксплуатации этого оборудования.
Норма закладки – это масса ЯДМ, которую разрешается накапливать в технологическом оборудовании сверх установленных ограничений нормы загрузки, нормы концентрации, за счет невыдаваемых объемов, образования осадков, отложений на поверхности оборудования.

## Slide 29: Классификация оборудования
‒ Опасное оборудование (оборудование типа «О») - это оборудование, конструкция или геометрические особенности которого не исключает возможности возникновения СЦР при нарушении нормальной эксплуатации.
‒ Оборудование с повышенным коэффициентом запаса (оборудование типа «ПКЗ») - это тоже опасное оборудование, но в котором порог критичности поднят за счет особенностей его конструкции и коэффициенты запаса выше, чем для простого опасного аппарата. (коэффициент запаса по массе – 3.3; по концентрации – 2.0)
‒ Безопасное оборудование (оборудование типа «Б») - оборудование, конструкция, геометрические особенности и конструкционные материалы которого исключают возможность возникновения самоподдерживающейся цепной реакции деления (СЦР) при нормальной эксплуатации, а также при любых учитываемых в проекте объекта ядерного топливного цикла исходных событиях.

## Slide 30
Кольцевой аппарат
Плоский аппарат
Трубчатый аппарат
Классификация оборудования

## Slide 31
Кольцевой аппарат
Плоский аппарат
Трубчатый аппарат
Классификация оборудования

## Slide 32
Кольцевой аппарат

## Slide 33: Классификация оборудования
Правилами ядерной безопасности установлено, что во всех случаях, когда это возможно, должно быть использовано безопасное оборудование (типа Б), а случаях, когда это невозможно или нецелесообразно, - опасное оборудование с повышенным коэффициентом запаса (оборудование типа ПКЗ).
Оборудование типа О может быть использовано только тогда, когда оборудование типа Б или ПКЗ невозможно применять из-за отсутствия его работоспособных конструкций и (или) в связи с особенностями принятых технологий и только в сочетании с ограничениями параметров ядерной безопасности и контролем этих ограничений.
Если при непрерывном технологическом процессе осуществляется передача ЯДМ из безопасного оборудования в опасное оборудование, ограничения параметров ядерной безопасности должны быть также установлены для данного безопасного оборудования.

## Slide 34: Основные принципы и меры обеспечения ЯБ
Основные принципы ядерной безопасности при использовании, переработке, хранении и транспортирования ЯДМ:
‒ Предотвращение возникновения СЦР как при нормальных условиях, так и при единичном отказе, событии (для случаев более одного исходного события должны быть предусмотрены меры по снижению тяжести последствий аварии);
‒ Предотвращение нарушений условий и требований ядерной безопасности, регламентированных проектно-конструкторской и технологической документацией, нормативными документами по ядерной безопасности (правилами, инструкциями, технологическими регламентами), как при нормальной эксплуатации, так и при исходных событиях аварий
‒ Предотвращение неконтролируемых и несанкционированных случаев переработки, накопления, перемещения, передачи и транспортирования ЯДМ;
‒ Преимущественное использование безопасного оборудования (оборудования типа Б), технических средств и средств автоматизации;
‒ Осуществление контроля (преимущественно автоматического) параметров ядерной безопасности в сочетании с блокировками;
‒ Применение консервативного подхода при обосновании ядерной безопасности.

## Slide 35: Технические меры.
Под техническими мерами понимаются меры, действие которых происходит без участия исполнителя или с ограниченным влиянием исполнителя на технологический процесс и в череде мер первой и главной стоит такая мера, как:
‒ Применение оборудования и упаковок безопасной конструкции;
‒ Установка ловушек безопасной конструкции, обратных клапанов, блокировок для предотвращения попадания ЯДМ во вспомогательное оборудование систем вакуумирования, реагентные отделения, на участки, где нет ограничений по ЯБ;
‒ Использование стеллажей и ячеек для дистанционирования при хранении и транспортировании упаковок;
‒ Применение методов приборного контроля делящихся материалов;
‒ Применение автоматических блокировок при загрузке оборудования и рабочих мест;
‒ Поддержание системами автоматики заданных параметров технологического процесса;
‒ Оснащение ядерно-опасных участков системами аварийной сигнализации обнаружения СЦР.

## Slide 36: Организационные и административные меры.
Организационные меры включают в себя:
Введение ограничений массы или концентрации ЯДМ в оборудовании, на рабочих местах, в упаковках;
‒ Проведение периодического обследования, промывок и зачисток оборудования;
‒ проведение профилактических работ на оборудовании;
‒ Определение порядка отбора проб ЯДМ и проведения анализов;
‒ Регламентацию порядка действий персонала при проведении операций с ЯДМ и в аварийных ситуациях;
‒ Допуск к работам и руководству работами с ЯДМ.
Административные меры включают в себя:
‒ Инспекцию и контроль соблюдения норм и правил ЯБ;
‒ Периодическую отчетность по вопросам ядерной безопасности;
‒ Распределение обязанностей и определение ответственности руководителей и исполнителей.

## Slide 37: Консервативный подход
Консервативный подход – подход, когда при анализе безопасности технологических систем, элементов, процессов на ОЯТЦ для параметров и их характеристик принимаются значения и пределы, заведомо приводящие к более неблагоприятным результатам. Т.е. при анализе или обосновании ядерной безопасности должны быть приняты предположения, увеличивающие Кэф с учетом нормальных и аварийных условий. Это значение Кэф должно, во-первых, гарантированно обеспечивать Кэф меньше или равно 0,95, а, во-вторых, обеспечить запас на неучтённые погрешности. В то же время степень консерватизма не должна быть чрезмерной.

## Slide 38
Спасибо
за внимание
Моб. тел.: +7 (952) 899 99 37
E-mail: vmcheredov@rosatom.ru
Чередов Вячеслав Михайлович
Главный эксперт ОРБАО «СХК»
17.04.2025