## Slide 1: Основы проектирования химических производств Курс лекций
Профессор кафедры
ХТРЭ
д.т.н. Дьяченко Александр Николаевич
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

## Slide 2: Структура и содержание курса
1. Введение в проектирование
Проектирование как вид инженерной деятельности; Правовые основы проектирования; Проектно-сметная документация; Технико-экономическое обоснование проекта;
2. Основные стадии проектирования химических производств и оборудования
Основные стадии проектирования химических производств и оборудования; Виды конструкторских документов; Обозначение изделий и конструкторских документов. Содержание разделов исходных данных для проектирования производства
3. Выбор и разработка технологической схемы производства
Общие положения; Последовательность разработки технологической схемы; Принципиальная технологическая схема; Размещение технологического оборудования.
4. Эскизная конструктивная разработка основной химической аппаратуры
Общие положения; Реакторы; Особенности эскизного конструирования различных групп аппаратов
5. Графическое представление химической установки
Общие положения; Основная технологическая схема; Блок-схема процесса химической технологии; Мнемосхема трубопроводов и встроенных приборов
6. Графические символы технологических установок (выдержка из DIN 28004, ч. 3 и DIN 2429)
7. Материалы для химических установок
Классификация материалов; Свойства материалов;Стали и чугуны; Легкие металлы; Тяжелые металлы; Природные материалы; Синтетические материалы; полимеризационные пластмассы; Каучуки и эластомеры; Поликонденсационные пластмассы; Углеродные (графитовые) материалы; Комбинированные материалы.

## Slide 3
Лекция № 1
ВВЕДЕНИЕ В ПРОЕКТИРОВАНИЕ

## Slide 4
Проектирование. – Инженерная деятельность, связанная с выработкой и надлежащего в техническом и правовом отношении оформления технических решений
Производственная
техносфера
Технологические
отрасли
Машино- и
приборостроение
Строительство
ЕСТД –
проектирование
ЕСКД –
конструирование
СПДС –
проектирование
Качество и безопасность
продуктов, услуг, работ –
ГОСТ, ISO,
Технические регламенты
ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК ВИД ИНЖЕНЕРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

## Slide 5
Проектанты
Проектные и
конструкторские
подразделения
предприятий
Специальные
проектные
(проектно-
конструкторские,
научно-
исследовательсткие
организации –
фирмы и
Институты
(ПИ, НИПИ, ПКИ,
НИПКИ).
Индивидуальные
специалисты,
имеющие лицензии
на определённые
виды проектных работ
и личные печати,
зарегистрированные
в соответствующих
государственных
структурах
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

## Slide 6
ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Проект химического производства – комплекс технической документации, включающий пояснительные записки, расчеты, чертежи, сметы, соответствующие заданию на проектирование.
Определяющей частью проекта химического предприятия или отдельного производства является механико-техническая часть, разработка которой включает:
 выбор метода производства, отвечающего конкретным условиям;
 создание принципиальной и монтажно-технологической схемы производства;
 технический расчет, выбор или разработку необходимого технологического оборудования и его рациональное размещение;
 механизацию и автоматизацию всех непрерывных и периодических процессов.

## Slide 7
ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Основные части проекта:
архитектурно-строительная,
энергетическая,
технологическая,
контроль и автоматизация.

## Slide 8: ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА
Технико-экономическое обоснование – это предпроектный документ, уточняющий и дополняющий схемы развития и размещения отраслей химической промышленности в части размещения намечаемого к проектированию и строительству предприятия, его производственной мощности, номенклатуры продукции, обеспечения сырьем, полуфабрикатами, топливом, электроэнергией и водой, основных строительных и технологических решений и важнейших технико-экономических показателей производства и строительства предприятия.

## Slide 9
  Вопросы, рассматриваемые в ТЭО:
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА
2) Обоснование потребности экономики в продукции предприятия
3) Обоснование места размещения предприятия
4) Обоснование способа производства химической продукции
5) Экономика строительства предприятия и производства продукции.
1) Исходные положения.

## Slide 10
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА
1) Исходные положения.
Характеристика роли предприятия и обеспечение роста мощностей и покрытия потребностей в продукции, намечаемой к выпуску:
 соответствие решений ТЭО схеме развития и размещения отрасли химической промышленности и схеме развития и размещения производственных сил района;
 характеристика состояния действующего предприятия, оценка и анализ его деятельности, и основные технико-экономические показатели его работы.

## Slide 11
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА
2) Обоснование потребности экономики в продукции предприятия
Обоснование потребности народного хозяйства в продукции предприятия, его проектной мощности и специализации:
 ассортимент и качество продукции;
 текущие и перспективные балансы производства и потребления этой продукции по основным потребителям и экономическим районам, регионам потребления продукции данного предприятия;
 анализ технической возможности и экономической целесообразности покрытия дефицита данного вида продукции за счет реконструкции или расширения действующего производства.

## Slide 12
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА
3) Обоснование места размещения предприятия
Обоснование места размещения предприятия заключается в следующем:
 обеспечение предприятия сырьем, топливом, водой, электроэнергией, возможность сброса промышленных отходов;
 наличие трудовых ресурсов;
 наличие необходимых площадей для строительства производственных, жилых и гражданских объектов.

## Slide 13
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА
4) Обоснование способа производства химической продукции
Обоснование выбор способа производства целевого продукта осуществляется с учетом переработки сырья и отходов, а также требований к товарной форме и чистоте продукта.
Необходимо указать достоинства и недостатки методов производства, располагать данными по затратам на основное сырье, проектную себестоимость продукта и капитальных затрат на 1 тонну продукта, энергозатратам производства.
На основании выбранного способа производства составляется перечень продуктов, получаемых при осуществлении основных и побочных процессов, а также перечень исходных реагентов и материалов с их характеристикой.

## Slide 14
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА
5) Экономика строительства предприятия и производства продукции.
Ориентировочные объемы капитальных вложений, в том числе строительно-монтажных работ и по жилищно-гражданскому строительству с учетом сопряженных затрат в смежных отраслях промышленности:
 удельные капитальные затраты;
 экономическая эффективность капитальных вложений;
 удельные расходы сырья и полуфабрикатов;
 сравнение технического уровня и важнейших технико-экономических показателей

## Slide 15
ПРИМЕР ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДСТВА ФОРМАЛИНА
Задание: провести технико-экономическое обоснование строительства, выбрать место и способ производства формалина в наиболее удобном районе СНГ. Предполагается, что производство будет новым в выбранном месте.
Решение: При ответе на это задание необходимо опереться на планово-статистические данные.
ПРИМЕР

## Slide 16
ПРИМЕР ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДСТВА ФОРМАЛИНА
ПРИМЕР
Центральный | 537
Уральский | 539
Северо-Западный | 268
Западно-Сибирский | 1041
Северо-Кавказский | 317
Поволжье | 162
Восточно-Сибирский и Дальний Восток | 76
Волго-Вятский | 28
Казахстан и Средняя Азия | 193
В с е г о | 3161
Ожидаемая потребность в формалине по экономическим районам СНГ, тыс. т:

## Slide 17
ПРИМЕР ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДСТВА ФОРМАЛИНА
ПРИМЕР
Карбамидные смолы | 2263 | 59%
Феноло-формальдегидные смолы | 656,1 | 17%
Пентаэритрит | 268 | 7%
Параформ | 37,4 | 1%
Полиформальдегид | 127,4 | 3%
Прочие | 527,1 | 13%
В с е г о | 3879 | 100%
Ожидаемая структура потребления в 2005 г., тыс. т:

## Slide 18
ПРИМЕР ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДСТВА ФОРМАЛИНА
ПРИМЕР
Ожидаемый баланс производства и потребления по СНГ:
потребность | 3 879 тыс.т.
производство | 3 066 тыс.т.
дефицит | -813 тыс.т.
Очевиден дефицит формалина, определяющий необходимость строительства новых мощностей по производству формалина и началу проектно-изыскательских работ.
В отношении района строительства вопрос о размещении производства наиболее вероятен в Западно-Сибирском регионе, где намечается самый большой дебаланс потребления

## Slide 19
ПРИМЕР ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДСТВА ФОРМАЛИНА
ПРИМЕР
Наиболее подходящим местом для строительства является г. Томск, что определено следующими соображениями:
запасы природного газа и резервы производственной мощности по метанолу на территории Томского нефтехимического комбината (ТНХК);
возможность переработки формалина в формальдегидные смолы на месте при организации его производства на ТНХК;
железнодорожные и водные транспортные развязки
наличие местных источников электроэнергии;
наличие водных ресурсов (р. Томь);
своя стройиндустриальная база;
возможности готовить квалифицированные кадры (вузы ТПУ, ТГУ, ТГАСУ; сеть ПТУ и техникумов).

## Slide 20
ПРИМЕР ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДСТВА ФОРМАЛИНА
ПРИМЕР
Другие варианты размещения производства на действующих химических пред­приятиях: Западной Сибири.
Показатель | г. Кемерово ПО «Азот» | г. Ангарск ПО «АНОС» | г. Омск, з-д «Пластмасс» | г. Саянск «Химпром»
Сырье- метанол | Со стороны | Собственное производство малой мощности | Отсутсвует | Отсутствует
Наличие промплощадки | Нет возможности | Нет возможности | Есть | Есть
Наличие потребителя на месте | Нет | Малая производ. мощность МФС | Огранич. потребление | Нет
Обеспечение: а) энергией б) кадрами в) водой | резерва нет имеется ограничено | районная сеть имеется очень ограничено | имеется имеется имеется | имеются ограничено ограничено

## Slide 21
ПРИМЕР ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДСТВА ФОРМАЛИНА
ПРИМЕР
Сравнительная характеристика названных методов производства.
Метод | Преимущества | Недостатки
1. Окисление метанола на серебряном катализаторе | Практически нет ограничений по мощности единичной установки. Простота конструкции реактора. Низкая металлоемкость и энергозатраты. Высокая производительность | Высокий расходный коэффициент по сырью. Наличие в формалине до 10 % метанола. Наличие примесей муравьиной кислоты в продукте. Расход драгоценного металла – серебра
2. Окисление метанола на оксидном катализаторе | Низкий расходный коэффициент по сырью. Товарный метанол содержит менее 1 % примеси метанола и не выше 0,02 % муравьиной кислоты | Повышенный расход энергии и воздуха. Ограничение по единичной мощности установки. Сложность эксплуатации и ремонта реактора. Повышенная металлоемкость. Низкая производительность

## Slide 22
ПРИМЕР ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДСТВА ФОРМАЛИНА
ПРИМЕР
Проектная характеристика способов производства по валу ЗСР:
Способ производства | Объем производства | 
 | тыс. т | у.е.
На серебряном катализаторе | 360 | 31428
На оксидном катализаторе | 120 | 12000
Способ производства | Марка ФМ | Марка ФБМ
На серебряном катализаторе | 46 | 56
На оксидном катализаторе | 54 | 75
Проектная себестоимость продукта, у.е.:

## Slide 23
ПРИМЕР ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДСТВА ФОРМАЛИНА
ПРИМЕР
Сравнительные данные по затратам на основное сырье
Сырье | Единица измерения | Цена, у.е. | Расходный коэффициент | Сумма, у.е.
Окисление на серебряном катализаторе |  |  |  | 
Метанол Катализатор Вода | т кг т | 70 - 39 202 - 86 2 – 30 | 0,508 0,0046 0,440 | 39 - 37 4 - 10 0 – 94
Окисление на оксидном катализаторе |  |  |  | 
Метанол Катализатор Вода | т кг т | 77 - 80 25 - 00 0 - 65 | 0,570 0,115 0,160 | 44 - 37 2 - 74 0 – 10

## Slide 24
ПРИМЕР ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДСТВА ФОРМАЛИНА
ПРИМЕР
Энергозатраты производств
Сырье | Единица измерения | Цена, у.е. | Расходный коэффициент | Сумма, у.е.
Окисление на серебряном катализаторе |  |  |  | 
Пар Электроэнергия Воздух | ГДж тыс. кВт тыс. м3 | 9 - 58 22 - 00 16 - 88 | 0,2959 0,06055 0,0572 | 2 - 83 1 - 01 0 - 95
Окисление на оксидном катализаторе |  |  |  | 
Пар Электроэнергия Воздух | ГДж тыс. кВт тыс. м3 | 7 - 84 24 - 10 19 - 00 | 0,261 0,260 0,084 | 2 - 05 6 - 28 1 - 60

## Slide 25
ПРИМЕР ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДСТВА ФОРМАЛИНА
ПРИМЕР
При выполнении проектов для действующих предприятий исключается ряд обоснований, так, можно не обосновывать место строительства и метод производства.
По согласованию с заказчиком, можно не разрабатывать вопросы, связанные с оценкой дополнительной мощности производства и ее взаимосвязи с существующими технологическими линиями (наличие резерва сырья, вспомогательных веществ, энергии, воды; кадры, со­циальные вопросы, площади для производства и т.п.).

## Slide 26
ПРИМЕР ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДСТВА ФОРМАЛИНА
ПРИМЕР
При выполнении проектов для действующих предприятий исключается ряд обоснований, так, можно не обосновывать место строительства и метод производства.
По согласованию с заказчиком, можно не разрабатывать вопросы, связанные с оценкой дополнительной мощности производства и ее взаимосвязи с существующими технологическими линиями (наличие резерва сырья, вспомогательных веществ, энергии, воды; кадры, со­циальные вопросы, площади для производства и т.п.).

## Slide 27
Лекция № 2
ОСНОВНЫЕ СТАДИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ И ОБОРУДОВАНИЯ

## Slide 28
Техническое задание
Конструкторская документация
Рабочая конструкторская документация
процесс установления исходных требований и формирования предварительных (возможных и желательных) очертаний объекта разработки
процесс последовательно углубляемой технико-экономической проработки инженерных решений, осуществляемых исходя из данных технического задания, результатов научно-исследовательских работ и практического опыта
процесс материального воплощения результатов инженерного поиска, систематизация опытно-промышленных данных и сопоставление их с техническим заданием, внесение необходимых уточнений в документацию
СТАДИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Разработка конструкции изделия  сложный многоступенчатый процесс, для которого характерны три четко выраженные стадии:

## Slide 29
Конструкторская документация — это графические и текстовые документы, которые в отдельности или в совокупности определяют состав и устройство изделия.
СТАДИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Проектная конструкторская документация
Рабочая конструкторская документация
техническое приложение, эскизный и технический проект
содержит все данные, необходимые для разработки изделия
Содержит данные для изготовления изделия
Конструкторская документация

## Slide 30
Техническое задание
Техническое
предложение
Эскизный проект
Технический проект
Разработка рабочей
документации
Установочная серия
Конструкторская документация
не регламентирует методы и способы изготовления изделия, а также последовательность их применения.
Это задача технологической документации.
Данные, содержащиеся в конструкторской документации, в значительной степени влияют на их выбор и применение.
ОСНОВНЫЕ СТАДИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Корректировка
конструкторской
документации

## Slide 31
Техническое задание
Техническое
предложение
Назначение изделия
Техническая
характеристика
изделия
Технико-
экономические
требования
Специальные
требования с учетом
условий эксплуатации
и ремонта
Требования к качеству
сырья и готовой
продукции
Необходимые стадии
разработки
ОСНОВНЫЕ СТАДИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Техническое задание (ТЗ) – важнейший исходный документ, определяющий целенаправленность и рациональную последовательность проектирования изделия.
В процессе разработки технического задания на основе анализа и сопоставления данных практического опыта и результатов научно-исследовательских работ с потребностями производства формируются качественные характеристики.

## Slide 32
Эскизный проект
Выбор принципиального
варианта конструкции
Техническое задание
Технико-экономическое
обоснование целесооб-
разности выбранной
конструкции
Анализ результатов
НИР и опыты
эксплуатации
выбранной
конструкции
Патентная
документация
Техническое
предложение
ОСНОВНЫЕ СТАДИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Техническое предложение – совокупность конструкторских документов, которые должны содержать обоснование целесообразности разработки документации изделия на основании анализа технического задания, результатов научно-исследовательских работ, опыта эксплуатации аналогов, и сравнительной оценки различных вариантов решений с учетом конструктивных и эксплуатационных особенностей разрабатываемого изделия.

## Slide 33
ОСНОВНЫЕ СТАДИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Принципиальное
конструкторское
решение об устройстве
и принципе действия
изделия
Изготовление опытных
образцов. Назначение
основных размеров
Эскизный проект
Техническое
предложение
Технический проект
Эскизный проект – это совокупность конструкторских документов, которые должны содержать принципиальные конструктивные решения, дающие общее представление об устройстве и принципе работы изделия, а также данные, определяющие назначение, основные параметры и габаритные размеры разрабатываемого изделия.

## Slide 34
ОСНОВНЫЕ СТАДИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Разработка рабочей
документации
Окончательное
техническое решение,
дающее представление
о конструкции аппарата
и принципе его действия
Изготовление макетов,
исходные данные для
разработки рабочего
проекта
Эскизный проект
Технический проект
Технический проект – это совокупность конструкторских документов, которые должны содержать окончательные технические решения, дающие полное представление об устройстве разрабатываемого изделия, и исходные данные для разработки рабочей конструкторской документации.

## Slide 35
ОСНОВНЫЕ СТАДИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Установочная Серия
Опытный образец
Серийное
производство
Разработка рабочей
документации
Технический проект
Опытный образец изделия  это изделие изготавливаемое по вновь разработанной рабочей конструкторской документации для проверки его соответствия техническому заданию, последующей необходимой корректировки документации и подготовки технологического процесса изготовления основных частей изделия.

## Slide 36
ОСНОВНЫЕ СТАДИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Установочная Серия
Серийное
производство
Разработка рабочей
документации
Корректировка
конструкторской
документации
Конец
процедуры
Нет
Да
Изделие установочной серии – это изделие изготовленное по документации., уточненной после изготовления и по результатам испытания опытного образца для контроля его соответствия техническому заданию, проверки технологического процесса изготовления изделия и последующей, необходимой корректировки документации.
Изделие серийного производства – изделие, изготавливаемое в условиях серийного производства периодически повторяющимися сериями по единой конструкторской документации.

## Slide 37
ВИДЫ КОНСТРУКТОРСКИХ ДОКУМЕНТОВ
Конструкторские
документы
Графические
Текстовые

## Slide 38
ВИДЫ КОНСТРУКТОРСКИХ ДОКУМЕНТОВ
 чертеж детали (без шифра) – документ, содержащий изображение детали и другие данные, необходимые для ее изготовления и контроля;
 сборочный чертеж (шифр СБ) – содержит изображение сборочной единицы и другие данные, необходимые для ее сборки (изготовления) и контроля;
 чертеж общего вида (шифр ВО) – определяет конструкцию изделия, взаимодействие его основных составных частей и поясняющий принцип работы изделия;
 теоретический чертеж (шифр ТЧ) – определяет геометрическую форму (обводы) изделия и координаты расположения составных частей;
Графические

## Slide 39
ВИДЫ КОНСТРУКТОРСКИХ ДОКУМЕНТОВ
 габаритный чертеж (шифр ГЧ) – определяет контурное (упрощенное) изображение изделия с габаритными, установочными и присоединительными размерами;
 монтажный чертеж (шифр МЧ) – содержит контурное (упрощенное) изображение изделия, а также данные, необходимые для его установки на месте применения;
 схемы (без шифра) – это документы, на которых показаны в виде условных обозначений или изображений составные части изделия и связи между ними (технологическая, электрическая, гидравлическая, пневматическая, кинематическая и т. д.).
Графические

## Slide 40
ВИДЫ КОНСТРУКТОРСКИХ ДОКУМЕНТОВ
Текстовые
 спецификация (без шифра), которая определяет состав сборочной единицы, комплекта, или комплекса;
 пояснительная записка (шифр ПЗ), которая содержит описание устройства и принципы действия изделия, а также обоснование принятых при его разработке технических и технологических решений;
 расчеты (шифр РР), которые содержат расчеты параметров и величин, например расчеты на прочность.

## Slide 41
В зависимости от способа исполнения и характера использования конструкторские документы делятся на следующие основные виды:
Оригинал – чертёж, служащий для изготовления подлинников
Подлинник – чертеж, позволяющий многократно снимать копии и оформленный подписями должностных лиц.
Дубликат – чертёж, повторяющий подлинник; предназначен для снятия копий.
Копия –чертёж, идентичный подлиннику или дубликату; предназначен для непосредственного использования в производстве.
ВИДЫ КОНСТРУКТОРСКИХ ДОКУМЕНТОВ

## Slide 42
Чертежи деталей и спецификации
шифров не имеют
ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКТОРСКИХ ДОКУМЕНТОВ
Каждому изделию и его конструкторским документам присваивается самостоятельное обозначение в соответствии с ГОСТ 2.201—80. Устанавливается следующая структура обозначения изделий и его конструкторского документа:

## Slide 43
СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

## Slide 44
СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Исходные данные
Ведущая научно-
исследовательская
организация
Основным документом при разработке проекта предприятия или сооружения химической промышленности являются исходные данные.
Отраслевая - научно-
исследовательская
организация
Проектная
организация
техническое задание
на проектирование
ЗАКАЗЧИК

## Slide 45
Раздел 1. Общие сведения и технология
Сведения об эффективности технологии.
Масштаб опытных установок.
Раздел 2. Характеристика выполненных научно-исследовательских работ и опытных работ, положенных в основу исходных данных.
Литературный обзор технологии.
Обзор научно-исследовательских работ, выполненных по отдельным стадиям и узлам технологии.
Назначение целевого продукта.
Краткая характеристика уровня техники и основные технические показатели по аналогичным производствам.
Прогноз и потребности товарной продукции на перспективу
Раздел 3. Технико-экономическое обоснование рекомендуемого метода производства. Перспективы производства и потребления
Прогноз обеспеченности производства сырьем и материалами требуемого качества.
Ориентировочный расчет себестоимости продукта и сравнение ее с себестоимостью аналогичного продукта, получаемого другими методами.
Технико-экономические показатели производства.
Возможные направления использования попутных продуктов и реализуемых отходов производства
СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

## Slide 46
Раздел 4. Патентный формуляр
Раздел 5. Техническая характеристика исходного сырья, вспомогательных материалов, основных и конечных продуктов. Целевое назначение и области применения основных продуктов
Наименование ГОСТов, ТУ и других нормативных документов, регламентирующих качество исходного сырья, вспомогательных материалов и товарных продуктов
Области применения товарных продуктов
Раздел 6. Физико-химические константы и свойства исходных, промежуточных и конечных продуктов
Раздел 7. Химизм, физико-химические основы и принципиальная технологическая схема производства
Химизм процесса по стадиям
Тепловые эффекты процессов
Кинетические уравнения реакций
Степень конверсии и выхода по стадиям производства
Принципиальная технологическая схема производства с описанием процесса по стадиям
Обзор и обобщение патентной информации www.fips.ru
СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

## Slide 47
Раздел 8. Рабочие и технологические параметры производства
Технологические параметры производства и их допустимый диапазон колебаний
Условия приготовления и регенерации катализаторов
Условия образования осадков, полимеров смол, пены, методы предотвращения их образования и удаления
Рекомендации по характеру перемешивания реакционных смол
Рекомендации по флегмовым числам и плотностям орошения для конкретных ректификационных и абсорбционных процессов
Раздел 9. Материальный баланс производства
Исходные данные для составления материального баланса по всему производству
Таблицы материального баланса по стадиям производства с указанием составов промежуточных и конечных продуктов
Раздел 10. Технологическая характеристика побочных продуктов и реализуемых отходов производства
Техническая характеристика, свойства и составы побочных продуктов, ГОСТы, ТУ и другие нормативные документы
Области применения и объемы потребления побочных продуктов
Рекомендации по выбору тары, хранению и транспортировке
Характеристика реализуемых отходов производства
Технология переработки реализуемых отходов производства
СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

## Slide 48
Раздел 11. Математическое описание технологических процессов и аппаратов
Общие математические модели реакторов и других технологических узлов и оборудования.
Уравнения для расчета фазовых равновесий в системах пар-жидкость и жидкость-жидкость
Раздел 12. Данные для расчета, конструирования и выбора основного промышленного технологического оборудования и защиты строительных конструкций
Рекомендации по выбору конструкционных материалов для основного технологического оборудования
Виды и скорости коррозии рекомендуемых конструкционных материалов в соответствующих средах
Рекомендации и требования для конструирования и подбора основного технологического оборудования
Рекомендации по применению оригинальных аппаратов. Технические проекты таких аппаратов, аналогия с аппаратами, испытанными на производстве
Раздел 13. Рекомендации для проектирования автоматизации производства
Перечень параметров, подлежащих контролю. Рекомендуемые точки и схемы автоматического регулирования.
Рекомендации по применению автоматического управления производством (АСУП) с использованием ЭВМ
СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

## Slide 49
Раздел 14. Аналитический контроль производства
Перечень точек отбора проб для анализа, периодичность анализов
Перечень методик анализов с указанием ГОСТов и инструкций
Рекомендации по выбору пробоотборных устройств
Раздел 15. Методы и технологические параметры очистки химически и механически загрязненных сточных вод, обезвреживания газовых выбросов и ликвидации вредных отходов
Количество и состав химически и механически загрязненных сточных вод по отдельным стадиям и узлам производства
Технология первичной (локальной) очистки химически и механически загрязненных сточных вод
Количество и состав газовых выбросов в атмосферу
Рекомендации по получению товарной продукции из (или с помощью) сточных вод и газовых выбросов
СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

## Slide 50
Раздел 17. Указатель отчетов и рекомендуемой литературы по рассматриваемой технологии производства
Перечень отчетов о работе опытных и полузаводских установок
Перечень книг и статей в периодических изданиях, освещающих вопросы данной технологии
Раздел 16. Мероприятия по технике безопасности, промсанитарии и противопожарной профилактике
Перечень наиболее опасных мест в технологической схеме производства
Возможные источники выделения вредностей, рекомендации по обеспечению полной герметичности оборудования, методы удаления вредных выделений
Места возможных источников шумов и вибрации по технологическим причинам и методы их устранения или снижения до допустимых норм.
Способы обезвреживания токсичных, взрыво- и пожароопасных продуктов в случаях аварий и разливов
Токсикологическая характеристика веществ (исходных, промежуточных и конечных), имеющихся в производстве
Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ
Рекомендация по индивидуальным средствам защиты
Пожаро-, взрывоопасные и пирофорные свойства веществ, встречающихся в производстве
Рекомендации по продолжительности рабочего дня в зависимости от степени вредности условий труда
СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

## Slide 51
СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА
1. Характеристика раствора, поступающего на кристаллизацию:
а) физико-химические свойства раствора, растворителя и растворенных веществ: зависимость растворимости смеси веществ от температуры, плотности растворов с различным содержанием растворенных веществ, теплоемкости раствора в зависимости от температуры и концентрации (при отсутствии возможности расчета);
б) начальная концентрация растворенного вещества в растворе.
2. Температура процесса кристаллизации. Рекомендуемая скорость охлаждения.
3. Теплота кристаллизации для новых веществ, по которым отсутствуют данные в справочной литературе.
ПРИМЕР №1
Перечень исходных данных для проектирования процессов кристаллизации

## Slide 52
СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА
4. Характеристика получаемой суспензии:
а) размер кристаллов (гранулометрический состав);
б) твердость кристаллов;
в) способность измельчаться при перемешивании или перекачке насосами.
5. Время кристаллизации с учетом времени роста кристаллов для получения удовлетворительно фильтруемых суспензий.
6. Данные для расчета материального и теплового балансов кристаллизации.
ПРИМЕР №1
Перечень исходных данных для проектирования процессов кристаллизации

## Slide 53
СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА
1. Характеристика электролита, поступающего на электролиз. Физико-химические свойства раствора (плотность, растворимость, электропроводность, теплоемкость и т. д.).
2. Характеристика продуктов электролиза  жидких и газообразных (токсические свойства, взрывоопасные концентрации, плотность, растворимость, теплоемкость и т. д.).
3. Рекомендуемая конструкция электролизера на основе проведенных комплексных испытаний (сила тока, напряжение, плотность тока, выход по току, конструктивные материалы анодов, катодов, диафрагмы, оптимальный температурный режим, установочный чертеж электролизера).
ПРИМЕР №2
Перечень данных для проектирования процессов электролиза

## Slide 54
СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА
4. Инструкции по монтажу и эксплуатации электролизера, в том числе пуску, остановке.
5. Основные положения по технике безопасности и электрической безопасности.
6. Удельные расходные коэффициенты.
7. Кривые зависимости показателей электролиза от плотности тока (вольтаж, выход по току, расходы материалов и т. д.), для возможности выявления оптимального режима в конкретных экономических условиях.
8. Инструкции по ремонту электролизеров и необходимые рекомендации для проектирования ремонтных мастерских (замена диафрагм, анодная мастерская, пропитка, заливка стержней и т. п.).
ПРИМЕР №2
Перечень данных для проектирования процессов электролиза

## Slide 55
СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА
9. Мероприятия по борьбе с токами утечки при прокладке трубопроводов, отборе проб и т. п.
10. Рекомендуемые материалы для трубопроводов и арматуры.
11. Рекомендуемые приборы контроля, регулирования, дистанционного управления, местные и вынесенные на щит и т. п.
12. Межремонтный пробег электролизера.
13. Материальный, тепловой, энергетический и эксергетический баланс электролизера при принятых режимных условиях его работы.
ПРИМЕР №2
Перечень данных для проектирования процессов электролиза

## Slide 56
ВЫБОР И РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА

## Slide 57
ВЫБОР И РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА
Задача создания технологической схемы нового производства -разработка комплекса взаимосвязанных процессов, обеспечивающих получение требуемых продуктов нужного качества при минимальной себестоимости.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## Slide 58
ВЫБОР И РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА
Исходные данные для разработки технологической схемы :
задание на проектирование;
материал предпроектной проработки (предполагаемый район строительства, мощность производства, сведения по технологии действующих производств или их аналогов и т.д.);
общие данные по заводу (температура воздуха, воды, условия выброса сточных вод в общезаводскую канализацию, сброса отходящих газов в атмосферу, вывозка шлаков и отходов, особые условия и т.д.);
рецептурные материалы к проектированию (регламент и все из­менения и дополнения к нему, отчеты о научно-исследовательских разработках, материалы из учебников, монографий, справочников, периодических изданий, авторских свидетельств и патентов, материалы по обследованию родственных производств; систематизируется литература по методам расчета основных технологических процессов и аппаратов, которые будут использоваться при проектировании);
уточненные ограничивающие параметры (запрещение использовать в виде промежуточных продуктов в технологической схеме канцерогенных или мутагенных веществ), выбор мероприятий, позволяющих исключить использование сильнодействующих ядовитых веществ, технико-экономические ограничения и т.д.

## Slide 59
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ
Операционная технологическая схема - графическое схематичное системное представление последовательности и взаимодействия технологических процессов, материальных и технологических потоков.
ОТС
х
z
y
– вектор входных параметров (сырьё);
– вектор выходных параметров
(количество и качество готового продукта);
– вектор режимных параметров
(температура, давление, расход и др.);

## Slide 60
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ
Элемент ОТС – это аппарат, в котором протекает химико-технологический процесс.
реактор
аппарат
межфазного обмена
теплообменник
смеситель
распределитель
компрессор
(аппарат типа
сжатие-расширение)
Элементы операционной технологической схемы (ОТС)
Схема ОТС дает только общее представление о характере проектируемого производства, поэтому следующим этапом является составление операционных блок-схем отдельных стадий производства

## Slide 61
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ
Блок-схема показывает технологическую связь между стадиями какого-либо производства.
Подготовка сырья;
Проведение химического превращения;
Выделение и очистка целевого продукта;
Создание товарной формы целевого продукта.

## Slide 62
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ
1 — подготовка сырья;
2 — химическое превращение;
3 — выделение не превращенного сырья;
4 — выделение и очистка целевого продукта;
5 — придание товарной формы целевому продукту;
6 — регенерация и очистка непревращенного сырья;
7 — регенерация и очистка вспомогательных веществ;
8 — обезвреживание отходов.
Примерная схема стадий технологического процесса:

## Slide 63
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ
Следующим этапом детализации блок-схемы является разбивка каждой стадии процесса на отдельные физико-химические и химические операции:
Массообменные процессы
растворение, кристаллизация, прос­тая перегонка и ректификация, экстракция, абсорбция, адсорбция, десорбция;
Гидромеханические процессы
осаждение, фильтрование, цент­рифугирование;
Стадии подготовки сырья
подача и выдача газообразных, жидких и твердых веществ с их дозировкой, разбавлением или концентрированием

## Slide 64
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ
хлорирование, нитрование, окисление, восстановление, гидрирование, пиролиз и т.д.
Химические процессы
дробление, измельчение, классификация и дозирование твердых веществ; транспортирование и перемешивание жидкостей;
Механические процессы
нагревание, охлаждение, испарение, конденсация, выпаривание, сушка;
Теплообменные процессы

## Slide 65
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА
После разработки операционной схемы приступают к составлению принципиальной технологической схемы, состоящую из ряда технологических узлов.
Технологический узлел - аппарат (машина) или группа аппаратов с обвязочными трубопроводами и арматурой, в которых начинается и полностью заканчивается один из физико-химических или химических процессов

## Slide 66
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА
  сборники,
  мерники,
  насосы,
  компрессоры,
  газодувки,
  сепараторы,
  теплообменники,
  ректификационные колонны,
  реакторы,
  котлы-утилизаторы,
  фильтры,
  центрифуги,
  отстойники,
  дробилки,
  классификаторы,
  сушилки,
  выпарные аппараты,
  трубопроводы,
  арматура трубопроводов,
  предохранительные устройства,
  датчики и приборы контроля и автоматизации,
исполнительные и регулирующие механизмы и устройства
Объекты технологических узлов:
Указанные аппараты и машины выпускаются промышленностью и стандартизовано

## Slide 67
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА
При составлении технологической схемы учитывается ряд обязательных задач:
Обеспечение охраны труда и техники безопасности
Условия массопередачи потоков продуктов (полупродуктов) между химическими аппаратами
Выбор тепло- и хладоносителей

## Slide 68
В технологической схеме должны предусматриваться:
средства предотвращения превышения давления:
предохранительные клапаны,
взрывные мембраны,
гидрозатворы, аварийные емкости
системы создания защитной атмосферы,
системы аварийного охлаждения и т.д.
На трубопроводе должна быть предусмотрена запорная арматура с ручным или механическим приводом (вентили, задвижки), а для отключения регулирующих клапанов — обводные (байпасные) линии.
Обеспечение охраны труда и техники безопасности

## Slide 69
На этапе синтеза технологической схемы решается вопрос об уменьшении затрат на перекачку продуктов.
Необходимо максимально использовать самотек для транспортировки жидкостей из аппарата в аппарат. Поэтому предусматривается необходимое превышение одного аппарата над другим.
Условия массопередачи потоков продуктов (полупродуктов) между химическими аппаратами

## Slide 70
В качестве теплоносителей в зависимости от назначения производственных процессов могут применяться самые разнообразные газообразные, жидкие и твердые вещества.
Экономически выгодно основное количество тепла передать дешевыми хладоносителями: воздух и оборотная промышленная вода.
Остаточное тепло снимается дорогими хладоагентами: захоложенная вода, рассол, жидкий аммиак и т.п.
Самыми дешевыми теплоносителями являются топочные газы, но они не транспортабельны
Выбор тепло- и хладоносителей

## Slide 71
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА
Особое внимание при проектировании технологической схемы следует уделять обвязке ее отдельных узлов.
Обвязка узла абсорбции:
I—IV— основные
трубопроводы;
1 — абсорбер;
2 — насос;
3 — холодильник абсорбента
Нормальная работа узла абсорбции зависит от постоянства температуры, давления и от соотношения количества газа и абсорбента
ПРИМЕР №1

## Slide 72
На линии подачи газа (I): диафрагма расходомера, пробоотборник, бобышка для замера давления и бобышка для замера температуры.
На линии выхода газа (II): диафрагма расходомера, пробоотборник, бобышка для замера температуры, бобышка для замера давления, регулирующий клапан, поддерживающий постоянное давление в абсорбере.
На линии подачи свежего абсорбента (III): диафрагма расходомера, или ротаметр, пробоотборник, бобышка для замера температуры, регулирующий клапан, связанный с регулятором соотношения газа и абсорбента.
На линии вывода насыщенного абсорбента (IV): диафрагма расходомера или ротаметр, бобышка для замера температуры, регулирующий клапан, связанный с регулятором уровня жидкости в нижней части абсорбера.
ПРИМЕР №1

## Slide 73
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА
Окончательная технологическая схема составляется после разработки всех разделов проекта и вычерчивается на стандартных листах бумаги в соответствии с требованием ЕСКД (Единая система конструкторской документации).
После этого составляется описание технологической схемы, которая снабжается спецификацией, где указывается количество всех аппаратов и машин.
Резерв оборудования выбирается с учетом графика проведения планово-предупредительного ремонта и свойств технологического процесса.

## Slide 74
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА
Описание технологической схемы является частью расчетно-пояснительной записки, в которой отражено:
Сырье:
    способы подачи в цех,
    место хранения,
    вид первичной обработки,
    способы дозирования и загрузки в аппараты.
    Технологические операций:
    конструкция аппарата,
    способы загрузки и выгрузки,
    характеристики протекающего процесса,
    способ проведения (периодический, непрерывный),
    основные параметры процесса (температура, давление и др.),
    методы контроля и регулирования,
    отходы и побочные продукты.
    внутрицеховая и межцеховая транспортировка продуктов.
    Графический материал:
    схемы,
    аппараты и машины с указанием присвоенных им по схеме номеров.
    Анализ надежность разработанной технологической схемы и способы, применяемые для повышения ее устойчивости.

## Slide 75
РАЗМЕЩЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Размещение технологического оборудования на чертежах компоновки цеха. При размещении руководствоваться принципами группировки
Группировка оборудования для процессов с аналогичными вредными выделениями;
Определение типов и количество агрегатов, направление потоков и их взаимное высотное расположение;

## Slide 76
РАЗМЕЩЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Принципы группировки оборудования:
Возможность размещение на открытых площадках
Эксплуатация аппаратов сопряжена с выделением пыли, вибрации и выделение агрессивных веществ
Аппараты размещаемые на наружных установках снабжаемых водой
Крупногабаритное и тяжелое оборудование
Аппараты с высоко расположенными люками, штуцерами и перемешивающими устройствами.
В одном помещении не следует объединять оборудование с различными по категории выделениями.
При несоблюдении этого принципа приходится, например насос, перекачивающий воду, но расположенный рядом с углеводородным насосом снабжать электродвигателем во взрывобезопасном исполнении.

## Slide 77
РАЗМЕЩЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Cтройность, симметричность, максимальная упорядоченность размещения всех аппаратов и машин - основной критерий оценки расположения оборудования
В каждом технологическом помещении они должны образовывать вертикальные и горизонтальные ряды с одним или несколькими основными проходами шириной 1—2 м и удобными подходами к каждому агрегату, ширина которых в свету не менее 0,8 м.
В качестве основных проходов и проездов целесообразно использовать перекрытия каналов, проходящих вдоль по цеху

## Slide 78
РАЗМЕЩЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Расстановка аппаратов на нулевой и других отметках должна производится так, чтобы обеспечить возможность прохождения пучков трубопроводов, подвешиваемых к перекрытиям.
Этому могут помешать аппараты, по какой-либо причине выдвинутые из общего ряда.

## Slide 79
РАЗМЕЩЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
При конструировании нового производства в машинном зале большой протяженности рекомендуется через 40—50 м предусмотреть монтажные площадки длиной 6-12 м, на которых впоследствии можно будет установить дополнительное оборудование.
Для проведения чисток, устранения неплотностей, смены изнашивающихся деталей должны быть предусмотрены рабочие площадки и подъемно-транспортное оборудование.

## Slide 80
РАЗМЕЩЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
При установке оборудования в цехе необходимо соблюдать правила:
основные проходы по фронту обслуживания щитов управления должны быть шириной не менее 2 м;
основные проходы по фронту обслуживания и между рядов машин (компрессоров, насосов, местных контрольно-измерительных приборов и т.д.) при наличии постоянных рабочих мест должны быть не менее 1,5 м;
проходы между компрессорами должны быть не менее 1,5 м, а между насосами — не менее 1 м;

## Slide 81
РАЗМЕЩЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
расположение оборудования на открытом воздухе и внутри здания должно обеспечивать свободный проход к аппаратам, шириной не менее 1 м со всех сторон;
свободный доступ к отдельным узлам управления аппаратами;
наличие ремонтных площадок с размерами, достаточными для разборки и чистки аппаратов и их частей (без загромождения рабочих проходов, основных и запасных выходов и площадок лестниц).

## Slide 82
РАЗМЕЩЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Для предотвращения влияния вибрации, вызываемой работой ряда машин, необходимо соблюдать следующие условия:
фундаменты под компрессоры должны быть отделены от конструкции здания (фундаментов, стен, перекрытий и т.д.);
при необходимости должна применяться изоляция фундаментов, предохраняющая их от вибрации, и т. п.
Вибрационная мельница
Фундамент под промышленное оборудование

## Slide 83
Лекция № 4
ЭСКИЗНАЯ КОНСТРУКТИВНАЯ РАЗРАБОТКА ОСНОВНОЙ ХИМИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЫ

## Slide 84
Эскизный проект – первый этап проектирования, который разрабатывают с целью установления принципиальных (конструктивных, схемных и др.) решений изделия, дающих общее представление о принципе работы и (или) устройстве изделия, когда это целесообразно сделать до разработки технического проекта или рабочей документации.
ЭСКИЗНАЯ КОНСТРУКТИВНАЯ РАЗРАБОТКА ОСНОВНОЙ ХИМИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЫ
ГОСТ 2.119-73: ЕСКД Эскизный проект. Основные положения

## Slide 85
ЭСКИЗНАЯ КОНСТРУКТИВНАЯ РАЗРАБОТКА ОСНОВНОЙ ХИМИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЫ
Не стандартизованная аппаратура
Стандартизованная аппаратура
конструкции котельно-сварного типа
компрессоры,
насосы,
центрифуги,
фильтры,
машины для переработки пластмасс и т.д.
Химическое оборудование

## Slide 86
При подборе оборудования для оснащения нового производства следует стремиться к максимальному использованию типового, стандартизованного, серийно выпускаемого оборудования.
Целесообразно проводить разработку аппаратов, специально приспособленных для работы в конкретном производстве. К такому оборудованию в основном относятся: емкостная аппаратура, реакторы, некоторые теплообменники, аппараты колонного типа.
Рабочие чертежи аппаратов и оснастка для их изготовления разрабатываются в конструкторских бюро машиностроительных заводов. Основанием для разработки служит технический проект аппаратов, предлагаемых для заказа, состоящий из расчетов и чертежей общего вида и наиболее ответственных узлов.
ЭСКИЗНАЯ КОНСТРУКТИВНАЯ РАЗРАБОТКА ОСНОВНОЙ ХИМИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЫ

## Slide 87
ЭСКИЗНАЯ КОНСТРУКТИВНАЯ РАЗРАБОТКА ОСНОВНОЙ ХИМИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЫ
Технический проект
нестандартизованного аппарата
Конструкторский
отдел института
Специализированная
проектная организация
Основанием для разработки технического проекта служит задание соответствующего механо-технологического отдела.
Задание состоит из эскиза общего вида аппарата и его краткой технической характеристики.

## Slide 88
ЭСКИЗНАЯ КОНСТРУКТИВНАЯ РАЗРАБОТКА ОСНОВНОЙ ХИМИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЫ
В процессе эскизной проработки конструкции аппарата механики совместно с технологами выполняют следующую работу:
разрабатывают мероприятия, обеспечивающие заданный технологический режим;
определяют материал аппарата и его отдельных узлов;
выясняют возможность применения типовых узлов и целых агрегатов;
проверяют соответствие основных размеров аппаратов, определенных в процессе технологического расчета, действующим ГОСТ и стандартам;
разрабатывают детали и приспособления, облегчающие транспортировку аппарата, его монтаж, обслуживание в процессе эксплуатации и демонтаж;
разрабатывают мероприятия по безопасной эксплуатации проектируемого оборудования.

## Slide 89
ЭСКИЗНАЯ КОНСТРУКТИВНАЯ РАЗРАБОТКА ОСНОВНОЙ ХИМИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЫ
Исходные данные для эскизного проектирования:
рабочие параметры процесса (давление и температура);
физические и химические свойства перерабатываемых веществ, особенно агрессивность при рабочих условиях;
максимальные расходы через различные элементы аппарата;
основные размеры аппарата, определяемые в процессе технологического расчета оборудования (например, диаметр ректификационной колонны, количество тарелок, расстояние между ними и т.п.);

## Slide 90
ЭСКИЗНАЯ КОНСТРУКТИВНАЯ РАЗРАБОТКА ОСНОВНОЙ ХИМИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЫ
Исходные данные для эскизного проектирования:
характеристика помещения в соответствии с правилами устройства электропривода;
сведения о характере технологического процесса (непрерывный или периодический);
способы эксплуатации аппарата;
опыт эксплуатации аналогичных аппаратов;
особенности строительных конструкций, на которых предполагается установить аппарат.

## Slide 91
ОСОБЕННОСТИ ЭСКИЗНОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП АППАРАТОВ
Реакторы
При эскизном конструировании реактора учитываются :
1. Температура процесса и точность ее регулирования
Обуславливает способ обогрева аппарата и выбор теплоносителя. Необходимо руководствоваться МН7262 «Сосуды стальные. Технические условия» и материалами Госгортехнадзора
2. Давление.
Обуславливает форму аппарата и его материал
3. Интенсивность теплообмена
Обуславливает размеры и вид теплопередающей поверхности, конструкция изоляции.
4. Консистенция обрабатываемых материалов
Определяет конструктивное оформление расчетной поверхности теплообмена и конструкцию приспособления для перемешивания

## Slide 92
ОСОБЕННОСТИ ЭСКИЗНОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП АППАРАТОВ
Реакторы
При эскизном конструировании реактора учитываются
5. Интенсивность перемешивания
Определяет устройство диффузоров, специальных перегородок, мешалок с большим числом оборотов.
6. Химические свойства перерабатываемого материала, от которого зависит выбор материала реактора.
7. Непрерывность или периодичность процесса.
8. Удобство монтажа и ремонта аппарата, простота его изготовления.
9. Доступность конструкционных материалов и вида конструкционного материала.
10. Агрегатное состояние обрабатываемых материалов.

## Slide 93
ОСОБЕННОСТИ ЭСКИЗНОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП АППАРАТОВ
Реакторы
Реактор должен удовлетворять требованиям:
иметь необходимый реакционный объем,
обеспечивать определенный гидродинамический режим движения реагентов,
создавать требуемую поверхность контакта взаимодействующих фаз,
поддерживать необходимый теплообмен в процессе,
уровень активности катализатора и т. д.
При обосновании выбора реакционного аппарата для проведения того или иного процесса необходимо учитывать возможность конструктивного осуществления этого аппарата. Поэтому полезно иметь представление об основных конструктивных типах реакторов, используемых в промышленности.

## Slide 94
ОСОБЕННОСТИ ЭСКИЗНОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП АППАРАТОВ
Реакторы
Классификация реакторов по режиму движения реакционной массы и виду поверхности теплообмена.
Режим движения реакционной массы | Способ осуществления движения |  | Поверхность теплообмена | 
Полное перемешивание | Механическое | Мешалка | Печь с полками | Автоклав с рубашкой
 |  | Вращение реактора | Барабан | -
 | Диффузия или конвекция |  | Реакционная камера, печь с полками | -
Смешанный (один из реагентов движется с минимальной поперечной диффузией, остальные – перемешиваются) | Конвекция |  | Доменная печь | -
 | Пневматическое |  | Реактор с движущимся слоем | Реактор с движущимся слоем
 | Барботаж |  | Реактор с барботажем | Реактор с барботажем

## Slide 95
ОСОБЕННОСТИ ЭСКИЗНОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП АППАРАТОВ
Реакторы
Классификация реакторов по режиму движения реакционной массы и виду поверхности теплообмена.
Режим движения реакционной массы | Способ осуществления движения | Поверхность теплообмена | 
Полное вытеснение (реагенты движутся с минимальной поперечной диффузией) | Прямоток | Реактор адиабатический | Каталитический реактор с неподвижным слоем
 | Противоток | Колонна с насадкой | -
 |  | Реакционная колонна с тарелками | -
 |  | Ротационная печь | Ротационная печь

## Slide 96
ОСОБЕННОСТИ ЭСКИЗНОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП АППАРАТОВ
Реакторы
Выбор типа и конструкции оборудования - один основных этапов в реализации химико-технологического процесса.
Конструктивная классификация подразделяет всю реакционную аппаратуру на следующие типы:
а) реакционно-массообменное оборудование;
б) колонное оборудование;
в) печи.
г) теплообменное оборудование;

## Slide 97
ОСОБЕННОСТИ ЭСКИЗНОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП АППАРАТОВ
Реакционно-массообменное оборудование
реакторы;
кристаллизаторы;
диссольверы;
выпарные,
дистилляционные и ректификационные аппараты;
абсорберы и адсорберы (в т.ч. технологические хроматографы);
ионообменники;
мембранные, электро- и магнитофоретические аппараты.

## Slide 98
ОСОБЕННОСТИ ЭСКИЗНОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП АППАРАТОВ
Реакционно-массообменное оборудование
Гидродинамический режим движения реагентов: Полное смешение
Агрегатное состояние реагентов | Поверхность теплообмена |  |  | Пример технологического применения
 | Без поверхности | С наружной поверхностью | С внутренней поверхностью | 
Ж | + | + | + | Диазотирование
Г-Ж | + | + | + | Хлорирование производных этилена
Ж-Ж | + | + | + | Сульфирование бензола
Ж-Г | + | + | + | Получение суперфосфата

## Slide 99
ОСОБЕННОСТИ ЭСКИЗНОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП АППАРАТОВ
Колонное оборудование
Колонные аппараты применяются для проведения процессов, требующих осуществления наиболее полного контакта между продуктами,обрабатываемыми жидкостью и газом или паром.

## Slide 100
ОСОБЕННОСТИ ЭСКИЗНОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП АППАРАТОВ
Колонное оборудование
Гидродинамический режим движения реагентов: Полное вытеснение
Агрегатное состояние реагентов | Поверхность теплообмена |  |  | Пример технологического применения
 | Без поверхности | С наружной поверхностью | С внутренней поверхностью | 
Г-Г/Т |  |  | + | Окисление этилена
Г-Т | + |  |  | Обжиг ивестняка
Ж-Т | + |  |  | Ионный обмен
Г-Т | + |  |  | Газификация твердых топлив
Г-Т | + |  |  | Обжиг пирита

## Slide 101
ОСОБЕННОСТИ ЭСКИЗНОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП АППАРАТОВ
Колонное оборудование
Гидродинамический режим движения реагентов: Полное вытеснение
Агрегатное состояние реагентов | Поверхность теплообмена |  |  | Пример технологического применения
 | Без поверхности | С наружной поверхностью | С внутренней поверхностью | 
Г-Ж | + |  | + | Окисление углеводородов
Г-Ж | + |  |  | Нейтрализация аммиака
Г-Ж | + | + | + | Окисление n-ксилола
Г-Ж | + |  |  | Получение сульфата аммония
Г-Г/Т | + |  |  | Дегидрогенизация этилбензола, пиролиз бутана

## Slide 102
ОСОБЕННОСТИ ЭСКИЗНОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП АППАРАТОВ
Печи
Печи классифицируют:
Термотехнологическим;
Теплотехнологическим;
Механическим характеристикам.
Основные показатели работы печи:
Производительность;
Тепловая мощность;
Кпд.

## Slide 103
ОСОБЕННОСТИ ЭСКИЗНОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП АППАРАТОВ
Печи
Гидродинамический режим движения реагентов: Полное вытеснение
Агрегатное состояние реагентов | Поверхность теплообмена |  |  | Пример технологического применения
 | Без поверхности | С наружной поверхностью | С внутренней поверхностью | 
Г-Т | + | + |  | Окисление руд
Г-Т | + |  | + | Обжиг пирита
Ж-Т |  |  |  | Разложение карбида кальция водою в ацетилен
Г-Г | + |  | + | Окисление углеводородов в олефин и диолефин

## Slide 104
ОСОБЕННОСТИ ЭСКИЗНОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП АППАРАТОВ
Теплообменное оборудование
Теплообменник — устройство, в котором осуществляется теплообмен между двумя теплоносителями, имеющими различные температуры.

## Slide 105
Лекция № 5
ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ

## Slide 106
ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ
Графическое представление химических установок позволяет наглядно отобразить принцип действия и конструктивное исполнение оборудования или соответствующего технологического процесса.
Схема дает обзор всех аппаратов, машин и арматуры, входящих в состав данной химической установки.
Типы схем:
Основная технологическая схема;
Блок – схема технологического процесса;
Мнемосхема трубопроводов и аппаратуры;
Каждая из них является источником минимальной (базовой) информации, но, помимо этого, предоставляет и некую дополнительную информацию, содержащуюся только в данной схеме.

## Slide 107
ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ
Основная технологическая схема демонстрирует в простой графической форме базовые технологические операции, а также путь прохождения вещества с указанием исходных материалов и продукта на выходе.
Схема простроена таким образом, что исходные вещества представлены в левой части схемы, по центру ее расположены выполняемые технологические операции, а справа указываются конечные продукты. При этом жидкие и твердые отходы показаны с отводом вниз, а газообразные – с отводом вверх.
Основная технологическая схема

## Slide 108
ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ
Основная технологическая схема с базовой информацией содержит заключенные в соответсвющие прямоугольники (блоки) названия основных выполняемых операций, наименования исходных материалов и конечного продукт, а также пути прохождения основных веществ.
Рисунок 1. Основная технологическая схема с базовой информацией.
Основная технологическая схема

## Slide 109
ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ
В основной технологической блок – схеме с дополнительной информацией называются, помимо прочего, объемы расходуемых веществ и затрат используемых энергоносителей, а также характерные рабочие условия.
Рисунок 2. Основная технологическая схема с дополнительной информацией.
Основная технологическая схема

## Slide 110
ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ
Блок-схема процесса химической технологии – отражает процесс химмической технологии с указанием в виде графических символов всех используемых аппаратов и маши, а также отображением линий протекания массных и энергетических потоков.
Блок-схема процесса химической технологии
Рисунок. 3. Блок – схема процесса химической технологии с базовой информацией.

## Slide 111
ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ
В качестве базовой информации эта схема содержит следующие данные:
Вид требуемых для проведения процесса аппаратов и машин в сопровождении графических символов и условных обозначений (приводные механизмы не указываются);
Пути протекания исходных материалов и конечного продукта, а также веществ и энергии или соответственно энергоносителей в рамках данного процесса, включая названия веществ и энергоносителей;
Типичные рабочие условия.
Блок-схема процесса химической технологии

## Slide 112
ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ
В качестве дополнительной информации схема процесса может содержать:
Наименования и количества веществ и энергоносителей, необходимых для данного процесса;
Расположение наиболее важной арматуры;
Назначение КИПиА на самых важных участках установки;
Дополнительные рабочие условия;
Характеристические параметры аппаратов и машин (кроме приводных);
Монтажную высоту основных аппаратов и машин;
Иногда – характеристики приводных механизмов (на отдельных листах).
Блок-схема процесса химической технологии

## Slide 113
ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ
Эта схема отображает всю химическую установку, включая оснащение арматурой и трубопроводами, а также КИПиА с указанием назначения отдельных контрольно-измерительных приборов.
Для данной схемы используются уже известные графические символы, соединенные линиями, отображающими пути прохождения веществ, энергоносителей и сигналов.
Мнемосхема трубопроводов и встроенных приборов

## Slide 114
ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ
Мнемосхема трубопроводов и встроенных приборов
В качестве базовой информации рассматриваема мнемосхема содержит:
Виды аппаратов и машин;
Обозначения аппаратов и машин с указанием их характеристик;
Указание условных проходов, ступеней давления, названий материалов и исполнений трубопроводов;
Сведения об изоляции элементов установки;
Назначение КИПиА.

## Slide 115
ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ
Мнемосхема трубопроводов и встроенных приборов
В качестве добавочной информации блок – схема может содержать:
Пути прохождения энергоносителей, их название и расход;
Обозначение арматуры и важнейших контрольно – измерительных приборов;
Монтажную высоту аппаратов и машин;
Материалы, используемые для изготовления аппаратов и машин.

## Slide 116
ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ
Мнемосхема трубопроводов и встроенных приборов
Графические символы для арматуры состоят из условных обозначений исполнительного элемента и сервопривода:
Рисунок 5. Арматура с сервоприводом

## Slide 117
ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ
Мнемосхема трубопроводов и встроенных приборов
Ненадежные в работе регулировочная арматура и аппараты в местах перед входом и после выхода снабжены задвижками, позволяющими демонтировать это оборудование без отключения всей установки или общего сбоя в работе в случае избыточного давления на этих сомнительных участках.
ПРИМЕР №1
Рисунок 6. Демонтированный насос

## Slide 118
ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ
Мнемосхема трубопроводов и встроенных приборов
Особенно важную арматуру следует по возможности так встраивать в трубопроводную сеть, чтобы в случае неисправности их можно было демонтировать без остановки всей установки. Для этой цели прокладывают байпасную линию ( обводной трубопровод )
ПРИМЕР №2
Рисунок 7. Демонтированный клапан с байпасом

## Slide 119
Мнемосхемы трубопроводов и встроенных приборов технических установок
Установка для перекачивания жидкости
Арматура отмечается в мнемосхеме с помощью принятых условных обозначений. Способ обозначения:
Буква латинского алфавита, номера трубопровода и двухразрядного числа.
где буквенное обозначение:
V – запорный клапан,
S – задвижка,
Н – кран,
К – заслонка.
V305 - клапан в трубопроводе № 3 с порядковым номером 05.
ПРИМЕР №1

## Slide 120
Мнемосхемы трубопроводов и встроенных приборов технических установок
Установка для перекачивания жидкости
Рисунок 8. Мнемосхема трубопроводов и встроенных приборов перекачивающей установки
ПРИМЕР №1

## Slide 121
Мнемосхемы трубопроводов и встроенных приборов технических установок
Установка для приготовления раствора
Рисунок 9. Схема установки для приготовления раствора
ПРИМЕР №2

## Slide 122
Мнемосхемы трубопроводов и встроенных приборов технических установок
Установка для приготовления раствора
Для улучшения растворимости смесь нагревается в аппарате-растворителе В1 посредством обогреваемого паром теплообменника W2. Подача греющего пара дозируется регулируемым клапаном с приводом от электродвигателя, причем в случае его неисправности можно воспользоваться ручным управлением на основе байпаса. Слив конденсата осуществляется через конденсатоотводчик. В результате нагревания в аппарате В1 испаряется часть растворителя, которая конденсируется в теплообменнике W1 с последующей рекуперацией. Полученный раствор отводится из резервуара с помощью центробежного насоса
ПРИМЕР №2

## Slide 123
Мнемосхемы трубопроводов и встроенных приборов технических установок
Химическая установка с реакторами и разделительной колонной
Рисунок 10. Блок – схема химической установки
ПРИМЕР №3

## Slide 124
Лекция № 6
Графические символы технологических установок (выдержка из DIN 28004, ч. 3 и DIN 2429)

## Slide 125
Графические символы технологических установок (выдержка из DIN 28004, ч. 3 и DIN 2429)
Deutsches Institut für Normung e.V. (Hrsg.). DIN-28004, Teil 1-4: Fließbilder verfahrenstechnischer Anlagen (1988)
Немецкий институт по стандартизации е.В. (ред.). DIN 28004, часть 1-4: Блок-схемы технологических установок (1988)

## Slide 126
Графические символы технологических установок (выдержка из DIN 28004, ч. 3 и DIN 2429)

## Slide 127
Графические символы технологических установок (выдержка из DIN 28004, ч. 3 и DIN 2429)

## Slide 128
Графические символы технологических установок (выдержка из DIN 28004, ч. 3 и DIN 2429)

## Slide 129
Графические символы технологических установок (выдержка из DIN 28004, ч. 3 и DIN 2429)

## Slide 130
Графические символы технологических установок (выдержка из DIN 28004, ч. 3 и DIN 2429)

## Slide 131
Графические символы технологических установок (выдержка из DIN 28004, ч. 3 и DIN 2429)

## Slide 132
Графические символы технологических установок (выдержка из DIN 28004, ч. 3 и DIN 2429)

## Slide 133
Графические символы технологических установок (выдержка из DIN 28004, ч. 3 и DIN 2429)

## Slide 134
Графические символы технологических установок (выдержка из DIN 28004, ч. 3 и DIN 2429)

## Slide 135
Графические символы технологических установок (выдержка из DIN 28004, ч. 3 и DIN 2429)

## Slide 136
Графические символы технологических установок (выдержка из DIN 28004, ч. 3 и DIN 2429)

## Slide 137
Графические символы технологических установок (выдержка из DIN 28004, ч. 3 и DIN 2429)

## Slide 138
Графические символы технологических установок (выдержка из DIN 28004, ч. 3 и DIN 2429)

## Slide 139
Лекция № 7
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ УСТАНОВОК

## Slide 140
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
Требования к материалам химических установок:
Высокая механическая прочность.
Достаточно высокая химическая или коррозионная
стойкость в различных средах
Большая теплопроводность и низкая теплоемкость
материала.
Относительная доступность, распространенность
материала.
Невысокая стоимость материала.

## Slide 141
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
Деление материалов на группы в зависимости от состава и общих характеристик :
Рисунок 1. Классификация материалов по группам

## Slide 142
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
Вспомогательные материалы и энергия:
Для эксплуатации химических установок и содержания их в исправности, а также для обработки конструктивных деталей требуются определенные вспомогательные материалы и генерирующие энергию вещества
Рисунок 2. Вспомогательные и энергетические материалы

## Slide 143
Железоуглеродные сплавы с массовой долей углерода от 2,03 до 5,7 %. Получают в результате доменного процесса из железной руды.
менее 4,25 % углерода, доэвтектические
более 4,25 % углерода, заэвтектические
Плотность и теплоёмкость почти не отличаются от сталей.
Имеют большую теплопроводность – (45…93) Вт/м.К. Высокоферромагнитны.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
Чугуны
Достоинства:
Легко обрабатывать
Гладкие поверхности
Устойчивые защитные покрытия
Недостатки:
Хрупкость и несвариваемость
Толстые стенки оборудования
Массивные аппараты тепловая инерция
Низкая химстойкость в водных средах, особенно в кислых

## Slide 144
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
Стали
Стали – это тяжелые и твердые металлы высокой прочности.
Из сталей производят аппараты, трубопроводы, арматуру разного рода, детали машин и несущие конструкции.
Углеродистые стали
Легированные стали

## Slide 145
Железоуглеродные сплавы с массовой долей углерода не более 2,03 %. Получают в результате конвертерных процессов из чугуна или непосредственно из железной руды.
Спокойные (Сп)
Кипящие (Кип)
твёрдый раствор α-, β-, γ- и δ-карбидов железа (феррит, цементит, мартенсит и аустенит) в железе.
Плотность - (7,7-7,9)*10³ кг/м³
Удельная теплоемкость - 0,11 кал/град
Коэффициент теплопроводности - 39ккал/м*час*град Высокоферромагнитны.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
Углеродистые стали
Достоинства:
Легко обрабатывать
Высокая прочность
Доступность
Устойчивы к щелочам до 200 С, аммиаку, концентрированной серной кислоте
Недостатки:
Низкая химстойкость в водных средах, особенно в кислых в том числе в органических кислотах

## Slide 146
Стали, содержащие следующие добавки, называют легированными
Обозначение легирующих элементов: Х –хром; Н – никель; Т – титан;
М – молибден; Г – марганец; Ю – алюминий; Ф - вольфрам;
С – кремний; Д – медь; Б – ниобий; А – азот.
Низколегированные
> 2%
Высоколегированные 10-60 %
Плотность - (7,90-7,98)*10³ кг/м³
Коэффициент теплопроводности - (8…20) Вт/(м.К)
Высоколегированные парамагнитны или диамагнитны .
Среднелегированные 2-10 %
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
Легированные стали
Недостатки:
Низкая химстойкость к элементарным галогенам в водных средах, в апротонных растворителях фтор.
Высокая стоимость.
Затруднена обработка
Достоинства:
Высокая прочность
Устойчивы к щелочам до 200 С, аммиаку, концентрированной серной кислоте, повышенная коррозионная стойкость к разбавленным кислотам

## Slide 147
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
Тяжелые металлы (плотность >5 кг/дм3)
К тяжелым металлам относятся: медь, цинк, хром, никель и др. Они используются в большинстве случаев с учетом их особых свойств, характерных только для данного вида материала:
— медь (благодаря ее хорошей электропроводности) — для из­готовления обмоточных проводов и электрокабелей,
— хром и никель (благодаря их высокой коррозионностойкости) — в качестве легирующих элементов в сталях.

## Slide 148
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
Тяжелые металлы: медь и ее сплавы
Один из двух окрашенных металлов. Мягкий металл.
Латуни
Плотность - 8,910*10³ кг/м³
Коэффициент теплопроводности - 401 Вт/(м·К)
Диамагнетик
Стандартный потенциал реакции окисления меди U0 (Cu0 Cu2+ ) = 0,34 В. Медь устойчива к действию воды и разбавленных водных растворов кислот, щелочей и солей.
Неустойчива в растворах аммиака и аминов (особенно алифатических), к окислителям (азотной кислоте, концентрированной серной кислоте, растворам бихроматов).
Бронзы
Маркировка
Латуни. ЛАЖ 60-1-1 Бронзы. БрАЖН 10-4-4
| | | | | |____ (1…2) % Fe | | | | | | |____ (3,5…5,5) % Ni
| | | | |______(1…2) % Al | | | | | |______(3,5…5,5) % Fe
| | | |_________(59…61) % Cu | | | | |_________(9…11) % Al
| | |____________ железо | | | |____________ никель
| |_____________ алюминий | | |_____________ железо
|_______________ латунь | |_______________ алюминий
|__________________ бронза

## Slide 149
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
Тяжелые металлы: никель, кобальт и их сплавы
Никель и кобальт – элементы подгруппы железа
инвар, коинвар, маллой, пермаллой, супермаллой – сплавы сжелезом
Плотность - 8,900*10³ кг/м³
Коэффициент теплопроводности - 90,9 Вт/(м·К)
Сплавы имеют высокие магнитные свойства .
Антикоррозионыые покрытия, магнитопроводы
Достоинства:
Высокая прочность и твердость
Коррозионная стойкость
Недостатки:
Высокая стоимость.
Токсичность соединений

## Slide 150
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
Легкие металлы (плотность < 5 кг/дм3)
К легким металлам относят, в частности, алюминий, магний и титан. Это легкие металлы высокой прочности с хорошей теплопроводностью.
Их основная область применения — легкие конструктивные детали и емкости для транспортировки разных веществ.
алюминий
магний
титан

## Slide 151
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
Легкие металлы: титан и его сплавы
Плотность - 4,550*10³ кг/м³
Коэффициент теплопроводности - 7-18 Вт/(м·К)
Четвёртый по распространённости из металлов – 0,58 % в земной коре. Присутствует всегда вместе с другими элементами в виде оксидов, смешанных фосфатов и силикатов в т.н полиметаллических рудах; относится к рассеянным элементам. 90% запасов и 80% производства в РФ
Титан легируют добавками Al, Mo, Ta, Nb, Zn, Cu, Pd, Pt.
Устойчив в нейтральных и кислых водных средах; газообразных – HCl, NH3, H2S, в растворах NaOH и KOH до 20 %.
Менее стоек в растворах окисляющих и органических кислот, крепких щелочей.
Нестоек в растворах HF и HCl при T>50 ОС;
Присутствие окислителей - бихроматов, перманганатов в среде повышает коррозионную стойкость.
Исключительно стоек в морской воде и морской атмосфере. Легирование – особенно цирконием, молибденом и танталом - повышает коррозионную стойкость титановых сплавов в (2…200) раз. В некоторых органических средах титановые сплавы более стойки, чем даже стали класса Х18Н10Т.

## Slide 152
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
Плотность - 2,702*10³ кг/м³
Коэффициент теплопроводности - 188 Вт/(м·К)
Самый распространённый из металлов – 7,4 % в земной коре; присутствует в виде оксидов, смешанных фосфатов и силикатов
Стойкость алюминия определяется образованием оксидных плёнок, существующих в диапазоне рН=(3…9).
Устойчив в нейтральных и кислых водных средах; газообразных – HCl, NH3, H2S.
Малостоек в растворах окисляющих и органических кислот, а также щелочей.
Достоинство– лёгкость; существенный недостаток – низкая прочность.
В технике, в т.ч. – химическом машиностроении значение имеют сплавы с кремнием, медью, магнием, марганцем, хромом, железом – силумины, дюралимины, магналины.
Легкие металлы: алюминий и его сплавы
Применяют для изготовления реакторов, кристаллизаторов, сосудов, фильтров, теплообменников, дистилляционных и ректификационных аппаратов и труб, работающих под давлением до 0,6 Мпа.

## Slide 153
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
Природные (естественные) — без изменения состава и внутреннего строения. К ним относятся: твердая порода (гранит), минералы (например асбест) или древесина. Все они находят свое применение в химической промышленности.
Природные материалы
Испытательный стол
(гранитная плита)
Асбест

## Slide 154
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
К синтетическим, или искусственным, материалам относятся прежде всего большая группа пластмасс, а также стекло и керамика.
Пластмассы отличаются легкостью, обладают электроизолирующими свойствами и представлены в весьма широком ассортименте — от мягких и упругих до твердых и жестких.
Их применение чрезвычайно разнообразно и простирается от баллонов для жидкостей разного рода до конструктивных деталей передаточных механизмов
Рисунок: Неметаллические материалы
Синтетические материалы

## Slide 155
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
Синтетические материалы
Силикатные материалы
Полимеризационные пластмассы
Каучуки и резины
Элементоорганические полимеры
Углеродные материалы
Органические материалы
СТЕКЛО
КЕРАМИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Фарфор
Кислотоупорная
Керамика
Кислотощёлочеупорные эмали
Огнеупоры
Вяжущие материалы:
А. Кислотощёлоче-стойкие цементы
Б. Кислотощёлоче-стойкие бетоны
Алюмоборосиликатные стекла
Кварцевое стекло.
Ситаллы.

## Slide 156
Изготавливают:
сосуды,
не работающие под давлением;
теплообменники;
фильтры; трубы,
трубные детали и трубопроводную арматур;
уплотнительные детали.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
Полимеризационные пластмассы
Высокая стойкость к водным растворам солей, оснований и неокисляющих кислот.
Окислители, галогенангидриды и другие реагенты, генерирующие радикалы, быстро разрушают большинство пластмасс.
Органические реагенты – полигалогеналканы, ароматические углеводороды, нитропроизводные – вызывают набухание полимеров с быстрой потерей прочности.
Уникальной стойкостью отличаются полифторэтилены – особенно фторопласт-4: они более инертны, чем даже фарфор. Только фтор и бром вызывают набухание фторопласта.

## Slide 157
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
Каучуки и эластомеры
Обладают хорошей адгезией к металлам.
Стойки к действию большинства неорганических реагентов, в т.ч., к окислителям – кроме галогенов и галогенангидридов, стойки к спиртам, карбоновым кислотам;
Диапазон рабочих температур от (-30) до (100…150) ОС.
Применяют для изготовления уплотнительных деталей оборудования, шлангов, труб, а также в качестве клеев и герметиков, в качестве защитных покрытий стальной аппаратуры: реакторов, сосудов, фильтров, центрифуг, труб.
Защита резиновыми покрытиями называется гуммированием. Гуммированное оборудование работоспособно при температурах до 100 ОС в неабразивных средах.

## Slide 158
Фенолоформальдегидные смолы (фенопласты).
Полиэтилентерефталат – лавсан
Эпоксидные смолы.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
Поликонденсационные пластмассы

## Slide 159
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
Углеродные (графитовые) материалы
Теплопроводность -. 90 Вт/м.К.
Химическая стойкость графита –разрушается только концентрированной серной кислотой и фтором.
Недостаток– хрупкость.
Используют графитопласты – композиции графита с фенопластами (в основном – фаолитом и бакелитом)
Из графитопластов изготавливают корпуса и лопатки химических насосов; трубы; уплотнительные детали, детали пар скольжения; электроды и корпуса электролизёров; теплообменники для работы в среде паров галогенов и гидрогалогенидов.

## Slide 160
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
Комбинированные материалы состоят из нескольких видов разных веществ, объединяя их положительные свойства в одном новом материале.
Армированные стекловолокном пластмассы отличаются чрезвычайной прочностью и одновременно легкостью, то есть они прочны, как стекловолокна, и легки, как любая пластмасса.
В качестве еще одного комбинированного материала можно назвать твердые сплавы, обладающие твердостью зерен твердого вещества и вязкостью связывающего их металла.
Комбинированные материалы