## Slide 1
Кафедра гидрогеологии, инженерной геологии и
гидрогеоэкологии ИПР ТПУ
доцент Кузеванов К.И.
Гидродинамика флюидных систем и
моделирование
гидродинамических процессов
Лекция № 9
Расчёт скважин в условиях
взаимодействия с внешними
границами водоносных горизонтов

## Slide 2
Расчёт скважин в условиях неограниченного
водоносного горизонта
(продолжение)
Допустимое понижение уровня при эксплуатации подземных вод
(подсчёт запасов подземных вод)
Расчёт одиночного водозабора в условиях безнапорного водоносного горизонта
(учёт величины средней мощности безнапорного водоносного горизонта при откачке).
Возможность расчёта величины понижения уровня в безнапорном водоносном горизонте по уравнениям для напорной фильтрации при относительно малой величине понижения
(не более 20-25% первоначальной мощности безнапорного водоносного горизонта)
Метод «большого колодца» с подстановкой суммарного расхода и приведенного радиуса «большого колодца в уравнение водопритока к одиночной скважине
Автоматизированный расчёт систем взаимодействующих скважин
Содержание лекции № 8

## Slide 3
Граница перового рода
Граница второго рода
Граница третьего рода
Граница четвёртого рода
Граничные условия водоносных горизонтов

## Slide 4
Уравнение нестационарной фильтрации
где коэффициент упругоёмкости породы
коэффициент упругоёмкости породы
объемный вес воды
коэффициент пористости горной породы
коэффициент сжимаемости воды
коэффициент сжимаемости горной породы
коэффициент пьезопроводности
Основные дифференциальные уравнения фильтрации

## Slide 5
Уравнение стационарной фильтрации одномерного потока
где коэффициент водопроводимости, м2/сут
Основные дифференциальные уравнения фильтрации

## Slide 6
Любое дифференциальное уравнение
описывает поведение функции только в области её определения
Основное дифференциальное уравнение одномерной фильтрации
описывает поведение напора только в области существования водоносного горизонта
Основные дифференциальные уравнения фильтрации
За пределами водоносного горизонта напор (как функция)
определяется типом граничных условий

## Slide 7
Граница перового рода
Граница второго рода
Граница третьего рода
Граница четвёртого рода
Граничные условия водоносных горизонтов

## Slide 8
Граница перового рода
Питающая граница.
Река с постоянным или изменяющимся во времени уровнем поверхностных вод, гидравлически связанных с водоносным горизонтом.
Граничные условия водоносных горизонтов

## Slide 9
Граница второго рода
Граница с постоянным расходом (непроницаемая граница).
Контакт с практически безводными породами, абсолютными водоупорами, выклинивание водовмещающих пород.
Граничные условия водоносных горизонтов

## Slide 10
Граница третьего рода
Полупроницаемая граница.
Расход перетекания пропорционален разности напоров в пластах, разделённых этой границей.
Граничные условия водоносных горизонтов

## Slide 11
Граница четвёртого рода
Граница пород с различной проницаемостью.
Равенство напоров и расходов на границе контакта водовмещающих пород с различной проницаемостью.
Граничные условия водоносных горизонтов

## Slide 12
Граница перового рода
определяют относительно простые гидрогеологические условия и могут быть учтены в аналитических расчётах
Граница второго рода
Граница третьего рода
определяют относительно сложные гидрогеологические условия и могут быть учтены при численном моделировании
Граница четвёртого рода
Граничные условия водоносных горизонтов

## Slide 13
Классификация степени сложности гидрогеологических условий
Простые – условия залегания подземных вод простые, фильтрационные параметры и химический состав подземных вод не изменяются в пространстве и во времени
Сложные– условия залегания подземных вод сложные, фильтрационные параметры и химический состав подземных вод изменяются в пространстве и во времени
Очень сложные– условия залегания подземных вод сложные, фильтрационные параметры и химический состав подземных вод очень сильно изменяются в пространстве и во времени
Исключительно сложные – условия залегания подземных вод , фильтрационные параметры и химический состав подземных вод уникальны для данного водозаборного участка (месторождения минеральных вод)
Граничные условия водоносных горизонтов

## Slide 14
В простых гидрогеологических условиях используют аналитические метода расчёта водозаборов
В сложных, но хорошо изученных условиях для расчёта водозаборов используют методы моделирования
Граничные условия водоносных горизонтов

## Slide 15
Для расчёта водозаборов в условиях взаимодействия с граничными условиями используется метод «зеркальных отображений»
Метод зеркальных отображений

## Slide 16
В основе использования метода «зеркальных отображений» лежит формализация взаимодействия скважин водозабора с граничными условиями
Прогноз работы водозабора выполняют на расчётной схеме, в которой влияние границы (границ) заменяют влиянием зеркальных отображений реальных скважин. В результате такой замены расчётная схема становится в гидродинамическом отношении эквивалентной природной обстановке и позволяет проводить расчёты только в рамках учета взаимодействия скважин для условий неограниченного водоносного горизонта
Метод зеркальных отображений

## Slide 17
Для использования метода «зеркальных отображений» при схематизации гидрогеологических условий необходимо сделать две замены:
1.заменить реальный водоносный горизонт, содержащий границу, на точно такой же неограниченный
2.заменить влияние границы влиянием зеркального отображения реальной скважины
Метод зеркальных отображений

## Slide 18
Схема учёта влияния границы I рода на работу скважины
а- реальный полуограниченный водоносный горизонт;
б- фиктивный неограниченный водоносный горизонт
Метод «зеркальных отображений» ГУ II рода
1’
1
1

## Slide 19
Схема учёта влияния границы I рода на работу скважины
Метод «зеркальных отображений» ГУ I рода

## Slide 20
Схема учёта влияния границы II рода на работу скважины
а- реальный полуограниченный водоносный горизонт;
б- фиктивный неограниченный водоносный горизонт
Метод «зеркальных отображений» ГУ II рода

## Slide 21
Схема учёта влияния границы II рода на работу скважины
Метод «зеркальных отображений» ГУ II рода

## Slide 22
Граничные условия определяют степень сложности гидрогеологических условий водозаборного участка (месторождения подземных вод).
Выделяют четыре типа (рода) граничных условий.
Учёт влияния граничных условий I и II рода на работу водозаборов можно учесть при выполнении аналитических расчётов по методу «зеркальных отображений»
Метод «зеркальных отображений» можно применять и для групповых водозаборов, но при этом следует учитывать увеличение объёмов вычислительных операций с однотипными уравнениями.
Численное моделирование гидрогеологических условий целесообразно применять для сложных, но хорошо изученных условий.
Расчеты водопритоков к скважинам