## Slide 1
Шагалов Владимир Владимирович
Дозиметрия и основы радиационной безопасности

## Slide 2
Шагалов Владимир Владимирович
Классификация радиационных объектов по степени потенциальной опасности для населения
Потенциальная опасность радиационного объекта определяется его возможным радиационным воздействием на население при радиационной аварии.
4 Категории:

## Slide 3
Шагалов Владимир Владимирович
К первой категории относятся радиационные объекты, при аварии которых возможно их радиационное воздействие на население и могут потребоваться меры по его защите.
Ко второй категории объектов относятся такие, радиационное воздействие которых при аварии ограничивается территорией санитарно-защитной зоны (санитарно-защитная зона – территория между границами промплощадки и селитебной застройкой, где проживает население).

## Slide 4
Шагалов Владимир Владимирович
К третьей категории относятся объекты, радиационное воздействие от которых при аварии ограничивается территорией объекта.
К четвертой категории относятся объекты, радиационное воздействие от которых при аварии ограничивается помещением, где проводятся работы с источниками излучения.

## Slide 5
Шагалов Владимир Владимирович
Категории радиационных объектов устанавливаются на этапе их проектирования по согласованию с органами государственного надзора в области обеспечения радиационной безопасности (Госатомнадзор и Госсанэпиднадзор РФ).
Вокруг радиационных объектов первой и второй категории устанавливается санитарно-защитная зона, а вокруг радиационных объектов первой категории – также и зона наблюдения (эта зона за пределами санитарно-защитной зоны, на которой проводится радиационный контроль).

## Slide 6
Шагалов Владимир Владимирович
РАЗМЕЩЕНИЕ РАДИАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ И ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ
При выборе места строительства радиационного объекта необходимо учитывать категорию объекта, его потенциальную радиационную, химическую и пожарную опасность для населения и окружающей среды.

## Slide 7
Шагалов Владимир Владимирович
При выборе места размещения радиационных объектов I и II категорий должны быть оценены метеорологические, гидрологические, геологические и сейсмические факторы при нормальной эксплуатации и при возможных авариях. Предпочтительнее:
· расположенные на малонаселенных незатопляемых территориях;
· имеющие устойчивый ветровой режим;
· ограничивающие возможность распространения радиоактивных веществ за пределы промышленной площадки объекта, благодаря своим топографическим и гидрогеологическим условиям.

## Slide 8
Шагалов Владимир Владимирович
Радиационные объекты I и II категорий должны располагаться с учетом розы ветров преимущественно с подветренной стороны по отношению к жилой территории, лечебно-профилактическим и детским учреждениям, а также к местам отдыха и спортивным сооружениям.
Генеральный план радиационного объекта должен разрабатываться с учетом развития производства, прогноза радиационной обстановки на объекте и вокруг него и возможности возникновения радиационных аварий.

## Slide 9
Шагалов Владимир Владимирович
Радиационное воздействие на население, проживающее в зоне наблюдения радиационного объекта I категории, при нормальной его эксплуатации должно быть ограничено размером квоты для данного объекта.
В санитарно-защитной зоне радиационных объектов запрещается постоянное или временное проживание, размещение детских учреждений, больниц, санаториев и других оздоровительных учреждений, а также промышленных и подсобных сооружений, не относящихся к этому объекту. Территория санитарно-защитной зоны должна быть благоустроена и озеленена.

## Slide 10
Шагалов Владимир Владимирович
Радиационные объекты при проектировании разделяются на три зоны:
1 зона – необслуживаемые помещения, где размещается технологическое оборудование и коммуникации, являющиеся основными источниками излучения и радиоактивного загрязнения. Пребывание персонала в необслуживаемых помещениях при работающем технологическом оборудовании не допускается.

## Slide 11
Шагалов Владимир Владимирович
2 зона – периодически обслуживаемые помещения, предназначенные для ремонта оборудования, других работ, связанных с вскрытием технологического оборудования, размещения узлов загрузки и выгрузки радиоактивных материалов, временного хранения сырья, готовой продукции и радиоактивных отходов.
3 зона – помещения постоянного пребывания персонала в течение всей смены (операторские, пульты управления и др.).

## Slide 12
Шагалов Владимир Владимирович
Для исключения распространения радиоактивного загрязнения между зонами оборудуются саншлюзы.
Саншлюзы размещаются между 2-ой и 3-й зонами рабочих помещений. В зависимости от объема и характера проводимых работ в саншлюзах предусматриваются:
места для переодевания, хранения и предварительной дезактивации дополнительных средств индивидуальной защиты;
пункт радиационного контроля;
умывальники.

## Slide 13
Шагалов Владимир Владимирович
Мощность эквивалентной дозы, используемая при проектировании защиты от внешнего ионизирующего излучения

## Slide 14
Шагалов Владимир Владимирович
РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ РАБОТЫ С ИИИ
Для работы со стационарными установками с закрытыми - и нейтронными источниками излучений оборудуют изолированные помещения, в отдельном здании или в крыле здания.
Конструкция здания и планировка помещений выполняются так, чтобы мощность поглощенной дозы ионизирующего излучения снаружи помещения (около стен, окон, дверей) не превышала 1,0 мкГр/ч на расстоянии 1 м от доступных частей установки.

## Slide 15
Шагалов Владимир Владимирович
Для обеспечения максимальной безопасности при работе предусматриваются электромеханические блокировки, препятствующие открыванию дверей, когда источник излучения находится в рабочем положении, устройства, которые препятствуют переводу источника в рабочее положение при открытых дверях или при нахождении кого-либо в помещении.

## Slide 16
Шагалов Владимир Владимирович
Если за пределами установок (аппаратов) излучение источника в рабочем положении не превышает величин, допустимых санитарными правилами ОСПОРБ – 99, эти установки могут использоваться в обычных помещениях. К размещению таких установок, а также к самим помещениям особых требований не предъявляется.

## Slide 17
Шагалов Владимир Владимирович
Согласно СП 2.6.1.1282-03
3.4. Защита от рентгеновского излучения должна конструктивно входить в состав установок и при всех возможных условиях их эксплуатации обеспечивать ослабление облучения до уровня 3 мкЗв/ч на расстоянии 0,1 м от поверхности конструктивной защиты.
3.6. Защита от неиспользуемого рентгеновского излучения …, достигается помещением их в металлические кожухи, шкафы или блоки. Конструкция их и толщина защиты должна быть такими, чтобы на расстоянии 0,1 м от поверхности в любой точке мощность дозы не превышала 3 мкЗв/ч.

## Slide 18
Шагалов Владимир Владимирович
При использовании радионуклидов в открытом виде, например, при расфасовке радиоактивных порошков, приготовлении растворов, использовании радионуклидов в методе “меченых атомов” и т.д., помимо внешнего излучения возможно загрязнение воздуха рабочих помещений, оборудования и тел работающих радиоактивными веществами. Все это заставляет предъявлять особые требования к планировке, отделке и оборудованию помещений, а также к вентиляции.

## Slide 19
Шагалов Владимир Владимирович
Радиоактивные вещества как потенциальные источники внутреннего облучения по степени радиационной опасности разделяются на четыре группы с индексами А, Б, В и Г.
Группа А – Ra-226, Pu-241, МЗА 103 Бк;
Группа Б – Co60, Cs137, МЗА 104 и 105 Бк;
Группа В – P32, S35, МЗА 106 и 107 Бк;
Группа Г – Tn-220, Th-223, МЗА 108 Бк и более.
Короткоживущие радионуклиды с периодом полураспада
менее 24 ч, относятся к группе Г.

## Slide 20
Шагалов Владимир Владимирович
Все работы с использованием открытых источников излучения разделяются на три класса. Класс работ устанавливается по таблице в зависимости от группы радиационной опасности радионуклида и его активности на рабочем месте, при условии, что удельная активность
радионуклида превышает его МЗА.
Класс работ | Суммарная активность на рабочем месте, приведенная к группе А, Бк
I класс | > 108
II класс | от 105 до 108
III класс | от 103 до 105

## Slide 21
Шагалов Владимир Владимирович
ДЕЗАКТИВАЦИЯ
Дезактивация – удаление или снижение радиоактивного загрязнения с какой-либо поверхности или из какой-либо среды.
Радиоактивное загрязнение – присутствие радиоактивных веществ на поверхности, внутри материала, в воздухе, в теле человека или в другом месте, в количестве, превышающем уровни, установленные в НРБ – 99.

## Slide 22: Допустимые уровни радиоактивного загрязнения поверхностей рабочих помещений и находящегося в них оборудования, кожных покровов, спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты персонала, част/(см2 x мин.)
Для кожных покровов, спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты нормируется общее (снимаемое и неснимаемое) радиоактивное загрязнение. В остальных случаях нормируется только снимаемое загрязнение.
Отдельные - допустимые среднегодовые объемные активности (ДОА) < 0,3 <бк/м3

## Slide 23
Объект загрязнения | Альфа-активные нуклиды |  | Бета-активные нуклиды
 | отдельные | прочие | 
Неповрежденная кожа, спецбелье, полотенца, внутренняя поверхность лицевых частей средств индивидуальной защиты | 2 | 2 | 200 (для Sr+Y – 40)
Основная спецодежда, внутренняя поверхность дополнительных средств индивидуальной защиты, наружная поверхность спецобуви | 5 | 20 | 2000
Поверхности помещений постоянного пребывания персонала и находящегося в них оборудования | 5 | 20 | 2000
Поверхности помещений периодического пребывания персонала и находящегося в них оборудования | 50 | 200 | 10000
Наружная поверхность дополнительных средств индивидуальной защиты, снимаемых в саншлюзах | 50 | 200 | 10000

## Slide 24
Шагалов Владимир Владимирович
Радиоактивные загрязнения:
Неснимаемое (фиксированное) загрязнение – радиоактивные вещества, которые не переносятся при контакте на другие предметы и не удаляются при дезактивации.
Снимаемое (нефиксированное) загрязнение – радиоактивные вещества, которые переносятся при контакте на другие предметы и удаляются при дезактивации.
Классификации радиоактивных загрязнений:

## Slide 25
Шагалов Владимир Владимирович

## Slide 26
Шагалов Владимир Владимирович
Источники радиоактивных загрязнений классифицируются на первичные, вторичные и многократные.
Первичные загрязнения вызваны радиоактивными веществами, которые образовались в процессе производственной деятельности, аварии и др.
Вторичные радиоактивные загрязнения определяются воздействием ранее загрязненных объектов.
Под многократными подразумеваются загрязнения одних и тех же ранее загрязненных объектов, которые обычно после каждого загрязнения подвергаются дезактивации.

## Slide 27
Шагалов Владимир Владимирович
Процесс первичного и вторичного радиоактивного загрязнения происходит в результате контакта загрязненной поверхности с радиоактивной средой, оседания и осаждения радиоактивных частиц, находящихся в воздухе и образующих радиоактивные аэрозоли.
Помимо аэрозольного возможно радиоактивное контактное загрязнение, которое происходит в результате соприкосновения (контакта) поверхностей различных объектов с газовой, жидкой или твердой средой, содержащей радионуклиды.

## Slide 28
Шагалов Владимир Владимирович
Процесс радиоактивного загрязнения.
Радиоактивные загрязнения (аэрозоли) в виде твердых, жидких и газообразных веществ после попадания на поверхности объектов закрепляются на этой поверхности. Между радиоактивными веществами и поверхностью возникает связь, которая определяет удержание радиоактивных веществ, загрязнение объектов, а также условия дезактивации.

## Slide 29
Шагалов Владимир Владимирович
Образование РА аэрозолей в результате: 1 – диспергирования; 2 – конденсации и десублимации паров; 3 – адсорбции радионуклида на поверхности частиц; 4 – наведенной активности и распада инертных газов.

## Slide 30
Шагалов Владимир Владимирович
В зависимости от условий закрепления радиоактивных веществ различают: поверхностные, глубинные и объемные радиоактивные загрязнения.
В условиях поверхностного загрязнения радионуклиды находятся только на наружной части поверхности различных объектов. Дезактивация заключается в удалении радиоактивных веществ, закрепленных на внешней стороне поверхности объектов.

## Slide 31
Шагалов Владимир Владимирович
В случае глубинного загрязнения радиоактивные вещества проникают вглубь материала, а процесс дезактивации не ограничивается удалением радиоактивных веществ с внешней стороны поверхности и связан с извлечением их из глубины.

## Slide 32
Шагалов Владимир Владимирович
Образование поверхностных загрязнений
В зависимости от физико-химического взаимодействия между загрязненной поверхностью и носителями активности имеет место адгезионный, адсорбционный и ионно-обменный процессы радиоактивных загрязнений.
Адгезия – это образовавшаяся при молекулярном фиксированном контакте связь между разнородными конденсированными телами, для нарушения которой необходимо внешнее воздействие.
Адсорбция - сгущение веществ на поверхности.

## Slide 33
Шагалов Владимир Владимирович
Поверхностные РА загрязнения в результате:
1 –адгезии жидкости;
2 –адгезии частиц;
3 – адгезии структурированных тел;
4 – адсорбции;
5 – ионного обмена.

## Slide 34
Шагалов Владимир Владимирович
Образование глубинных загрязнений
Радиоактивные вещества могут попасть вглубь материала объекта вследствие диффузии, проникновения в поры и неровности поверхности, а также проникновения в капиллярно-пористые дисперсные системы и материалы (грунт, песок, кирпич).
Процесс радиоактивного загрязнения определяется размерами выемов шероховатостей поверхности. В сравнительно крупные поры и выемы проникают относительно мелкие радиоактивные частицы и удерживаются там за счет адгезии, которая свойственна частицам небольшого размера.

## Slide 35
Шагалов Владимир Владимирович
Глубинные РА загрязнения в результате:
1 – диффузии РН;
2 – попадания мелких частиц в углубления поверхности;
3 – капиллярного смачивания;
4 – капиллярной конденсации в порах;
5 – молекулярного заполнения пор;
6 – проникновения в глубь капилярно-пористого тела.

## Slide 36
Шагалов Владимир Владимирович
Цель дезактивации – обеспечить безопасность людей;
ее можно считать достигнутой, когда радиоактивные загрязнения объектов снижаются ниже допустимых уровней. Такую дезактивацию следует считать эффективной.
Эффективность дезактивации оценивается при помощи коэффициента дезактивации:
где КД – коэффициент дезактивации;
АН – начальное загрязнение поверхностей;
АК – конечное (после дезактивации) загрязнение поверхностей.

## Slide 37
Шагалов Владимир Владимирович
ДЕЗАКТИВАЦИЯ И УДАЛЕНИЕ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ ПРИ РАБОТАХ С ОТКРЫТЫМИ ИИИ

## Slide 38
Шагалов Владимир Владимирович
При загрязнении радиоактивным веществом, в зависимости от его агрегатного состояния, вещество удаляется переносным вакуумным насосом, фильтровальной бумагой, засыпается опилками. Оставшееся загрязнение удаляется обработкой поверхности жидкостями, способными растворять радиоактивные вещества.

## Slide 39
Шагалов Владимир Владимирович
Если состав радиоактивных веществ неизвестен, то загрязнение поверхности обрабатывают кислотами, сильными окислителями или растворителями в зависимости от рода материала, из которого выполнен дезактивируемый предмет.
Например, стекло, фарфор и металлы обрабатывают кислотами и кислым фтористым аммонием, пластмассы – бензином, ацетоном. Загрязненную одежду обрабатывают в специальных прачечных.

## Slide 40
Шагалов Владимир Владимирович
Метод снятия мазка | Средний коэффициент снятия, отн.ед.
Сухой мазок | 0,2
Марлевым тампоном, смоченным водой | 0,4
Марлевым тампоном, увлажненным 1-1,5 н. азотной кислотой | 0,8
Последовательно двумя марлевыми тампонами, увлажненными 1-1,5 н. азотной кислотой и затем сухим марлевым тампоном | 0,9-1,0

## Slide 41
Шагалов Владимир Владимирович
Загрязненные участки тела тщательно обмываются теплой водой с мылом и протираются лимонной кислотой, применяются также специальные мази и пасты.
Для удаления радиоактивных аэрозолей из воздуха рекомендуется применять фильтры с высоким КПД (более 99%, в которых применяются специальные ткани марки ФПП и фильтры, которые после отработки выбрасываются как сухой радиоактивный отход).

## Slide 42
Шагалов Владимир Владимирович
К радиоактивным отходам относятся жидкие отходы, если содержание в них радиоактивных веществ превышает допустимые концентрации, установленные для воды.
Жидкие радиоактивные отходы разделяют по степени их радиоактивности. Высокоактивные жидкие отходы собирают в сменные, герметично закрываемые контейнеры.

## Slide 43
 | Удельная активность, кБк/кг |  |  | 
Категория отходов | тритий | Бета- излучающие радионуклиды (исключая тритий) | Альфа- излучающие нуклиды (исключая трансурановые) | Трансурановые радионуклиды
Низкоактивные | от 106 до 107 | менее 103 | менее 102 | менее 101
Среднеактивные | от 107 до 1011 | от 103 до 107 | от 102 до 106 | от 101 до 105
Высокоактивные | более 1011 | более 107 | более 106 | более 105
Классификация жидких и твердых радиоактивных отходов

## Slide 44
Шагалов Владимир Владимирович
Твердые радиоактивные отходы собирают в пластикатовые мешки разового использования и помещают в сменные контейнеры. Контейнеры располагаются на рабочих местах. Контейнеры с радиоактивными отходами периодически отвозят на специальные пункты захоронения, где их разгружают и дезактивируют.

## Slide 45
Шагалов Владимир Владимирович
Для предварительной сортировки твердых отходов рекомендуется использование критериев по мощности дозы гамма-излучения на расстоянии 0,1 м от поверхности:
- низкоактивные - от 1 мкЗв/ч до 0,3 мЗв/ч;
- среднеактивные - от 0,3 мЗв/ч до 10 мЗв/ч;
- высокоактивные - более 10 мЗв/ч.

## Slide 46
Шагалов Владимир Владимирович
Удаляемые радиоактивные отходы для целей их захоронения классифицируются по следующим признакам: 1) в зависимости от периода полураспада содержащихся в радиоактивных отходах радионуклидов - долгоживущие радиоактивные отходы, короткоживущие радиоактивные отходы; 2) в зависимости от удельной активности - высокоактивные радиоактивные отходы, среднеактивные радиоактивные отходы, низкоактивные радиоактивные отходы, очень низкоактивные радиоактивные отходы;

## Slide 47
Шагалов Владимир Владимирович
3) в зависимости от агрегатного состояния - жидкие радиоактивные отходы, твердые радиоактивные отходы, газообразные радиоактивные отходы; 4) в зависимости от содержания ядерных материалов - радиоактивные отходы, содержащие ядерные материалы, радиоактивные отходы, не содержащие ядерных материалов; 5) отработавшие закрытые источники ионизирующего излучения;

## Slide 48
Шагалов Владимир Владимирович
6) радиоактивные отходы, образовавшиеся при добыче и переработке урановых руд; 7) радиоактивные отходы, образовавшиеся при осуществлении не связанных с использованием атомной энергии видов деятельности по добыче и переработке минерального и органического сырья с повышенным содержанием природных радионуклидов.

## Slide 49
Шагалов Владимир Владимирович
В зависимости от типа радиоактивного загрязнения выбирают способ проведения дезактивации.
Способ дезактивации – это совокупность операций с использованием средств дезактивации по удалению радиоактивных загрязнений с объектов или по изоляции поверхностей этих объектов.
В зависимости от агрегатного состояния дезактивирующей среды все способы дезактивации можно подразделить на жидкостные и безжидкостные, а также комбинированные.

## Slide 50
Шагалов Владимир Владимирович

## Slide 51
Шагалов Владимир Владимирович

## Slide 52: Рекомендуемые моющие средства для дезактивации оборудования, помещений, контейнеров и специальных автомобилей
Состав № 1:
стиральньїй порошок 3 г
щелочь 10 г
вода до 1 л
Состав № 2:
ДС —РАС 10 мл
Вода до 1 л
ДС – РАС (паста РАС) – раствор рафинированного алкиларилсульфоната
СПОРО-85

## Slide 53: Рекомендуемые моющие средства для дезактивации оборудования, помещений, контейнеров и специальных автомобилей
ДС —РАС 10 мл
щавелевая кислота 5 г
поваренная соль 50 г
вода до 1 л
Состав № 4:
ДС —РАС или ОП-7 5 г
щавелевая кислота 5 г
гексаметафосфат натрия 7 г
вода до 1 л
ДС – РАС (паста РАС) – раствор рафинированного алкиларилсульфоната

## Slide 54: Рекомендуемые моющие средства для дезактивации оборудования, помещений, контейнеров и специальных автомобилей
Если не помогло, то:
Загрязненные поверхности, не поддающиеся отмывке указанными составами, подвергаются дополнительной обработке моющим составом № 5.
Состав № 5
Марганцевокислий 40 г
серная кислота 5 г
вода до 1 л

## Slide 55
Шагалов Владимир Владимирович

## Slide 56
Шагалов Владимир Владимирович
РАДИАЦИОННЫЙ ФОН И ЗАХОРОНЕНИЕ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ

## Slide 57
Шагалов Владимир Владимирович
Источники излучений.
Естественный и техногенный радиационный фон
Естественные источники радиоактивных излучений
Внутреннее облучение
Радон
Добыча полезных ископаемых
Медицинские источники
Ядерные взрывы
Атомная энергетика
Захоронение радиоактивных отходов

## Slide 58
Шагалов Владимир Владимирович
Естественный радиационный фон – это неотъемлемый фактор окружающей среды. Естественный радиационный фон обусловлен космическим излучением, приходящим из межзвездного пространства, и естественными радиоактивными веществами, распределенными на поверхности и в недрах Земли, в атмосфере, растениях и организме всех живых существ, населяющих нашу планету.

## Slide 59
Шагалов Владимир Владимирович
Космическое излучение и радиоактивные вещества, находящиеся в окружающей среде являются источниками внешнего излучения. Радиоактивные вещества, содержащиеся в теле человека или поступающие в организм с вдыхаемым воздухом, пищей или водой, обусловливают внутреннее облучение.

## Slide 60
Шагалов Владимир Владимирович
Эффективная доза, создаваемая космическим излучением на уровне моря, составляет 0.32 мЗв (32 мбэр) в год. С удалением от поверхности земли интенсивность космического излучения возрастает. Поэтому дозовая нагрузка на людей, проживающих в горной местности, в несколько раз больше: она равна примерно 0.7 и 5 мЗв (70 и 500 мбэр) в год на высотах соответственно 2 и 4 - 5 км.

## Slide 61
Шагалов Владимир Владимирович

## Slide 62
Шагалов Владимир Владимирович
Для 95 процентов населения земного шара годовая эквивалентная доза внешнего облучения, обусловленная гамма-излучением естественных радионуклидов, составляет в среднем 0.35 мЗв (35 мбэр). Около 3 процентов населения живет в условиях, где внешнее облучение от естественных радионуклидов составляет 1 мЗв (100 мбэр), а 1.5 процента – более 1.4 мЗв (140 мбэр). Наряду с этим есть места, преимущественно в горной местности, где радиационный фон существенно выше.

## Slide 63
Шагалов Владимир Владимирович
Основной вклад в дозу внутреннего облучения вносят калий-40, радий и радиоактивные продукты его распада.

## Slide 64
Шагалов Владимир Владимирович
В организм человека калий-40 поступает преимущественно с пищей, и его вклад в дозу внутреннего облучения превышает 50 процентов (курага, бобы, какао, соевая мука). Годовая эквивалентная доза внутреннего облучения, обусловленная потреблением калия-40, составляет 0.18 мЗв (18 мбэр). За счет полония-210 мы получаем 0.13 мЗв (13 мбэр), а радия и продуктов его распада – 0.02 мЗв (2 мбэр) в год.

## Slide 67
Шагалов Владимир Владимирович
Ведущим фактором техногенно повышенного радиационного фона является дополнительное облучение, обусловленное радоном, при пребывании в помещении.
В Швеции в некоторых домах выявлена концентрация радона, которая в десятки раз выше, чем допустимая концентрация, установленная для урановых рудников. Наряду с естественным, человек подвергается дополнительному облучению за счет антропогенных источников, т.е. созданных человеком. Наибольший вклад в дозу дают рентгенодиагностические медицинские процедуры.

## Slide 68
Шагалов Владимир Владимирович
В настоящее время эффективная доза, обусловленная естественными, техногенными и антропогенными источниками радиации, составляет в России 4.0 мЗв (400 мбэр) в год. При этом 27 процентов составляет естественный фон, 39 процентов – радон в помещениях и 34 процента – рентгенодиагностические медицинские процедуры.

## Slide 69
Шагалов Владимир Владимирович
Естественные источники радиоактивных излучений

## Slide 70
Шагалов Владимир Владимирович
Земные источники радиации ответственны за большую часть облучения, которому подвергается человек за счет естественной радиации. В среднем они обеспечивают более 5/6 годовой эффективной эквивалентной дозы, получаемой населением, в основном вследствие внутреннего облучения. Остальную часть (1/6) вносят космические лучи, главным образом путем внешнего облучения.
Космические лучи – около 300 мкЗв
Земная радиация – от 0,3-0,6 до 250 мЗв

## Slide 71
Шагалов Владимир Владимирович
В Бразилии, недалеко от города Посус-ди-Калдас (штат Минас-Жерайс), расположенного в 200 км к северу от Сан-Паулу, есть небольшая возвышенность. Как оказалось, здесь уровень радиации в 800 раз превосходит средний и достигает 250 миллизивертов в год.

## Slide 72
Дата | Уровень ɣ-излучения, μР/ч | Превышение нормы, раз
1.3.2011 | 66 | 2.2
1.4.2011 | 67 | 2.23
5.4.2011 | 66 | 2.2
6.4.2011 | 69 | 2.3
7.4.2011 | 68 | 2.27
Чернобыльская АЭС Датчик расположен на промплощадке ЧАЭС.

## Slide 73
Шагалов Владимир Владимирович
Внутреннее облучение

## Slide 74
Шагалов Владимир Владимирович
В среднем примерно 2/3 эффективной эквивалентной дозы облучения, которую человек получает от естественных источников радиации, поступает от радиоактивных веществ, попавших в организм с пищей, водой и воздухом.
Небольшая часть этой дозы приходится на радиоактивные изотопы типа углерода-14 и трития, которые образуются под воздействием космической радиации. Остальная часть поступает от источников земного происхождения.

## Slide 75
Шагалов Владимир Владимирович
Радон

## Slide 76
Шагалов Владимир Владимирович
Наиболее весомым из всех естественных источников радиации является невидимый тяжелый газ (в 7.5 раз тяжелее воздуха) радон, не имеющий вкуса и запаха. Согласно оценке НКДАР ООН, радон вместе со своими дочерними продуктами распада ответствен за 3/4 годовой индивидуальной эффективной эквивалентной дозы облучения, получаемой населением от земных источников радиации, и примерно за половину этой дозы от всех естественных источников радиации.

## Slide 77
Шагалов Владимир Владимирович
В зонах с умеренным климатом концентрации радона в закрытых помещениях в среднем примерно в 8 раз выше, чем в наружном воздухе.
Очень высокие концентрации радона в последнее время регистрируют все чаще. В конце 70-х гг. в Швеции и Финляндии были обнаружены строения, внутри которых концентрация радона в 5000 раз превышала среднюю его концентрацию в наружном воздухе.
Источники: строительные материалы; земной грунт; вода; природный газ.

## Slide 78
Шагалов Владимир Владимирович
Уголь и фосфаты

## Slide 79
Шагалов Владимир Владимирович
Уголь и фосфаты как и другие природные материалы, содержит ничтожные количества первичных радионуклидов. Последние, извлеченные из недр земли, после переработки и сжигания попадают в окружающую среду, где могут служить источником облучения.

## Slide 80
Шагалов Владимир Владимирович
Медицинские источники

## Slide 81
Шагалов Владимир Владимирович
В настоящее время основную дозу, получаемую человеком от техногенных источников радиации, вносят медицинские процедуры и методы лечения, связанные с применением радиоактивности. Во многих странах этот источник ответствен практически за всю дозу, получаемую от техногенных источников радиации.
Средняя эффективная эквивалентная доза, получаемая от всех источников облучения в медицине, составляет примерно половину средней дозы от естественных источников.

## Slide 82
Шагалов Владимир Владимирович
Ядерные взрывы

## Slide 83
Шагалов Владимир Владимирович
Годовые дозы облучения четко перекликаются с испытаниями ядерного оружия в атмосфере: их максимум приходится на те же периоды. В 1963 г. коллективная среднегодовая доза, связанная с ядерными испытаниями, составила 7% дозы облучения от естественных источников; в 1966 г. она уменьшилась до 2%, а в начале 80-х – до 1%. Если испытания в атмосфере проводиться не будут, то годовые дозы облучения станут все меньше и меньше.
К 1980 г. человечество получило лишь 12% дозы, остальную часть оно будет получать еще миллионы лет.

## Slide 84
Шагалов Владимир Владимирович
Атомная энергетика

## Slide 85
Шагалов Владимир Владимирович
Источником облучения, вокруг которого ведутся наиболее интенсивные споры, являются атомные электростанции, хотя в настоящее время они дают весьма незначительное суммарное облучение населения. При нормальной работе ядерных установок выбросы радиоактивных материалов в окружающую среду очень невелики.

## Slide 86
Шагалов Владимир Владимирович
Среднегодовые эффективные эквивалентные дозы облучения от естественных и техногенных источников радиации
Источники радиации | Эффективная эквивалентная доза облучения, (мЗв/год)
Естественные | 2
Источники, использующиеся в медицине | 0.4
Радиоактивные осадки | 0.02
Атомная энергетика | 0.001

## Slide 87
Шагалов Владимир Владимирович
Захоронение радиоактивных отходов
САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА СП 2.6.6.1168-02

## Slide 88
Шагалов Владимир Владимирович
ГАЗЫ И АЭРОЗОЛИ
Чтобы исключить поступление в атмосферу газообразных радиоактивных отходов различных ядерно-энергетических и радиохимических производств, на пути газового потока устанавливают специальные фильтры.
В качестве фильтрующего материала хорошо зарекомендовали себя ткани из тонковолокнистых полимеров на марлевой основе. Они устойчивы к воздействию кислот, щелочей, высокой температуры (до 60°С) и органических растворителей.

## Slide 89
Шагалов Владимир Владимирович
При высокой запыленности устанавливаются предварительные фильтры грубой очистки. с волокнистыми насадками – из стекловолокна, лавсана или зернистыми – из гранитной крошки, пластика, резины, керамики.
Также можно использовать метод абсорбции. При этом загрязненный газ либо движется навстречу распыляемой поглощающей жидкости, либо просто пронизывает ее слой. Еще интенсивнее процесс абсорбции протекает в пенообразующих аппаратах. Эффективность очистки в таких аппаратах достигает 37  99%.

## Slide 92
Шагалов Владимир Владимирович
ТВЕРДЫЕ ОТХОДЫ
Основная задача при обезвреживании твердых радиоактивных отходов – уменьшить их объем и тем самым облегчить изоляцию от окружающей среды. Чаще всего для этих целей применяют прессование. Этот простой и дешевый метод позволяет сократить объем отходов в 2  10 раз.
Процесс проводят при давлении 5 МПа

## Slide 93
Шагалов Владимир Владимирович
Московское научно-производственное объединение “Радон” разработало метод горячего прессования твердых полимерных отходов. Поступающие сюда спецодежда и пленка, загрязненные радионуклидами, измельчаются, нагреваются до температуры 190  230С и прессуются в монолитные блоки.
Наиболее дорогой и трудно осуществимый способ переработки горючих твердых отходов – сжигание. Однако в мировой практике ему уделяется большое внимание, так как при сжигании объем отходов сокращается в 20  100 раз.

## Slide 94
Шагалов Владимир Владимирович
ЖИДКОСТИ
Существует несколько методов очистки жидкостей от радиоактивных веществ. Например, при введении в радиоактивные растворы гидроокиси железа, смеси фосфора с известью, сульфата алюминия с глиной в осадок выпадают хлопья, которые адсорбируют на своей поверхности, взвешенные радиоактивные вещества. В этом и заключается так называемое химическое осаждение.

## Slide 95
Шагалов Владимир Владимирович
Механизм действия другого метода – ионного обмена – весьма сложен. Достаточно сказать, что для этих целей применяют синтетические органические смолы-катиониты. Довольно распространенный метод – выпаривание радиоактивных растворов. Объем жидкости в таком случае резко уменьшается, а оставшийся радиоактивный концентрат переводится в устойчивые формы.

## Slide 96
Шагалов Владимир Владимирович
ЗАХОРОНЕНИЕ
Перед захоронением твердые и жидкие отходы переводятся в устойчивые формы. Один из возможных способов – заключение радиоактивных отходов в цементные блоки. Этот способ не приводит к сокращению объема отходов. Поэтому применять его целесообразно лишь при последующем складировании цементных блоков в хранилищах простейшего типа.

## Slide 97
Шагалов Владимир Владимирович
Цементирование применяется при захоронении сравнительно небольших объемов радиоактивных отходов – 3000 - 4000 м3 в год. Блоки необходимо помещать ниже уровня промерзания грунта либо обеспечить такие условия, при которых температура в хранилище не опускалась бы ниже 0 0С.

## Slide 98
Шагалов Владимир Владимирович
Этих недостатков лишен способ создания устойчивых форм с использованием битумных или стеклоподобных материалов. При смешивании радиоактивных отходов с предварительно нагретым материалом (например, битумом) получается водостойкий блок небольшого объема.
Захоронение цементных, битумных или стеклянных блоков, содержащих радиоактивные отходы, производится в специально оборудованные емкости, которые размещают выше уровня грунтовых вод.

## Slide 99
Шагалов Владимир Владимирович
САНИТАРНАЯ ЗОНА И КОНТРОЛЬ
Несмотря на комплекс мероприятий по обезвреживанию радиоактивных отходов, в атмосферный воздух и открытые водоемы могут поступать небольшие количества радиоактивных веществ.
Это обусловлено рядом причин. В частности, степень извлечения радионуклидов из газовых потоков даже при использовании высокоэффективных фильтров не достигает 100%, а попытка дальнейшего повышения качества очистки приводит к резкому увеличению затрат.

## Slide 100
Шагалов Владимир Владимирович
Кроме того, в процессе эксплуатации очистных сооружений возможны непредвиденные, аварийные выбросы. Поэтому на практике для защиты окружающей среды проводится комплекс мероприятий – очистка выбросов, вывод газообразных отходов через высокие трубы с целью снижения концентрации радионуклидов, создание санитарно-защитных зон вокруг источников загрязнения и оптимальное размещение объектов.

## Slide 101
Шагалов Владимир Владимирович
Ширина санитарно-защитной зоны в каждом конкретном случае определяется на основании расчета выбросов радиоактивных веществ всеми возможными источниками с учетом используемой системы очистки, перспективы развития предприятия и метеорологических факторов. Вокруг пунктов захоронения радиоактивных отходов устанавливается санитарно-защитная зона радиусом 1000 м.

## Slide 102
Шагалов Владимир Владимирович
Все источники радиоактивного загрязнения регулярно контролируются службами радиационной безопасности предприятий и органами санитарного надзора. Помимо того, радиационному контролю подлежат системы канализации, открытые водоемы, подземные водные источники, атмосферный воздух, почва и растительность.