Варианты заданий

Произвести настройку первого канала измерителя на работу с термометром сопротивления и произвести поверку в диапазоне значений температур в соответствии с вариантами:

| Вариант 1 Тип термометра сопротивления Значение параметра in.t 1 ТСП (50П) W100 = 1,385 r385 Диапазон значений: Температура, °С Сопротивление, Ом -200 9,26 -150 19,86 -100 30,13 -50 40,155 0 50 50 59,7 100 69,255 150 78,665 200 87,93 250 97,05 300 106,025 | Результаты измерений, °С: Прямой ход Обратный ход -200 -200 -145 -150 -100 -100 -48 -50 0 10 50 50 100 100 150 154 200 205 250 250 300 308 |
| --- | --- |

| Вариант 2 Тип термометра сопротивления Значение параметра in.t 1 ТСП (50П) W100 = 1,391 r391 Диапазон значений: Температура, °С Сопротивление, Ом -100 29,82 -50 40 0 50 50 59,85 100 69,555 150 79,115 200 88,525 250 97,795 300 106,915 350 115,89 400 124,72 | Результаты измерений, °С: Прямой ход Обратный ход -100 -100 -52 -50 0 10 50 50 100 104 150 150 210 200 250 250 300 304 350 350 408 400 |
| --- | --- |

| Вариант 3 Тип термометра сопротивления Значение параметра in.t 1 ТСП Гр.21 W100 = 1,391 r-21 Диапазон значений: Температура, °С Сопротивление, Ом -200 7,95 -150 17,847 -100 27,44 -50 36,8 0 46 50 55,06 100 63,992 150 72,782 200 81,435 250 89,96 300 98,338 | Результаты измерений, °С: Прямой ход Обратный ход -200 -200 -152 -150 -100 -100 -50 -54 0 0 50 50 110 100 150 150 200 200 250 245 300 300 |
| --- | --- |
| Вариант 4 Тип термометра сопротивления Значение параметра in.t 1 ТСМ (50М) W100 = 1,426 r426 Диапазон значений: Температура, °С Сопротивление, Ом 0 50 20 54,26 40 58,525 60 62,785 80 67,045 100 71,31 120 75,57 140 79,83 160 84,095 180 88,355 200 92,615 | Результаты измерений, °С: Прямой ход Обратный ход 0 0 22 20 42 40 62 60 83 80 103 100 124 120 144 140 165 160 185 180 205 200 |

| Вариант 5 Тип термометра сопротивления Значение параметра in.t 1 ТСМ (100М) W100 = 1,428 r.428 Диапазон значений: Температура, °С Сопротивление, Ом -50 78,45 -40 82,78 -30 87,1 -20 91,41 -10 95,71 0 100 10 104,28 20 108,56 30 112,83 40 117,11 50 121,39 | Результаты измерений, °С: Прямой ход Обратный ход -50 -50 -47 -40 -30 -33 -20 -20 -12 -10 0 0 10 12 24 20 30 30 40 40 60 50 |
| --- | --- |
| Вариант 6 Тип термометра сопротивления Значение параметра in.t 1 ТСП (100П) W100 = 1,385 r.385 Диапазон значений: Температура, °С Сопротивление, Ом -80 68,33 -60 76,33 -40 84,27 -20 92,16 0 100 20 107,79 40 115,54 60 123,24 80 130,9 100 138,51 120 146,07 | Результаты измерений, °С: Прямой ход Обратный ход -81 -80 -60 -60 -40 -42 -20 -20 5 0 20 20 40 46 60 60 89 80 100 100 120 121 |

| Вариант 7 Тип термометра сопротивления Значение параметра in.t 1 ТСП (100П) W100 = 1,391 r.391 Диапазон значений: Температура, °С Сопротивление, Ом 200 177,05 250 195,59 300 213,83 350 231,78 400 249,44 450 266,81 500 283,89 550 300,67 600 317,17 650 333,23 700 349,12 | Результаты измерений, °С: Прямой ход Обратный ход 201 200 250 250 300 310 355 350 400 400 450 450 500 505 550 550 600 610 650 650 704 700 |
| --- | --- |

| Вариант 8 Тип термометра сопротивления Значение параметра in.t 1 ТСМ (50М) W100 = 1,428 r428 Диапазон значений: Температура, °С Сопротивление, Ом 0 50 5 51,07 10 52,14 15 53,21 20 54,28 25 55,345 30 56,415 35 57,485 40 58,555 45 59,625 50 60,695 | Результаты измерений, °С: Прямой ход Обратный ход 0 3 5 7 12 10 15 15 20 22 25 25 40 30 38 35 44 40 45 47 50 50 |
| --- | --- |

| Вариант 9 Тип термометра сопротивления Значение параметра in.t 1 ТСМ (100М) W100 = 1,426 r.426 Диапазон значений: Температура, °С Сопротивление, Ом -50 78,69 -40 82,95 -30 87,22 -20 91,48 -10 95,74 0 100 10 104,26 20 108,52 30 112,78 40 117,05 50 121,31 | Результаты измерений, °С: Прямой ход Обратный ход -50 -50 -42 -40 -30 -33 -21 -20 -10 -10 0 4 10 10 20 25 40 30 45 40 50 51 |
| --- | --- |

| Вариант 10 Тип термометра сопротивления Значение параметра in.t 1 ТСМ Гр.23 W100 = 1,426 r-23 Диапазон значений: Температура, °С Сопротивление, Ом -50 41,71 -40 43,97 -30 46,23 -20 48,48 -10 50,74 0 53 10 55,26 20 57,52 30 59,77 40 62,03 50 64,29 | Результаты измерений, °С: Прямой ход Обратный ход -54 -50 -40 -40 -30 -30 -28 -20 -12 -10 -6 0 8 10 18 20 30 30 41 40 55 50 |
| --- | --- |

| Вариант 11 Тип термометра сопротивления Значение параметра in.t 1 ТСП (100П) W100 = 1,391 r.391 Диапазон значений: Температура, °С Сопротивление, Ом -100 59,64 -80 67,83 -60 75,96 -40 84,03 -20 92,04 0 100 20 107,92 40 115,78 60 123,61 80 131,38 100 139,11 | Результаты измерений, °С: Прямой ход Обратный ход -100 -104 -85 -80 -61 -60 -40 -48 -22 -20 0 5 20 18 39 40 60 64 80 82 100 101 |
| --- | --- |

| Вариант 12 Тип термометра сопротивления Значение параметра in.t 1 ТСМ (50М) W100 = 1,428 r428 Диапазон значений: Температура, °С Сопротивление, Ом -50 39,225 -45 40,31 -40 41,39 -35 42,47 -30 43,55 -25 44,63 -20 45,705 -15 46,78 -10 47,855 -5 48,93 0 50 | Результаты измерений, °С: Прямой ход Обратный ход -51 -50 -47 -45 -45 -40 -36 -35 -32 -30 -25 -25 -20 -20 -13 -15 -10 -10 -5 -5 2 0 |
| --- | --- |

| Вариант 13 Тип термометра сопротивления Значение параметра in.t 1 ТСП (50П) W100 = 1,385 r385 Диапазон значений: Температура, °С Сопротивление, Ом 300 106,025 350 114,86 400 123,545 450 132,09 500 140,49 550 148,745 600 156,855 650 164,82 700 172,64 750 180,32 800 187,85 | Результаты измерений, °С: Прямой ход Обратный ход 308 300 355 350 400 400 440 450 505 500 550 550 600 600 651 650 709 700 753 750 814 800 |
| --- | --- |

| Вариант 14 Тип термометра сопротивления Значение параметра in.t 1 ТСП Гр.21 W100 = 1,391 r-21 Диапазон значений: Температура, °С Сопротивление, Ом 300 98,338 350 106,6 400 114,72 450 122,7 500 130,55 550 138,27 600 145,85 650 153,3 700 160,508 750 167,656 800 174,671 | Результаты измерений, °С: Прямой ход Обратный ход 302 300 352 350 402 400 455 450 500 500 550 550 610 600 650 650 700 700 750 750 808 800 |
| --- | --- |

| Вариант 15 Тип термометра сопротивления Значение параметра in.t 1 ТСМ (100М) W100 = 1,428 r.428 Диапазон значений: Температура, °С Сопротивление, Ом 50 121,39 60 125,67 70 129,94 80 134,22 90 138,5 100 142,78 110 147,05 120 151,33 130 155,61 140 159,89 150 164,16 | Результаты измерений, °С: Прямой ход Обратный ход 50 50 61 60 70 73 80 80 90 90 100 110 111 110 120 120 132 130 140 145 153 150 |
| --- | --- |

| Вариант 16 Тип термометра сопротивления Значение параметра in.t 1 ТСМ (100М) W100 = 1,426 r.426 Диапазон значений: Температура, °С Сопротивление, Ом 100 142,62 110 146,88 120 151,14 130 155,4 140 159,66 150 163,92 160 168,19 170 172,45 180 176,71 190 180,97 200 185,23 | Результаты измерений, °С: Прямой ход Обратный ход 103 100 110 111 123 120 130 130 148 140 150 150 160 161 179 170 180 180 199 190 200 200 |
| --- | --- |