Потенциометр ПП-63М

Основные элементы управления потенциометром

| Позиция | Функция в режимах: |
| --- | --- |
|  | Измерение потенциала | Генерирование выходного потенциала |
| 1 | Зажим для подключения источника измеряемого потенциала | либо измерителя выходного потенциала |
| 2 | Диапазон измерений | Переключатель множителя выходного потенциала |
| 3 | Измерение потенциала и напряжения | Шаговый переключатель диапазона выходного потенциала |
| 4 | Переключатель источника |  |
| 5 | Гальванометр |  |
| 6 | Регулятор нуля |  |
| 7 | Регулятор рабочего тока |  |
| 8 | Измерение потенциала и напряжения | Регулятор выходного потенциала |

Значения множителя и соответствующие им диапазоны термо-ЭДС

| Выходной потенциал |
| --- |
| Множитель | Диапазон измерений | Разрешение | Рабочий ток | Точность |
| G1 | 0 ~ 230 mV | 50 µV | 5 mA | 0.3 % |
| G0,2 | 0 ~ 46 mV | 10 µV | 1 mA |  |

Типы термопар, предусмотренные настройкой измерителя ТРМ-200

| № варианта | Значение параметра in.t1(2) | Маркировка термопар | Сплав элемента | Температурный диапазон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Стандарт IEC 60584 | ГОСТ Р 8.585-2001 |  |  |
| 1 | E_A1 | А-1 | ТВР | вольфрам, рений | 0 … 2200 °С |
| 2 | E_A2 | А-2 | ТВР | вольфрам, рений | 0 … 1800 °С |
| 3 | E_A3 | А-3 | ТВР | вольфрам, рений | 0 … 1800 °С |
| 4 | E__b | B | ТПР | платинородий-платинородиевые | 100 … 1800 °C |
| 5 | E__J | J | ТЖК | железо-константановые | -100 … 1200 °C |
| 6 | E__K | K | ТХА | хромель, алюмель | -200 … 1300 °C |
| 7 | E__L | L | ТХК | хромель, копель | -200 … 850 °C |
| 8 | E__n | N | ТНН | нихросил нисил | -200 … 1300 °C |
| 9 | E__r | R | ТПП | платинородий-платиновые | 0 … 1700 °C |
| 10 | E__S | S | ТПП | платинородий-платиновые | 0 … 1700 °C |
| 11 | E__t | T | ТМК | медь-константановые | -200 … 400 °C |