## Slide 1: Лекция 1. Основные определения и задачи автоматизированного производства

## Slide 2: Механизация производственного процесса
Замена мускульной энергии человека механической путем использования машин и механизмов, приводимых в движение различными двигателями (электрическими, паровыми, гидравлическими и др.). Механизация исключает тяжелый физический труд при выполнении основных и вспомогательных операций в процессе производства.
Пример: сверление ручной дрелью заменяем сверлением на сверлильном станке.

## Slide 3: Автоматизация производственного процесса
Предусматривает применение приборов, машин, приспособлений, позволяющих осуществлять производственные процессы без физических усилий человека, лишь под его контролем.
В качестве примера можно привести любую автоматическую машину, станок-автомат, способные выполнить свойственную им работу без участия человека.
Налаженный прутковый токарный автомат будет самостоятельно вытачивать заданные детали в требуемом допуске до тех пор, пока не израсходуется весь пруток. Постоянного присутствия рабочего у такого автомата не требуется, он периодически наблюдает за ходом работы станка; в этом случае мы имеем дело с автоматической обработкой детали.

## Slide 4: Основные цели автоматизации технологического процесса:
сокращение численности обслуживающего персонала;
увеличение объемов выпускаемой продукции;
повышение эффективности производственного процесса;
повышение качества продукции;
снижение расходов сырья;
повышение ритмичности производства;
повышение безопасности;
повышение экологичности;
повышение экономичности.

## Slide 5: Уровни автоматизации
Частичная;
Комплексная;
Полная.

## Slide 6: Частичная автоматизация производства
Автоматизация отдельных производственных операций, осуществляется в тех случаях, когда управление процессами вследствие их сложности или скоротечности практически недоступно человеку и когда простые автоматические устройства эффективно заменяют его.
Частично автоматизируется, как правило, действующее производственное оборудование. По мере совершенствования средств автоматизации и расширения сферы их применения было установлено, что частичная автоматизация наиболее эффективна тогда, когда производственное оборудование разрабатывается сразу как автоматизированное.
К частичной автоматизации производства относится также автоматизация управленческих работ.

## Slide 7: Комплексная автоматизация производства
Выражается в создании единой взаимосвязанной системы машин, станков, механизмов и аппаратов для выполнения полного определенного технологического цикла всех или большей части операций при производстве какого-либо продукта или полуфабриката.
Комплексная автоматизация производства чаще всего выполняется в виде автоматических линий по производству чего-либо. Например: автоматическая линия по производству конфет, молочных продуктов, колбасных изделий и так далее.

## Slide 8: Полная автоматизация производства
Высшая ступень автоматизации, которая предусматривает передачу всех функций управления и контроля комплексно-автоматизированным производством автоматическим системам управления. Она проводится тогда, когда автоматизируемое производство рентабельно, устойчиво, его режимы практически неизменны, а возможные отклонения заранее могут быть учтены, а также в условиях недоступных или опасных для жизни и здоровья человека.

## Slide 9: Автомат
Самостоятельно действующее устройство или совокупность устройств, выполняющих по заданной программе без непосредственного участия человека процессы получения, преобразования, передачи и использования энергии, материалов и информации.

## Slide 10
Последовательность выполняемых автоматом запрограммированных действий называют рабочим циклом.
Если для возобновления рабочего цикла требуется вмешательство рабочего, то такое устройство называют полуавтоматом.
Процессы, не требующие присутствия человека в течение определенного промежутка времени для выполнения ряда повторяющихся рабочих циклов, называют автоматическим.
Если часть процесса выполняется автоматически, а другая часть требует присутствия оператора, то такой процесс называют автоматизированным.

## Slide 11: Степень автоматизации производственного процесса
Определяется необходимой долей участия оператора в управлении этим процессом.
При полной автоматизации присутствия человека в течение определенного периода времени вообще не требуется. Чем больше это время – тем выше степень автоматизации.
Под безлюдным режимом работы понимают такую степень автоматизации, при котором станок, производственный участок, цех или весь завод могут работать автоматически не менее одной смены (8 часов) в отсутствии человека.

## Slide 12: Технические преимущества автоматически управляемых систем:
Более высокое быстродействие, позволяющее повышать производительность производственного оборудования;
Более высокое и стабильное качество управления процессами, обеспечивающее высокое качество продукции при экономном расходовании материалов и энергии;
Возможность работы автоматов в тяжелых, вредных и опасных для человека условиях;
Стабильность ритма работы, возможность длительной работы без перерывов вследствие отсутствия утомляемости, свойственной человеку.

## Slide 13
Человек, управляющий оборудованием имеет время инерционности 0,8-1 с.;
Такт выпуска аэрозольного клапана, собираемого на автоматической роторно-конвейерной линии – 0,06 с.
Так как скорость протекания производственных процессов велика и имеет постоянную тенденцию к увеличению, время запаздывания становится лимитирующим фактором в повышении производительности.

## Slide 14: Экономические преимущества, достигаемые при использовании автоматических систем в производстве:
Возможность значительного повышения производительности труда;
Более экономичное использование ресурсов;
Более высокое и стабильное качество продукции;
Сокращение периода времени от начала проектирования до получения изделия;
Возможность расширения производства без увеличения трудовых ресурсов.

## Slide 15: Автоматизация подготовки производства позволяет
Значительно сократить количество бумажных документов: чертежей, схем, графиков, необходимых в неавтоматизированном производстве и отнимающие на их составление, хранение, передачу и использование много времени.