## Slide 1: Лекция 11
Последовательность проведения размерного анализа сборки изделия

## Slide 2: Целями размерного анализа сборки является:
Обеспечение требуемого качества изделия;
Обеспечение возможности автоматизировать сборку.

## Slide 3: Основные задачи размерного анализа:
Выявление размерных связей на всех этапах осуществления автоматического сборочного процесса;
Выбор методов и средств осуществления автоматического сборочного процесса;
Определение требований к собираемым деталям, к точности работы используемых сборочных средств.

## Slide 4: Последовательность размерного анализа автоматического сборочного процесса

## Slide 5: Последовательность размерного анализа автоматического сборочного процесса
Исходя из служебного назначения машины или сборочной единицы определяют требования точности положения и движения ее исполнительных поверхностей аналитически или экспериментально;
Определяют конструкторские размерные связи построением размерных цепей, где исходными звеньями являются требования точности изделия. Схема алгоритма показана на рис.
Выбирают метод достижения точности: полная, неполная, групповая взаимозаменяемость, регулировка или пригонка с учетом экономично достижимой точности изготовления звеньев при заданном объеме производства и возможностей автоматизации.

## Slide 6: Последовательность размерного анализа автоматического сборочного процесса
Рассчитывают допуски соединяемых размеров деталей, которые необходимо выдержать при изготовлении деталей для того, чтобы была возможно достичь требования точности при сборке выбранным методом достижения точности. Допуски размеров соединяемых деталей указанные 1 - 4-й этапах характерны и обязательны при разработке процесса изготовления изделия с любой степенью автоматизации.
Для автоматической сборки следует учесть особенности положения деталей перед сопряжением выбора и реализации метода достижения точности, а также технологичность конструкции изделия. Остальные этапы для условий ручной сборки не нужны. Они необходимы только для автоматизированной сборки.
Выбирают методы и средства транспортирования и ориентирования собираемых деталей. Оценивают технологичность конструкции деталей.

## Slide 7: Последовательность размерного анализа автоматического сборочного процесса
Определяют требуемую точность относительного положения сопрягаемых перед сборкой деталей с учетом возможностей увеличения допусков благодаря использованию фасок.
Выбирают способ достижения требуемой точности относительного положения деталей (с координацией деталей рабочими органами сборочного автомата или поисковой системой).
Выбирают схему базирования собираемых деталей и разрабатывают устройства, реализующие требуемую схему с учетом обеспечения свободы перемещений и поворотов деталей по отдельным координатным осям.

## Slide 8: Последовательность размерного анализа автоматического сборочного процесса
Выбирают схему сборочной позиции и строят сборочные размерные цепи, исходными звеньями которых являются допустимые отклонения относительного положения координатных систем сопрягаемых деталей.
Рассчитывают допуски размеров составляющих звеньев размерных цепей, которыми в том числе могут быть: пространственные отклонения положения сопрягаемой поверхности каждой детали относительно ее технологических баз при сборке; размеры деталей сборочного автомата.

## Slide 9: В результате проведенного размерного анализа сборочного процесса можно выявить
Допустимые отклонения размеров сопрягаемых поверхностей, необходимые для реализации выбранного МДТ;
Допустимые отклонения расположения сопрягаемых поверхностей детали относительно ее технологических баз, используемых при сборке;
Параметры фасок по сопрягаемым поверхностям для улучшения условий собираемости;
Требования к поверхностям, используемым в качестве технологических баз при автоматической сборке, например, с целью снижения погрешности установки собираемой детали в рабочем органе сборочного автомата;
Требования к конструкции детали для облегчения ее ориентации.

## Slide 10: Размерный анализ сборки позволяет:
Выявить взаимосвязь размеров собираемых деталей, деталей сборочной системы;
Обосновать требуемые точности размеров, обеспечивающие автоматическую сборку и требуемые параметры сборочной единицы.

## Slide 11: Выявление и расчет сборочных размерных связей рекомендуется проводить в следующей последовательности:
Представить автоматизируемый процесс установки изделия эскизами и вычислить предельно допустимые отклонения в положении устанавливаемой детали относительно базовой, при которых обеспечивается установка;
Построить размерные цепи, в которых допустимые отклонения являются исходными звеньями;
Составить уравнения размерных цепей и определить возможные поля рассеяния составляющих звеньев;
Выбрать метод достижения точности исходных звеньев размерных цепей с учетом его реализации в автоматическом производстве;
Произвести расчет допусков составляющих звеньев и выбрать методы и средства автоматической реализации процесса с учетом требуемой точности составляющих размеров размерной цепи.

## Slide 12: Анализ размерных связей при сборке позволяет:
Согласовать размеры сборочной системы;
Обосновать требования к точности используемого робота, деталям для автоматической сборки и приспособлениям;
При ручной сборке такой анализ не нужен, при автоматической — необходим;
Автоматизация сборки требует расчета размерных связей.