## Slide 1: Лекция 4.
Классификация соединений составных частей и видов сборки

## Slide 2: Сборка
Является завершающим этапом производства машин и в значительной мере определяет их качество.
Достаточно запрессовать подшипник качения с небольшим перекосом или слабо затянуть резьбовое соединение, чтобы нарушить нормальную работы машины и вызвать быстрый выход ее из строя. Сборка отличается высокой трудоемкостью, которая составляет примерно от 20 до 50 % от общей трудоемкости изготовления изделий. Основная часть (50…55 %) слесарно-сборочных работ представляет собой ручные работы, требующие больших физических усилий и высокой квалификации рабочих
автоматизировано в настоящее время лишь 6…7 % от общего объема сборочных работ. Поэтому актуальной задачей машиностроения является механизация и автоматизация сборки.

## Slide 3: Технологический процесс сборки
Технологический процесс, содержащий действия по установке и образованию соединений составных частей заготовки или изделия.

## Slide 4: Сборочная операция
Технологическая операция установки и образования соединений составных частей заготовки или изделия.

## Slide 5: Разъемные и неразъемные соединения
Разборка разъемных соединений происходит без нарушения целостности составных частей изделия;
При разборке неразъемных соединений эта целостность нарушается.

## Slide 6: Подвижные и неподвижные соединения
В подвижных соединениях имеется возможность относительного перемещения составных частей изделия;
В неподвижных соединениях такой возможности нет.

## Slide 7: Форма сопрягаемых поверхностей
Плоская;
Цилиндрическая;
Коническая;
Сферическая;
Винтовая;
Профильная.

## Slide 8: Методы образования соединения
Резьбовой;
Клиновой;
Штифтовой;
Шпоночный;
Шлицевой;
Сварной;
Паяный;
Клепаный;
Клееный;
Фланцевый;
Ниппельный;
Штуцерный;
Прессовой;
Фальцованный;
Развальцованный;
Комбинированный.

## Slide 9: Узловая и общая сборка
Под узлом понимают сборочную единицу, которая может собираться отдельно от других составных частей изделия или изделия в целом и выполнять определенную функцию в изделиях одного назначения только совместно с другими составными частями.
Если сборочная единица обладает полной взаимозаменяемостью, возможностью сборки отдельно от других составных частей изделия или изделия в целом и способностью выполнять определенную функцию в изделии или самостоятельно, то ее называют агрегатом.
Сборка изделия или его составной части из агрегатов носит название агрегатной.

## Slide 10: Стадии процесса сборки
Предварительная сборка;
Промежуточная сборка;
Сборка под сварку;
Окончательная сборка.

## Slide 11: Предварительная сборка
Сборка заготовок, составных частей или изделия в целом, которые в последующем подлежат разборке.
Предварительную сборку, например, производят для определения размера неподвижного компенсатора.

## Slide 12: Промежуточная сборка
Сборка заготовок, выполняемая для дальнейшей их совместной обработки.
Например, промежуточной сборке подвергают корпус редуктора с крышкой для совместной обработки отверстий под подшипники, прилегающих к отверстиям плоскостей и крепежных отверстий для крышек подшипников.

## Slide 13: Сборка под сварку
Выполняется для придания требуемого взаимного положения соединяемых ею составных частей изделия, которые устанавливают и закрепляют в специальных приспособлениях.

## Slide 14: Окончательная сборка
Сборка изделия или его составной части, после которой не предусмотрена их последующая разборка при изготовлении.
Однако, после окончательной сборки крупных, уникальных изделий тяжелого машиностроения (крупные паровые и гидравлические турбины, металлорежущие станки, прессы) их частично разбирают для транспортировки потребителю.

## Slide 15: По механизации и автоматизации процесса сборка делится
Ручная;
Механизированная;
Автоматизированная;
Автоматическая.
При автоматизированной сборке управление средствами технологического оснащения ведется частично без участия людей;
При автоматической без непосредственного участия людей.

## Slide 16: Виды работ, выполняемых при сборке

## Slide 17: Виды работ, выполняемых при сборке

## Slide 18: Организационные формы сборки

## Slide 19: Непоточная стационарная сборка
Характеризуется тем, что собираемое изделие от начала до конца сборки остается на одном рабочем месте, к которому доставляются детали, узлы и агрегаты;
Сборку выполняет рабочий или бригада рабочих;
Рабочие места оснащают соответствующим оборудованием (прессы, металлорежущие станки и др.), универсальными приспособлениями и подъемно-транспортными средствами;
Сборочные работы включают разнообразные переходы и операции, что предъявляет высокие требования к квалификации рабочих;
Сборочные переходы приходится в значительной части выполнять последовательно, что удлиняет цикл сборки и снижает другие ее технико-экономические показатели;
Областью экономичного использования является единичное и мелкосерийное производство.

## Slide 20: Непоточная подвижная сборка
Собираемое изделие периодически перемещается от одного рабочего места к другому;
Сборочные операции выполняют отдельные рабочие или бригады рабочих, специализирующиеся на определенных работах;
Рабочие места связывают с помощью транспортных устройств (рольгангов, рельсовых тележек и др.);
Окончив выполнение операции, рабочий перемещает изделие к следующему рабочему месту. При небольших размерах собираемых изделий это может делаться и вручную;
Для компенсации колебаний затрат времени на выполнение сборочных операций между рабочими местами создают заделы собираемых изделий;
Рабочие места оборудуют верстаками, сборочными приспособлениями и инструментами, контрольно-измерительными инструментами, стеллажами для деталей и узлов;
Более высокое техническое оснащение рабочих мест и их специализация способствует повышению производительности труда, качества сборки и сокращению ее цикла;
Применяют в условиях серийного производства.

## Slide 21: Поточная стационарная сборка
Все собираемые изделия на протяжении всей сборки остаются на одних рабочих местах;
Рабочие же или их бригады по сигналу одновременно переходят от одних собираемых изделий к другим через промежутки времени, равные такту;
Каждый рабочий (или бригада) выполняет закрепленную за ним одну и ту же операцию на каждом из собираемых изделий, к которым доставляются детали и узлы;
Узкая специализация рабочих обеспечивает повышение качества сборки и производительности труда;
Областью экономичного использования поточной стационарной сборки является серийное производство машин больших габаритов и массы (автомобили большой грузоподъемности, самолеты и т. п.).

## Slide 22: Поточная подвижная сборка
Собираемое изделие непрерывно (в течение такта) или периодически (через такт) перемещается от одного рабочего места к другому, на которых выполняется одна сборочная операция;
Для перемещения собираемых изделий используют различные конвейеры (ленточные, цепные и др.). Ленточные конвейеры используют при сборке изделий небольших габаритов и массы, например, часов, небольших электродвигателей, карбюраторов и т. п. Цепные конвейеры осуществляют перемещение рельсовых тележек с установленными на них приспособлениями, в которых закрепляют собираемые изделия;
Рабочие места располагают по обе стороны конвейера и оснащают приспособлениями, монтажно-сборочным и измерительным инструментами, стеллажами для деталей и узлов;
Если конвейер находится в непрерывном движении, сборщик выполняет операцию, следуя за конвейером, а затем возвращается в исходное положение;
Обеспечивает более высокие технико-экономические показатели;
Например, на Волжском автомобильном заводе (ВАЗ), на котором сборка легковых автомобилей производится на непрерывно движущемся подвесном цепном конвейере длиной около 2 км, такт выпуска составляет 1 мин;
Область экономичного использования является крупносерийное и массовое производство.