## Slide 1: Лекция 8
Основы разработки технологических процессов сборки изделия

## Slide 2: Основы разработки технологического процесса сборки изделия
Технологический процесс сборки изделия разрабатывают в первую очередь – до разработки технологических процессов изготовления детали.
Такая последовательность объясняется тем, что при проектировании технологии сборки изделия могут вноситься изменения в конструкции деталей и предъявляемые к ним технические требования, например, по точности.

## Slide 3: Исходные данные и последовательность разработки технологического процесса сборки изделия
Исходную информацию, необходимую для разработки технологического процесса сборки изделия делят на:
Базовую;
Справочную;
Руководящую.

## Slide 4: Базовые исходные данные:
Сборочные чертежи изделия и узлов;
Спецификации деталей;
Технические условия сборки и испытания изделия;
Рабочие чертежи деталей, входящих в изделие;
Годовой объем выпуска изделий.

## Slide 5: Сборочный чертеж должен содержать
Необходимые проекции и разрезы;
Размеры, выдерживаемые при сборке;
Посадки в сопряжениях;
Данные о массе изделия и его составных частей.
В технических условиях указывают:
Точность сборки;
Качество сопряжений, их герметичность;
Жесткость стыков;
Моменты затяжки резьбовых соединений;
Точность балансировки вращающихся частей;
Указания о методах выполнения соединений и методах контроля изделий.

## Slide 6: К справочной информации относится:
Каталоги и справочники по сборочному оборудованию и технологической оснастке;
Нормативы времени на слесарно-сборочные работы и др.

## Slide 7: Руководящая информация
Данные о перспективных технологических процессах в отрасли;
Стандарты на техническую документацию;
Основные требования по перспективам развития производства на предприятии.

## Slide 8: Последовательность разработки технологического процесса сборки
Определяется тип производства и устанавливается соответствующая ему организационная форма сборки. Выполняется так же, как при изготовлении деталей.
Осуществляют технологический контроль сборочных чертежей изделия и его узлов на предмет соответствия их конструкций требованиям технологичности при сборке для условий данного предприятия.
Устанавливают последовательность соединений всех узлов и деталей изделия, составляют схемы общей и узловой сборки.
Устанавливают наиболее эффективные способы соединения деталей, проверки положений и фиксации всех составляющих изделие узлов и деталей. Формируют структуру и содержание технологических операций сборки и определяют методы контроля и испытания изделия.

## Slide 9: Последовательность разработки технологического процесса сборки
5. Разрабатывают необходимую для выполнения технологического процесса нестандартную технологическую оснастку.
6. Производят технологическое нормирование сборочных работ и определяют технико-экономические показатели технологического процесса сборки.
7. Оформляют технологическую документацию.

## Slide 10: Технологический контроль сборочных чертежей
Выполняют для оценки соответствия конструкции изделия требованиям технологичности при сборке.
Эти требования могут быть сформулированы следующим образом:
Конструкция машины должна допускать ее сборку из предварительно собранных узлов;
Машина в целом должна иметь простую компоновку, не вызывающую затруднений при сборке;
Следует по возможности уменьшать количество наименований деталей и узлов машины, а также стремиться к их взаимозаменяемости.

## Slide 11: Требования технологичности при сборке
Конструкция машины должна обеспечивать возможность удобного и свободного подвода высокопроизводительных механизированных инструментов к местам соединения деталей;
Сборка машины должна производиться без применения сложных приспособлений, предпочтительно без поворота базовой детали, путем осуществления простых движений для установки соединяемых деталей;
Базовая деталь должна быть достаточно жесткой и иметь надежные технологические базы, позволяющие обеспечить высокую точность ее установки;
Следует сокращать при сборке совместную механическую обработку деталей, а также пригоночные работы.

## Slide 12: Требования к конструкции изделия, собираемого автоматически:
Детали должны иметь простые симметричные формы, что упрощает задачу их ориентации при выдаче из бункерно-ориентирующих устройств на рабочую позицию сборочного автомата;
Конструкция деталей должна быть такой, чтобы при выдаче из бункерных устройств не происходило их взаимного сцепления;
Следует максимально широко использовать стандартные или нормализированные детали для большего применения однотипных сборочных устройств;
Целесообразно заменять разъемные соединения неразъемными, применяя клепку, развальцовку и т. п.;
Сборка должна вестись при простых (преимущественно прямолинейных) движениях исполнительных устройств автомата без поворота изделия;
Для повышения надежности работы сборочных автоматов в ряде случаев целесообразно повышать точность деталей.

## Slide 13
На основе технологического контроля сборочных чертежей и чертежей деталей составляется перечень замечаний и предложений по изменению конструкции изделия и параметров точности деталей, которые согласуются с конструктором.
Последний после анализа этих замечаний и предложений может внести изменения в конструкцию изделия, обеспечивающие повышение его технологичности при сборке.

## Slide 14: Разработка последовательности сборки изделия. Проектирование сборочных операций
Последовательность сборки определяется конструкцией изделия и принятыми методами обеспечения точности замыкающих звеньев размерных цепей;
Общую сборку начинают с установки базовой детали, в качестве которой обычно используется рама, станина, основание и т. п.;
Базовую деталь ставят в положение, удобное для сборки;
После установки базовой детали на нее последовательно монтируют все детали и узлы.

## Slide 15: Общие рекомендации при разработки последовательности сборки
Последовательность установки деталей должна быть такой, чтобы ранее смонтированные детали не мешали установке следующих;
Необходимо стремиться к тому, чтобы в процессе сборки машины были минимальны частичные разборки ранее собранных узлов;
Трудоемкость сборки большинства узлов должна быть примерно одинакова;
При обеспечении точности замыкающих звеньев размерных цепей методом пригонки пригоночные работы нужно выполнять вне собираемого изделия.

## Slide 16: Схема общей сборки

## Slide 17: Схема узловой сборки

## Slide 18: Схемы сборки
Являются документом, по которому работники сборочного цеха знакомятся с последовательностью сборки изделия и содержанием сборочных работ, организуют процесс сборки;
Ведут комплектование деталей и узлов и их подачу в определенной последовательности к местам сборки.
На основе схем сборки разрабатывают технологический процесс сборки.
Производят формирование операций, выбирают или проектируют и изготавливают средства технологического оснащения сборки, определяют нормы времени на выполнение сборочных операций.

## Slide 19
Содержание сборочных операций зависит от типа производства и соответствующей ему организационной формы сборки.
При непоточной подвижной, поточной стационарной и подвижной сборках длительность операций должна быть равной или кратной такту выпуска изделий.

## Slide 20: Эскиз узла

## Slide 21
Схема сборки ступицы

## Slide 22: Наименование и содержание операций технологического процесса сборки ступицы
Технологический процесс сборки ступицы