ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО образованиЮ

Государственное образовательное учреждение высшего и профессионального образования

__ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ__

# Электротехнический институт

# Кафедра электрических станций

(направление  140200 -  Электроэнергетика,

специализация -Управление режимами электроэнергетических систем)

З   А  Д  А  Н  И  Е     № 1

по курсу  «Проектирование и эксплуатация релейной защиты и автоматики электроэнергетических систем»

#### Студенту группы   9М41    ЭЛТИ_________________________________________________

- Тема: Подготовка исходных данных  для расчетов параметров рабочих режимов и

переходных процессов  энергосистем  (формирование базы данных  для программных комплексов энергосистем по заданному району с напряжениями сетей _________кВ  подстанции ____________________________________  Тюменской энергосистемы)

2. Исходные данные

  - Расчетная схема (схема электрических соединений) района электрических сетей

(подстанция, отходящие линии с напряжениями ________ кВ)   с сокращенными справочными     данными

  - Включение в состав района трансформатора с расщепленной обмоткой с высшим

напряжением _____ кВ. Подключение шунтирующих реакторов. Подключение к сборным шинам низшего напряжения трансформатора синхронного компенсатора,  сдвоенного и одиночного токоограничивающих реакторов, синхронного и асинхронного двигателей

  - Подключение генераторов к третичным обмоткам автотрансформаторов.

Подключение к сборным шинам низшего напряжения автотрансформаторов,  трансформатора,  реакторов комплексной и статической нагрузки

  - Формирование участков двух,  трех и  четырех  взаимодействующих  линий

# 3. Вопросы    задания

  - Определение полных справочных параметров элементов расчетной схемы и расчет

параметров совмещенной схемы  замещения прямой, обратной и нулевой

последовательности

  - Составление таблиц-формуляров всех параметров расчетной схемы и совмещенной

схемы  замещения

  - Составление таблиц параметров схемы замещения прямой последовательности для

расчетов рабочих режимов и электромеханических переходных процессов (таблицы

узловой и ветвевой информации,  таблиц параметров систем регулирования возбуждения и скорости агрегатов)

  - Заполнение таблиц баз данных энергетических расчетных комплексов ТКЗ-3000 и

Мустанг или Дакар и отладка этих данных.  Расчет электрических величин при КЗ по программе ТКЗ-3000.  Расчет установившегося режима по программе  Мустанг или Дакар

Задание выдано  8 сентября 2008 г.    Руководитель доцент   Шмойлов А.В.________

Задание принял к исполнению 8 сентября 2008 г.                   Студент______________