## Slide 1
Лекция 1

## Slide 2
Тарг С.М. Краткий курс теоретической механики.
2. Яблонский А.А. Курс теоретической механики.
3. Никитин Н.Н. Курс теоретической механики.
4. Бать М.И., Джанелидзе Г.Ю., Кельзон А.С. Теоретическая механика в примерах и задачах. Ч.I, II.
5. Сборник коротких задач по теоретической механике. Под ред. Кепе О.Э.
6. Сборник заданий для курсовых работ по теоретической механике. Под ред. А.А. Яблонского.
7. Мультимедийные лекции по курсу «Теоретическая механика». Под ред. Томилина А. К.
Рекомендуемая литература:

## Slide 3: ВВЕДЕНИЕ
МЕХАНИКА изучает простейший вид движения материи – механическое движение
МЕХАНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ представляет собой перемещение материальных тел в пространстве и времени

## Slide 4: Первичные понятия:
материя (инертность и гравитация)-
- масса m (кг)
пространство (протяженность) –
- длина l (м)
время (однонаправленность и равномерность течения) –
- независимая переменная t (с)

## Slide 5
МАТЕРИАЛЬНАЯ ТОЧКА (свободная и несвободная)
СИСТЕМА МАТЕРИАЛЬНЫХ ТОЧЕК
(материальная система)
- АБСОЛЮТНО ТВЕРДОЕ ТЕЛО (АТТ) –частный случай механической системы
Объекты механики:

## Slide 6: Связи:
Геометрические и кинематические
Стационарные и нестационарные
Освобождающие и неосвобождающие
Внутренние и внешние (различаются для материальной системы)

## Slide 7: Примеры связей:

## Slide 8
Примеры связей:

## Slide 9
Примеры связей:
С
А

## Slide 10
С
А
Примеры связей:

## Slide 11: Понятие «сила»
СИЛА - векторная величина, характеризующая меру взаимодействия материальных тел
Единица измерения силы – Ньютон (Н)

## Slide 12: Виды сил:
Сосредоточенные (приложенные в точке)
Поверхностные (распределенные по поверхности)
Массовые или объемные
Внутренние и внешние (различаются для механической системы)
Активные и пассивные (реакции связей)

## Slide 13: Примеры сил:

## Slide 14
Примеры сил:

## Slide 15
Примеры сил:

## Slide 16: Характеристики силы:
Точка приложения
Направление действия
Величина (модуль)
А

## Slide 17: Разделы механики:
СТАТИКА (элементарная)
КИНЕМАТИКА (точки и системы)
ДИНАМИКА (точки и системы)
АНАЛИТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА

## Slide 18: СТАТИКА
СТАТИКА- раздел механики, изучающий равновесие материальных тел под действием приложенных сил
ЭЛЕМЕНТАРНАЯ СТАТИКА изучает равновесие отдельного твердого тела
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СТАТИКА изучает равновесие материальной системы

## Slide 19: Определения статики:
Система сил

## Slide 20
Система сил
Система сил, эквивалентная нулю
Определения статики:

## Slide 21
Система сил
Система сил, эквивалентная нулю
Эквивалентные системы сил
Определения статики:

## Slide 22
Система сил
Система сил, эквивалентная нулю
Эквивалентные системы сил
Равнодействующая сила
Определения статики:

## Slide 23
Если все силы, действующие на точку или АТТ,
образуют систему, находящуюся в равновесии,
то и точка (тело) находится в равновесии

## Slide 24: Аксиомы статики
Аксиома первая
Система двух взаимно противоположных сил,
равных по модулю и приложенных в одной
точке, находится в равновесии

## Slide 25
Аксиома первая
Аксиомы статики
Система двух взаимно противоположных сил,
равных по модулю и приложенных в одной
точке, находится в равновесии
А
F1=F2

## Slide 26
Аксиома вторая
Система двух равных по модулю взаимно
противоположных сил, приложенных в двух
каких-либо точках АТТ и направленных по прямой,
соединяющей их точки приложения, находится
в равновесии.

## Slide 27
A
B
Аксиома вторая
F1=F2
Система двух равных по модулю взаимно
противоположных сил, приложенных в двух
каких-либо точках АТТ и направленных по прямой,
соединяющей их точки приложения, находится
в равновесии.

## Slide 28
Следствие:
Силу, действующую на твердое тело,
можно переносить по линии ее действия.
СИЛА – СКОЛЬЗЯЩИЙ ВЕКТОР

## Slide 29
Аксиома третья
Всякую систему сил, приложенную к АТТ,
можно заменить, не изменяя
оказываемого ее на тело действия, другой системой
сил, эквивалентной данной.

## Slide 30
Аксиома третья
Всякую систему сил можно заменить, не изменяя
оказываемого ее действия, другой системой сил,
эквивалентной данной.
Например:

## Slide 31
Аксиома третья
Всякую систему сил можно заменить, не изменяя
оказываемого ее действия, другой системой сил,
эквивалентной данной.
Например:

## Slide 32: Реакции связей (примеры)
Тело на наклонной плоскости

## Slide 33
Реакции связей (примеры)
Тело на наклонной плоскости

## Slide 34
Тело на гладкой поверхности (без трения)

## Slide 35
Тело на подвесе

## Slide 36
Шарнирные опоры
B
A

## Slide 37
Шарнирные опоры
x
y
A
B

## Slide 38
Шарнирные опоры
x
y
A
B

## Slide 39
Шарнирные опоры
x
y
A
B

## Slide 40
Консольная заделка стержня

## Slide 41
Контрольные вопросы
1. При какой постановке задачи поезд можно
считать материальной точкой, а при какой – нет?
2. Существуют ли в действительности абсолютно
твердые тела?
3. Приведите примеры освобождающей и неосвобождающей связей.
4. Приведите пример, подтверждающий вторую
аксиому статики.