Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Томский политехнический университет»

С.И. Кузнецов

СПРАВОЧНИК.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ КОНСТАНТЫ.

ТАБЛИЦЫ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

Учебное пособие

Издательство

Томского политехнического университета

2008

УДК 530

К 89

Кузнецов С. И.

Справочник. Фундаментальные константы. Таблицы физических величин: учебное пособие. – Томск: Изд-во ТПУ, 2008. – 23с.

В учебном пособии приведены фундаментальные константы, принятые Генеральной Ассамблеей КОДАТА, а так же таблицы физических величин, используемых в курсе общей физики.

Пособие подготовлено на кафедре общей физики ТПУ, соответствует программе курса физики высших технических учебных заведений.

Предназначено для межвузовского использования студентами технических специальностей очной и дистанционной форм обучения.

УДК 530

© Томский политехнический университет, 2008

© Оформление. Издательство ТПУ, 2008

© С.И. Кузнецов, 2008

## Фундаментальные константы.

## Таблицы физических величин

## Значения фундаментальных констант

| Гравитационная постоянная | G = 6,6720(10(11 Н(м2/кг2 |
| --- | --- |
| Скорость света в вакууме | с = 2,99792458(108 м/с |
| Магнитная постоянная | (0 = 12,5663706144(10(7 Гн/м |
| Электрическая постоянная | (0 = 8,85418782(10(12 Ф/м |
| Постоянная Планка | h = 6,626176(10(34 Дж(с |
| Масса покоя электрона | mе = 9,109534(10(31 кг |
| Масса покоя протона | mр = 1,6726485(10(27 кг |
| Масса покоя нейтрона | mn = 1,6749543(10(27 кг |
| Отношение массы протона к массе электрона | тр/тe = 1836,15152 |
| Элементарный заряд | = 1,6021892(10(19 Кл |
| Отношение заряда электрона к его массе | /тe = 1,7588047(1011 Кл/кг |
| Атомная единица массы | 1 а.е.м. = 1,6605655(10(27 кг |
| Постоянная Авогадро | NA = 6,022045(1023 моль(1 |
| Постоянная Фарадея | F = 96,48456(103 Кл/моль |
| Молярная газовая постоянная | R = 8,31441 Дж/(моль(К) |
| Молярный объем идеального газа при нормальных условиях | V0 = 22,41383(10(3 м3/моль |
| Постоянная Больцмана | k = 1,380662(10(23 Дж/К |
| Ускорение свободного падения на уровне моря и широте 45° | g = 9.80665 м/с2 |
| Нормальное атмосферное давление | P0 = 1.013 · 105 Н/м2 |
| Точка плавления льда | 273,15° К |
| Постоянная Стефана-Больцмана | σ = 5,67 · 107 Дж/м2 · К4 · с |
| Постоянная Вина | b = 2.9 · 10-3 м · К |
| Постоянная Ридберга | R = 10 967 758 м-1 |

Греческий алфавит

| А α – альфа | Η η – эта | Ν ν – ню | Τ τ – тау |
| --- | --- | --- | --- |
| Β β – бета | Θ θ – тэта | Ξ ξ – кси | Υ υ – ипсилон |
| Γ γ – гамма | Ι ι – йота | Ο ο – омикрон | Φ φ – фи |
| Δ δ – дельта | – каппа | Π π – пи | Χ χ – хи |
| ε ε – эпсилон | Λ λ – ламбда | Ρ ρ – ро | Ψ ψ – пси |
| Ζ ζ – дзета | Μ μ – мю | Σ σ – сигма | Ω ω – омега |

Дополнительные единицы СИ

| Величина | Единица |
| --- | --- |
|  | Наименование | Обозначение |
| Плоский угол | радиан | рад |
| Телесный угол | стерадиан | ср |

# Международная система единиц СИ

| Величина | Единица |
| --- | --- |
|  | Наимено вание | Обозначе ние | Определение |
| наименование | Размер ность |  | русское | международное |  |
| Длина | L | метр | м | m | Метр – единица длины равная, расстоянию, проходимому в вакууме плоской электромагнитной волной за 1/299792458 доли секунды. |
| Масса | М | килограмм | кг | kg | Килограмм – единица массы, равная массе международного прототипа килограмма. |
| Время | T | секунда | с | s | Секунда – единица времени, равная 9192631770 периодам излучения атома цезия -133. |
| Сила электр. тока | I | ампер | А | А | Ампер –проходя по двум параллельным прямолинейным проводникам расположенным на расстоянии 1 м один от другого в вакууме, вызвает между этими проводниками силу, равную Н на каждый метр длины. |
| Термодина мическая температура | θ | Кельвин | К | К | Кельвин – единица термодинамической температуры, равная 1/273,16 термодинамической температуры тройной точки воды. |
| Количество вещества |  | моль | моль | mol | Моль – единица количества вещества, в которой содержится столько же структурных элементов сколько содержится атомов в углероде С12, массой 0,012 кг. |
| Сила света | J | кандела | кд | cd | Кандела – единица силы света, равная силе света в данном направлении от источника, испускающего монохроматическое излучение частотой 540 ТГц, сила излучения которого в этом направлении составляет 1/683 Вт/ср. |

Производные единицы СИ, имеющие собственные наименования

| Величина | Единица | Выражение производной единицы |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование | Обозначение | Через другие единицы СИ | Через основные единицы СИ |
| Частота | герц | Гц |  | с-1 |
| Сила | ньютон | Н |  | м·кг·с-1 |
| Давление | паскаль | Па | Н/м2 | м-1·кг·с-2 |
| Энергия, работа, кол-во теплоты | джоуль | Дж | Н/м | м2.кг·с-2 |
| Мощность, поток энергии | ватт | Вт | Дж/с | м2 . кг·с-3 |
| Кол-во электричества, электрический заряд | кулон | Кл | А·с | с·А |
| Электрическое напряжение, электрический потенциал | вольт | В | Вт/А | м2 кг·с-3А-2 |
| Электрическая ёмкость | фарада | Ф | Кл/В | м-2 кг-1с4А2 |
| Электрическое сопротивление | ом | Ом | В/А | м2 кг·с-3А2 |
| Электрическая проводимость | сименс | См | А/В | м-2кг-1с3А2 |
| Поток магнитной индукции | вебер | Вб | В·с | м2 кг∙с-2А-1 |
| Магнитная индукция | тесла | Т | Вб/м2 | кг·с-2·А-1 |
| Индуктивность | генри | Г | Вб/А | м2кг·с-2А-2 |
| Световой поток | люмен | лм |  | кд·ср |
| Освещенность | люкс | лк |  | м-2кд·ср |

Внесистемные единицы измерений и их перевод в единицы СИ

| Единица | Обозначение | Перевод в еденицы СИ |
| --- | --- | --- |
| микрон | мкм | 1 · 10-6 м |
| ангстрем | Å | 1 · 10-10 м |
| световой год | св.год | 9,46 · 1015 м |
| парсек | пк | 3,09 · 1016 м |
| литр | л | 1 · 10-3 м³ |
| атомная единица массы | а.е.м. | 1,66 · 10-27 кг |
| тонна | т | 1000 кг |
| минута | мин | 60 с |
| час | ч | 3600 с |
| сутки | сут | 86400 с |
| секунда | " | 4,85 · 10-6 рад |
| минута | ' | 2,9 · 10-4 рад |
| градус | ° | 0,017 рад |
| оборот | об | 6,28 рад |
| полный телесный угол | - | 12,57 ср |
| оборот в секунду | об/с | 1 с-1 |
| оборот в минуту | об/мин | 0,0167 с-1 |
| километр в час | км/ч | 0,278 м/с |
| оборот в секунду | об/с | 6,28 рад/с |
| оборот в минуту | об/мин | 0,105 рад/с |
| миллиметр ртутного столба | мм. рт. ст. | 133 Па |
| бар | бар | 1 · 105 Па |
| киловатт-час | кВт · ч | 3,6 · 106 Дж |
| электрон-вольт | эВ | 1,6 · 10-19 Дж |
| ампер-час. | А · ч | 3,6 · 10-3 Кл |
| калория | кал | 4,19 · 106 Дж |
| рентген | Р | 2,58 · 10-3 Кл/кг |
| рад | рад | 0,01 Дж/кг |
| кюри | Ки | 3,7 · 1010 с-1 |
| распад в секунду | расп./с | 1 с-1 |

### Диаметры атомов и молекул

| Гелий | 0,20 | Кислород | 0,30 |
| --- | --- | --- | --- |
| Водород | 0,23 | Азот | 0,30 |

Множители и приставки для образования
десятичных кратных и дольных единиц и их наименований

| Множитель | Приставка | Обозначение |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 000 000=1012 | тера | Т |
| 1 000 000 000=109 | гига | Г |
| 1 000 000=106 | мага | М |
| 1 000=103 | кило | к |
| 100=102 | гекто | г |
| 10=101 | дека | да |
| 0,1=10-1 | деци | д |
| 0,01=10-2 | санти | с |
| 0,001=10-3 | милли | м |
| 0,000001=10-6 | микро | мк |
| 0,000000001=10-9 | нано | н |
| 0,000000000001=10-12 | пико | п |
| 0,000000000000001=10-15 | фемто | ф |
| 0,000000000000000001=10-18 | атто | а |

Работа выхода электрона из металлов

| Металл | А, эВ | Металл | А ,эВ | Металл | А ,эВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Алюминий | 3,74 | Висмут | 4,62 | Железо | 4,36 |
| Калий | 2,15 | Литий | 2,39 | Молибден | 4,27 |
| Никель | 4,84 | Серебро | 4,28 | Цезий | 1,89 |
| Барий | 2.29 | Вольфрам | 4,50 | Золото | 4,58 |
| Кобальт | 4,25 | Медь | 4,47 | Натрий | 2,27 |
| Платина | 5,29 | Титан | 3,92 | Цинк | 3,74 |

Подвижность ионов в электролитах ()

Коэффициент линейного расширения α твердых тел

при температуре ≈ 20 ºС,  К-1

| Алмаз | 9,1 · 10-7 | Лед (от -10 до 0 ºС) | 5,07 · 10-5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Алюминий | 2,29 · 10-5 | Магний | 2,51 · 10-5 |
| Бронза | 1,75 · 10-5 | Медь | 1,67 · 10-5 |
| Висмут | 1,34 · 10-5 | Никель | 1,34 · 10-5 |
| Вольфрам | 4,3 · 10-6 | Олово | 2,14 · 10-5 |
| Гранит | 8,3 · 10-6 | Платина | 8,9 · 10-6 |
| Дерево (вдоль волокон) | (2-6) · 10-6 | Свинец | 2,83 · 10-5 |
| Дерево (поперек волокон) | (5-6) · 10-5 | Сталь нержавеющая | 1,1 · 10-5 |
| Железо кованое | 1,19 · 10-5 | Стекло обычное | 8,5 · 10-6 |
| Золото | 1,45 · 10-5 | Стекло перекс | 3 · 10-6 |
| Инвар (сплав 63,2% Fe, 36,1% Ni, 0,39% Cu, 0,39% Mn) | 1,5 · 10-6 | Углерод (графит) | 7,9 · 10-6 |
| Иридий | 6,5 · 10-6 | Фарфор | 3 · 10-6 |
| Кварц плавленый | 5 · 10-7 | Цемент и бетон | 1,2 · 10-5 |
| Кирпичная кладка | 5,5 · 10-6 | Цинк | 3 · 10-5 |
| Константан | 1,7 · 10-5 | Чугун | 1,04 · 10-5 |
| Латунь | 1,89 · 10-5 | Эбонит | 7 · 10-5 |

Скорость звука в различных средах

| Среда | t,ºС | , м/с | Среда | t,ºС | , м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздух | 0 | 331 | Ртуть | 20 | 1451 |
| Азот | 0 | 334 | Спирт метиловый | 20 | 1123 |
| Аммиак | 0 | 415 | Алюминий | 20 | 5080 |
| Водород | 0 | 1284 | Медь | 20 | 3710 |
| Гелий | 0 | 965 | Железо | 20 | 5170 |
| Кислород | 0 | 316 | Стекло кварцевое | 20 | 5370 |
| Углек. газ | 0 | 259 | Дерево ель | 0 | 4800 |
| Ацетон | 20 | 1192 | Дерево пробковое | - | 430-530 |
| Вода пресная | 25 | 1497 | Каучук | - | 50 |
| Вода морская | 17 | 1510-1550 |  |  |  |

Плотности некоторых веществ

| Твердые тела | ρ·10-3 | Жидкости | ρ·10-3 | Газы | ρ·10-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Платина | 21,5 | Ртуть | 13,6 | Хлор | 3,21 |
| Золото | 19,3 | Вода | 1 | Кислород | 1,43 |
| Вольфрам | 18,8 | Масло растительное | 0,92 | Воздух | 1,29 |
| Свинец | 11,4 | Керосин | 0,8 | Азот | 1,25 |
| Серебро | 10,5 | Спирт этиловый | 0,79 | Гелий | 0,18 |
| Медь | 8,9 | Эфир этиловый | 0,71 | Водород | 0,09 |
| Латунь | 8,7 |  |  |  |  |
| Никель | 8,6 |  |  |  |  |
| Железо | 7,8 |  |  |  |  |
| Алюминий | 2,7 |  |  |  |  |
| Лед | 0,9 |  |  |  |  |
| Дерево сухое | 0,7 |  |  |  |  |

Коэффициент объемного расширения жидкостей β

при температуре ≈ 20 ºС, К-1

| Анилин | 8,5 · 10-4 | Кислота азотная | 1,24 · 10-3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ацетон | 1,43 · 10-3 | Нефть | 9,2 · 10-4 |
| Бензол | 1,06 · 10-3 | Ртуть | 1,81 · 10-4 |
| Вода при температуре 5-10 °С | 5,3 · 10-5 | Сероуглерод | 1,19 · 10-3 |
| Вода при температуре 10-20 °С | 1,5 · 10-4 | Скипидар | 9,4 · 10-4 |
| Вода при температуре 20-40 °С | 3,02 · 10-4 | Спирт метиловый | 1,19 · 10-3 |
| Вода при температуре 40-60 °С | 4,58 · 10-4 | Спирт этиловый | 1,1 · 10-3 |
| Вода при температуре 60-80 °С | 5,87 · 10-4 | Хлороформ | 1,28 · 10-3 |
| Глицерин | 5 · 10-4 | Эфир этиловый | 1,63 · 10-3 |
| Керосин | 1 · 10-3 |  |  |

Величина силы звука для основных значений шкалы децибел

| Вид звука | дБ | Сила звука, мкВт/м |
| --- | --- | --- |
| Предел чувствительности человеческого уха | 0 | 10-6 |
| Шопот на расстоянии 1 м. | 10 | 10-5 |
| Шорох листьев в саду; падение капель воды на расстоянии 1 м. | 20 | 10-4 |
| Средний уровень шума в зрительном зале; негромкий разговор | 30 | 10-3 |
| Негромкая музыка. Шум в жилом помещении | 40 | 10-2 |
| Шум в учреждении с открытыми окнами | 50 | 10-1 |
| Средний уровень разговорной речи на расстоянии 1 м. | 60 | 1 |
| Шум мотора грузового автомобиля | 70 | 10 |
| Симфонический оркестр | 80 | 102 |
| Автомобильный гудок | 90 | 103 |
| Клепальная машина | 100 | 104 |
| Пневмомолот | 110 | 105 |
| Сильные удары грома, мотор самолета | 120 | 106 |
| Болевой предел. Звук уже не слышен | 130 | 107 |

Удельная теплота парообразования
при температуре кипения и нормальном давлении, Дж/г

| Азот жидкий | 199 | Керосин | 210-230 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ацетон | 524 | Кислород жидкий | 212 |
| Бензин авиационный | 230-315 | Ртуть | 285 |
| Бензол | 394 | Сероуглерод | 356 |
| Вода | 2255 | Спирт этиловый | 921 |
| Водород жидкий | 453 | Толуол | 364 |
| Гелий жидкий | 25 | Эфир этиловый | 351 |

#### Удельная теплота парообразования воды при разных температурах

| t, (С | 0 | 50 | 100 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r, МДж/кг | 2,49 | 2,38 | 2,26 | 1,94 |

Удельная теплота сгорания

| Твердое, Дж/кг | Жидкое, Дж/кг |
| --- | --- |
| Антрацит | 3,03 · 107 | Бензин | 4,6 · 107 |
| Бурый уголь | 9,3 · 106 | Керосин | 4,31 · 107 |
| Горючие сланцы | 9,6 · 106 | Спирт (этиловый) | 2,7 · 107 |
| Древесный уголь | 2,97 · 107 | Газообразное, Дж/м3 |  |
| Дрова сухие | 1,25 · 107 | Водород | 1,05 · 107 |
| Каменный уголь | 2,93 · 107 | Коксогаз | 1,64 · 107 |
| Порох | 3 · 106 | Окись углерода | 1,3 · 107 |
| Торф | 1,5 · 107 | Природный газ | 1,55 · 107 |
|  |  | Светильный газ | 2,1 · 107 |

Упругие постоянные. Предел прочности

| Материал | Модуль Юнга Е, ГПа | Модуль сдвига G, ГПа | Коэффи- циент Пуассона | Предел прочности на разрыв , ГПа | Сжимаемость β, ГПа–1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Алюминий | 70 | 26 | 0,34 | 0,10 | 0,014 |
| Медь | 130 | 40 | 0,34 | 0,30 | 0,007 |
| Свинец | 16 | 5,6 | 0,44 | 0,015 | 0,022 |
| Сталь (железо) | 200 | 81 | 0,29 | 0,60 | 0,006 |
| Стекло | 60 | 30 | 0,25 | 0,05 | 0,025 |
| Вода | – | – | – | – | 0,49 |

Диэлектрические проницаемости

| Диэлектрик |  | Диэлектрик |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вода | 81 | Керосин | 2,0 |
| Полиэтилен | 2,3 | Стекло | 6,0 |
| Воздух | 1,00058 | Парафин | 2,0 |
| Слюда | 7,5 | Фарфор | 6,0 |
| Воск | 7,8 | Плексиглас | 3,5 |
| Спирт | 26 | Эбонит | 2,7 |

Коэффициент теплопроводности  некоторых веществ, кДж/(м·ч·К)

| Металлы | Материалы |
| --- | --- |
| Алюминий | 755 | Бакелитовый лак | 1,05 |
| Железо | 268 | Бумага сухая | 0,504 |
| Золото | 1126 | Гранит | 7,93 |
| Латунь | 308 | Глина (20% влаги) | 3,35 |
| Медь | 1401 | Дуб (поперек волокна, влажность 6-7%) | 1,25-1,55 |
| Ртуть | 105 | Железобетон | 5,57 |
| Серебро | 1506 | Кирпичная кладка (сухая) | 2,42-2,93 |
| Сталь | 163 | Пробковые плиты | 0,151-0,193 |
| Чугун | 226 | Штукатурка (влажность 6-8%) | 2,84 |
| Термоизоляторы | Жидкости |  |
| Асбестовая бумага, сухая | 0,482-0,637 | Ацетон при температуре 0 °С | 0,63 |
| Войлок асбестовый | 0,188-0,33 | Ацетон при температуре 50 °С | 0,59 |
| Войлок шерстяной | 0,167 | Ацетон при температуре 100 °С | 0,55 |
| Пенобетон, сухой | 0,423-1,15 | Вода при температуре 0 °С | 1,98 |
| Пенопласт, сухой | 0,155-0,21 | Вода при температуре 50 °С | 2,33 |
| Шлак котельный | 0,84-1,34 | Вода при температуре 100 °С | 2,46 |
|  |  | Спирт этиловый при температуре 0 °С | 0,679 |
|  |  | Спирт этиловый при температуре 50 °С | 0,637 |
|  |  | Толуол при температуре 0 °С | 0,511 |
|  |  | Толуол при температуре 50 °С | 0,465 |
|  |  | Толуол при температуре 100 °С | 0,428 |

Плотность газов, кг/м3, при давлении 101,3 кПа и

температуре t = 0 °С

| Воздух | 1,29 |
| --- | --- |
| Азот | 1,25 |
| Кислород | 1,43 |
| Водород | 9 · 10-2 |
| Углекислый газ | 1,89 |
| Хлор | 3,21 |

Давление водяного пара, насыщающего пространство при разных

температурах

| t, (С | Pн, Па | t, (С | Pн, Па | t, (С | Pн, Па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -5 | 400 | 8 | 1070 | 40 | 7335 |
| 0 | 609 | 9 | 1145 | 50 | 12302 |
| 1 | 656 | 10 | 1225 | 60 | 19817 |
| 2 | 704 | 12 | 1396 | 70 | 31122 |
| 3 | 757 | 14 | 1596 | 80 | 47215 |
| 4 | 811 | 16 | 1809 | 90 | 69958 |
| 5 | 870 | 20 | 2328 | 100 | 101080 |
| 6 | 932 | 25 | 3165 | 150 | 486240 |
| 7 | 1025 | 30 | 4229 | 200 | 1549890 |

#### Астрономические   постоянные

| Радиус Земли | 6,378164(106 м |
| --- | --- |
| Средняя плотность Земли | 5,518(103 кг/м3 |
| Масса Земли | 5,976(1024 кг |
| Радиус Солнца | 6,9599(108м |
| Средняя плотность Солнца | 1,41(103 кг/м3 |
| Масса Солнца | 1,989(1030 кг |
| Радиус Луны | 1,737(106 м |
| Масса Луны | 7,35(1022 кг |
| Среднее расстояние до Луны | 3,844(108 м |
| Среднее расстояние до Солнца (астрономическая единица) | 1,49598(1011 м |
| Период обращения Луны вокруг Земли | 27 сут 7 ч 43 мин |

Свойства некоторых жидкостей (при 20 °С)

| Вещество | Плотность, 103 кг/м3 | Удельная теплоемкость, Дж/(кг(К) | Поверхностное натяжение, Н/м |
| --- | --- | --- | --- |
| Бензол | 0,88 | 1720 | 0,03 |
| Вода | 1,00 | 4190 | 0,073 |
| Глицерин | 1,20 | 2430 | 0,064 |
| Касторовое масло | 0,90 | 1800 | 0,035 |
| Керосин | 0,80 | 2140 | 0,03 |
| Ртуть | 13,60 | 138 | 0,5 |
| Спирт | 0,79 | 2510 | 0,02 |

Критические значения Тк и Pк

| Вещество | Тк, К | Pк, МПа | Вещество | Тк, К | Pк, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водяной пар | 647 | 22,0 | Азот | 126 | 3,4 |
| Углекислый газ | 304 | 7,38 | Водород | 33 | 1,3 |
| Кислород | 154 | 5,07 | Гелий | 5,2 | 0,23 |
| Аргон | 151 | 4,87 |  |  |  |

Свойства упругости некоторых твердых тел

| Вещество | Предел прочности, МПа | Модуль Юнга, ГПа |
| --- | --- | --- |
| Алюминий | 110 | 69 |
| Железо | 294 | 196 |
| Медь | 245 | 118 |
| Свинец | 20 | 15,7 |
| Серебро | 290 | 74 |
| Сталь | 785 | 216 |

Удельное электросопротивление некоторых материалов, Ом·м·106

| Серебро | 0,016 | Канстантан | 0,4-0,51 |
| --- | --- | --- | --- |
| Медь | 0,017 | Нихром | 1,1 |
| Алюминий | 0,029 | Фехраль | 1,2 |
| Никелин | 0,4-0,44 | Хромель | 1,3 |
| Манганин | 0,42 | Уголь для дуговых ламп | 40-50 |

Удельная теплоемкость, температура плавления и кипения,
удельная теплота плавления некоторых веществ

| Вещество | Удельная теплоемкость при 20 ºС, Дж/(г·К) | Температура плавления, ºС | Удельная теплота плавления, Дж/г | Температура кипения, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Алюминий | 0,92 | 660,1 | 321 | 2330 |
| Азот | 1,04 | -209,9 | 25,5 | -195,8 |
| Ацетон | 2,18 | -94,3 | 82 | 56,7 |
| Бензол | 1,7 | 5,5 | 127,1 | 80,2 |
| Вода | 4,19 | 0 | 335 | 100 |
| Водород | 14,3 | -259,2 | 58,5 | -253 |
| Вольфрам | 0,142 | 3380 | - | 6000 |
| Гелий | 5,23 | -272,2 | - | -268,9 |
| Глицерин | 2,42 | -20 | 176 | 290 |
| Железо | 0,498 | 1535 | 27,2 | 3000 |
| Золото | 0,134 | 1063 | 66,5 | 2660 |
| Калий | 0,795 | 63 | - | 760 |
| Кислород | 0,9 | -219 | 13,8 | -181 |
| Латунь | 0,384 | 900 | - | - |
| Лед (вода) | 2,09 | 0 | 335 | 100 |
| Магний | 1,05 | 650 | 301 | 1100 |
| Медь | 0,394 | 1083 | 176 | 2582 |
| Никель | 0,46 | 1452 | 244-306 | 2800 |
| Олово | 0,25 | 231,9 | 58,5 | 2337 |
| Платина | 0,117 | 1769 | 114 | 4000 |
| Ртуть | 0,138 | -38,9 | 11,7 | 356,7 |
| Свинец | 0,13 | 327,3 | 22,4 | 1750 |
| Серебро | 0,234 | 960,5 | 88 | 2100 |
| Спирт (этиловый) | 2,42 | -117 | 108 | 78,3 |
| Сталь | 0,46 | 1300-1400 | 205 | - |
| Цинк | 0,38 | 419 | 117 | 907 |
| Чугун | 0,503 | 1100-1200 | 96-138 | - |
| Эфир (этиловый) | 2,34 | -116,3 | 98,3 | 34,6 |

##### Свойства некоторых твердых тел

| Вещество | Температура плавления, °С | Удельная теплоемкость Дж/(кг(К) | Удельная теплота плавления, кДж/кг | Температурный коэффициент линейного расширения, 10(5 К(1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Алюминий | 659 | 896 | 322 | 2,3 |
| Железо | 1530 | 500 | 272 | 1,2 |
| Латунь | 900 | 386 | — | 1,9 |
| Лед | 0 | 2100 | 335 | — |
| Медь | 1100 | 395 | 176 | 1,6 |
| Олово | 232 | 230 | 58,6 | 2,7 |
| Платина | 1770 | 117 | 113 | 0,89 |
| Пробка | — | 2050 | — | — |
| Свинец | 327 | 126 | 22,6 | 2,9 |
| Серебро | 960 | 234 | 88 | 1,9 |
| Сталь | 1300 | 460 | — | 1,06 |
| Цинк | 420 | 391 | 117 | 2,9 |

Характеристики колебаний в механической системе
и соответствующие им величины в электрической цепи

| Механическая система | Электрическая цепь (контур) |
| --- | --- |
| Масса | m | Индуктивность | L |
| Упругость (жесткость) | k | Величина | 1/С |
| Коэффициент трения |  | Сопротивление | R |
| Сила | F | Э.д.с. |  |
| Отклонение от положения равновесия | x | Заряд на конденсаторе | q |
| Скорость | υ | Ток | I |
| Потенциальная энергия | U | Энергия электрического поля | We |
| Кинетическая энергия | К | Энергия магнитного поля | Wм |

##### Названия, символы и атомные массы химических элементов

| 1. Водород | Н | 1,0079 | 32. Германий | Ge | 72,59 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Гелий | Не | 4,00260 | 33. Мышьяк | As | 74,9216 |
| 3. Литий | Li | 6,941 | 34. Селен | Se | 78,96 |
| 4. Бериллий | Be | 9,01218 | 35. Бром | Br | 79,904 |
| 5. Бор | В | 10,81 | 36. Криптон | Кг | 83,80 |
| 6. Углерод | С | 12,011 | 37. Рубиний | Rb | 85,467 |
| 7. Азот | N | 14,0067 | 38. Стронций | Sr | 87,62 |
| 8. Кислород | О | 15,9994 | 39. Иттрий | Y | 88,9059 |
| 9. Фтор | F | 18,998403 | 40. Цирконий | Zr | 91,22 |
| 10. Неон | Ne | 20,179 | 41. Ниобий | Nb | 92,9064 |
| 11. Натрий | Na | 22,98977 | 42. Молибден | Vo | 95,94 |
| 12. Магний | Mg | 24,305 | 43. Технеций | Tc | 98,9062 |
| 13. Алюминий | А1 | 26,98154 | 44. Рутений | Ru | 101,07 |
| 14. Кремний | Si | 28,0855 | 45. Родний | Rh | 102,9055 |
| 15. Фосфор | Р | 30,97376 | 46. Палладий | Pd | 106,4 |
| 16. Сера | S | 32,06 | 47. Серебро | Ag | 107,868 |
| 17. Хлор | Cl | 35,453 | 48. Кадмий | Cd | 112,41 |
| 18. Аргон | Ar | 39,948 | 49. Индий | In | 114,82 |
| 19. Калий | K | 39,0983 | 50. Олово | Sn | 118,69 |
| 20. Кальций | Ca | 40,08 | 51. Сурьма | Sb | 121,75 |
| 21. Скандий | Se | 44,9559 | 52. Теллур | Те | 127,60 |
| 22. Титан | Ti | 47,90 | 53. Иод | I | 126,9045 |
| 23. Ванадий | V | 50,9415 | 54. Ксенон | Xe | 131,30 |
| 24. Хром | Cr | 51,996 | 55. Цезий | Cs | 132,9054 |
| 25. Марганец | Mn | 54,9380 | 56. Барий | Ba | 137,33 |
| 26. Железо | Fe | 55,847 | 57. Лантан | La | 138,9055 |
| 27. Кобальт | Co | 58,9332 | 58. Церий | Ce | 140,12 |
| 28. Никель | Ni | 58,71 | 59. Празеодим | Pr | 140,9077 |
| 29. Медь | Cu | 63,546 | 60. Неодим | Nd | 144,24 |
| 30. Цинк | Zn | 65,38 | 61. Прометий | Pm | [145] |
| 31. Галлий | Ga | 69,735 | 62. Самарий | Sm | 150,4 |

Основные характеристики элементарных частиц

| Наименование | Обозначение | Масса покоя, me | Заряд, | Спин, ћ | Время жизни, с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фотон | γ | 0 | 0 | 1 | Стабилен |
| Лептоны |  |  |  |  |  |
| Электронное нейтрино | νe | <4 · 10-4 | 0 | 1/2 | Стабилен |
| Электронное анти-нейтрино |  | <4 · 10-4 | 0 | 1/2 | Стабилен |
| Мюонное нейтрино | νμ | <8 | 0 | 1/2 | Стабилен |
| Мюонное анти-нейтрино |  | <8 | 0 | 1/2 | Стабилен |
| Электрон | e– | 1 | -1 | 1/2 | Стабилен |
| Позитрон | e+ | 1 | +1 | 1/2 | Стабилен |
| Отрицательный мюон | μ- | 206,77 | -1 | 1/2 | 2,21 · 10-6 |
| Положительный мюон | μ+ | 206,77 | +1 | 1/2 | 2,21 · 10-6 |
| Мезоны |  |  |  |  |  |
| Пи-плюс | π+ | 273,18 | +1 | 0 | 2,55 · 10-8 |
| Пи-минус | π - | 273,18 | -1 | 0 | 2,55 · 10-8 |
| Пи-нуль | π0 | 264,2 | 0 | 0 | 2,3 · 10-16 |
| Ка-плюс | К+ | 966,6 | +1 | 0 | 1,22 · 10-8 |
| Ка-минус | К- | 966,6 | -1 | 0 | 1,22 · 10-8 |
| Ка-нуль |  | 974,2 | 0 | 0 | ~ 10-10 |
| Анти-ка-нуль |  | 974,2 | 0 | 0 | ~ 6.1 · 10-8 |
| Барионы нуклоны |  |  |  |  |  |
| Протон | p | 1836,12 | -1 | 1/2 | Стабилен |
| Антипротон |  | 1836,12 | +1 | 1/2 | Стабилен |
| Нейтрон | n | 1838,65 | 0 | 1/2 | 1,01 · 103 |
| Антинейтрон |  | 1838,65 | 0 | 1/2 | 1,01 · 103 |
| Барионы гипероны |  |  |  |  |  |
| Ламбда-нуль | Λ0 | 2182,8 | 0 | 1/2 | 2,51 · 10-10 |
| Анти-ламбда-нуль |  | 2182,8 | 0 | 1/2 | 2,51 · 10-10 |
| Сигма-плюс | Σ+ | 2327,7 | +1 | 1/2 | 0,81 · 10-10 |
| Анти-сигма-плюс |  | 2327,7 | -1 | 1/2 | 0,81 · 10-10 |
| Сигма-минус |  | 2342,6 | -1 | 1/2 | 1,6 · 10-10 |
| Анти-сигма-минус |  | 2342,6 | +1 | 1/2 | 1,6 · 10-10 |
| Сигма-нуль | Σ0 | 2333,4 | 0 | 1/2 | <10 · 10-14 |
| Анти-сигма-нуль |  | 2333,4 | 0 | 1/2 | <10 · 10-14 |
| Кси-минус |  | 2584,7 | -1 | 1/2 | 1,7 · 10-10 |
| Анти-кси-минус |  | 2584,7 | +1 | 1/2 | 1,7 · 10-10 |
| Кси-нуль | Ξ0 | 2572 | 0 | 1/2 | 3,5 · 10-10 |
| Анти-кси-нуль |  | 2572 | 0 | 1/2 | 3,5 · 10-10 |
| Омега-минус |  | 3278 | -1 | 1/2 | ~0,7 · 10-10 |
| Анти-омега-минус |  | 3278 | +1 | 3/2 | ~0,7 · 10-10 |

СОДЕРЖАНИЕ

## Значения фундаментальных констант ………………………………………………… 3

Греческий алфавит  4

Дополнительные единицы СИ …………………………………………………….…… 4

# Международная система единиц СИ  4

Производные единицы СИ, имеющие собственные наименования ……………….… 6

Внесистемные единицы измерений и их перевод в единицы СИ …………………… 7

### Диаметры атомов и молекул ……………………………………………………....…… 7

Множители и приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц и их наименований ………………………………………………………………………... 8

Работа выхода электрона из металлов ……………………………………………….... 8

Подвижность ионов в электролитах ()  8

Коэффициент линейного расширения α твердых тел при температуре ≈ 20 ºС,  К-1 ..9

Скорость звука в различных средах …………………………………………………… 9

Плотности некоторых веществ ……………………………………………………….. 10

Коэффициент объемного расширения жидкостей β при температуре ≈ 20 ºС, К-1 .. 10

Величина силы звука для основных значений шкалы децибел ……...……………... 11

Удельная теплота парообразования при температуре кипения и нормальном давлении, Дж/г …………………………………………………………………………. 11

#### Удельная теплота парообразования воды при разных температурах ……………… 11

Удельная теплота сгорания …………………………………………………………… 12

Упругие постоянные. Предел прочности …………………………………………….. 12

Диэлектрические проницаемости …………………………………………………….. 12

Коэффициент теплопроводности  некоторых веществ, кДж/(м·ч·К) ……………. 13

Плотность газов, кг/м3, при давлении 101,3 кПа и температуре t = 0 °С ………….. 14

Давление водяного пара, насыщающего пространство при разных температурах .. 14

#### Астрономические постоянные ………………………………………………………... 14

Свойства некоторых жидкостей (при 20 °С) ………………………………………… 15

Критические значения Тк и Pк  ………………………………………………………… 15

Свойства упругости некоторых твердых тел ………………………………………… 15

Удельное электросопротивление некоторых материалов, Ом·м·106 ……………….. 15

Удельная теплоемкость, температура плавления и кипения, удельная теплота плавления некоторых веществ ……………………………………………………….. 16

##### Свойства некоторых твердых тел …………………………………………………….. 17

Характеристики колебаний в механической системе и соответствующие им величины в электрической цепи ……………………………………………………… 17

##### Названия, символы и атомные массы химических элементов ……………………… 18

Основные характеристики элементарных частиц …………………………………… 19

Сергей Иванович Кузнецов

СПРАВОЧНИК.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ КОНСТАНТЫ.

ТАБЛИЦЫ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

# Учебное пособие

Редактор О.Н. Свинцова

# Компьютерный набор и верстка: Л.А. Комаров

# Подписано к печати  23.04.07. Формат 60х84/16. Бумага «классика».

Печать RISO. Усл. печ. л. 8,89 Уч.-изд. л. 8,05

Заказ №       Тираж 150 экз..

Томский политехнический университет Система менеджмента качества Томского политехнического университета сертифицирована NATIONAL QUALITY ASSURANCE по стандарту ISO 9001:2000

Издательство ТПУ. 634050, Томск, пр. Ленина, 30.

# Text boxes

К 89