Методическое пособие к выполнению РГР № 3

Рассмотрим № 00.

С х е м а  I (Кручение)

- Построить диаграмму крутящих моментов  и углов закручивания  для стержня без одной опоры (правой или левой).

Дано: 	,

.

,	.

Решение:

# Изобразим стержень с одной опорой, соблюдая масштаб по длине

Требуемые диаграммы строятся на осях параллельных оси стержня с проставлением значений ординат в характерных точках.

Реактивный момент в опоре определяется из уравнения равновесия системы: сумма моментов относительно оси Х равна нулю (ось Х – ось стержня).

;

.

## Определение (внутренних) крутящих моментов

Внешние скручивающие моменты (сосредоточенные) разделяют стержень на силовые участки, внутренние моменты в сечениях которых определяются из уравнений равновесия какой-либо части стержня (правой или левой) образуемой сечениями 1, 2, 3 (см. схему стержня).

Сечение 1. (выделяем правую часть)

(Сечение перемещается от  до )

Правило знаков для крутящих моментов:

Момент считается положительным, если при взгляде со стороны нормали к поперечному сечению он направлен против хода часовой стрелки.

Крутящий момент определяется из уравнения равновесия:

;

Обычно уравнение равновесия не записывается, формируется сразу результат следующий из него 	.

Последняя запись очевидна, если в сечении изображать  в положительном направлении и в правой части записывать внешние моменты, ориентируясь на его знак.

Как видим,  не зависит от текущей координаты  и распределение его по соответствующей длине линейно.

Соответственно указанным пределам изменения  отображаем уравнение графически на диаграмме .

Аналогичным образом поступаем с другими частями стержня.

Сечение 2 (правая часть):

Сечение 3 (левая часть):

.

Построение диаграммы углов закручивания

При определения поворота одного сечения стержня относительно другого, удалённых друг от друга на расстояние , исходным является выражение

закона Гука: 	.

Эта формула действительна только для части стержня постоянного сечения по длине .

Произведение  называется жесткость стержня при кручении,- полярный момент инерции поперечного сечения стержня.

Для сплошного круга:		.

Для кольцевого сечения:	.

Для прямоугольника вместо полярного момента инерции введено понятие геометрического параметра (фактора) жесткости , который по смыслу эквивалентен полярному моменту инерции сечения. Выражение его получается методами теории упругости:

При формулировании условия прочности при кручении используются геометрические характеристики, которые называются полярными моментами сопротивления, и находятся они по определению:

.

Для сплошного круга

:		.

Для кольцевого сечения

: 		.

Для прямоугольного сечения используется геометрический параметр эквивалентный по смыслу полярному моменту сопротивления:

.

Коэффициенты  и  зависят от отношения сторон  и определяются по таблице. Следует обращать внимание на то, что  есть малая сторона прямоугольника.

Ниже приведён фрагмент этой таблицы и показана графически операция определения этих коэффициентов для отношений сторон не включённых в таблицу. Эта операция называется интерполирование. Считается, что в промежутке межу табличными значениями изменение идёт по линейному закону.

Можно эти коэффициенты определять аналитически по выражениям, которые непосредственно следуют из графического представления операции.

.

.

Определим геометрические характеристики поперечных сечений стержня, выразив их через один определяющий параметр (н/п, посредством ), используя заданные соотношения.

Введём нумерацию характеристик, чтобы в дальнейшем с ними не запутаться.

Прямоугольник: 	; 	;

,

.

Кольцевое сечение: 	;

;

.

Круг:		;	.

Определим повороты сечения для каждой части стержня, где крутящие моменты и жесткости постоянны по длине:

Поворот сечения 1 относительно А:

Поворот сечения 2 относительно 1:

Поворот сечения 3 относительно 2:

Поворот сечения 4 относительно 3:

Поворот концевого сечения 5 относительно 4:	.

По вычисленным значениям углов определяются повороты всех сечений относительно неподвижного сечения А. Так поворот освобождённого конца равен:

.

Процедура вычислений показана на диаграмме углов закручивания.

- Построить диаграмму  для стержня с двумя опорами.

Статика даёт одно уравнение равновесия при двух неизвестных:

;

Задача статически неопределима. Дополнительное уравнение можно записать, учитывая что в опорах сечения стержня не поворачиваются.

Устраним правую опору, заменив её действие моментом Х. Очевидно этот момент будет равен реактивному , если поворот сечения равен нулю.

Дополнительное уравнение:	 .

На основании принципа независимости действия сил:

;

Примечание: для определения момента Х можно воспользоваться выше найденным углом поворота концевого сечения стержня с одной опорой

,

.

Возвращаясь к уравнению равновесия, определяем момент в опоре А:

.

При определённых моментах в опорах строится диаграмма .

- Подобрать размеры поперечных сечений стержня из условия прочности, сохранив соотношение между ними.

Условие прочности:	.

Определим размеры прямоугольного поперечного сечения, исходя их того, что в этой части .

;		.

Примем .

Размеры сечения:	 ,

При этом 	.

Недогрузка составляет 5,7%

Проверим прочность кольцевого сечения:	  ;

.

Проверим прочность круглого сечения:

.

Примечание: Если не удовлетворяется условие прочности для какого-либо сечения, необходимо его обеспечить, определив необходимые размеры, затем по нему назначить размеры других сечений и проверить их прочность.

- Построить диаграмму углов закручивания для стержня с двумя опорами.

Поворот сечения 1 относительно А:

Поворот сечения 2 относительно 1:

Поворот сечения 3 относительно 2:

Поворот сечения 4 относительно 3:

Поворот концевого сечения 5 относительно 4:

Проверка: поворот сечения В (или 5) равен

Погрешность 0,5%.

По вычисленным значениям строится диаграмма (см. схему). Величины углов в радианах находятся при замене диаметра  его числовым значением и в градусах умножением: .

5. Рассчитать опорные закрепления стержня с двумя опорами (сварка).

Касательные напряжения в сварном шве образуют опорные моменты, которые уравновешивают крутящие моменты в примыкающих к опорам сечениях стержня.

В левой опоре: ,	 образуют момент

.

В правой опоре момент образуют напряжения, распределённые по кругу:

.

- площади, ограниченные контуром поперечных сечений стержня.. Это не площади поперечных сечений стержня (они могут быть полыми).

Напряжения в швах:

,

Можно заметить, что эти площади следует определять по средней линии шва:

,		.

Из условия    прочности определяется толщина шва.

Для прямоугольника:

.

Для круга:

Расчет очевидно приближенный, чтобы не решать квадратные уравнения, которые будем иметь, если использовать . Его можно уточнить и назначить толщину швов несколько меньше полученных значений.

Примем . При этом напряжения:

.

.

Этим результатом можно удовлетвориться.

Методическое пособие к выполнению РГР № 4

Схема II. (Изгиб двух опорной балки)

- Построить диаграммы поперечных сил и изгибающих моментов .

# Изобразим стержень, соблюдая масштаб его участков по длине

Реакции:

,

.

,

.

Проверка: .

Построение диаграмм  и .

В поперечных сечениях стержня внутренние силовые факторы следует изображать в положительном направлении, согласно принятому правилу знаков:

Знак момента  принят по знаку кривизны, знак поперечной силы по знаку касательных напряжений.

Сечение 1. (правая часть)	,

Из уравнений равновесия:  следует

, (прямая)

. (парабола)

Парабола имеет экстремум (максимум или минимум), где её производная

,

Вначале следует построить диаграмму , затем, видя распределение касательных функции , изобразить её.

Результаты вычислений, по которым строятся диаграммы, рекомендуется представлять таблицей.

Сечение 2. (правая часть)	,

,

.

Текущую ординату можно отсчитывать от конца стержня. При этом:

,

,

.

Сечение 3. (левая часть):	,

.

Для самоконтроля правильности построения диаграмм: на диаграмме  наблюдаются разрывы (скачки) функций в месте сосредоточенных сил, равные этим силам. На диаграмме  сосредоточенный момент отражён также соответствующим разрывом функций, сосредоточенные силы точкой излома (изменение угла наклона касательной).

- Изобразить изогнутую ось балки.

Без количественной оценки перемещений поперечных сечений балки её изогнутую ось изображаем по распределению изгибающих моментов по длине, зная, что на опорах перемещения отсутствуют и возможен их поворот. Необходимо учитывать: положительному моменту соответствует положительная кривизна и наоборот; смена кривизны (точка перегиба), где изгибающий момент равен нулю; кривизна там больше, где больше изгибающий момент.

- Определить размеры поперечного сечения стержня из условия прочности:

.

Геометрические характеристики поперечного сечения.

Сечение образовано из двух элементарных фигур: прямоугольника и полукруга, для которых геометрические характеристики обычно известны:

,

Определим положение центра тяжести результирующего сечения относительно вспомогательной оси:

.

В сечениях с двумя осями симметрии центр тяжести находится на их пересечении. Эти оси являются центральными и главными.

Момент инерции сечения относительно главной центральной оси  определяется как алгебраическая сумма моментов инерции элементарных фигур приведённых к этой оси по теореме параллельного переноса:

.

Определение размеров поперечного сечения

Для стержня постоянного сечения по длине расчетная величина изгибающего момента есть максимальное значение на диаграмме. В нашем случае:

,

Знак показывает, что верхняя часть сечения (выше нейтральной оси ) сжимается, нижняя часть растягивается. Координаты точек наиболее удалённых от нейтрального слоя находятся в растянутой зоне:

Из условия прочности:

,

.	Принимаем

Диаграмма распределения нормальных напряжений по высоте сечения.

Нормальные напряжения изменяются по линейному закону:

Для построения диаграммы достаточно определить напряжения в двух точках (максимально удалённых от нейтральной оси ):

Диаграмма распределения касательных напряжений по высоте сечения.

Касательные напряжения определяются по формуле Журавского:

.

- напряжения на уровне , удалённого от нейтральной оси ,

- статический момент площади выше уровня или ниже:

,

- ширина сечения по материалу на уровне .

Точки, в которых необходимо определить напряжения, указаны цифрами на поперечном сечении балки.

Точка 1: .

Точка 2:

,

.

Напряжения определяем в сечении, где сдвигающая сила имеет максимальное значение. По диаграмме .

Точка 3:

.

Необходимо определить площадь сегмента и положение его центра тяжести.

Площадь сегмента находится как разность площади сектора с центральным углом  и треугольника:

,

.

Положение центра тяжести относительно центра круга:

,

Статический момент площади сегмента относительно оси, проходящей через центр круга:

.

В нашем случае: .

.

,

.

.

.

.

.

В наиболее удалённых точках поперечного сечения касательные напряжения отсутствуют.

Схема III. (Изгиб консольной балки)

- Построить диаграммы поперечных сил и изгибающих моментов .

Реакции:

,

.

,

,

.

Для проверки можно записать уравнение моментов относительно любой точки.

Диаграммы строятся по той же процедуре, что и для схемы II.

3.Подобрать размеры поперечного сечения балки из условия прочности.

Геометрические характеристики поперечного сечения.

Момент инерции сечения относительно главной центральной оси Z:

,  	.

Осевой момент сопротивления сечения:

.

По условию прочности требуемый момент сопротивления:

Уравнение:

решается подбором (последовательными приближениями)

Назначим не равнополочный уголок № 11/7 (по схеме) для которого:

Следует обратить внимание на обозначение осей в сортаменте и принятое в расчёте.

Уравнение получает вид:

Примем :

.

Уменьшим размер :

.

Недогрузка: .

Примечание: аналогичный результат можно получить с уголком меньших или больших размеров.

Диаграмма распределения нормальных напряжений по высоте сечения. .

.

Диаграмма распределения касательных напряжений по высоте сечения.

.

.

5. Определить вертикальное перемещение концевого сечения стержня.

Универсальное уравнение изогнутой линии:

Здесь:	 - перемещение сечения (прогиб) в начале координат,

- поворот сечения в начале координат,

- координаты приложения сосредоточенных моментов , сосредоточенных сил , начала равномерно распределённых нагрузок .

Примечание:

1. Начало координат принимается на одном из концов стержня

- Распределённая нагрузка, если она не доходит до конца стержня, продлевается и одновременно компенсируется.

- Слагаемые уравнения от нагрузки, включая и компенсирующую, записываются последовательно при перемещении от начала координат к концу стержня.

Начальные параметры уравнения определяются из граничных условий. В нашем случае начало координат в защемлении: , .

Уравнение 1-го участка:	,

.

Уравнение 2-го участка:	,

Уравнение 3-го участка:	,

Уравнение 4-го участка:

Обычно записывают последнее уравнение, поскольку оно включает последовательно все предыдущие ему, отмечая их разделителями и диапазоном изменения текущей координаты.

При  находим перемещение соответствующего сечения .

.

- Определить значение силы, которую необходимо приложить на свободном конце, чтобы его перемещение отсутствовало.

На основании принципа независимости действия сил перемещение концевого сечения, обусловленное этой неизвестной силы (реакцией в дополнительной шарнирно подвижной опоре Х) равно:

.

Следовательно,

.

Далее определяются обычным образом реакции в защемлении  и строятся диаграммы внутренних сил .

Решение можно проверить по уравнению изогнутой оси для 4-го участка, определив перемещение концевого сечения с найденной силой:

Погрешность расчёта составляет .