## Slide 1: Лекция 7
Комплексное использование минерального сырья

## Slide 2: Технологический процесс
— это часть производственного процесса, содержащая целенаправленные действия по изменению и (или) определению состояния предмета труда.
К предметам труда относят заготовки и изделия. (ГОСТ 3.1109-82)
Технологические процессы состоят из "технологических (рабочих) операций", которые, в свою очередь, складываются из "технологических переходов".
Практически любой технологический процесс можно рассматривать как часть более сложного процесса и совокупность менее сложных

## Slide 5: Классификация технологических процессов [4]
По характеру превращений в веществе, исходном сырье, обеспечивающих переработку:
Физические, химические, физико-химические, биохимические, биологические, ядерные и комбинированные

## Slide 6: Классификация технологических процессов [4]
По способу организации:
периодические, непрерывные, полунепрерывные

## Slide 7: http://studme.org/15931106/ekonomika/organizatsiya_proizvodstva_predpriyatii

## Slide 8: Прямой производственный процесс
Синтетический производственный процесс
аналитический производственный процесс
http://studme.org/15931106/ekonomika/organizatsiya_proizvodstva_predpriyatii

## Slide 9: Элементы технологического процесса [3]
Осуществление технологии возможно только при наличии 3-х составляющих:
предмет труда,
орудий и средств труда,
процессы труда

## Slide 10: Использование природных ресурсов [3]
Ресурсопотребление (изъятие из природы вещества с образованием большой массы отходов)
Добыча мин.сырья, лесоэксплуатация, рыболовство
Ресурсопользование (сочетают изъятие вещества из природы с его воспроизводством)
Земледелие, гидроэнергетика, транспорт
Воспроизводство (расширенное получение природных ресурсов)
Лесоразвдение, звероводство, рекультивация

## Slide 11: Пути рационального использования природных ресурсов [3]
Инвентаризация и создание кадастров природных ресурсов
Экологизация технологических процессов. Разработка и внедрение таких технологических принципов и методов производства, которые способны нанести минимальный ущерб ОС и человеку.
Смягчение негативных последствий хозяйственной деятельности человека

## Slide 12: Возможные пути утилизации промышленных отходов [6]

## Slide 13
Комплексное использование
минерального сырья
Комплексное использование ресурсов горного производства включает три направления:
а) комплексное использование самого м.п.и.;
б) комплексное использование добываемого минерального сырья;
в) комплексное использование отходов производства.

## Slide 14
а) под комплексным использованием м.п.и.
понимается извлечение из недр в пригодном для употребления состоянии основных и совместно с ними залегающих п.и.
В настоящее время оно наиболее распространено при добыче руд цветных металлов, т.к. они, как правило сложны и многокомпонентны. При этом нередко ценность попутных компонентов превышает ценность основных.
Полнота комплексного извлечения п.и. во многих случаях может быть увеличена при обогащении добываемой горной массы.

## Slide 15
Для оценки потерь полезного ископаемого при добыче используется коэффициент извлечения:
где Д – количество добываемого полезного ископаемого, т (м3);
Б – количество погашенных при добыче балансовых запасов, т (м3);
С – среднее содержание полезных компонентов соответственно в добытом полезном ископаемом и в погашенных балансовых запасах.

## Slide 16
б)комплексное использование добываемого сырья
Организация и совершенствование процессов обогащения не только основных, но и сопутствующих компонентов, а также удаление из них вредных примесей - одно из основных условий, определяющих комплексное использование м.п.и.
Например, при комплексной переработке многокомпонентного сырья редкоземельные металлы являются попутными продуктами; сера - попутный продукт при очистке сернистого природного газа; золото и кварц - попутные продукты, полученные при переработке полиметаллического сырья и т.д.

## Slide 17: где Qи – количество используемых ресурсов в производстве, Qп – количество изъятых из природной среды ресурсов. 2) показатель комплексности, показывающий долю извлечения из определенного сырья полезных компонентов: где Цп – ценность продукции, фактически произведенной из минерального сырья, Цс – суммарная ценность компонентов в сырье.
Для оценки потерь полезных ископаемых при их переработке используются:
1) показатель рациональности:

## Slide 18
Законом РФ «О недрах» предъявляются следующие требования в технологическом направлении комплексного использования минерального сырья:
♦ строгое соблюдение технологических схем переработки минерального сырья, обеспечивающих рациональное, комплексное извлечение содержащихся в нем полезных компонентов: учет и контроль распределения полезных компонентов на различных стадиях переработки и степени их извлечения из минеральною сырья

## Slide 19
♦ дальнейшее изучение технологических свойств и состава минерального сырья, проведение опытных технологических испытаний с целью совершенствования технологий переработки минерального сырья;
♦ наиболее полное использование продуктов и отходов переработки; складирование, учет и сохранение временно не используемых продуктов и отходов производства, содержащих полезные компоненты.

## Slide 20
в) вскрышные породы в зависимости от состава могут использоваться для:
- производства строительных материалов (вяжущих веществ, наполнителей бетона, огнеупорных материалов и т.д.);
дорожного строительства;
горнодобывающих предприятий (с целью закладки выработанного пространства);
гидротехнического строительства (насыпной материал в теле дамб, плотин);
сельского хозяйства (производство мелиорантов и удобрений).

## Slide 21: Отходы промышленности, используемые в производстве строительных материалов [6]

## Slide 22: Отходы промышленности, используемые в производстве строительных материалов [6]

## Slide 23: Отходы промышленности, используемые в производстве строительных материалов [6]

## Slide 24: Отходы промышленности, используемые в производстве строительных материалов [6]

## Slide 25: СПОСОБЫ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ ГОРНО-ДОБЫЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
переработка сырья

## Slide 26: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Щебень - это продукт дробления скальных горных пород. Данный продукт производится путем переработки добытой в карьере горной породы, которую после операций дробления и грохочения (способ механической сортировки сыпучих материалов по крупности) перерабатывают во фракции щебня.

## Slide 27: ГРОХОЧЕНИЕ (способ механической сортировки сыпучих материалов по крупности)

## Slide 28: Геометрические данные грохотов
Одноярусный
Двухъярусный
Трехъярусный

## Slide 29: ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
Широко применяются при обогащении самих полезных ископаемых, и при увеличении доли полезного компонента в перерабатываемых отходов. К ним относятся: осмос, экстракция, сорбция, ионный обмен, коагуляция, флотация, и т.д.

## Slide 30
Флотация - широко распространенный метод обогащения полезных ископаемых, особенно в цветной металлургии и при обогащении углей. Она основана на различиях в смачиваемости тех или иных минералов

## Slide 31
Процесс флотации протекает по следующей схеме. Тонкоизмельченные полезные ископаемые в виде пульпы с небольшим количеством специальных реагентов насыщают воздухом. При этом поверхность смачиваемых частиц покрывается водой, а на поверхности несмачиваемых частиц закрепляется пузырек воздуха, вытесняющий с нее воду. Прилипшие к пузырькам воздуха частицы поднимаются (флотируются) на поверхность и образуют пенный продукт, а смачиваемые частицы остаются в пульпе и поступают на дальнейшую переработку или в отвал (хвосты).

## Slide 32: ВИДЫ ФЛОТАЦИИ
Пенная -флотация материала пузырьками воздуха
Капельная – флотация капельками масла
Пленочная - пленками несмачивающих жидкостей
Ионная

## Slide 33: Флотационные машины
Флотацию осуществляют в аппаратах, называемых флотационными машинами. В зависимости от способа образования пузырьков и перемешивания пульпы флотационные машины можно разделить на механические (наиболее распространенные), пневматические и комбинированные (пневмомеханические).

## Slide 35
Безотходное производство
Безотходное горное производство - комплекс мероприятий научно-технического и организационно-экономического характера, проводимых на всех стадиях добычи и переработки полезных ископаемых и обеспечивающих полное использование минеральных ресурсов и энергии либо непосредственно в самом горном производстве, либо путем их включения в природные геобиохимические процессы.
Существует показатель безотходности:
где Му - масса утилизированных отходов;
Мв - масса всех выделившихся в процессе производства отходов.

## Slide 36
В горном производстве образуются следующие виды отходов:
твердые,
жидкие
газообразные.
Большое количество образующихся отходов является наиболее объективным показателем несовершенства проектируемой или применяемой технологической схемы, поэтому необходимо обеспечить создание и широкое применение технических средств и технологии для комплексного и более полного извлечения полезных компонентов из руд, а также использование малооперационных, малоотходных и безотходных технологических процессов.

## Slide 37
КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ НЕДР ДАЕТ:
♦ эффект от производства и потребления дополнительной продукции;
♦ экономию затрат на нейтрализацию вредного воздействия отходов на окружающую среду;
♦ экономию затрат при замене природного сырья вторичным;
♦ экономию затрат на
воспроизводство
природных ресурсов.