## Slide 1
ПРАКТИКУМ По дисциплине
Геология, поиски и разведка месторождений углеводородов

## Slide 2: Геологические задачи, решаемые геофизическими методами
"Интерпретация" − разъяснение или толкование в геологических терминах смысла того или иного высказывания; в геофизике − это истолкование информации, полученной при физическом исследовании скважин.
Геофизические методы исследования скважин применяются для:
● решения геологических и технических задач, связанных с поисками,
разведкой и разработкой месторождений полезных ископаемых,
● а также с изучением гидрогеологических и других особенностей
Исследуемых районов.
Наиболее широкое применение геофизические методы получили
при изучении нефтяных и газовых скважин в процессе их бурения,
опробования и эксплуатации.
Одним из основных направлений исследования осадочной толщи скважинными геофизическими методами является изучение состояния геологической среды, вскрытой этой скважиной, т.е. изучение геологического разреза скважины.

## Slide 3: При изучении геологических разрезов скважин геофизическими методами решаются следующие основные задачи:
•геофизическое расчленение разреза и выявление геофизических коррелятивов (реперов);
• литологическая характеристика пород, слагающих разрезы скважин;
•выявление коллекторов и изучение их свойств (пористости, проницаемости, глинистости и др.);
• определение характера и объемного содержания флюидов, заполняющих поровое пространство коллекторов (нефть, газ, вода);
• выявление интервалов с высокой концентрацией других полезных ископаемых, имеющих промышленный интерес (уголь, руды, соль и др.).

## Slide 4
КЕРН | ГИС
1. Детальная литолого-минералогическая характеристика 2. Точное определение физических и фильтрационно-емкостных параметров отдельных типов пород 3. Точечный отбор и малые размеры образцов 4. Недостаточная представительность для гетерогенных формаций | 1.Упрощенная литологическая модель геологического разреза 2. Приближенная оценка физических и фильтрационно-емкостных свойств 3. Непрерывные измерения по всему стволу скважины 4. Оценка объемных параметров геологической формации в целом
Основой для интерпретации ГИС являются лабораторные исследования керна, по которым эталонируются результаты обработки каротажа. Поэтому лабораторному исследованию керна придается исключительно важное значение. | 

## Slide 5
На основании этих данных производятся все остальные работы:
1) разрез данной скважины сопоставляется с разрезами соседних скважин;
2) изучается геологическое строение площади;
3) выясняется форма и пространственное распространение выявленных
продуктивных пластов;
4) намечаются интервалы перфорации;
5) подсчитываются запасы месторождения;
6) составляется проект разработки залежи;
7) осуществляется эксплуатация выявленных продуктивных пластов.
Таким образом, данные геофизических методов исследования скважин позволяют
определить геологическое строение месторождений и продуктивных горизонтов
как в локальном, так и в региональном масштабах.

## Slide 6
Геологический разрез (Томская область)

## Slide 7
Литолого-стратиграфическая характеристика разреза
(на примере Урманской площади)
отложения осадочного чехла платформы (юрская система)
отложения коры выветривания (триассовая система)
палеозойские породы фундамента

## Slide 8
Литолого-стратиграфическая характеристика разреза
Строматопораты
Фораминиферы
Кораллы
Палеозойская эра. Девонская система.
Герасимовская свита (D2gr)
В пределах Урманской площади палеозой представлен породами девона. Породы герасимовской свиты – наиболее древние породы, вскрытые бурением.
Разрез представлен карбонатными фациями мелководного шельфа, сложен кремовыми и серыми известняками и доломитами (массивными и слоистыми). Обстановка осадконакопления: рифогенно-аккумулятивная.
Известняки герасимовской свиты согласно перекрыты отложениями лугинецкой свиты.

## Slide 9
Литолого-стратиграфическая характеристика разреза
Палеозойская эра. Девонская система
Лугинецкая свита (D3lg)
Фораминиферы
Кораллы
Мшанки
К отложениям лугинецкой свиты приурочен пласт продуктивный пласт М1.
Осадконакопление пород лугинецкой свиты происходило в условиях шельфового склона. Разрез представлены различными фациями: от лагунных до морских бассейновых.
Породы представлены в основном тонкозернистыми доломитами и известняками (подошва свиты), оолитовыми известняками (краевые фации платформы) и строматолитовыми биостромами (лагунные фации).
Вскрытая мощность свиты: 207 м.
На карбонатных отложениях девона с угловым несогласием залегают породы коры выветривания

## Slide 10
Литолого-стратиграфическая характеристика разреза
Палеозойская эра
Кора выветривания
Споры и пыльца
Мощность пород коры выветривания достигает 38 метров и связана с локальными особенностями палеорельефа, существовавшего в период предмезозойского перерыва в осадконакоплении.
Кора выветривания представлена железистыми и бокситосодержащими породами серого и бурого цвета. Оолиты составляют до 70% общей массы пород коры выветривания.
К отложениям коры выветривания приурочен продуктивный пласт М. Породы пласта М перекрыты породами нижнеюрских отложений.

## Slide 11
Литолого-стратиграфическая характеристика разреза
Мезозойская эра. Юрская система. Нижний отдел.
Урманская, тогурская, салатская свиты (J1ur, J1tg, J1-2sl).
Разрез нижнеюрских отложений представлен фациями морского мелководья и береговыми фациями.
Осадконакопление происходило в прибрежно-континентальных условиях с умеренно теплым гумидным климатом.
Разрез сложен песчаниками, переслаивающимися с углистыми и битуминозными аргиллитами.
К отложениям салатской свиты приурочен продуктивный пласт Ю15.

## Slide 12
Литолого-стратиграфическая характеристика разреза
Мезозойские отложения. Юрская система. Средний отдел. Тюменская свита (J2tm)
Папоротниковые
Разрез среднеюрских отложений представлен континентальными фациями.
Осадконакопление происходило в условиях сильно выровненного рельефа.
Разрез представляет собой неоднородную песчано-алевролито-глинистую толщу с выдержанными прослоями углистых аргиллитов и углей.
К отложениям тюменской свиты приурочен продуктивный пласт Ю14.

## Slide 13
2. Литолого-стратиграфическая характеристика разреза
Мезозойские отложения. Юрская система. Верхний отдел. Васюганская, георгиевская баженовская свиты (J2-3vs, J3gr, J3bg)
Фораминиферы
Аммониты
Двустворки
Хвойные
Папоротниковые
Разрез верхнеюрских отложений представлен мелководными морскими (васюганская и георгиевская свита) и глубоководными отложениями (баженовская свита).
В разрезе верхнеюрских отложений выделены песчаники, алевролиты с прослоями углей, известковых пород и битуминозные аргиллиты.
Отложения верхней юры в пределах Урманской площади не продуктивны.
Верхнеюрские отложения согласно перерыты морскими и континентальными фациями меловой системы.

## Slide 14: Литологический ряд и его промыслово-геофизическая характеристика
Литологический ряд – комплекс литологических слоев, закономерно следующих друг за другом в вертикальном разрезе скважины.
Закономерная последовательность литологических слоев обусловлена законами осадочной дифференциации вещества, в частности, для терригенного разреза – законами гравитации и динамики среды.
Поскольку системно-литологические исследования основываются на послойном описании разреза, то при использовании ГИС за породный слой принимается тело с более или менее однородной промыслово-геофизической характеристикой.
Выделение слоев различного литологического состава по ГИС базируется на выявлении связи физических свойств с их составом и отражением на различного рода каротажных диаграммах.
Notes: Системно-литмологические исследования основываются на
послойном описании разреза, поэтому при использовании ГИС за
породный слой принимается тело с более и менее однородной
промыслово-геофизической характеристикой. Выделение слоев
различного литологического состава по ГИС базируется на выявлении
связи физических свойств с их составом и отражением на различного
рода каротажных диаграммах.

## Slide 15: СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ОСАДОЧНЫХ ТОЛЩ ПО ПРОМЫСЛОВО-ГЕОФИЗИЧЕСКИМ ДАННЫМ
Седиментационная цикличность определяется последовательностью смены обстановок осадконакопления, повторяющихся в тех или иных вариациях в ходе развития акватории или территории.
В процессе седиментации накапливаются осадочные породы в виде геологических тел, имеющих определенную характеристику.
Элементарным продуктом седиментации является породный слой (пласт) – это преимущественно однородное трехмерное тело, ограниченное снизу и сверху субпараллельными плоскостями − границами. Отличительными признаками слоя являются мощность (толщина) и протяженность.

## Slide 16
В составе юрских и меловых образований Западно-Сибирской
нефтегазоносной провинции выделяется следующий литологический
ряд пород и их основные разновидности:
1) гравелиты и галечники,
2) песчаники крупно и среднезернистые,
3) песчаники мелкозернистые глинистые,
4) песчаники известковистые,
5) алевролиты,
6) алевролиты глинистые,
7) тонкое чередование песчаников, алевролитов и глин,
8) глины и аргиллиты без примеси песчано-алевритового
материала,
9) аргиллиты битуминозные,
10) аргиллиты углистые,
11) угли.

## Slide 17: Изучение литологических комплексов осадочной толщи при сопоставлении разрезов скважин
Выбор геофизических реперов
Анализ выделенных циклитов позволяет определить особенности строения толщи и выявить опорные интервалы, которые могут быть использованы в процессе корреляции в качестве маркирующих.
Такую роль при увязке разрезов играют выдержанные угольные пласты. Они имеют четкую геофизическую характеристику, занимают определенное положение в разрезе и поэтому служат наиболее надежными реперами. Значительная протяженность углей повышает надежность корреляции разрезов.
Формирование углей происходило в эпохи максимального тектонического покоя, минимальной динамики водной среды, они приурочены к наиболее выровненным участкам рельефа. В связи с этим можно считать, что угольные пласты обладают признаками изохронности этих частей разреза, а это, в свою очередь, является определяющим фактором при корреляции континентальных толщ и их относительной стратификации

## Slide 18
к реперам первой категории юрского разреза в пределах юго-востока Западно-Сибирской плиты относятся:
− глины тогурской свиты;
− глины нижневасюганской подсвиты;
− угольные пласты У10 и У1;
− аргиллиты баженовской свиты.
Эти маркирующие горизонты регионально выдержаны, имеют значительную мощность и хорошо выделяются по всем видам каротажа.
Во вторую группу реперов объединяются угольные пласты У8, У6 и У4, которые, хорошо прослеживаясь на обширной территории, имеют относительно небольшую мощность.
К третьей группе реперов относятся угольные и глинистые пласты, которые прослеживаются только в пределах отдельных площадей.

## Slide 19
Расчленение разрезов скважин
(на примере средне-верхнеюрских отложений
юго-востока Западно-Сибирской плиты)
Выделив по комплексу промыслово-геофизических исследований литологические разности в качестве породных слоев и определив
характер границ между ними, исследуемая часть разреза разделяется на циклиты различного ранга. Полученные результаты увязываются с
геологическими параметрами − аналитическими исследованиями керна в каждой скважине. По данным определения возраста устанавливаются стратиграфические подразделения, которые сопоставляются с выделенными ранее циклитами.
Notes: В этой толще в качестве
маркирующих горизонтов разного уровня выделяются сверху вниз:
аргиллиты баженовской свиты, породы барабинской пачки, угольный
пласт У1, глины нижневасюганской подсвиты и угольный пласт У2

## Slide 22
Палеогидродинамические уровни, отражающие динамическую активность среды седиментации |  |  |  |  | 
У Р О В Н И |  |  |  |  | 
Литология | I Очень высокий | II Высокий | III Средний | IV Низкий | V Очень низкий
Породы | Песчаники крупно - и среднезернистые неглинистые | Песчаники средне - мелкозернистые | Песчано-алеврито - глинистые породы | Алевролиты и глинисто - алевритовые породы | Алеврито - глинистые породы и глины
Гранулометрия | Пфр  7095 % Афр  510 % Гфр  015 % Мd > 0,25 мм Зерна гравия, галька | Пфр  5070 % Афр  520 % Гфр  1525 % Мd - 0,10,2 мм | Пфр  2050 % Афр  2050 % Гфр  2050 % Мd - 0,060,1 мм | Пфр  020 % Афр  5085 % Гфр  1550 % Мd < 0,06 мм | Пфр  05 % Афр  020 % Гфр  5090 % Мd < 0,02 мм
Слоистость | Крупная косая, иногда сходящаяся или отсутствует. По границам серий  мелкая галька | Косая, косоволнистая. Серийные швы отчетливы | Мелкая косая, косоволнистая, иногда волнистая и горизонтальная. Серийные швы слабо заметны | Волнистая, линзовидная, горизонтальная | Горизонтальная или отсутствует
Следы размыва в основании | Всегда присутствуют в виде конгломератовидных пород | Всегда присутствуют в виде конгломерато-видных пород | Слабо выражены в виде мелких окатышей или отсутствуют | Отсутствуют | Отсутствуют
Таблица 2

## Slide 23: Схема интерпретации приведенной кривой ПС с выделением литологических разностей и классов коллекторов