## Slide 1
Лекция №10
Методы контроля окружающей среды
Составил:
Ст. преп. каф. ГЭГХ, к.х.н.,
Третьяков А.Н.

## Slide 2
Методы определения загрязняющих веществ

## Slide 3
Инструменты для проведения анализа
Спектроскопические методы
Различают методы атомной и молекулярной спектроскопии.
Методы атомной спектроскопии основаны на явлениях поглощения (например, атомно-абсорбционный) и испускания (например, эмиссионная фотометрия пламени) света свободными атомами, а также их люминесценции (например, атомно-флуоресцентный)
Методы молекулярной спектроскопии основаны на явлениях поглощения (например, УФ- и ИК-спектроскопия) и испускания (например, флюориметрия) света молекулами

## Slide 4
Инструменты для проведения анализа
Молекулярная спектроскопия
Ультрафиолетовый спектр мезосульфурон-метила в ацетонитриле
ИК - спектр бензпирена

## Slide 5
Инструменты для проведения анализа
Методы атомной спектроскопии
Атомно-эмиссионная спектрометрия
Атомно-абсорбционная спектрометрия
Метод обладает достаточной чувствительностью (предел обнаружения достигает 10–3 мкг/см3). Ошибка этого метода не превышает 1…4 %.
Notes: В ходе определения часть анализируемого образца переводят в атомный пар (аэрозоль) и измеряют погло-
щение этим паром излучения характеристичного для определяемого элемента.

## Slide 6
Инструменты для проведения анализа
Электрохимические методы
Потенциометрия
Вольтамперометрия
Масс-спектрометрия
Масс-спектр бензпирена

## Slide 7
Инструменты для проведения анализа
Хроматографические методы
Жидкостная адсорбционная хроматография;
Высокоэффективная жидкостная хроматография;
Распределительная хроматография;
Ионообменная хроматография
Газо-адсорбционная хроматография
Газо-жидкостная хроматография
Основные достоинства хроматографического анализа:
экспрессность; высокая эффективность; возможность автоматизации и получение объективной информации;
сочетание с другими физико-химическими методами;
широкий интервал концентраций соединений;
возможность изучения физико-химических свойств соединений;
осуществление проведения качественного и количественного анализа;
применение для контроля и автоматического регулирования технологических процессов.
Notes: Распределительная хроматография – разделение веществ вследствие их различного распределения между двумя жидкими фазами, одна из которых неподвижна, а другая – подвижна.

## Slide 8
Инструменты для проведения анализа
Высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ)
Детекторы:
УФ-детектор
Диодная линейка
Масс-спектрометр

## Slide 9
Инструменты для проведения анализа
Газовая хроматография (ГХ)
Детекторы:
Пламенно-ионизационный
Детектор по теплопроводности (катарометр)
Масс-спектрометр

## Slide 10
Инструменты для проведения анализа
Тип детекторов | Область применения | Предел обнаружения
Пламенно-нонизационный детектор (ПИД) | Органические соединения | 10-10
Электронно-захватный детектор (ЭЗД) | Галоген- и кислородсодержащие органические соединения | 10-13
Термоионный детектор (ТИД) | Фосфорсодержащие органические соединения | 10-8
Пламенно-фотометрический детектор (ПФД) | Серосодержащие органические соединения | 10-11
Детектор по теплопроводности (катарометр) | Органические и неорганиче­ские соединения | 10-3... 10-5

## Slide 11
Инструменты для проведения анализа
Радиометрия – обнаружение и измерение числа распадов атомных ядер в радиоактивных источниках или некоторой их доли по испускаемому ядрами излучению.

## Slide 12
Анализ воздуха
Выбор способа отбора обычно определяется природой анализируемых веществ, наличием сопутствующих примесей и другими факторами. Для обоснованного выбора способа отбора проб необходимо иметь чёткое представление о возможных формах нахождения токсических примесей в воздухе.
При проведении санитарно-химических исследований на производстве пробы воздуха отбирают преимущественно аспирационным способом путём пропускания исследуемого воздуха через поглотительную систему (жидкая поглотительная среда, твёрдые сорбенты или фильтрующие материалы).
Аспирационное устройство

## Slide 13
Анализ воздуха
Основным методом концентрирования проб при анализе аэрозолей являются механическая фильтрация воздушного потока через инерционные преграды (аэрозольные фильтры типа АФА, фильтры из ткани Петрянова, пористые фильтры Шотта и др.).
При концентрировании газо- и парообразных ингредиентов воздушных проб применяют: адсорбцию, абсорбцию, хемосорбцию, криогенное улавливание.
После сорбции (концентрирования) уловленные ингредиенты воздушной пробы удаляют с поверхности адсорбента нагреванием концентрата в токе инертного газа или воздуха и направляют на анализ; при необходимости термическую десорбцию заменяют растворением сконцентрированных веществ в малом объёме растворителя.

## Slide 14
Анализ воздуха
Сорбционные трубки с активным углём для отбора проб
Поглотительные сосуды Рихтера
Отбор проб из воздуха в охлаждаемые ловушки рекомендуется при отборе нестабильных и реакционно-способных соединений

## Slide 15
Анализ воздуха
Для анализа загрязнённого воздуха в настоящее время используются спектральные и хроматографические методы. Электрохимические методы применяются реже.
Методы определения | Наименование показателей
Газовая хроматография | Сероуглерод, метиламин, анилин, триметиламины, акролеин, метанол, циклогексан (-ол) (-нон), 3,4-бензпирен, бензол, толуол, ксилол, хлороформ
Фотометрия | Фософрная кислота, метилмеркаптан, фенол, метанол, формальдегид, карбоновые кислоты С4-С9. оксиды азота, аммиак; суммарные ванадий, свинец, селен, хром, мышьяк, цинк, хлориды, цианистоводородная кислота, фтороводорода, пиридин, диоксид серы, сероводород
Атомно-абсорбционная спектрометрия | Железо, кадмий, кобальт, магний, марганец, медь, никель, свинец, хром, цинк, ртуть
Потенциометрия | Борная кислота, фтороводород

## Slide 16
Экспрессанализ воздуха
Основными преимуществами указанного метода являются:
1. Быстрота проведения анализа и получение результатов непосредственно на месте отбора пробы воздуха.
2. Простота метода и аппаратуры, что позволяет проводить анализ лицам, не имеющим специальной подготовки.
3. Малая масса, комплектность и низкая стоимость аппаратуры.
4. Достаточная чувствительность и точность анализа; не требуются регулировка и настройка аппаратуры перед проведением анализов.
5. Не требуются источники электрической и тепловой энергии.
Индикаторная трубка представляет собой герметичную стеклянную трубку, заполненную твёрдым носителем, обработанным активным реагентом.

## Slide 17
Анализ воды
Ввиду сложности определения индивидуальных органических веществ, их многообразия и малых природных концентраций для количественной характеристики используют косвенные показатели: общее содержание органических – углерода, азота и фосфора; окисляемость воды, биохимическое потребление кислорода (БПК) и др.
По составу загрязнителей и характеру их действия на водоёмы и водные организмы все сточные воды разделяются на следующие четыре группы:
1) содержащие неорганические примеси со специфическими токсическими свойствами;
2) содержащие неорганические примеси без специфических токсических свойств;
3) содержащие органические примеси без специфических токсических свойств;
4) содержащие органические примеси со специфическими токсическими свойствами.

## Slide 18
Анализ воды
Методы определения | Наименование показателей
Атомно-абсорбционная и атомно-эмиссионная спектрофотометрия | Cr, А1, Ag, Be, Cd, Co, Cu, Fe. Mn, Mo, Ni, Pb, V, Zn, Se, Hg, As
Фотометрия | Si, Al, Ba, Mn, As, Pb, Ni, Fe, Cr (VI), Cd, Mo, NH4, Cu, Zn, фосфаты, фенолы. формальдегид, нитриты, нитраты. анионактнвные ПАВ, полиакриламид, цианиды, фториды
Флуориметрия | Al, Be, В, F, Se, Pb, Cu, Zn, формальдегид, бензпирен, ПАВ
ИК-спектрофотометрия | Нефтепродукты
Потенциометрия | F, pH
Инверсионная вольтамперометрня | Zn, As, Cu, Pb, Cd
ГЖ хроматография | Хлороформ, хлорзамещённые углеводороды, нефтепродукты, толуол, ксилол, стирол, бензол
Ионная хроматография | Нитраты, нитриты, сульфаты, хлориды, фториды
Титриметрия | Хлориды, окисляемость перманганатная, жёсткость общая
Гравиметрия | Жиры, сухой остаток, сульфаты

## Slide 19
Анализ воды
Отбор пробы:
С поверхности
В толще водного слоя
Методы приготовления пробы:
Экстракция органическими растворителями
Упаривание
Батометры

## Slide 20
Анализ почв
Методы определения | Наименование показателей
Атомно-абсорбционная и атомно-эмиссионная спектрофотометрия | Подвижные соединения железа, меди, цинка, никеля, кобальта, марганца, хрома, свинца, кадмия, кальция, магния, ртути, свинца, хрома, бора
Фотометрия | добрения, ПАВ, м-динитробензол, гумус, формальдегид, фосфор, калий, натрий, нитраты, алюминий, азот аммонийный, сера, нитриты, фтор, фториды, никель, ванадий, вольфрам, кобальт, кадмий, марганец, магний, медь, молибден, ртуть, цинк, бор, железо, пестициды
Флуориметрия | Нефтепродукты, бензпирен
Потенциометрия | Карбонаты, гидрокарбонаты, pH
Хроматография (ГХ, ГЖХ, ТСХ) | Толуол, ксилол, бензол, углеводородное топливо, пестициды, стирол, бензол, нефтепродукты
Титриметрия | Хлориды, обменный кальций и магний, сероводород, железо, ацетальдегид
Гравиметрия | Влажность %, гипс, сухой остаток, сульфаты

## Slide 21
Анализ почв
Методы приготовления пробы:
Экстракция органическими растворителями
Растворение в растворах кислот
Отбор пробы:
Точечные пробы отбирают ножом или шпателем из прикопок или почвенным буром

## Slide 23
Анализ воздуха
Для удобства отбора проб в производственных условиях широко применяют аспирационные устройства, включающие побудитель расхода, расходомерное устройство, позволяющие отбирать вещества в различном агрегатном состоянии.