Задание:

1. Составить технологическую схему производства таблеток кофеин-бензоата натрия;

2. Определить расход всех видов сырья, необходимого для производства таблеток кофеин-бензоата натрия 0,1г №10,  производительностью 32200 тыс. упаковок в год.

Характеристика готового продукта

Таблетки кофеин-бензоата натрия 0.1 г имеют плоскоцилиндрическую форму, белого цвета, с фаской, диаметром (7.0±0.2)мм, высотой (2.4±0.2)мм, средней массой (0.116±0.0087)г.

Структурная формула

Бензоат натрия			                       1,3,7-триметилксантин (кофеин)

Состав на одну таблетку:

Кофеин-бензоат натрия                                               0.1 г

Крахмал картофельный                                               0.01577 г

Кальция стеарат                                                           0.00023 г

0.116 г

Характеристика сырья

| Наименование материалов | ГОСТ или ТУ | Описание | Содержание основного вещества и примесей, % | Применение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное сырье: Кофеин-бензоат натрия Крахмал картофельный Кальция стеарат Вода очищенная | ФС 42-2472-94 ГОСТ 7699-78 ТУ-2634-003-48602470-99 ФС 42-2619-97 | Белый порошок Белый с кристаллическим блеском порошок Белый порошок слегка желтоватым или сероватым оттенком Бесцветная прозрачная жидкость, без запаха и вкуса | Хлориды – не более 0.02% Сульфаты – не более0.02% Тяжелые металлы – не более 0.001% Кофеина – не менее 38.0 % и не более 40.0% Бензоата натрия - не менее 58.0 % и не более 62.0% Отсутствие примесей других видов крахмалов и металломагниевых примесей Влажность – не более 20% рН – от 6.0 до 8.0 зола общая – не более 0.5% Серного ангидрида – не более 0.005% Железа – не более 0.001% Тяжелые металлы – не более 0.001% Кальция стеарата – не менее 98%. Воды – не более 3%. Железа – не более 0.005%. Мышьяка – не более 0.0001%. Хлоридов – не более 0.05%. Сульфатов – не более 0.02%. Нитратов – не более 0.05%. | Для получения таблеток кофеин-бензоата натрия Для получения таблеток кофеин-бензоата натрия Для получения таблеток кофеин-бензоата натрия Для получения таблеток кофеин-бензоата натрия |

Описание технологического процесса

Перед взятием на работу сырье: крахмал картофельный, просеивают через капроновую ткань для сит №38, а кальция стеарат просеивают через капроновую ткань для сит №23 на вибрационном сите ВС-2М. Сырье, подлежащее просеву, загружают вручную в бункер. Просеянное сырье поступает через нижний лоток в сборник для просеянного сырья. Оставшийся на сите отсев поступает через верхний лоток в сборник отходов. Отсев отправляют на утилизацию. Также устанавливают сборник для кофеин-бензоата натрия. Просеянное сырье и кофеин- бензоат натрия взвешивают на весах. Выход на стадии просеивания 99%.

Приготовление 3 % крахмального клейстера.

В аппарат загружают очищенную воду, пуском пара в рубашку доводят воду до кипения. В это время необходимое количество крахмала картофельного смешивают в емкости вместимостью три литра с небольшим количеством воды очищенной до получения однородной суспензии. Полученную суспензию при непрерывном перемешивании осторожно выливают в горячую воду, продолжают перемешивать до получения однородной массы. Полученный клейстер охлаждают до 40-450С подачей холодной воды в рубашку. Выход 99,9%.

Массу для таблетирования получают на СГ-60. Перед началом работы сушилки-гранулятора проверяют на исправность и чистоту, заземления, целостность фильтра и сетки в днище резервуара, работу приточно-вытяжной вентиляции, воздух помещения на микробиологическую чистоту. В продуктовый резервуар загружается таблеточная смесь, подлежащая гранулированию. На тележке резервуар закатывается в аппарат. Подаваемый на псевдоожижение воздух всасывается вентилятором, расположенным в верхней части аппарата, очищается в фильтрах, нагревается до 400С в калориферной установке и проходит через воздухораспределительную решетку, установленную в нижней части продуктового резервуара. Гранулирующий раствор подается к форсункам с помощью дозирующего насоса. Во время подачи гранулирующей жидкости происходит гранулирование таблеточной смеси. Затем система распыливания отключается и начинается сушка гранулята. Отработанный воздух очищается от пыли в рукавных фильтрах и выходит из аппарата. Остаточная влажность гранулята 1,5 %.

После сушки таблеточная масса поступает на сухое гранулирование на грануляторе с диаметром отверстий сетки 1.5 мм. Програнулированную таблеточную массу собирают в сборник и отправляют на таблетирование. Общий выход на стадии получения массы для таблетирования 96 %.

Готовую таблеточную массу таблетируют на РТМ42-М2В. Перед проведением технологического процесса проверяют исправность и чистоту оборудования, работу, работу роторной таблеточной машины на холостом ходу, заземления, работу приточно-вытяжной вентиляции, воздух помещения на микробиологическую загрязненность. Таблетирование ведут пуансонами диаметром 7.0±0.2 мм. Вес таблетки должен быть 0.116±0.087 г. В загрузочный бункер роторной таблеточной машины  из сборника вручную совком порциями загружают массу для таблетирования. Включают машину в работу и начинают процесс таблетирования. Первую порцию таблеток загрязненных смазочными маслами направляют на сжигание, у остальных проверяют внешний вид, цвет и форму. В процессе таблетирования каждые 5-10 мин взвешивают по 20 шт. таблетки от гранулята отделяют от гранулята на капроновом сите, одновременно проводят отбраковку по внешнему виду. Кондиционные таблетки собирают в сборник и пробу таблеток отдают в цеховую лабораторию для определения качества. Затем таблетки направляют на стадию фасовки и упаковки таблеток. Выход 99,4 %.

Расфасовка таблеток кофеин-бензоата натрия по 10 штук осуществляется на автомате А1-АУ4-Т для фасовки таблеток в одностороннюю контурную безъячейковую упаковку с полиэтиленовым покрытием. Перед работой на аппарате проверить целостность заземления, отсутствие посторонних предметов, работу приточно-вытяжной вентиляции, воздух помещения на микробиологическую загрязненность. Таблетки в бункер загружают вручную. С помощью дистанционного устройства таблетки укладываются на бумагу с полиэтиленовым покрытием с заданным интервалом, соответствующим расстоянием между ячейками на барабане. С помощью механизма счета производят отсчет заданного количества упаковок.

Расфасованные таблетки упаковывают в пеналы по две упаковки в каждую и вкладывают инструкцию. Пеналы укладывают в гофрокороб.

Образцы расфасованных  и упакованных таблеток кофеин-бензоата натрия 0.1 г сдают в ОТК завода для определения качества. При получении положительного результата анализа расфасованные и упакованные таблетки кофеин-бензоата натрия 0.1 г сдают на склад. Выход на стадии УМО 99,9%.

Годовой фонд времени работы оборудования принять 238 дней.