ЗАДАНИЕ №1

Рассчитать методом коэффициента использования светового потока систему общего искусственного люминесцентного освещения производственого помещения длиной А, шириной В, высотой Н. В помещении выполняются работа, требующая освещенности 250 лк. Высота рабочей поверхности hр. Коэффициент отражения стен ρс , потолка – ρп. Коэффициент запаса К, коэффициент равномерности освещения - Z.

Таблица   1

| № варианта | А (м) | В (м) | Н (м) | hр (м) | ρс (%) | ρп (%) | К | Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | 3 | 3.2 | 0.8 | 50 | 50 | 1.3 | 1 |
| 2 | 8 | 6 | 3.6 | 0.9 | 70 | 70 | 1.5 | 1.2 |
| 3 | 6 | 4 | 3.8 | 1 | 30 | 50 | 1.7 | 1 |
| 4 | 10 | 8 | 4 | 0.9 | 30 | 70 | 1.3 | 1.1 |
| 5 | 12 | 8 | 3.8 | 0.9 | 50 | 50 | 1.5 | 1.2 |
| 6 | 9 | 5 | 4 | 0.8 | 70 | 70 | 1.7 | 1 |
| 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 50 | 70 | 1.3 | 1.1 |
| 8 | 11 | 7 | 3.8 | 0.9 | 30 | 50 | 1.5 | 1.2 |
| 9 | 12 | 7 | 4.2 | 0.9 | 70 | 70 | 1.3 | 1.1 |
| 10 | 7 | 5 | 3.8 | 1.1 | 50 | 70 | 1.7 | 1 |
| 11 | 8 | 4 | 3.2 | 0.9 | 30 | 50 | 1.5 | 1 |
| 12 | 6 | 4 | 3 | 0.8 | 50 | 70 | 1.3 | 1.2 |
| 13 | 15 | 12 | 4 | 0.9 | 50 | 50 | 1.7 | 1 |
| 14 | 13 | 9 | 4 | 0.8 | 70 | 70 | 1.5 | 1.1 |
| 15 | 14 | 6 | 3.2 | 0.8 | 30 | 50 | 1.3 | 1.2 |
| 16 | 9 | 6 | 3.8 | 1 | 50 | 70 | 1.3 | 1 |
| 17 | 15 | 6 | 3.6 | 0.9 | 30 | 50 | 1.7 | 1 |
| 18 | 18 | 12 | 3.2 | 0.8 | 50 | 50 | 1.5 | 1.1 |
| 19 | 8 | 6 | 4 | 0.9 | 70 | 70 | 1.3 | 1.2 |
| 20 | 9 | 8 | 3.8 | 0.8 | 50 | 50 | 1.5 | 1.1 |
| 21 | 6 | 4 | 3 | 1 | 30 | 50 | 1.7 | 1 |
| 22 | 7 | 6 | 3.6 | 0.9 | 50 | 70 | 1.3 | 1.1 |
| 23 | 12 | 10 | 3.8 | 0.9 | 30 | 50 | 1.5 | 1.2 |
| 24 | 9 | 6 | 3.2 | 1.1 | 70 | 70 | 1.3 | 1 |
| 25 | 11 | 8 | 3.6 | 0.8 | 50 | 50 | 1.3 | 1.2 |
| 26 | 13 | 6 | 3.8 | 0.8 | 70 | 70 | 1.5 | 1 |
| 27 | 9 | 7 | 3.2 | 0.9 | 30 | 50 | 1.7 | 1.1 |
| 28 | 10 | 8 | 4 | 0.8 | 50 | 70 | 1.3 | 1 |
| 29 | 8 | 5 | 3.8 | 0.9 | 30 | 50 | 1.5 | 1.2 |
| 30 | 6 | 4 | 3.2 | 0.8 | 50 | 70 | 1.3 | 1 |

Литература: Расчет искусственного освещения. Методические указания к выполнению самостоятельно работы для студентов всех специальностей. - ТПУ, каф. ЭБЖ

Таблица 2

Коэффициенты использования светового потока светильников с люминесцентными лампами и лампами ДРЛ

| Тип светильника | од и одл | ОДР | ОДО | ОДОР | Л71Б03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ρс | 30 | 50 | 70 | 30 | 50 | 70 | 50 | 50 70 | 30 | 50 | 70 | 30 | 50 | 70 |
| ρп | 10 | 30 | 50 | 10 | 30 | 50 | 10 | ЗО 50 | 10 | 30 | 50 | 10 | 30 | 50 |
| i коэффициенты использования , % |
| 0.5 23 26 31 | 21 | 24 | 28 | 21. | 25 ¦ 30 | 18 | 21 | 26 | 14 | 16 | 19 |
| 0,6 30 33 37 | 27 | 30 | 34 | 27 | 31 | 36 | 23 | 27 | 32 | 18 | 20 | 22 |
| 0,7 35 38 42. | 32 | 35 | 38 | 32 | 36 | 41 | 27 | 31 | 35 | 21 | 23 | 25 |
| 0.8 39 41 45 | 35 | 37 | 41 | 36 | 39 | 44 | 30 | 33 | 38 | 23 | 25 | 27 |
| 0.9 42 44 48 | 38 | 40 | 43 | 39 | 42 | 46 | 32 | 36 | 40 | 25 | 27 | 29 |
| 1.0 44 46 49 | 40 | 42 | 45 | 41 | 44 | 48 | 34 | 38 | 42 | 26 | 28 | 30 |
| 1,1 46 48 51 | 41 | 43 | 4б | 42 | 46 | 50 | 36 | 39 | 43 | 27 | 29 | 31 |
| 1,25 48 50 53 | 43 | 45 | 48 | 44 | 48 | 52 | 38 | 41 | 45 | 29 | 30 | 32 |
| 1,5 50 52 56 | 45 | 48 | 51 | 46 | 50 | 55 | 40 | 43 | 47 | 30 | 31 | 34 |
| 1,75 52 55 58 | 47 | 50 | 53 | 49 | 52 | 58 | 42 | 45 | 50 | 31 | 33 | 35 |
| 2,0 55 57 60 | 50 | 52 | 54 | 51 | 55 | 60 | 43 | 47 | 52 | 33 | 34 | 36 |
| 2.25 57 59 62 | 52 | 54 | 56 | 53 | 57 | 62 | 45 | 49 | 54 | 34 | 35 | 37 |
| 2,5 59 61 64 | 53 | 55 | 58 | 55 | 58 | 64 | 47 | 50 | 56 | 35 | 36 | 39 |
| 3,0 60 62 66 | 54 | 55 | 60 | 56 | 60 | 66 | 48 | 52 | 58 | 36 | 37 | 40 |
| 3,5 61 64 67 | 56 | 57 | 61 ' А | 58 | 62 | 67 | 49 | 53 | 59 | 37 | 38 | 40 |
| 4,0 63 65 68 | 57 | 58 | 62 | 59 | 63 | 68 | 50 | 54 | 60 | 38 | 39 | 41 |
| 5,0 б4 66 70 | 58 | 60 | 63 | 60 | 64 | 70 | 51 | 56 | 62 | 38 | 40 | 42 |

Световой поток люминесцентных ламп

Таблица 3

| Мощность, Вт | Световой поток, лм |
| --- | --- |
|  | ЛДЦ | ЛД | ЛХБ | ЛБ | ЛТБ |
| 30 | 1110 | 1380 | 1500 | 1740 | 1500 |
| 40 | 1520 | 1960 | 2200 | 2480 | 2200 |
| 80 | 2720 | 3440 | 3840 | 4320 | 3840 |
| 125 | - | - | - | 5500 | - |

Размещение светильников

# Text boxes

L≈0,7…1,2 h

L/3

L/3

25…50см