## Slide 1: Дисциплина «Моделирование энерго-и ресурсосберегающих процессов в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии»
Лекции - 16 часов;
Лабораторные работы - 32 часа;
Самостоятельная работа - 60 часов;
Промежуточная аттестация – экзамен.

## Slide 2
1. Гартман Т.Н., Клушин Д.В. Основы компьютерного моделирования химико-технологических процессов: Учебное пособие для вузов.-М.:ИКЦ «Академкнига», 2006.-416 с.
2. Кравцов А.В., Ушева Н.В., Кузьменко Е.А., Фёдоров А.Ф. Математическое моделирование химико-технологических процессов. Учебное пособие. 4-е издание. Томск., 2013.- 135 с.
3. Гумеров А.М., Валеев Н.Н., и др. Математическое моделирование химико-технологических процессов. Учебное пособие . М.: Колосс, 2008.-159 с.
4. О.Е. Мойзес , А.В. Кравцов, Информатика.Ч. 2. – Учебное пособие. Томск:ТПУ, – 2010. – 152 с.

## Slide 3
Основные понятия и определения

## Slide 4: Основные понятия
Кибернетика – это наука, изучающая системы любой природы, способные воспринимать, хранить и перерабатывать информацию для целей оптимального управления процессами.

## Slide 5: Основные понятия
Предмет исследования – системы и процессы любой природы, и их управляемость.
Основной метод – математическое моделирование.
Стратегия исследования – системный анализ химико-технологических процессов.
Средство исследования – вычислительная техника.

## Slide 6
Кибернетика
Метод исследования
Математическое моделирование
Предмет исследования
Системы и процессы любой природы
Стратегия исследования
Системный анализ
Средство исследования
ЭВМ

## Slide 7: Системы и процессы
Химико-технологическая система (ХТС) – совокупность ХТП и средств их реализации: химический процесс, аппарат, в котором он осуществляется, средства для контроля и управления процессом.
ХТС состоит из элементов, в которых протекают технологические операции, необходимые для достижения цели, поставленной перед ХТС в целом.

## Slide 8: Классификация систем
Малая система – процесс, с его внутренними связями и особенностями аппаратурного оформления и функционирования.
Большая система –совокупность малых систем (химический комбинат, цех итд).

## Slide 9: Простейшая структура системы
СИСТЕМА
Возмущение
Z
Выходы
Y
Управление
Входы
Х

## Slide 10: Параметры системы
Входные параметры, х – это параметры, значения которых могут быть изменены, но возможность воздействия на них отсутствует.
Входными параметрами могут быть перерабатываемое сырье, его количество, влажность, состав, температура и т. д.

## Slide 11: Параметры системы
Выходные параметры y - величины, которые определяются режимом процесса и характеризуют его состояние, возникающее в результате суммарного воздействия входящих, управляющих и возмущающих параметров.
Выходными параметрами могут быть количество готового продукта, качество, температура и т. д.

## Slide 12: Параметры системы
Управляющие параметры u - параметры на которые можно оказывать прямое воздействие в соответствии с определенными требованиями.

## Slide 13: Параметры системы
Возмущающие параметры z - параметры, значения которых случайным образом изменяются с течением времени, которые недоступны для измерения (например, примеси в сырье).

## Slide 14: Классификация процессов
Процессы подразделяются на:
Детерминированные
Стохастические

## Slide 15: Детерминированные процессы
Детерминированным называют такой процесс, в котором значение определяющей (выходной) величины изменяется по определенным фундаментальным законам и однозначно определяется значением входного параметра.
Детерминированные процессы описываются фундаментальными законами физики, химии и т.д.

## Slide 16: Стохастические процессы
Стохастическим называется процесс, в котором изменение определяющей (выходной) величины происходит случайным образом и не находится в однозначном соответствии с входной.

## Slide 17: Системный анализ
Системный анализ – это стратегия изучения сложных систем (ХТП и химических производств)
Метод исследования - математическое моделирование.
Основной принцип - декомпозиция (разделение на отдельные части) сложной системы на более простые подсистемы (принцип иерархии системы).

## Slide 18
С позиции системного анализа решаются задачи моделирования, оптимизации, управления и оптимального проектирования ХТС.
Применение стратегии системного анализа для расчета сложных процессов позволяет использовать блочный принцип.

## Slide 19
Так при рассмотрении химического процесса, протекающего в реакторе можно выделить 4 блока.
гидродинамика процесса;
перенос тепла и массы;
химическая кинетика;
материальный и тепловой балансы.

## Slide 20
Энерго- и ресурсосбережение можно рассматривать как оптимизацию материальных и энергетических потоков существующих технологических процессов.
В то же время эту задачу можно понимать и более широко как поиск новых путей рационального использования сырья и энергии для получения необходимых продуктов.
Задачи рационального использования сырьевых и энергетических ресурсов можно рассматривать на различных иерархических уровнях, начиная от молекулярного и кончая окружающей средой и рынком .

## Slide 21
В химических отраслях промышленности широко используются реакционные, гидромеханические, механические, тепловые и массообменные процессы. Каждый из процессов имеет определенные ограничения, связанные с техническими возможностями, экономической и экологической целесообразностью.
Большая часть технических ограничений обусловлена специфическими свойствами перерабатываемых веществ.

## Slide 22
Для реакционных процессов характерны термодинамические и кинетические ограничения, для массообменных – физико-химические ограничения . Преодоление этих ограничений представляет собой довольно сложную задачу, которая может быть решена интеграцией процессов.
Например, совмещением реакционных и массообменных процессов, когда образующиеся продукты принудительно удаляются из зоны реакции (реакционно-ректификационные процессы, мембранные реакторы и др.).

## Slide 23: Основные понятия метода моделирования
Моделирование и модели.

## Slide 24: Определения
Моделирование – это исследования процесса на моделях с целью предсказания результатов их протекания в аппаратах заданной конструкции любых размеров.
Модель – это некоторый объект, отличающийся от оригинала всеми признаками, кроме тех, которые нужно изучить.

## Slide 25: Классификация моделей
Различают два типа моделей:
знаковые;
реальные.

## Slide 26: Знаковые модели
Знаковые модели – совокупность математических зависимостей, отражающих сущность химико-технологического процесса, и связывающих его физические, физико-химические, конструктивные и технологические параметры.
Знаковые модели являются математическим описанием процессов и явлений и называются математическими.

## Slide 27: Реальные модели
Реальные модели можно разделить на:
реальные физические
реальные математические
Первые имеют одинаковую с изучаемым объектом физическую природу и воспроизводят все интересующие нас свойства.
Вторые отличаются по физической природе от изучаемого объекта, но их математическое описание идентично.

## Slide 28: Методы моделирования
Таким образом, существует два основных метода
моделирования.
метод физического моделирования
метод математического моделирования
Физическое моделирование – метод исследования на
физических моделях.
Математическое моделирование – метод
исследования на математических моделях.

## Slide 29: Метод физического моделирования.
Теоретической основой физического моделирования является теория подобия.
Теория подобия широко применяется в электротехнике, приборостроении, при разработке тепло- и массообменной аппаратуры. Но это метод неприемлем для химико-технологических процессов.
Теория подобия обеспечивает условие переноса результатов эксперимента с модели на оригинал.

## Slide 30: Метод МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Это исследование процессов (объектов) с применением математических моделей.
Математическое моделирование осуществляется по этапам:
Формализация изучаемого процесса, т. е. разработка математической модели (математического описания).
Разработка алгоритма и программы решения задачи для нахождения численных значений определяемых параметров .
Проведение расчетов на ЭВМ.

## Slide 31
4. Установления соответствия модели изучаемому процессу (объекту). Проверка модели на адекватность (идентификация модели)
5. Интерпретация результатов моделирования. Формулируются рекомендации для практической реализации или для дальнейших исследований.

## Slide 32: Основные определения в математическом моделировании
Модели с распределенными параметрами – это модели описывающие процесс, основные переменные которого изменяются как во времени, так и в пространстве (уравнения в частных производных).
Модели с сосредоточенными параметрами – это модели описывающие процесс, основные переменные которого изменяются во времени, и не изменяются в пространстве.

## Slide 33: Классификация моделей
Модели бывают: статические и динамические.
Статические модели описывают стационарные режимы (не учитывают изменение параметров во времени).
Динамические модели описывают процессы, параметры которых изменяются во времени.

## Slide 34: Виды математических моделей
В зависимости от рассматриваемых процессов различают два основных вида математических моделей:
Детерминированные (аналитические) модели, построенные на основе физико-химической сущности процессов.
Статистические (эмпирические) модели. Они устанавливают соотношения между входными и выходными параметрами элемента ХТС, но не отражают физико-химической сущности процесса.

## Slide 35: Методы построения математических моделей.
Существует два подхода к построению математических моделей:
эмпирический
структурный

## Slide 36: Эмпирический подход к построению математических моделей.
Подход основан на принципе «черного ящика» и применяется тогда, когда отсутствуют теоретические сведения о моделируемом объекте.
Математическая модель представляет собой систему эмпирических зависимостей, полученных в результате статистического обследования действующего объекта. Такие модели называются статистическими.
Модели записываются в виде уравнений регрессии, которые устанавливают взаимосвязь между входными и выходными параметрами объекта.

## Slide 37: Эмпирический подход к построению математических моделей.
Изменение входов и определение отклика (выхода)- проведение эксперимента
Проведя определенное число экспериментов, их результаты можно описать эмпирическими уравнениями, которые имеют вид:
Эти уравнения являются математической моделью объекта или системы.

## Slide 38: Эмпирический подход к построению математических моделей.
Достоинство эмпирического подхода - простота. Особенно существенно это сказывается при изучении очень сложных процессов.
Недостатки статистических моделей: построение модели возможно лишь при наличии реального объекта, на котором можно проводить эксперимент; небольшой диапазон применения модели.

## Slide 39: Структурный метод построения математических моделей
Для создания математической модели системы необходимо исследовать ее структуру, т.е. элементы, составляющие систему и характер их взаимодействия.
Разработка математических моделей в данном случае базируется на изучении физической сущности и механизма процесса, на известных теоретических закономерностях его протекания.

## Slide 40: Структурный метод построения математических моделей
Для ХТП математическая модель должна содержать информацию о механизме реакции, характере движения потоков, процессах переноса тепла и вещества.
В большинстве случаев математические модели представляют собой систему дифференциальных уравнений.

## Slide 41: Структурный метод построения математических моделей
Сущность данного метода построения математической модели в том, что сложный процесс разбивается на ряд более простых составляющих, каждая из которых может быть исследована отдельно. Затем блоки объединяются в общее математическое описание процесса
«Блочный» принцип построения математической модели- основное преимущество структурного подхода.

## Slide 42: Структурный метод построения математических моделей
В химической технологии в качестве элементарных составляющих можно выделить:
  собственно химические превращения (кинетика);
  перемещение веществ (гидродинамика);
  перенос тепла и вещества.