## Slide 1
ТИПОВЫЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ

## Slide 2: МОДЕЛИ СТРУКТУРЫ ПОТОКА
Любой ХТП сопровождается перемещением потоков, жидкости, газа или товарных веществ.
Структура движущейся технологической среды, характеризуется:
  степенью перемешивания частиц потока, которая определяет изменения концентраций и градиент температур.
Это и послужило предпосылкой для установления по признаку перемешивания некоторых типовых моделей движущихся потоков.

## Slide 3: Типовые модели
Модель идеального смешивания МИС
Модель идеального вытеснения МИВ
Диффузионные модели
Ячеечные модели
Комбинированные модели

## Slide 4: 1. Модель идеального смешения
Модель представляет собой идеализированный поток и является теоретической моделью.
Поступающий в аппарат поток мгновенно распределяется по всему объему. Вследствие полного (идеального) смешивания частиц среды.
При этом концентрация распределенного вещества во всех точках аппарата и в потоке на выходе из него одинакова.

## Slide 5: МИС

## Slide 6: МИС
Аналогичное по форме уравнение будет, если рассматривать изменение другого параметра потока, например, температуры в потоке теплоносителя со структурой идеального перемешивания.
При описании моделью идеального смешения должно учитываться условие: диаметр и высота аппарата должны быть приблизительно равны. (Нd)

## Slide 7: 2. Модель идеального вытеснения
Это теоретическая модель с идеализированной структурой потока.
В соответствии с этой моделью принимается поршневое движение без перемешивания вдоль потока при равномерном распределении концентрации вещества в направлении, перпендикулярном движению.

## Slide 8: МИВ

## Slide 9: 3.Диффузионная модель
При описании реальных потоков в аппаратах с продольным и радиальным перемешиванием используются диффузионные модели.
Перемешивание возникает в результате молекулярной и конвективной диффузии.
Молекулярная диффузия – перенос вещества макро частицами среды, который определяется турбулентностью потока.
Различают:
  Однопараметрическую диффузионную модель
  Двухпараметрическую диффузионную модель.

## Slide 10: Однопараметрическая диффузионная модель
Модель учитывает только продольное перемешивание, а в радиальном направлении концентрацию принимают постоянную.
DL – коэффициент диффузии (учитывает диффузию в продольном направлении).
DL=0МИВ

## Slide 11: Двухпараметрическая диффузионная модель
DL – коэффициент диффузии (учитывает диффузию в продольном направлении).
Dr – учитывать диффузию в радиальном направлении.

## Slide 12: 4.Ячеечная гидродинамическая модель
Физическая сущность заключается в том, что движущийся поток рассматривается состоящим из нескольких последовательно соединенных между собой ячеек.
В каждой из ячеек поток имеет структуру идеального перемешивания, а между ячейками перемешивание отсутствует.

## Slide 13: Ячеечная модель
Параметром данной модели является количество ячеек (n).
  n=1 – модель идеального смешения
  n10 – ячеечная модель
  n – модель идеального вытеснения

## Slide 14: Ячеечная модель

## Slide 15: Определение гидродинамической структуры потоков
Для того, чтобы установить характер перемешивания потока в аппарате, необходимо на входе в поток ввести какое-либо вещество (индикатор, трассёр) и изучить изменение концентрации этого вещества в выходном потоке, т.е. нужно найти отклик системы на входное возмущение (кривая отклика).
Индикатором может быть вещество, которое отличается по свойствам от компонентов потока (азот, аргон, гелий).

## Slide 16: Существует несколько стандартных способов ввода индикатора в поток: импульсный ступенчатый
При импульсном вводе индикатор вводится в основной поток за короткий промежуток времени и в небольшом объёме, затем снимается изменение концентрации индикатора во времени на выходе из аппарата, т.е. получают кривую отклика системы на импульсное возмущение (С- кривая). При ступенчатом вводе индикатора часть основного потока заменяется потоком индикатора, на выходе получают кривую отклика (F- кривая).