ТЕРМОДИНАМИКА ФАЗОВЫХ РАВНОВЕСИЙ СИСТЕМЫ

UF6 – HF  ПРИ ТЕМПЕРАТУРАХ 243 ÷ 293 К

Жерин И.И., Усов В.Ф., Оствальд Р.В., 
Красноносова М.В., Шагалов В.В.

Томский политехнический университет

пр. Ленина, 2, 634050, Томск, Россия

E-mail: gerin_i@phtd.tpu.ru

При переработке ядерных материалов, в частности, на стадии получения гексафторида урана образуется система UF6 – HF, которую необходимо разделить с целью получения чистого гексафторида урана. Для этого необходимы термодинамические данные по фазовому равновесию в широком интервале температур.

Фазовые равновесия системы гексафторид урана – фтороводород в интервале температур 243,15 – 293,15 К изучали статическим методом, сущность которого заключается в том, что при заданных температуре и составе конденсированной фазы измеряется давление, производится отбор пробы равновесного пара и его анализ [].

Экспериментальные данные по давлению пара в этой системе показали, что давление возрастает как с увеличением содержания UF6 в жидкой фазе, так и с повышением температуры. При этом пар обогащается гексафторидом урана.

Зависимость давления пара от состава жидкой фазы, а так же рассчитанные коэффициенты активности, которые больше единицы, показывают положительное отклонение системы от закона Рауля.

В системе UF6 – HF образуются азеотропы. При этом азеотропная точка смещается в область составов, обогащенных гексафторидом урана с повышением температуры, что согласуется с правилом Вревского, т.к. мольная теплота испарения гексафторида урана (~50,3 кДж/моль) больше теплоты испарения фтороводорода (~20,1 кДж/моль).

Известно, что фтороводород ассоциирован как в жидком, так и в газообразном состоянии []. По экспериментальным данным рассчитана средняя молярная масса фтороводорода в паре. Показано, что молярная масса ассоциатов HF возрастает как с увеличением UF6 в жидкой фазе, так и с понижением температуры фазового равновесия.

Работа выполнена при поддержке гранта межотраслевой программы сотрудничества между Министерством образования РФ и Министерством РФ по атомной энергии № 4.08-06 и гранта № 0106-2004 Федерального агентства по науке в области  фундаментальных исследований ( технические науки).

# Endnotes

[] Э. Хала и др. Равновесие между жидкостью и паром. – М: Наука, 1962. – 438 с.

[]Рысс Н.Г. Химия фтора и его неорганических соединений. – М: Госхимиздат, 1956. – 486 с.